Mszczonów, dn. 2010.12.08

G.7624/15/2010

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  Burmistrz Mszczonowa informuje o:

- wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie cegielni na działkach o nr ew.: 82/4 i 82/6 położonych w miejscowości Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie”,

- zamieszczeniu  w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcia.

- Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08 grudnia  2010 r.  na wniosek  Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „Keramzyt” Sp. z o.o., ul. Warszawska 43,

96-320 Mszczonów, które jest inwestorem przedsięwzięcia.

- Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Mszczonowa.

- Organem właściwym do wydania  opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ i zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Henryka  Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  25  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  może być wymagany.

Do wywieszenia na tablicy ogłoszeń:

- Urząd Miejski w  Mszczonowie – tablica ogłoszeń, BIP ,

- Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich „Keramzyt” Sp. z o.o. w Mszczonowie, ul. Warszawska 43,  (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń),

- A/a. J.J. 08.12.2010 r.

Wywieszono dnia …………………………………….……

Zdjęto dnia ………………………….………………………

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:

Urząd Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej

Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

## Karta informacyjna przedsięwzięcia

polegającego na budowie cegielni na działkach o nr ewid: 82/4 i 82/6

w miejscowości Mszczonów pow. żyrardowski woj. mazowieckie

# zawierająca dane określone w art. 3 ust. 1 pkt. 5 i art. 63 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,  poz. 1227  ze zm.)

Inwestor: Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich

KERAMZYT Spółka z o.o.

ul. Warszawska 43

96 – 320 Mszczonów

Opracowanie:

mgr inż. Józef  W.Ogiński

Radom, listopad  2010 rok

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp 	4

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. 	4

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną 	6

4. Rodzaj technologii 	7

5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 	10

6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

materiałów, paliw oraz energii 	11

7. Rozwiązania chroniące środowisko 	12

8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 	12

8.1. Gospodarka wodno - ściekowa 	12

8.2. Wody opadowe 	15

8.3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 	16

Podstawowe akty prawne 	16

Współczynnik szorstkości aerodynamicznej	17

Warunki meteorologiczne 	18

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza 	19

Charakterystyka źródeł emisji……………………………………………... 	20

Emisja i czas pracy 	21

Określenie przewidywanego oddziaływania na stan czystości powietrza ……...……… 23

Podsumowanie  	25

8.4. Emisja hałasu do środowiska 	25

Wstęp 	25

Metodyka analizy 	25

Lokalizacja  inwestycji  	26

Charakterystyka planowanej inwestycji 	26

Charakterystyka obecnych warunków akustycznych 	27

Wymagania normatywne 	27

Analiza uciążliwości dla środowiska w zakresie hałasu 	29

Oddziaływanie akustyczne prac budowlanych na etapie budowy 	32

Podsumowanie	34

8.5. Emisja odpadów 	34

9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 	37

10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie    przyrody  znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 	37

11.Obszaru ograniczonego  użytkowania…………………………………………………….38

II. Załączniki

- Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 50 000.

- Projekt zagospodarowania terenu cegielni na działkach o nr ewid: 82/4  i 82/6.

w miejscowości Mszczonów  w skali 1 : 1000.

- Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie  PL-MO.gp.4401-69/10 z dnia 22 września 2010 roku określające aktualny stan jakości powietrza w rejonie miejscowości Mszczonów  pow. żyrardowski.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Mszczonowa .

- Obliczenia oddziaływania emitowanych substancji na stan jakości powietrza atmosferycznego wraz częścią graficzną.

- Hałas: część graficzna z obliczeniami.

1. Wstęp.

Niniejsze opracowanie „Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie cegielni na działkach o nr ewid: 82/4 i  82/6  w miejscowości Mszczonów  pow. żyrardowski woj. mazowieckie” sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.).

# Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska, które wymagają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia. Planowana produkcja cegły w przedmiotowym Zakładzie wyniesie 400 ton na dobę.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest                       Burmistrz Mszczonowa.

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie związane będzie z budową cegielni na działkach o nr ewid: 82/6 i 82/4, w części zwolnionej z obszaru górniczego, położonych w miejscowości Mszczonów pow. żyrardowski woj. mazowieckie. Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich KERAMZYT Spółka z o.o., ul. Warszawska 43 96-320 Mszczonów.

Charakterystyka  planowanej inwestycji

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie obiektu cegielni. W ramach planowanej inwestycji wybudowana zostanie hala produkcyjna o powierzchni ok. 14000 m2 Wysokości hali w części produkcyjnej ok. 8,0 m, w części magazynowej ok. 11,0m. W hali produkcyjnej zainstalowane zostaną linie technologiczne do produkcji cegły (przygotowanie, suszenie i wypalanie) o wydajności 400 Mg gotowego produkty na dobę. Asortyment produkowany przez cegielnie  to m.in. cegła MAX,  cegła pełna, cegła kratowka.

Koncepcja zagospodarowania terenu planowanej cegielni na działkach o nr ewid: 82/4 i  82/6   w miejscowości Mszczonów  obejmuje  następujące obiekty i urządzenia:

# projektowaną halę produkcyjna mieszczącą przerobownię (część przygotowawczą  produkcji cegieł) oraz  suszarnie i piec tunelowy,

# budynek administracyjny,

# plac składowy surowca,

# plac składowy wyrobów gotowych (utwardzony),

# silos węglowy,

# podajniki surowca.

Praca w cegielni będzie się odbywać przez wszystkie dni tygodnia w czasie całego roku w systemie trzyzmianowym. Zatrudnienie na planowanym obiekcie wyniesie  łącznie 50 osób na dobę, w tym: na I zmianę - 35 osób, na II zmianę - 10 osób, na III zmianę - 5 osób.

Ogrzewanie budynku  produkcyjnego będzie odbywało z   kotłowni  węglowo – gazowej, zaś budynku administracyjnego elektrycznie.

Usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane inwestycja będzie realizowana w miejscowości Mszczonów pow. żyrardowski woj. mazowieckie na działkach o nr ewid.  82/4 i  82/6  w części zwolnionej z obszaru górniczego.

Bezpośrednie otoczenie terenu planowanej inwestycji stanowią:

- od strony północnej i północno-wschodniej teren pod zakładem górniczym,

- od strony południowo-wschodniej teren Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „KERAMZYT”,

- od strony południowej i zachodniej obwodnica Mszczonowa,

Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości ok. 350 m od projektowanego zakładu w kierunku zachodnim (pojedyncza zabudowa mieszkalna przy ul. Polnej w Mszczonowie) oraz w odległości ok. 700  m w kierunku północno-wschodnim od projektowanej cegielni.

Wjazd na teren planowanego przedsięwzięcia odbywał się będzie, z drogi obarczającej obwodnicę Mszczonowa, stanowiącej odcinek drogi krajowej nr 50.

Projektowane przedsięwzięcie a plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa  zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/152/04  Rady Miejskiej w Mszczonowie  z dnia 28 maja  2004 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 sierpnia  2004 roku, poz. 5458, działki o nr ew. o nr ewid: 82/4 i  82/6  w miejscowości  Mszczonów   objęte inwestycją  znajdują się na terenach przemysłowych przeznaczonych pod realizację nowych budynków i budowli przemysłowych, magazynowych, składowych  oznaczonych na planie symbolem 1P.

Uwzględniając powyższe ustalenia stwierdza się, że projektowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonów.

W trakcie przeprowadzonej wizji w terenie potwierdzono, że na terenie objętym rozpatrywanym przedsięwzięciem inwestycyjnym nie występują:

- obiekty cenne z  przyrodniczego punktu widzenia w tym parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, obszary ochrony uzdrowiskowej, pomniki przyrody,

- inne formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- drzewa i krzewy wymagające usunięcia w związku z realizacją przedsięwzięcia.

- istniejące zagospodarowanie terenu sprawia, że brak jest lęgowisk, czy żerowisk dla zwierząt,

- obiekty podlegające ochronie konserwatora zabytków,

- pomniki wpisane na „listę dziedzictwa światowego użytki ekologiczne

- obszar specjalnej ochrony Natura 2000.

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

Powierzchnia terenu przewidziana pod realizację przedsięwzięcia wyniesie 71600 m2. Dotychczas teren ten w części (o powierzchni 12 000 m2) wykorzystywany był jako składowisko keramzytu przez Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich „KERAMZYT” w Mszczonowie. Natomiast pozostały teren przewidziany pod inwestycję o powierzchni 59600 m2 stanowi wypełnienie wyrobiska wyłączone z obszaru górniczego. Rekultywacja terenu górniczego polegała na wypełnieniu wyrobiska popiołami dymnicowymi z EC „Żerań”.  Obecnie teren ten nie jest wykorzystywany do działalności gospodarczej. W wyniku prowadzonej tu poprzednio działalności wymaga on uporządkowania. Większa część terenu  pokryta jest trawą.   Brak występowania drzewostanu.

4. Rodzaj technologii.

Surowcem do produkcji wyrobów ceglarskich jest glina. Właściwości gliny uzależnione są od składu granulometrycznego, składu chemicznego, mineralogicznego.
Przez skład granulometryczny rozumie się wielkość ziarn surowca, przy czym rozróżnia się      następujące frakcje: piasek - ziarna o średnicy 2 - 0,05mm, pył - ziarna o średnicy 0,05 - 0,002 mm, właściwą substancję ilastą (substancję gliniastą) ziarna o śr. poniżej 0,002 mm .
 	Skład mineralogiczny glin jest w znacznym stopniu zależny od składu granulometrycznego. Piasek stanowi głównie kwarc (SiO2) z niewielkimi ilościami skalenia. Pył składa się głównie z kwarcu, skalenia i miki. Substancja ilasta jest bardziej złożona. W skład jej wchodzą różne minerały ilaste, jak: kaolinit, haloizyt, montmorylonit, pirofilit, illit, alofany i inne. Ilość substancji ilastej oraz przewaga któregoś z minerałów skałotwórczych w  jej składzie decydują o właściwościach fizycznych gliny. W oparciu o właściwości glin, a przede wszystkim o ich skład granulometryczny, został opracowany podział, który rozróżnia: gliny bardzo plastyczne (ciężkie), iły, iły chude, iły pylaste, gliny pylaste, gliny piaszczyste itd.  Planowana cegielnia wykorzystywała będzie do produkcji iły pstre poznańskie.

Naturalne uwilgotnienie gliny powoduje, że w procesie produkcji cegły woda do celów technologicznych nie będzie używana.

Proces produkcji cegły realizowany będzie na poszczególnych liniach technologicznych:

- linia przygotowania,

- linia kształtowania wyrobów,

- systemy tnące,

- suszarnia tunelowa,

- piec tunelowy do wypalania cegły,

- automatyczna linia rozładunku wózków.

Zakład będzie pracował w systemie 3-zmianowym (przez całą dobę). Dowóz surowców oraz odbiór gotowych wyrobów będą się odbywać wyłącznie w porze dziennej.

Linia przygotowywania

Glina na skład zakładowy (hałdę) będzie transportowana z pobliskiej kopalni przy pomocy wozideł samochodowych, skąd z wykorzystaniem przenośników taśmowych będzie dostarczana do linii przygotowania (przerobowni).

Przygotowanie gliny odbywa się w zasilaczu skrzyniowym. Następnie glina jest przekazywana do rozdrabniarki walcowo – zębatej i transportowana  do pierwszego młyna walcowego współpracującego z dozownikiem gliny i z pneumatycznymi skrobakami Następnie  przekazywana jest do dwuwałowego mieszadła miksera, który kończy homogenizację i mieszanie się gliny. Po tym procesie, glina jest składowana w zamkniętym magazynie.

Linia kształtowania

Linię kształtowania zaczyna zasilacz skrzyniowy, skąd glina przekazywana jest do dwuwałowego mieszadła - miksera i do młyna walcowego dopasowanego z hydraulicznymi dozownikami i pneumatycznymi skrobakami. Prasa do  kształtowania cegły używana w linii kształtowania ma stożkowy świder o śr. 600/550 mm i pracuje pod wysokim ciśnieniem.

Cięcie produktów

Ciągła struga gliny wychodzi z prasy do wyciskania i jest kierowana na stół wieloostrzowej gilotyny do cięcia, która wykraiwuje ekwiwalent 6 cegieł (± 1500 mm).

Automatyczne ładowanie

Ładowanie surowych produktów na wózkach piecowych pozostających na zewnętrznych szynach prowadzi się następująco: Uformowane cegły są przekazywane do automatycznej maszyny ładującej dopasowanej z grupą stołów, która wybiera kolejno 3 grupy po 6 x 3 cegły. Następnie szuflada przesuwa się i pcha grupę cegieł ponad ruchomą platformą, wkłada na wózek piecowy  w poziomym i pionowym ruchu, w kolejne warstwy tworzące pakunki z  dokładnymi rozmiarami aż do wypełnienia wózka.

Suszarnia tunelu

Suszenie materiałów to proces usuwania wilgoci poprzez jej odparowywanie, zachodzące z reguły pod wpływem dostarczania energii cieplnej. Zastosowana suszarnia typu tunelowego mieszcząca wózki posiada 3 tunele równoległe do pieca do wypalania. Jest ona zaopatrzona w 3 odśrodkowe wentylatory gorącego powietrza wdmuchiwanego do suszarni tunelowej, osiowe wentylatory do recyrkulacji gorącego powietrza wewnątrz suszarni i 3 wentylatory usuwające wilgoć.

Ruch wózków

Piec do wypalania jest obsługiwany przez 5 wewnętrznych wózków dopasowanych                       z systemem przesuwnym i automatycznymi urządzeniami transportowymi, które pozwalają na ładowanie i rozładowywanie wózków suszarniczych. Dla transferu między tymi wózkami  używane są 3 wózki przenoszące. Wózki piecowe poruszają się wewnątrz pieca dzięki hydraulicznemu popychaczowi ze stoperem zainstalowanym na elektrycznym panelu.

Piec do wypalania

Zastosowany piec jest typu tunelowego. Piec ten podzielony jest na 3 strefy:

Strefa ogrzewania:

Na wejściu do pieca w strefie ogrzewania następuje wyprowadzenie spalin do emitora  za pomocą dwóch wentylatorów wyciągowych. W strefie tej następuje wstępne przygotowanie cegieł do wypalania poprzez  dosuszenie wyrobów, przy stopniowym wzroście temperatury do 200˚C. Proces ten charakteryzuję się wydaleniem reszty wody niezwiązanej, której zawartość w surówce wynosi jeszcze od 6-8%. Zastosowany jest tu system recyrkulacji gorącego powietrza pozwalający na utrzymanie równowagi termicznej w przekroju pionowym całego pieca.

Strefa wypalania:

W strefie tej następuje właściwe wypalanie cegieł. Wypalanie wspomagane jest palnikami węglowo-gazowymi. Temperatura rośnie do 1000˚C. Proces ten jest kontrolowany  i sterowany komputerowo, co zapewnia właściwe parametry produktu i szybkość wypalania.

Strefa chłodzenia:

Po wypalaniu produkty mają znaczną ilość ciepła, które musi być usunięte. Chłodzenie następuje stopniowo. W momencie wyjmowania z pieca, temperatura produktu jest na tyle niska, że nie następuje jego pękanie i obniżenie wytrzymałości. Piec posiada wymuszony system przewietrzenia pozwalający na przyspieszone chłodzenie wypalanej cegły i wózków piecowych.

Automatyczne rozładowywanie.

Zestaw widłowy zabiera partie cegieł i kładzie ich na paletach stołu rozladowawczego. Zakończenie linii produkcyjnej stanowi skierowanie produktu  do owijarki automatycznej.

5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Wariant I - niepodejmowanie przedsięwzięcia

W przypadku wariantu zerowego, polegającego na nie podejmowaniu decyzji o budowie cegielni, nie nastąpią zmiany w stanie obecnym środowiska w rejonie przedsięwzięcia.

Wariant II - proponowany przez Inwestora

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że przyjęty wariant jest najkorzystniejszy w związku z tym, że:

- inwestycja planowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu (pożądane lokalizowanie inwestycji związanych z infrastrukturą komunikacyjną),

- realizacja inwestycji na analizowanym terenie jest najkorzystniejsze ze względów ekonomicznych,

- surowiec do produkcji cegły znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego zakładu, nie wymagający dowozu poza transportem technologicznym (wozidła). Stąd nie pojawia się nowa uciążliwość dla środowiska. Są to złoża eksploatowane od kilkudziesięciu lat przez Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich na potrzeby produkcji keramzytu. Eksploatacja surowca odbywa się przy zastosowaniu nowoczesnych, bezpiecznych dla środowiska rozwiązań technologicznych,

- realizacja przedsięwzięcia stwarza nowe miejsca pracy (w ilości 50 osób) dla okolicznych mieszkańców,

- stosunkowo duża odległość od zabudowy mieszkalnej nie spowoduje konfliktów społecznych  a zdrowie i życie ludzi nie będzie narażone w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

- realizacja wariantu przedstawionego w „Karcie informacyjnej przedsięwzięcia ...” jest najkorzystniejsza dla środowiska i okolicznych mieszkańców, gdyż przyjęte w tym przypadku rozwiązania techniczne są najnowocześniejszymi i najczęściej obecnie stosowanymi w praktyce oraz najkorzystniejsze ekonomicznie. Zastosowane technologie i rozwiązania nie będą miały negatywnego wpływu na wartości przyrodnicze pobliskich terenów, w tym bioróżnorodność fauny i flory. W przypadku przyjęcia założeń zamieszczonych w niniejszym opracowaniu zakres uciążliwości nie obejmuje trenów podlegających ochronie.

- W stosunku do realizacji projektu planowane są działania łagodzące w postaci: w okresie realizacji budowy nastąpi wzrost hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego. Hałas będzie miał jedynie zasięg lokalny. W związku z powyższym prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie będą wykonywane tylko w godzinach dziennych (6-22) oraz w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie będą pracowały równocześnie. Dodatkowo należy organizować roboty ziemne w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych. Analizowany teren pozwala zaprojektować przedsięwzięcie zgodnie z wymogami przepisów prawnych, bez obaw na wyrządzenie szkody w środowisku naturalnym.

- W rozpatrywanym przedsięwzięciu inwestycyjnym rozwiązania proekologiczne obejmują:

- zastosowanie na emitorach  filtrów tkaninowych o wysokiej sprawności odpylania,

- bezpieczne gromadzenie wytwarzanych odpadów,

- drogi zakładowe, parkingi i place manewrowe wykonane będą z zastosowaniem szczelnych nawierzchni,

- odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

- Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów i paliw oraz energii.

Planowane przedsięwzięcie jest związane z wykorzystaniem:

- wody z wodociągu PKL KERAMZYT

lub alternatywnie z wodociągu gminnego w ilości                                    700 m3/rok

- energii elektrycznej                                                                               5 760 MWh/rok

- węgla			                                                                                6 000 Mg/rok

- gazu ziemnego                                                                                        1000 000 m3/rok

- paliw (olej napędowy do wózków) 	                	                                     30 000 l/rok

- gliny		                                                                                         173 000 Mg/rok

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną                      1500 kW

- cieplną                               5,0 MW

- gazową                             60 m3/h

7. Rozwiązania chroniące środowisko.

W związku z planowanym przedsięwzięciem przewiduje się następujące rozwiązania chroniące środowisko:

- Silos węgla wyposażony będzie w filtr  pyłowy  tkaninowy o wysokiej sprawności odpylania w granicach 99,5%, zawory bezpieczeństwa, czujniki poziomu max, min, pomiar ciągły węgla, system wzruszania materiału w silosie.

- Emitor spalin również wyposażony będzie w filtr workowy o wysokiej sprawności odpylania w granicach 98,0%.

- stosowanie nowoczesnych urządzeń z niskim poziomem emitowanego hałasu (60 dB na zewnątrz, 85 dB wewnątrz),

- drogi zakładowe, parkingi i place wykonane będą z zastosowaniem szczelnych nawierzchni. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych będzie się odbywać poprzez separator związków ropopochodnych do istniejącego na tym terenie rząpia, a następnie odprowadzane do kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich  „KERAMZYT”.

- teren zakładu będzie codziennie sprzątany zamiatarką wyposażoną w system zasysania i filtracji zasysanego powietrza, co zwiększyło będzie skuteczność czyszczenia powierzchni dróg i placów oraz zminimalizuje powstawanie zjawiska niezorganizowanej emisji pyłu.

- stosowanie ekranów akustycznych w postaci zieleni,

8. Rodzaje i przewidywane ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska przy zastosowaniu przedsięwzięć chroniących środowisko.

8.1. Gospodarka wodno – ściekowa

### Pobór wody

Woda na potrzeby  socjalno - bytowe pracowników i porządkowe (zraszanie placów w okresie letnim) pobierana będzie z ujęcia składającego się z dwóch studni, stanowiącego własność Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „KERAMZYT lub alternatywnie z wodociągu gminnego zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie.

Pobór wody w PKL „KERAMZYT” jest uregulowanyw pozwoleniu zintegrowanym wydanym przez Starostę Żyrardowskiego  zn. OŚ. II.7643/z/1/2009  z dnia 30 marca 2009 roku.

Woda do celów socjalno - bytowych musi odpowiadać normom wody do picia zawartym w rozporządzeniu rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Prognozowane zapotrzebowanie na wodę określono na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

- danych uzyskanych od Inwestora.

Założenia do bilansu zapotrzebowania wody:

-  pracownicy łącznie - 50 osób, w tym pracownicy  biurowi - 10 osób,

- potrzeby porządkowe Zakładu (zraszanie placów)  - 8 000  m2,

Jednostkowe wskaźniki zapotrzebowania na wodę oraz współczynniki nierównomierności rozbioru wody (dobowy i godzinowy), przyjęte do obliczeń:

a) woda na cele socjalno-bytowe

- ilość pracowników 50 osób, w tym 10 biurowych

- q jednost. (zużycie na jedną osobę fizyczną ) – 60 l/dobę

- q jednost. (zużycie na jedną osobę biurową) – 15 l/dobę

Współczynniki nierównomierności rozbioru wody:

- Nd = 1,1

- N h = 2,0

- praca Zakładu  - 24 godzin na dobę

Q śr. d.   = 60 dm3/d x 40 prac. + 15 dm3/d x 10 prac.  = 2,55 m3/d

Q max. d. = 2,55 x 1,1= 2,81 m3/d

Q max. h. = 2,81 : 24 x  2,0 = 0,23 m3/h

b) Woda na potrzeby  porządkowe Zakładu ( zraszanie placów)

- powierzchnia – 8 000  m2,

- zużycia wody  q = 2 dm3/m2/d

- Nd = 1,1

- Nh =2,0

- Czas zraszania placów – 8 godzin

Qśr.d = 8 000 x 2 dm3 = 16,00 m3/d

Qmax.d = 16,0 x 1,1 = 17,60 m3/d

Qmax. h = 17,60 x 2,0 : 8 = 4,40 m3/h

Łączne zapotrzebowanie wody wynosi:

Q śr. d     = 18,55  m3/d

Q max. d = 20,41 m3/d

Q max. h = 4,63 m3/h

Gospodarka ściekami

Ścieki socjalno - bytowe

W wyniku prowadzonej działalności na terenie planowanej cegielni w Mszczonowie przy ulicy Warszawskiej 43  powstać będą   wyłącznie ścieki socjalno - bytowe. Ścieki pod względem stanu i składu odpowiadają ściekom tego typu. Ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane bezpośrednio do istniejącej w tym rejonie gminnej sieci sanitarnej zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie.

Przyjmuje się, że ilość powstających socjalno – bytowych na terenie Zakładu jest równa ilości pobieranej do tych celów wody tj.:

- Q śr. d.     = 2,55 m3/d

- Q max. d.   = 2,81  m3/d

- Q max. h.   = 0,23m3/h

Sposób prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej nie będzie powodował uciążliwości i zagrożenia środowiska naturalnego

8.2. Wody opadowe

Do odprowadzania wód opadowych i roztopowych  z terenu projektowanego zakładu przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej. Ujęte wody opadowe z powierzchni utwardzonych  za pomocą wpustów deszczowych  przewiduje się oczyszczać w separatorze węglowodorów poprzedzonym osadnikiem i następnie wprowadzać do rząpia, z którego następnie będą odprowadzane do gminnej  kanalizacji deszczowej zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie i wprowadzane do rzeki Okrzeszy. Wody opadowe z powierzchni dachowych zwane umownie jako „czyste” będą  wprowadzane   bezpośrednio do kanalizacji deszczowej za separatorem.

Ilość wszystkich wód opadowych kierowanych do kanalizacji deszczowej ustalono  metodą obliczeniowa według wzoru:

Q = F x q x Ψ  x  φ  [dm3/s]

gdzie:

a /- natężenie deszczu miarodajnego – q – 77 l/(s*ha) – przy prawdopodobieństwie pojawienia się deszczu raz na rok lata c = 1 rok (deszcz przeciętnie raz na rok , p = 100% i czasie trwania deszczu 15 min.

b/ - współczynnik spływu powierzchniowego dla całej zlewni przyjęto – Ψ = 0,60, gdzie powierzchnia zlewni charakteryzować się będzie wysokim stopniem uszczelnienia, jak dachy szczelne, drogi asfaltowe, place i parkingi z kostki brukowej.

c/ - współczynnik opóźnienia spływu  φ

d/ - powierzchnia zlewni F- 53 000 [ha]

Współczynniki opóźnienia spływu φ obliczono według wzoru:

φ =     = 	= 0,76

# Ilość wód opadowych   wynosi:

# Qsek. = 5,3 ha x 77 dm3/s/ha x 0,60  x 0,76

# Qsek = 187,0  dm3/s

Qd = Qs x 15 min.

Qd = 187,0 dm3/s x 900 s

# Qd = 78,3 m3/d

# Qrok = H x Ψ x F

Qrok = 0,59 m x 0,6 x 53000 m2

# Qrok = 18762 m3/rok

Przed wprowadzeniem do gminnej kanalizacji deszczowej wody opadowe   poddawane procesowi oczyszczania celem usunięcia związków ropopochodnych oraz zawiesiny i spełniać będą warunki  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 zpóźn. zm), gdzie dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach h nie mogą przekroczyć:

- zawiesina – 100 mg/l

- substancje ropopochodne – 15mg/l.

Zaproponowane urządzenia zapewnią pełną skuteczność w zakresie oczyszczania wód opadowych oraz całkowitą ochronę przed zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych. Po wykonaniu urządzeń i przekazaniu do eksploatacji Inwestor cegielni  zobowiązany jest do zawarcia umowy  z Zakładem  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

8.3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Przedmiotem analizy jest wpływ na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie cegielni na działkach o nr ewid. 82/4 i  82/6  w miejscowości Mszczonów.  Dokładny opis lokalizacji przedsięwzięcia zawarto w pkt.2 karty informacyjnej.

Niniejsze opracowanie dotyczy oddziaływania tego przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji inwestycji.

Przedmiotem analizy są:

- urządzenia technologiczne,

- ruch pojazdów na terenie zakładu.

Niniejsze opracowanie dotyczy oddziaływania tego przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji inwestycji.

Podstawowe akty prawne

Analizę wykonano w oparciu o następujące akty prawne:

- Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity - Dz. U. Nr 25 z 2008 r. , poz. 150 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181 z późn. zm),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz.2839),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291),

Obliczenia emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykonano na komputerze wykorzystując program OPERAT 2000.

Współczynnik szorstkości aerodynamicznej terenu

Współczynnik szorstkości aerodynamicznej terenu wyznacza się w zasięgu 50 hmax według wzoru:

zo = 1/F Σ FC * zoc

C

zo – średnia wartość współczynnika szorstkości aerodynamicznej terenu

F – powierzchnia terenu objęta obliczeniami

c – numer obszaru o danym typie pokrycia terenu

zoc - wartość współczynnika szorstkości aerodynamicznej terenu dla numeru obszaru o danym typie pokrycia terenu

Na rozpatrywanym terenie występują dwa rodzaje pokrycia terenu:

- pola uprawne - zoc – 0,035

- sady, zarośla, zagajniki - zoc – 0,4

- łąki, pastwiska - zoc – 0,02

Po uwzględnieniu udziału tych rodzajów pokrycia w obszarze objętym obliczeniami zo wynosi 0,035 m.

Warunki  meteorologiczne

Jednym z czynników mających wpływ na stopień oddziaływania danego obiektu będącego źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na środowisko są warunki meteorologiczne. Wśród nich wymienić należy:

- prędkość i kierunek wiatru,

- opady,

- temperatura powietrza,

- nasłonecznienie,

- wilgotność powietrza.

Czynniki te decydują o intensywności mieszania się warstw powietrza i o jego ruchu, przemianach chemicznych składników powietrza, osiadaniu i wymywaniu zanieczyszczeń z atmosfery. Niska inwersja, brak wiatru, duża wilgotność powietrza sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń w powietrzu. Natomiast na poprawę stanu czystości powietrza wpływa pogoda wietrzna, wyższa temperatura powietrza, opady atmosferyczne.

W przypadku zanieczyszczeń komunikacyjnych mogą spowodować w okresie letnim (duże nasłonecznienie, pogoda bezwietrzna, emisja spalin samochodowych) powstawanie smogu fotochemicznego.

Dane meteorologiczne opracowane zostały na podstawie pomiarów stacji meteorologicznej w Warszawie.

Temperatura

Temperatura powietrza bezpośrednio wpływa na wyniesienie termiczne, które zmienia się wprost proporcjonalnie do różnicy temperatur powietrza oraz emitowanych zanieczyszczeń. Najkorzystniejsze warunki wzrostu wyniesienia termicznego panują w okresie zimowym, z uwagi na to iż różnica temperatur w tym czasie jest znacznie wyższa niż w okresie letnim.

Średnia roczna temperatura dla omawianego obszaru wynosi + 7,8oC. Średnia temperatura okresu zimowego + 1,5 oC a dla okres letniego + 14,2 oC. Wiosna i jesień charakteryzują się bardzo dużymi wahaniami temperatur w poszczególnych miesiącach a nawet w poszczególnych dniach, natomiast zima i lato przynosi niewielką zmienność temperatury w określonym czasie.

Najwyższa koncentracja zanieczyszczeń w powietrzu spowodowana trudnymi warunkami rozpraszania się zanieczyszczeń występuje podczas pogody wyżowej (zjawisko inwersji).

Wiatry

Zasięg i kierunki rozpraszania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym zależą od wiatrów występujących na danym terenie. Częstotliwość wiatrów z poszczególnych kierunków określa kierunki rozchodzenia się zanieczyszczeń i wskazuje tereny najbardziej narażone na ich działanie. Duże znaczenie ma także prędkość wiatru. Im większa jest szybkość wiatru, tym więcej cząsteczek zanieczyszczeń jest porywanych i przenoszonych na dalszą odległość.

Procentowy rozkład kierunków wiatrów przedstawia poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNE | ENE | E | ESE | SSE | S | SSW | WSW | W | WNW | NNW | N |
| 3,72 | 5,65 | 7,80 | 11,81 | 9,20 | 7,86 | 6,05 | 8,69 | 16,78 | 11,13 | 6,64 | 4,66 |

Dominującymi wiatrami występującymi w tym rejonie są wiatry z kierunków: południowego, zachodniego i kierunków pośrednich.

Częstość występowania prędkości wiatru przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %

| 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 11 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,81 | 14,41 | 18,98 | 16,47 | 13,76 | 9,86 | 7,08 | 4,60 | 2,68 | 1,19 | 1,16 |

W tym rejonie najczęściej występują wiatry wiejące z prędkością od 1 do 7 m/s.

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w m. Mszczonów, w rejonie inwestycji

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), tło substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska, jako stężenie uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednione dla roku.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pismem znak PL-MO.gp.4401-69/10 z dnia 22 września 2010 roku określił dla rejonu inwestycji tło zanieczyszczeń. Kserokopia pisma stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla m. Mszczonów.

| Substancja | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzen | 30 | 5 | 1,2 |
| tlenki azotu | 200 | 40 | 19 |
| dwutlenek siarki | 350 | 30 | 8 |
| pył zawieszony PM10 | 280 | 40 | 30 |
| tlenek węgla | 30000 | 0 | 600 |
| węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 | 100 |
| węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 | 4,3 |

Charakterystyka źródeł emisji

Piec do wypalania cegły  tunelowy

Piec do wypalania cegły typu tunelowego jest podzielony na trzy strefy:

- ogrzewania,

- wypalania,

- chłodzenia.

Na wejściu do pieca w strefie ogrzewania następuje wyprowadzenie spalin do emitora  za pomocą dwóch wentylatorów wyciągowych..

Piec pracuje przez cały rok. Opalany jest głównie pyłem węglowym dostarczanym z sąsiedniego Zakładu KERAMZYT hermetycznym rurociągiem przesyłowym. Piec tunelowy wyposażony jest w palniki gazowo-węglowe pozwalające na stosowanie również gazu ziemnego np. w przypadku przerwy w dostawie pyłu węglowego.

Instalacja wyposażona jest w układ odpylający o sprawności 98 %  – filtr tkaninowy, workowy.

Zanieczyszczenia z pieca wprowadzane będą do powietrza jednym emitorem metalowym o parametrach:

- wysokość – 20,0 m,

- średnica – 1,0 m,

- zadaszony.

### Silos magazynowy pyłu węglowego

W skład instalacji wchodzić będzie jeden silos pyłu węglowego o pojemności 60 Mg.

Silos zbudowany jest z:

- komory magazynowej,

- układu rurociągów załadunkowych i rozładunkowych,

- instalacji odpowietrzającej.

Odpowietrzenie  silosu magazynowego odbywa się za pomocą jednego układu odpylającego. Jest to filtr tkaninowy. Sprawność układu odpylającego wynosi 99,5 %.

Zanieczyszczenia z wprowadzane będą do powietrza emitorem o parametrach:

- wysokość			- 15,0 m,

- średnica			- 0,5 m

- zadaszony.

Emisja i czas pracy

### Silos magazynowy pyłu węglowego

Pył węglowym dostarczany będzie z sąsiedniego Zakładu KERAMZYT hermetycznym  rurociągiem przesyłowym.  Przeładunek prowadzony będzie tylko w porze dziennej.

Zgodnie z informacja producenta odpylaczy stężenie pyłu za odpylaczem wynosi 20 mg/m3 (pył zawieszony PM10).

Czas załadunku silosu w ciągu roku (informacja inwestora) - 168 h/a

Przepływ powietrza podczas załadunku silosu – 15m3/min

Roczna ilość przeładowanych materiałów sypkich  – 6.000 Mg.

Przepływ powietrza przy przeładunku pyłu weglowego w ciągu 1 godziny

60 min x 15m3/min. = 900 m3/h

Emisja maksymalna pyłu z jednego silosu

900 m3/h x 20 mg/m3 = 18000 mg/h = 0,018 kg/h

Tabela - 4 Emitor nr 2 – emisja

| Źródło | Zanieczyszczenie | Emisja |
| --- | --- | --- |
|  |  | w kg/h | w Mg/h |
| Emitor e-2 Odpylanie silosu magazynowego | Pył zawieszony PM 10 | 0,018 | 0,00302 |

Piec do wypalania  tunelowy

Roczne zużycie miału węglowego w postaci pyłu wynosić będzie 6000 Mg a gazu ziemnego 1.000.000 m3.

Moc zainstalowanych palników – 5 MW.

Sprawność spalania – 80 %.

Odpylanie – filtr workowy

Głównym źródłem emisji jest proces spalania pyłu węglowego. Zainstalowane palniki gazowe są palnikami pomocniczymi wspomagającymi i ułatwiającymi utrzymanie procesu wypalania.

Zaznaczyć należy, że podczas procesu wypału z wypalanego materiału uwalniają się produkty spalania materii organicznej zawartej w wypalanym materiale

Najwłaściwszym dla ustalenia wielkości emisji byłoby oparcie się na pomiarach emisji zanieczyszczeń.

Tabela nr 5.  Emitor nr 1 – emisja

| Symbol | Nazwa emitora | Substancja | Emisja maks. godz., kg/h | Emisja roczna, Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres | 2 okres |  |
| E-1 | Piec do wypalania tunelowego | pył ogółem | 10,874 | 10,874 | 66,694 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 10,874 | 10,874 | 66,694 |
|  |  | dwutlenek siarki | 14,87 | 14,87 | 93,141 |
|  |  | tlenki azotu | 8,988 | 8,988 | 57,095 |
|  |  | tlenek węgla | 0,489 | 0,489 | 3,277 |

### Transport

Drogę zakładową o długości 550 m podzielono na 55 odcinki o długości 10,0 m każdy. Struktura ruchu pojazdów przedstawia się następująco (dane inwestora).

Tabela nr 6. Struktura ruchu pojazdów

| Odcinek | Rodzaj pojazdu | Ilość pojazdów | Ilość pojazdów | Przejazdy maszyn roboczych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr |  | [szt./8h] | [szt./h] | [razy/h] |
| 1-36 | Sam. Cięż. | 16 | 4 | - |
| 37-41 | Pojazdy robocze (wózki widłowe spalinowe) | - | - | 10 |
| 42-49 | Sam. Cięż. | 16 | 4 | - |
| 50-552 | Pojazdy robocze (wózki widłowe spalinowe) | - | - | 10 |

Obliczenia emisji zanieczyszczeń wykonano za pomocą modułu „Samochody” do pakietu Operat 2000. Emisja jest obliczana na podstawie wskaźników emisji uzyskanych z arkusza kalkulacyjnego dystrybuowanego przez Ministra Środowiska, w którym zastosowane zostały wzory opracowane przez prof. Zdzisława Chłopka.

Emisja zanieczyszczeń dla poszczególnych odcinków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego opracowania.

Określenie przewidywanego oddziaływania na stan czystości powietrza

Faza eksploatacji

Inwestycja spowoduje zwiększenie uciążliwości zakład pod względem emisji zanieczyszczeń. Obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych przedstawione zostały wcześniej. Poniżej przedstawiono oddziaływanie zakładu po realizacji inwestycji na jakość powietrza.

Klasyfikację zespołu emitorów stacji dokonano zgodnie z pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12).

Na podstawie wyników przeprowadzonej klasyfikacji stwierdzić można, iż warunek:

Σ Smm ≤ 0,1 x D1

e

nie jest spełniony w przypadku wszystkich zanieczyszczeń. Dlatego też należy wykonać pełny zakres obliczeń uwzględniając wszystkie zanieczyszczenia.

Tabela nr 7. Ustalenie zakresu obliczeń

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| pył zawieszony PM10 |  |
| dwutlenek siarki |  |
| tlenki azotu |  |
| tlenek węgla |  |
| Benzen |  |
| węglowodory alifatyczne |  |
| węglowodory aromatyczne |  |

W przypadku pełnego zakresu obliczeniowego należy sprawdzić czy są spełnione następujące warunki:

Smm (  0,1 x D1

Sa ( Da – R

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że ww. kryteria są spełnione na wysokości 0 m npt. dla benzenu, pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych. Stężenia maksymalne poszczególnych zanieczyszczeń nie przekraczają wartości odniesienia tego zanieczyszczenia uśrednione dla jednej godziny.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych poszczególnych zanieczyszczeń nie  przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) poszczególnych zanieczyszczeń. Przeprowadzone obliczenia wykazały, ze ww. warunki w przypadku dwutlenku azotu i dwutlenku siarki obliczona częstość występowania stężenia maksymalnego wyższego niż stężenie dopuszczalne uśrednione dla jednej godziny nie przekracza w przypadku dwutlenku azotu  0,2 % czasu w roku i wynosi: – 0,125%, a dwutlenku siarki nie przekracza 0,275 % czasu w roku i wynosi – 0,092%.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych tych zanieczyszczeń nie  przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) poszczególnych zanieczyszczeń.

#### Kryterium obliczania opadu pyłu

0,0667/n* h3,15 =    587,1

Suma emisji średniorocznej pyłu =    2114,9  >    587,1  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =      66,697  < 10 000  [Mg]

Należy obliczyć opad pyłu.

Obliczenia opadu pyłu nie wykazały przekroczeń.

Faza budowy

Realizacja planowanej inwestycji związana będzie z okresowym niewielkim pogorszeniem jakości powietrza na terenach do niej przylegających. Związane jest to z:

- ruchem pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas budowy,

- przemieszczaniem mas ziemnych.

Prace budowlane powodować będą występowanie w powietrzu zwiększonych w porównaniu z okresem przed budową stężeń pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, węglowodorów.

Ujemny wpływ prac budowlanych na jakość powietrza można zminimalizować poprzez:

- prawidłową organizację pracy,

- przestrzeganie harmonogramu prac,

- wykonywanie prac maszynami i urządzeniami sprawnymi technicznie,

- unikanie zbędnego przesuwania mas ziemnych.

Z uwagi na prowadzenie prac na terenach przemysłowych oraz w sąsiedztwie czynnej kopalni emisja ta będzie bardzo niska. W związku z powyższym odstąpiono od jej liczenia.

Podsumowanie

Po zrealizowaniu planowanej inwestycji polegającej na budowie cegielni na działkach nr ewid: 82/4 i 82/6 w miejscowości Mszczonów, źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza :

- piec tunelowy,

- silos magazynowy,

- pojazdy specjalistyczne dowożące surowce,

- samochody ciężarowe wywożące gotowe produkty,

- maszyny robocze pracujące w miejscu magazynowania surowca ( koparko- ładowarka i spycharka),

- wózki widłowe (spalinowe)

Eksploatacja instalacji oraz urządzeń obsługujących nie będzie stwarzać uciążliwości dla środowiska ze względu na emisję zanieczyszczeń.

Eksploatacja silosu magazynowego i pieca tunelowego wymagać będzie uzyskania pozwolenia na emisję zanieczyszczeń pyłowych (dla obecnego stanu prawnego).

8.4. Emisja hałasu do środowiska

Wstęp

Niniejsza analiza dotyczy oddziaływania akustycznego na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie cegielni na  działkach nr ewid:82/4 i 82/6                      w miejscowości Mszczonów.

Przedmiotem amnalizy są:

- urządzenia technologiczne,

- ruch pojazdów na terenie zakładu.

Metodyka analizy

Ocenę emisji hałasu do środowiska z terenu zakładu przeprowadzono w oparciu o:

1/ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

2/ Instrukcję ITB Nr 338/96. Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku wraz z programem komputerowym. Warszawa 1996 r.

3/ PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej”.

4/ PN-EN ISO 3746 „akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów poziomów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijająca dźwięk”.

Ocenę wpływu ww. inwestycji na środowisko w zakresie emisji hałasu przeprowadzono na podstawie:

- Informacji uzyskanych od inwestora,

- Danych pomiarowych i katalogowych dotyczących poziomów hałasu emitowanego przez projektowane urządzenia,

- Planu zagospodarowania terenu w skali 1:1000.

Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja będzie realizowana w miejscowości Mszczonów   pow. żyrardowski  woj. mazowieckie  na działkach o nr ewid:82/4 i 82/6, w części zwolnionej z obszaru górniczego.

Bezpośrednie otoczenie terenu planowanej inwestycji stanowią:

- od strony północnej i północno-wschodniej teren po zakład górniczym,

- od strony południowo-wschodniej teren Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „KERAMZYT”,

- od strony południowej i zachodniej obwodnica Mszczonowa,

Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości ok. 350 m od projektowanego zakładu w kierunku zachodnim (pojedyncza zabudowa mieszkalna przy ul. Polnej w Mszczonowie) oraz w odległości ok. 700  m w kierunku północno-wschodnim od projektowanej cegielni.

Charakterystyka  planowanej inwestycji

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie obiektu cegielni. W ramach planowanej inwestycji wybudowana zostanie hala produkcyjna o powierzchni ok. 14000 m2 Wysokości hali w części produkcyjnej ok. 8m, w części magazynowej ok. 11m. W hali produkcyjnej zainstalowane zostaną linie technologiczne do produkcji cegły (suszenie i wypalanie) o wydajności 300 Mg gotowego produkty na dobę.

Proces produkcji cegły realizowany będzie na poszczególnych liniach technologicznych:

- linia przygotowania,

- linia kształtowania wyrobów,

- systemy tnące,

- suszarnia tunelowa,

- piec tunelowy do wypalania cegły,

- automatyczna linia rozładunku wózków.

Zakład będzie pracował w systemie 3-zmianowym (przez całą dobę). Dowóz surowców oraz odbiór gotowych wyrobów będą się odbywać wyłącznie w porze dziennej.

# Charakterystyka obecnych warunków akustycznych

W celu oceny aktualnych warunków akustycznych, na terenie gdzie planowana jest budowa cegielni, przeprowadzono pomiary orientacyjne istniejącego klimatu akustycznego. W trakcie pomiarów wykonanych w kilku seriach na terenie rozpatrywanego terenu ustalono, że obecnie jego średnia wartość z uwzględnieniem hałasu komunikacyjnego pochodzącego z przebiegającej w sąsiedztwie drogi krajowej nr 50 wynosi:

- 63,7 dB w porze dziennej

- 58,3 dB w porze nocnej

Rozpoznania klimatu akustycznego w rejonie projektowanego obiektu dokonano metodą pomiarów bezpośrednich przy użyciu miernika poziomu dźwięku SON-50 spełniającego  wymagania dla mierników klasy I .

Wymagania  normatywne

Wymagania  dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Tabela nr 8 zawiera dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, które podane są w załączniku do rozporządzenia.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji stwierdzono, że najbliższy teren chroniony pod względem akustycznym zlokalizowany jest w odległości ok. 350 w kierunku zachodnim (pojedyncza zabudowa mieszkalna przy ul. Polnej w Mszczonowie)

Pozostałe tereny otaczające projektowany zakład to tereny przemysłowe (kopalnia odkrywkowa i firma „KERAMZYT”, tereny nieużytków oraz obwodnica Mszczonowa. Są to tereny nie podlegające ochronie przed hałasem, dla których nie ustalone są dopuszczalne normy.

Dopuszczalne wartości hałasu wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A w środowisku dla ww. terenów chronionych wynoszą:

- w ciągu dnia tj. w godz. 600 - 2200		- 	55 dB

- w ciągu nocy tj. w godz. 2200 - 600		- 	45 dB

Tabela nr 8. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (załącznik do rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2007 r).

|  |  | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj terenu | drogi lub linie kolejowe 1) | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  |  | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska b. Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 2) c. Tereny domów opieki społecznej d. Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3 | a. Treny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b. Tereny zabudowy zagrodowej c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d. Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 3) | 65 | 55 | 55 | 45 |
| Objaśnienia: Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocnej – nie obowiązuje ich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocnej. Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych , handlowych i usługowych. |

Analiza uciążliwości dla środowiska w zakresie hałasu

Metoda wyznaczania zasięgu uciążliwości obiektu

Stopień uciążliwości inwestycji dla środowiska wykonano metodą obliczeniową przy użyciu programu komputerowego HPZ_2001_ITB wykonanych zgodnie z instrukcją nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej. Przy obliczeniach posłużono się metodą opartą na zależności pomiędzy emisją dźwięku scharakteryzowaną przez równoważny poziom mocy akustycznej A LAWeq poszczególnych źródeł hałasu, a imisją dźwięku w interesującym obszarze oddziaływania hałasu, scharakteryzowaną równoważnym poziomem A LAeq w wybranych punktach obserwacji.

Metoda obliczeniowa zastosowana w programie HPZ_2001ITB jest zgodna z normą PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej”.

Założenia do analizy komputerowej

Założono, że obliczenia będą przeprowadzone dla określonego obszaru 1100 m x 900 m z siatką obliczeniową 10m x 10 m. Ponieważ zakład będzie pracował w systemie ciągłym (przez cała dobę). Transport surowców i gotowych produktów będzie się odbywała wyłącznie w porze dziennej  tj. w godz. 2200 – 600.

Źródła hałasu

Źródłami hałasu na terenie zakładu po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia będą  decydujące o klimacie akustycznym w środowisku będą:

- projektowany budynek cegielni,

- wentylator wyciągu spalin z pieca tunelowego,

- pojazdy specjalistyczne dowożące surowce

- samochody ciężarowe wywożące gotowe produkty,

- maszyny robocze (koparko-ładowarka  i spycharka),

- wózki widłowe.

Pracujące na terenie zakładu koparko-ładowarka, spycharka i wózki widłowe  obliczeniach w obliczeniach akustycznych uwzględniono jako punktowe źródła hałasu o uśrednionym położeniu w terenie. Poziomy mocy ww. źródeł oraz wentylatora wyciągowego zawiera tabela 9.

Tabela nr 9. Równoważne poziomy mocy akustycznych źródeł hałasu.

| Lp. | Rodzaj źródła hałasu | T [min] | (ti [min] | LAW[dB] | LAWeqi [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pora dnia |
| 1 | Spycharka | 480 | 360 | 103,0 | 101,8 |
| 2 | Koparko-ładowarka | 480 | 360 | 101,0 | 99,8 |
| 3 | Wózek widłowy z silnikiem spalinowym | 480 | 360 | 93,0 | 91,8 |
| 4 | Wentylator wyciągu spalin z pieca tunelowego | 480 | 480 | 95,0 | 95,0 |
| Pora nocy |
| 1 | Wentylator wyciągu spalin z pieca tunelowego | 60 | 60 | 95,0 | 95,0 |

Poziomy mocy akustycznych dla maszyn roboczych przyjęto jako wartości dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu (Dz. U. Nr 263. poz. 2202). Poziom mocy akustycznej wentylatora określono na podstawie danych katalogowych dla wentylatorów przemysłowych produkowanych przez firmę „OWENT” Sp. z  o.o. w Olkuszu.

Źródła typu „budynek”

Źródłem hałasu będzie projektowana hala produkcyjna o powierzchni ok. 14000 m2. Wysokość hali w części produkcyjnej będzie wynosiła ok. 8m, a w części magazynowej ok. 11m. Konstrukcja hali będzie wykonana z elementów stalowych metalowej. Ściany zewnętrze oraz dach wykonane zostaną z płyt warstwowych PW o izolacyjności akustycznej RA = 25 dB. Źródłami hałasu wewnątrz hali będą maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesach produkcji cegły. Ze względu na brak szczegółowych informacji o poziomie hałasu emitowanego przez urządzenia pracujące wewnątrz hali, przyjęto że równoważny poziom dźwięku A od wszystkich urządzeń będzie równy 85dB. Jest to wartość określona w normie PN-N-01307 z 1994r. “Dopuszczalne wartości hałasu na stanowiskach pracy” jako dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu pracowników. Właściwości akustyczne przegród budowlanych przyjęto z instrukcji ITB 308 i 338.

Na terenie zakładu będą występować źródła ruchome hałasu tj. pojazdy specjalistyczne tzw. „wozidła” dostarczające surowiec oraz pojazdy wywożące gotowe produkty. Pojazdy będą się poruszać w większości przypadków w sposób niezorganizowany z różną częstotliwością w czasie.

Do obliczeń przyjęto, że prędkość poruszania się pojazdów po terenie zakładu  będzie wynosiła 10 km/h. Ruch samochodów na terenie obiektu w obliczeniach uwzględniono jako liniowe źródła hałasu. Parametry akustyczne liniowych źródeł hałasu obliczono na podstawie instrukcji 311/91 Instytutu Techniki Budowlanej p.t. „Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych.

Do obliczeń przyjęto, że w ciągu najniekorzystniejszych godzin w porze dziennej na terenie zakładu będzie się poruszać:

16  - pojazdów specjalistycznych dowożących surowiec

16 – pojazdów ciężarowych wywożących gotowe produkty.

Współrzędne źródeł hałasu, obliczenia parametrów akustycznych źródeł liniowych zawierają załączone wydruki komputerowe.

Ocena wpływu obiektu na warunki akustyczne w środowisku w porze dziennej

Przyjęte do analizy dane wyjściowe podano w załączniku H2, natomiast wyniki obliczeń zawiera załącznik H4.

Ilustrację spodziewanych warunków akustycznych w środowisku, w porze dziennej stanowią mapy akustyczne terenu zakładu i najbliższego otoczenia Rys. H1 i Rys. H2.

Z analizy map oraz wyników obliczeń akustycznych zawartych w załączniku H4 wynika, że budowa obiektu cegielni na działkach o nr ewid. 82/4 i 82/6 w miejscowości Mszczonów nie spowoduje zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu w porze dziennej.

Wartości równoważnego poziomu dźwięku A będą w punktach obliczeniowych hałasu zlokalizowanych na granicy najbliższych terenów chronionych z zabudową mieszkalną nie przekraczają poziomu dopuszczalnego Leq = 55 dB  w porze dziennej.

Izolinia równoważnego poziomu hałasu Leq = 55 dB  przekracza granice terenu inwestycji, lecz dotyczy to terenów przemysłowych, które nie podlegają ochronie przed hałasem.

Tabela nr 10. Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji przy zabudowie mieszkalnej

| Lp. | Symbol | LA[dB] |
| --- | --- | --- |
| 1 | p1 | 44,4 |
| 2 | p2 | 44,1 |
| 3 | p3 | 42,7 |
| 4 | p4 | 43,2 |
| 5 | p5 | 43,3 |

Ocena wpływu obiektu na warunki akustyczne w środowisku w porze nocnej

Przyjęte do analizy dane wyjściowe podano w załączniku H6, natomiast wyniki obliczeń zawiera załącznik H7.

Ilustrację spodziewanych warunków akustycznych w środowisku, w porze dziennej stanowią mapy akustyczne terenu zakładu i najbliższego otoczenia Rys. H3 i Rys. H4.

Z analizy map oraz wyników obliczeń akustycznych zawartych w załączniku H7 wynika, że budowa obiektu cegielni na działkach o nr ewid. 82/4 i 82/6 w miejscowości Mszczonów nie spowoduje zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu w porze nocnej.

Wartości równoważnego poziomu dźwięku A będą w punktach obliczeniowych hałasu zlokalizowanych na granicy najbliższych terenów chronionych z zabudową mieszkalną nie przekraczają poziomu dopuszczalnego Leq = 45 dB  w porze dziennej.

Izolinia równoważnego poziomu hałasu Leq = 45 dB  przekracza granice terenu inwestycji, lecz dotyczy to terenów przemysłowych, które nie podlegają ochronie przed hałasem.

Tabela nr 11. Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji przy zabudowie mieszkalnej

| Lp. | Symbol | LA[dB] |
| --- | --- | --- |
| 1 | p1 | 40,4 |
| 2 | p2 | 40,7 |
| 3 | p3 | 38,7 |
| 4 | p4 | 39,3 |
| 5 | p5 | 39,1 |

Oddziaływanie akustyczne prac budowlanych na etapie realizacji inwestycji

Ważnym elementem oddziaływania akustycznego, będzie etap realizacji przedmiotowej inwestycji. W trakcie budowy, w rejonie lokalizacji inwestycji będą występowały okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce budowlane.

Okres budowy można podzielić na następujące etapy:

  - przygotowanie terenu pod budowę

  - przygotowanie fundamentów obiektów budowlanych

  - budowa obiektów kubaturowych i urządzeń wyposażenia

  - prace wykończeniowe

  - zagospodarowanie terenu działki

Ze względu na specyfikę robót każdy z wyszczególnionych etapów wiąże się z emisją hałasu do środowiska. Do najbardziej uciążliwych etapów należy etap przygotowania terenu pod budowę, obejmujący wykonanie mikroniwelacji i wykopów pod fundamenty. Prace te mogą odbywać się ręcznie lub przy użyciu sprzętu budowlanego.

Należy zauważyć, iż poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202). moc akustyczna poszczególnych urządzeń nie powinna przekraczać:

  - spycharka gąsienicowa – 104dB(A)

  - koparka kołowa, ładowarka – 104dB(A)

  - maszyny do zagęszczania, młoty pneumatyczne – 106dB(A)

  - dźwigi wieżowe – 100dB(A)

Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Ze względu na to, iż na obecnym etapie brak jest szczegółowego harmonogramu prac oraz wykazu urządzeń pracujących przy budowie, nie można wykonać szczegółowej analizy wpływu budowy na klimat akustyczny otoczenia. Biorąc jednak pod uwagę fakt że prace związane z budową mają jednak charakter czasowy a ich czas jest relatywnie krótki oddziaływanie akustyczne na tereny chronione (z zabudową mieszkalną) etapie będzie znikome.

W związku z powyższym zaleca się na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowanie się do poniższych wytycznych:

- zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu

- wszystkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej

- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202]

- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy

- maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego

Podsumowanie

Po zrealizowaniu planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektu cegielni działkach nr ewid. 82/4 i 82/6 w miejscowości Mszczonów, źródłami hałasu emitowanego do środowiska będą:

- projektowany budynek cegielni,

- wentylator wyciągu spalin z pieca tunelowego,

- pojazdy specjalistyczne dowożące surowce

- samochody ciężarowe wywożące gotowe produkty,

- maszyny robocze pracujące w miejscu magazynowania surowca (koparko-ładowarka i spycharka),

- wózki widłowe (spalinowe)

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że hałas emitowany przez ww. źródła nie będzie powodował przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu na terenach chronionych z zabudową mieszkalną.

8.5. Emisja odpadów

W fazie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać: masy ziemne z wykopów, odpady budowlane, odpady komunalne.

Masy ziemne z wykopów oraz odpady budowlane planuje się zagospodarować poprzez wbudowanie w teren cegielni w celu jego odpowiedniego ukształtowania                               i podwyższenia. W przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę określi warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji, nie będą miały do nich zastosowania przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach  (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.)

Odpady mające charakter surowców wtórnych: opakowania, złom będą przekazane do punktów skupu i składnic złomu.

W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów komunalnych, które będą gromadzone w przeznaczonych do tego celu  pojemnikach.  Odpady te będą odbierane na podstawie umowy (zawartej przez Wykonawcę robót) przez podmiot prowadzący działalność na terenie gminy Potworów w oparciu o decyzję Burmistrza Mszczonowa w trybie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości            i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.  nr 236 z 2005 r.  poz. 2008 z późn. zm.). Ewidencję dotyczącą ilości odpadów komunalnych będzie prowadził zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 z późn. zm.)  podmiot odbierający odpady.

W wyniku funkcjonowania cegielni powstawać będą następujące grupy odpadów:

- Odpady niebezpieczne:

- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy kod - 16 02 13,

- baterie i akumulatory ołowiowe -  kod 16 06 01,

- mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych - kod   13 05 02,

- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne  zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi  -  kod 15 02 02,

- odpady  inne niż niebezpieczne:

- popioły paleniskowe i pyły z kotłów -  kod 10 01 01,

- odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej -   kod 10 12 01,

- wybrakowane wyroby ceramiczne-cegły -  kod 10 12 08,

- zużyte materiały filtracyjne z urządzeń odpylających - kod 15 02 03,

- cząstki i pyły - kod 10 12 03,

- okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych - kod             16 11 06,

- żelazo i stal -  kod 17 04 15  .

- odpady z przemysłu gumowego – kod 07 02 80

- odpady komunalne:

- odpady bytowo – gospodarcze powstające w związku z obsługą zakładu kod 20 03 01.

Ilość i sposób postępowania z odpadami.

- zużyte lampy fluorescencyjne i monitory będą magazynowane w specjalistycznych pojemnikach w wydzielonym miejscu magazynowym; przewidywana ilość odpadów nie przekroczy 0,10 Mg rocznie, odpady będą przekazywane uprawnionemu odbiorcy,

- zużyte akumulatory będą magazynowane w pojemnikach kwasoodpornych                         w wydzielonym miejscu pomieszczenia warsztatowego na nawierzchni utwardzonej            i zadaszonej, przewidywana ilość odpadów - 0,40 Mg/r., odpady będą przekazywane do odzysku uprawnionemu odbiorcy,

- zużyte mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych będą magazynowane w pojemniku na terenie magazynu paliw,  przewidywana  ilość odpadów wyniesie 0,30 Mg/r., odpady będą przekazywane do odzysku uprawnionemu odbiorcy,

- zużyte materiały filtracyjne będą magazynowane w pojemnikach na terenie budynku warsztatowego; przewidywana  ilość odpadów wyniesie 0,4 Mg/r., odpady będą przekazywane uprawnionemu odbiorcy,

- popioły paleniskowe i pyły z kotłów, przewidywana ilość odpadów wyniesie 800 Mg/r., odpady będą bezpośrednio wykorzystywane w procesie odzysku do wypełniania wyrobiska kopalni

- odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej; przewidywana ilość odpadów wyniesie 3000 Mg/r., odpady będą bezpośrednio wykorzystywane                        w procesie odzysku do wypełniania wyrobiska kopalni

- wybrakowane wyroby ceramiczne-cegły; przewidywana ilość odpadów wyniesie 5000 Mg/r., odpady te będą mielone i zawracane do produkcji,

- zużyte materiały filtracyjne z urządzeń odpylających będą magazynowane                         w pojemniku na terenie budynku magazynowego; przewidywana ilość odpadów wyniesie 0,5Mg/r., odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy,

- cząstki i pyły; przewidywana ilość odpadów wyniesie 6Mg/r., odpady będą bezpośrednio wykorzystywane w procesie odzysku do wypełniania wyrobiska kopalni

- okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych, przewidywana ilość odpadów wyniesie 15 Mg/r., odpady będą przekazywane do odzysku uprawnionemu odbiorcy, bezpośrednio po remoncie,

- odpad żelaza i stali będą magazynowane na placu składowym, przewidywana ilość odpadów wyniesie 15 Mg/r., odpady będą przekazywane do odzysku uprawnionemu odbiorcy,

- odpady stanowiące zużyte taśmy transporterowe i paski klinowe będą magazynowane w pryzmie w wydzielonym miejscu; przewidywana ilość odpadów wyniesie 0,5 Mg/r. odpady będą przekazywane uprawnionemu odbiorcy,

- odpady komunalne będą gromadzone w kontenerze i wywożone systematycznie na składowisko odpadów komunalnych; przewidywana ilość – 10 Mg/rok.

Gospodarka odpadami w Zakładzie jest uregulowana w pozwoleniu zintegrowanym wydanym przez Starostę Żyrardowskiego zn. OŚ. II.7643/z/1/2009 z dnia 30 marca 2009 roku.

9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Biorąc pod uwagę lokalizację oraz skalę przedsięwzięcia w znacznej odległości od granic państwa (lokalny charakter), problem transgranicznego oddziaływania na środowisko w omawianym przypadku nie występuje.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

W zasięgu oddziaływania omawianego przedsięwzięcia nie występują żadne formy ochrony przyrody, utworzone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym obszary objęty ochroną w ramach Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000.

Najbliższy obszar chroniony to Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu, którego granica przebiega w odległości ok. 1,7 km od granic terenu planowanego przedsięwzięcia.

Najbliższe obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 to:

- specjalny obszar ochrony  „Dąbrowa Radziejowska” PLH 140003,

- specjalny obszar ochrony  „Łąki Żukowskie” PLH 140053

Po przeanalizowaniu charakteru przedmiotowego przedsięwzięcia i jego oddziaływania oraz ze względu na jego lokalizację, stwierdza się że nie będzie ono mieć znaczącego negatywnego oddziaływania na ww. obszary, ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

W rejonie planowanej inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Nie występują również obszary wodno-błotne i płytkim zaleganiu wód podziemnych.

11. Obszaru ograniczonego użytkowania.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska obszar ograniczonego użytkowania tworzy się, jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej lub przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu. Zapis ten dotyczy m.in: oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, tras komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych /art. 135/.

Opisywana inwestycja nie zalicza się do wymienionych   przedsięwzięć, a zatem jego oddziaływanie na środowisko powinno się mieścić w obrębie terenu, do dysponowania którym Inwestor posiada tytuł prawny.

Wykonane na potrzeby niniejszej karty informacyjnej analizy  dotyczące  uciążliwości akustycznej,  ochrony  powietrza atmosferycznego oraz   analiza  pozostałych  warunków korzystania ze środowiska wskazuje, że oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko zamyka się w granicach działek o nr ewid: 82/4 i 82/6 w miejscowości Mszczonów, do których Inwestor ma prawo dysponowania i nie spowoduje przekroczenia standardów środowiska na sąsiednich terenach.

Nie zachodzi zatem potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół granic planowanego przedsięwzięcia.