Uchwała nr XX/199/08

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 25 kwietnia 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn. ”Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego” z Funduszu Spójności

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.12 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 3 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858 z póź.zm.), § 4 pkt.3, 4 Statutu Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie (Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego z dnia 07 grudnia 2002r., Nr 314 poz. 8433 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXV/269/05 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 września 2005r. w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn. ”Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego” z Funduszu Spójności

z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany:

- § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zatwierdza się zakres rzeczowy Projektu oraz wysokość kosztów i źródła finansowania Projektu, ujęte i sparametryzowane w zaktualizowanym w miesiącu kwietniu 2008r. Studium Wykonalności Projektu, którego charakterystyka stanowi załącznik do niniejszej uchwały”.

- w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.  Udzielenia pełnomocnictwa Związkowi Międzygminnemu „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie, ul. Grójecka 45 do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Gminy postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących Projektu.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Koperski

Załącznik

do Uchwały Nr XX/199/08

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 25 kwietnia 2008r.

Charakterystyka podstawowych danych Projektu inwestycyjnego pn. „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego” z Funduszu Spójności

- Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

- Koszty przedsięwzięcia

- Finansowanie

- Realizacji inwestycji

- Prognozowane opłaty i obciążenie dochodu do dyspozycji

- Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia został podzielony na dwie transze:

I transza – obejmuje inwestycje posiadające opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową z pozwoleniami na budowę.

II transza – obejmuje inwestycje koncepcyjne, dla których konieczne będzie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

W ramach I transzy są przewidziane następujące zadania inwestycyjne:

Kanalizacja sanitarna w m. Grabce Józefpolskie

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych terenu Wsi Grabce Józefpolskie, projektuje się kanalizację grawitacyjno-ciśnieniową. Ścieki odprowadzone zostaną do oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich.

Przewidziano dwa główne kanały:

- Pierwszy, z rur PCV (200 mm, zbierający ścieki od strony Mszczonowa w poboczu drogi gminnej nr 198 (fragment ul. Żyrardowskiej oraz z zabudowań w sąsiedztwie drogi asfaltowej prowadzącej do oczyszczalni; przewiduje się, że w przyszłości można będzie do niego odprowadzać również ścieki od ul. Fabrycznej) przewodem grawitacyjnym i ciśnieniowym PE (90 mm w jednym wykopie (z uwagi na znaczne wzniesienie drogi w stosunku do otaczającego terenu konieczne było zastosowanie przepompowni P1), a następnie grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków wzdłuż drogi gminnej, poza pasem jezdnym.

- Drugi, z rur PCV (200, (250 i (315 mm, grawitacyjnie będzie zbierał ścieki z pozostałych terenów; prowadzony będzie w poboczu drogi gminnej nr 198, w drogach gminnych nr 145/l i 197/3 o nawierzchni nieutwardzonej, w lokalnych drogach gruntowych oraz w poboczu i fragmentami w drodze gminnej asfaltowej nr 41 (przewidziano odtworzenie nawierzchni utwardzonej o szerokości 2,5 m). Wszystkie ścieki będą spływały do przepompowni P2 którą lokalizuje się na terenie działki nr 196, a stamtąd tłoczone będą przewodem PE (90 mm do oczyszczalni ścieków.

Poza tym przewiduje się montaż dwóch mini-pompowni w zbiorniku PVC 425 mm dla pojedynczych gospodarstw (P3 i P4). Ścieki tłoczone będą przewodami PE (50 mm. Przepompownie w zbiorniku żelbetowym prefabrykowanym z pokrywą. Przepompownia P2 o średnicy D = 1,2 m, zaś przepompownia P3 o średnicy D = 1,5 m.

Odcinki z rur PVC (200 oraz (160 łączące przyłącza z siecią główną wykonane będą tylko do studzienek umieszczonych poza ogrodzeniami (granicami działek) w odległościach ok. 2,0 - 5,0 m. Jeżeli istniejące szamba znajdują się blisko ogrodzenia, podłącza się je bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej. Istniejące szamba zostaną zlikwidowane.

Przewiduje się studzienki niewłazowe wykonane z PVC (425 mm oraz studzienki włazowe wykonane z PVC (1000 mm, rozmieszczone średnio co 40,0 - 50,0 m. Na przewodzie tłocznym PE (90 przewiduje się studzienki kontrolne. W drogach przewiduje się włazy żeliwne, natomiast w poboczach oraz na terenach posesji pokrywy betonowe.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 4.152,5 mb. Składają się na nią przewody, w tym:

- kanał PVC (200:			1.288,0 mb,

- kanał PVC (250:			620,5 mb,

- kanał PVC (315:			780,5 mb,

- rurociąg tłoczny PE (90:		1.284,5 mb

- rurociąg tłoczny PE (50		179,0 mb.

W ramach inwestycji przewiduje się podłączenie 42 gospodarstw domowych. Przewiduje się możliwość rozbudowy sieci. W tym celu pozostawione zostały na trasie trójniki oraz studzienki. Dobrane przepompownie uwzględniają przepływ większej ilości ścieków.

Wykopy będą wykonywane jako wąskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na odkład. Szerokość wykopu: 1,4 m dla kanałów PVC i 0,8 m dla kanałów PE. W miejscu montażu studzienek szerokość wykopów 2,0 - 3,0 m, dla przepompowni 4,0 m. W miejscu skrzyżowania z przewodami gazowymi, wodociągowymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi i drenażem roboty wykonywane będą ręcznie.

Zbiorniki mini-pompowni wykonane będą z rury karbowanej z PVC (425 mm i wyposażone w pompą zatapialną z rozdrabniarką ze stali nierdzewnej, o wydajności Q = 0,1-2,0 l/s i wysokości podnoszenia H = 20,0-2,0 m. Wewnętrzna instalacja tłoczna z PE (50 mm z armaturą odcinającą i zwrotną oraz szafką zasilająco-sterującą w obudowie przeznaczonej do montażu na ścianie. W szafce znajdować się będzie następujące wyposażenie: wyłącznik główny, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz sterownik PLC. Wysokość zbiornika H = 1,5 m.

Zbiorniki przepompowni będą wykonane z betonu B45, zabezpieczone wewnątrz farbą chemoodporną. Pompy o przelocie swobodnym (80 mm. Zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy z klinem gumowanym wykonane z żeliwa epoxy. Prowadnice pomp ze stali ocynkowanej. Złącza śrubowe ze stali nierdzewnej. Konstrukcja stalowa ze stali cynkowanej ogniowo. Kominek wentylacyjny nawiewny zabezpieczony przed wrzuceniem do pompowni np. długich prętów, kamieni itp. Właz z kratą bezpieczeństwa zamykany na kłódkę. Pomost obsługowy z kratą przeciwpoślizgową i drabiną do zejścia na pomost. Łańcuchy pomp i pływaków oraz deflektor tłumiący napływ, ze stali nierdzewnej.

Układ sterowania pracą przepompowni będzie zapewniał każdorazowo naprzemienną pracę pomp. W momencie dużego napływu powinna automatycznie włączać się druga pompa (dotyczy przepompowni S1 ponieważ w tej przepompowni przewiduje się montaż jednej pompy, z opcją podłączenia drugiej). W zestawie znajdą się:

- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy,

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp,

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz - czujnik zaniku I

- asymetrii faz),

- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym,

- sterownik mikroprocesorowy.

Rozdzielnica będzie współpracować z pływakowymi sygnalizatorami poziomu:

- poziom minimalny (wyłączanie pomp),

- poziom maksymalny (włączanie pomp),

- poziom alarmowy.

Przepompownie wykonane będą jako wolnostojące w terenie zielonym. W przepompowni S1 przewiduje się jedną pompę o przelocie 80 mm.  Wydajność nominalna pompy winna wynosić 28,80 m3/h nominalna wysokość podnoszenia 4,80 m. Pompa trójfazowa o nominalnej mocy silnika napędowego 1,10 kW. Przepompownia będzie dostosowana do dostawienia drugiego pionu tłocznego. Konstrukcji pompowni: zbiornik (1.200×4.450 mm W przepompowni S2 będą zastosowane dwie pompy o przelocie (80 mm. Wydajność nominalna pompy winna wynosić 39,6 m3/h nominalna wysokość podnoszenia 20,0 m. Zbiornik (1.500×4.000 mm. Do sprawnego sterowania pracą przepompowni zastosowany zostanie system monitoringu GSM, który przesyła komunikaty tekstowe SMS z przepompowni na telefon konserwatora.

Kanalizacja sanitarna na os. Spokojna

System kanałów grawitacyjnych będzie obsługiwał rejon osiedla „Spokojna” w Mszczonowie i zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Bagno (kolektor (300 mm). Wykonany zostanie z w całości rur kielichowych PCV (200 łączonych na uszczelkę. Uzbrojenie kanału będą stanowić będą studzienki rewizyjne przelotowe połączeniowe i kaskadowe śr. 1.200 mm z włazem typu ciężkiego. W zakresie zadania inwestycyjnego wchodzi 1839 mb kanału ściekowego (200 mm i 675 mb odcinków (160 mm łączących przyłącza z siecią główną.

Kanalizacja sanitarna w m. Badowo Dańki, Adamówek, Sosnowica, Wymysłów, Kamionka

Ze względu na ukształtowanie terenu konieczne jest wykonanie kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym. Kolektory grawitacyjne projektuje się z rur PCV (200 typu ciężkiego, ciśnieniowe z rur PCV (90 oraz PE (125. Poszczególne odcinki łączące przyłącza z siecią główną będą podłączone za pomocą rur PCV (160.

Teren podzielono na 4 zlewnie:

- Zlewnia P1 – kolektory KG-1, KG-1.1, KG-5, KG-5.1, KG-5.2 z przyłączami oraz KC-1. Do zlewni P1 dopływają także ścieki ze zlewni P2, P3 oraz P4.

- Zlewnia P2 – kolektory KG-2, KG-2.1 z przyłączami oraz KC-2. Do zlewni P2 dopływają ścieki ze zlewni P3.

- Zlewnia P3 – kolektor KG-3 z przyłączami oraz KC-3. Do zlewni P3 doprowadzane będą ścieki z 40 gospodarstw domowych z miejscowości Badów Górny i Piekary.

- Zlewnia P4 – kolektory KG-4, KG-4.1, KG-4.2, KG-4.3 z przyłączami oraz KC-4. Do zlewni P4 dopływać będą ścieki ze 120 gospodarstw domowych z miejscowości Bronisławów, Władysławów, Marianka.

Łączna długość projektowanej kanalizacji 14 370,5 m w tym:

- kanalizacja grawitacyjna 	8 422,5 m

- kanalizacja ciśnieniowa 	1 522,5 m

- odcinki łączące przyłącza z siecią główną 	4 425,5 m

Przepompownie:

Przepompownie wyposażono w pompy zatapiane – jedna pracująca, druga rezerwowa. Dobrano przepompownię prefabrykowaną, wykonaną z betonu zbrojonego B45, (1000 i (1500, monolityczną.

- Przepompownia P1 zlokalizowana w m. Wymysłów – 2 pompy typu AFP 0842 50 Hz o wydajności 6,96 l/s i wysokości podnoszenia pompy 15.8 m, moc silnika 4,0 kW,

- Przepompownia P2 zlokalizowana w m. Kamionka – 2 pompy typu MF 504 W o wydajności 2,22 l/s i wysokości podnoszenia pompy 10,6 m, moc silnika 1,45 kW,

- Przepompownia P3 zlokalizowana w m. Kamionka – 2 pompy typu MF 245 W 50 Hz o wydajności 2,16 l/s i wysokości podnoszenia 6,74 m, moc silnika 0,47 kW,

- Przepompownia P4 zlokalizowana w m. Sosnowica – 2 pompy typu AFP 0841 S 50 Hz o wydajności 5,27 l/s i wysokości podnoszenia 5,5 m, moc silnika 1,3 kW.

Studzienki:

Studzienki przelotowe i połączeniowe ( 1000

Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki przelotowe oraz przelotowo-połączeniowe typowe, prefabrykowane z PE (1000, z niecentrycznym wejściem i wyprofilowaną kinetą. Przy różnicy wysokości 0,5 m- 4,0 m, włączenia kolektora lub odcinka łączącego przyłącza z siecią główną należy wykonać za pomocą studni kaskadowej.

Zwieńczenia studzienek z tworzyw sztucznych należy wykonać w zależności od lokalizacji:

- pokrywą żeliwną klasy A15 – w  terenach zielonych np. ogrodach

- pokrywą żeliwną klasy A15 z pierścieniem odciążającym – na ciągach pieszych i rowerowych

- stożkiem betonowym z pokrywą betonową klasy A15 – na terenach uprawnych i łąkach

- pokrywą klasy D400 – w jezdniach i utwardzonych poboczach, parkingach

Studzienki przelotowe i połączeniowe ( 425

Na przyłączach zaprojektowano studzienki przelotowe oraz przelotowo z PE lub PP ( 425 mm, są to studnie typowe prefabrykowane z wyprofilowaną kinetą.

Zwieńczenia studzienek z tworzyw sztucznych należy wykonać w zależności od lokalizacji:

- pokrywą żeliwną klasy A15 – na ciągach pieszych i rowerowych

- stożkiem betonowym z pokrywą betonową klasy A15 – na terenach uprawnych i łąkach

- pokrywą klasy D400 – wjezdniach i utwardzonych poboczach, parkingach.

Studzienka rozprężna

Studzienkę rozprężną należy zastosować na każdym kolektorze ciśnieniowym. Należy ją wykonać w postaci studni betonowej (1200. Ich zadaniem jest wytracenie prędkości przepływających ścieków. Konstrukcję studzienki, oraz każdy wlot i wylot należy uszczelnić. Powyższa studzienka jest jednocześnie studzienką przelotową.

Studzienki rewizyjne na kanale ciśnieniowym

Na projektowanej sieci ciśnieniowej, w jej najniższych punktach, zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe (1200 z włazem żeliwnym typ D 400, ze specjalnym trójnikiem równoprzelotowym T90/90 lub T 125/125, zaślepionym.

Studnie z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym

Na projektowanym rurociągu ciśnieniowym w najwyższym punkcie zależy zamontować zespół napowietrzająco-odpowietrzający, montowany w studni betonowej (1200. Zespół na- i odpowietrzający składa się z trójnika równoprzelotowego DN 80, montowanego bezpośrednio na przewodzie tłocznym, na którym należy zamontować armaturę odcinającą i zawór.

Zestawienie ilości robót przewidzianych do realizacji w Gminie Mszczonów w ramach transzy I przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1 Zestawienie ilości robót. Gmina Mszczonów – transza I. Kanalizacja sanitarna w m. Grabce Józefpolskie i m. Mszczonów, os. Spokojna

| Lp. | Opis robót | J.m. | Ilość (około) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanalizacja w m. Grabce Józefpolskie |  |  |
|  | - rurociąg grawitacyjny PCV (200 | mb | 1 288 |
|  | - rurociąg grawitacyjny PCV (250 | mb | 621 |
|  | - rurociąg grawitacyjny PCV (315 | mb | 781 |
|  | - rurociąg tłoczny PE (90 mm | mb | 1 285 |
|  | - rurociąg tłoczny PE (50 mm | mb | 179 |
|  | - odcinki PCV (200 oraz (160 mm łączące przyłącza z siecią główną | mb | 656 |
|  | - przepompownie sieciowe | kpl. | 2 |
|  | - pompownie lokalne | kpl. | 2 |
|  | Razem, kanalizacja w m. Grabce Józefpolskie | mb | 4 810 |
| 2 | Kanalizacja, os. Spokojna |  |  |
|  | - rurociąg grawitacyjny PCV (200 | mb | 1 839,0 |
|  | - odcinki PCV (160 mm łączące przyłącza z siecią główną | mb | 675,0 |
|  | Razem, kanalizacja grawitacyjna os. Spokojna | mb | 2 514,0 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarne w m. Badowo Dańki, Adamówek, Sosnowica, Wymysłów, Kamionka |  |  |
|  | - rurociągi grawitacyjne PCV (200 mm | mb | 8 423 |
|  | - rurociągi tłoczne PE (90 mm | mb | 1 257 |
|  | - rurociągi tłoczne PCV (125 mm | mb | 241 |
|  | - rurociągi tłoczne PCV (200 mm – odcinki rozprężne | mb | 25 |
|  | - studzienki z kręgów betonowych śr. 1200 mm | szt. | 10 |
|  | - studzienki inspekcyjne połączeniowe z PE/PCV śr. 1000 mm | szt. | 276 |
|  | - studzienki inspekcyjne połączeniowe z PP śr. 425 mm | szt. | 195 |
|  | - przepompownia ścieków wraz z zasilaniem i automatyką | kpl. | 4 |
|  | - odcinki PCV (160 mm łączące przyłącza z siecią główną | mb | 4 331 |
|  | - odcinki PCV (200 mm łączące przyłącza z siecią główną | mb | 95 |
|  | Łącznie sieć kanalizacyjna, w tym: | mb | 21 696 |
|  | - kanalizacja grawitacyjna | mb | 12 952 |
|  | - rurociągi tłoczne | mb | 2 987 |
|  | - odcinki łączące przyłącza z główną siecią kanalizacyjną | mb | 5 757 |
|  | - pompownie i stacje pomp | kpl. | 8 |
| 4 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia ścieków w Grabcach Józefpolskich | kpl. | 1 |

# Źródło: Studium Wykonalności

# Oczyszczalnia ścieków w Grabcach Józefpolskich

Przepustowość oczyszczalni ścieków w m. Grabce Józefpolskie, gm. Mszczonów po modernizacji i rozbudowie wyniesie Qśr.dob. = 1.400 m3/d (w czasie pogody bezdeszczowej), równoważna liczba mieszkańców 13.300 RLM.

Istniejąca oczyszczalnia wymaga wymiany urządzeń wyposażenia technologicznego oraz budowy nowego węzła przeróbki osadu. Przewiduje się wprowadzenie nowych urządzeń wstępnego, mechanicznego oczyszczania (krata gęsta, piaskownik) dla eliminacji uciążliwych prac ręcznych.

Część biologiczna oczyszczalni zostanie zmodernizowana poprzez dobudowanie osadnika wtórnego i wprowadzenie procesu osadu czynnego z nitryfikacją, denitryfikacją, usuwaniem związków węgla oraz biologiczną defosfatacją. Denitryfikację wprowadza się nie tylko dla redukcji azotu, lecz dla poprawy bilansu energetycznego.

Przewiduje się wykorzystanie istniejących zbiorników komór osadu czynnego po wprowadzeniu nowych ścianek działowych oraz urządzeń napowietrzających i mieszających. Ze względu na zwiększone obciążenie hydrauliczne wybudowany zostanie osadnik wtórny radialny, natomiast istniejące osadniki wielolejowe zostaną wyremontowane i będą służyć jako rezerwa w razie wyłączenia z pracy osadnika radialnego. W ramach gospodarki osadowej przewiduje się mechaniczne odwadnianie i końcową higienizację osadu wapnem palonym, co umożliwi wykorzystanie osadu do celów przyrodniczych.

Dodatkowo przewiduje się w ramach modernizacji wykonanie robót remontowych i adaptacyjnych takich jak:

- przebudowa kotłowni z wymianą kotłów,

- remont budynku administracyjno-socjalnego,

- remont budynku rozdzielni elektrycznej,

- remont budynku dmuchaw w dostosowaniu do zmiany jego przeznaczenia,

- rozbudowa i remont dróg i placów,

- rozbiórki obiektów,

- remont ogrodzenia,

- uzupełnienie szaty roślinnej.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:

# a)	część ściekowa

- punkt zlewny fekalii,

- zbiornik retencyjny fekalii,

- zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków, w skład którego wchodzą krata gęsta z prasą do skratek i piaskownik z mechanicznym transportem piasku,

- osadnik wstępny prostokątny,

- reaktory biologiczne RB-l i RB-2 (adaptacja istniejących komór napowietrzania),

- osadnik wtórny radialny OWT-3,

- modernizacja istniejących osadników wtórnych OWT- 1 i OWT-2,

- modernizacja istniejącej pompowni ścieków,

- pompownia ścieków oczyszczonych (wody technologicznej),

- zwężka pomiarowa na odpływie ścieków oczyszczonych.

# b)	część osadowa

- pompownia osadu wstępnego,

- remont grawitacyjnego zagęszczacza osadu,

- modernizacja istniejącej pompowni recyrkulacji osadu,

- zbiornik retencyjny osadu dowożonego,

- stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu ,

- biofiltr.

# c)	Pompownia główna ścieków: przewidziano wymianę wyposażenia technologiczne-
	go: pomp, armatury i rurociągów.

Po modernizacji ścieki doprowadzone są do oczyszczalni przewodem tłocznym (315 mm pompowni głównej zlokalizowanej poza terenem oczyszczalni. Fekalia dowożone taborem asenizacyjnym odbierane będą przez urządzenie do hermetycznego odbioru fekalii, zlokalizowane w budynku technicznym. Ścieki dowożone gromadzone będą w zbiorniku retencyjnym i przepompowywane do komory rozprężnej przed zintegrowanym urządzeniem do mechanicznego oczyszczania ścieków. Ścieki socjalno-bytowe z obiektów obsługi, wody nadosadowe z zagęszczacza, ścieki deszczowe z terenu oczyszczalni oraz odcieki z budynku technicznego (z odwadniania osadu) będą dopływały do istniejącej pompowni ścieków lokalnych. Do lokalnej kanalizacji oczyszczalni doprowadzona będzie kanałem grawitacyjnym niewielka ilość ścieków sanitarnych pochodzących z zabudowy położonej 
w niewielkiej odległości od oczyszczalni.

Pierwszym urządzeniem technologicznym będzie zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków umieszczone w budynku technicznym. W skład urządzenia wchodzi krata gęsta z prasą do skratek i piaskownik z mechanicznym transportem piasku. Układ połączeń przewodów pozwoli na ominięcie urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków np. w przypadku awarii. Z piaskownika ścieki przepływają do podłużnego osadnika wstępnego (zachowano by-pass umożliwiający ominięcie osadnika). W osadniku wstępnym dzięki sedymentacji nastąpi redukcja zanieczyszczeń występujących w postaci zawiesiny oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w ściekach.

Ścieki oczyszczone mechanicznie kierowane są do dwóch równoległych reaktorów biologicznych. W reaktorze zawierającym osad czynny następuje biologiczne oczyszczenie ścieków w procesach redukcji związków węgla, denitryfikacji, nitryfikacji i defosfatacji. Reaktor biologiczny w każdej linii technologicznej dzieli się na następujące części:

- beztlenowy selektor,

- komora denitryfikacji,

- komora nitryfikacji.

Beztlenowy selektor pełni funkcję komory defosfatacji oraz zapobiega rozwojowi w osadzie czynnym tlenowych bakterii nitkowatych powodujących pęcznienie osadu. W komorze denitryfikacji utrzymywane są warunki anoksyczne, w których bakterie denitryfikujące mają warunki do poboru tlenu z azotanów recyrkulowanych z komory nitryfikacyjnej. Komora nitryfikacji jest napowietrzana przy pomocy aeratorów powierzchniowych nowej generacji. Zastosowanie tego typu napowietrzania podyktowane jest niewielką głębokością istniejących zbiorników, dla której napowietrzanie głębokie drobnopęcherzykowe jest mniej sprawne energetycznie.

Mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu czynnego odpływa do osadnika wtórnego radialnego, gdzie następuje sedymentacja osadu czynnego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do odbiornika a osad zawracany jest do reaktorów.

Powstały w procesie biologicznego oczyszczania osad czynny nadmiemy jest odprowadzany z układu recyrkulacji osadu do stacji mechanicznego odwadniania na prasie taśmowej w budynku technicznym. Osad z osadników wstępnych po grawitacyjnym zagęszczeniu w istniejącym zagęszczaczu również odwadniany jest na prasie taśmowej. Odwodniony osad mieszany jest z wapnem palonym w celu higienizacji. Osad z wapnem po okresie ok. 7-10 dni przetrzymania może być wykorzystany przyrodniczo, o ile posiadać będzie odpowiednie badania i atesty. W przypadku, gdy osad nie będzie mógł być wykorzystywany do celów rolniczych, będzie wywożony na wysypisko komunalne.

Skratki są pakowane szczelnie w worki foliowe i wywożone na wysypisko odpadów. Piasek wydzielony w piaskowniku jest dezynsekowany wapnem chlorowanym i wywożony na wysypisko odpadów.

Sterowanie:

Elementy wykonawcze (zasuwy, zawory) są wyposażone w siłowniki elektryczne. Wszystkie urządzenia sterowane zdalnie posiadają lokalne panele sterujące umieszczone w pobliżu tych urządzeń. W panelach sterujących znajduje się przełącznik pracy ręczna lokalna/zdalna, przyciski sterownicze oraz wskaźnik (wyświetlacz) trybu pracy oraz stanu załączenie/wyłączenie.

Sterowanie napędami można podzielić na następujące grupy:

- nie objęte systemem sterowania,

- posiadające własny system sterowania z lokalnym sterownikiem dostarczanym wraz z urządzeniem,

- sterowane ręcznie lokalnie,

- sterowane zdalnie przyciskami,

- sterowane ze sterownika w trybie ręcznym lub automatycznym,

- sterowane ze sterownika poprzez falownik.

Do dyspozytorni usytuowanej w budynku administracyjno-socjalnym przekazane będą wszystkie sygnały dotyczące pracy urządzeń. Część z urządzeń będzie sterowana zdalnie z dyspozytorni.

Na zmodernizowanej oczyszczalni przewiduje się zastosowanie następujących pomiarów:

- pomiar ciągły poziomu - w zbiorniku retencyjnym fekalii, w zbiorniku osadu dowożonego,

- pomiary punktowe poziomu − w komorze czerpnej osadu wstępnego, w pompowni ścieków oczyszczonych, w pompowni ścieków lokalnych, w pompowni recyrkniacj 
i osadu,

- pomiar napełnienia zasobnika wapna,

- pomiary przepływu w korycie otwartym - na odpływie ścieków,

- pomiary przepływu w rurociągu — osad kierowany do odwodnienia, osad recyrkulowany,

- pomiar gęstości osadu na rurociągu - osad kierowany do odwodnienia i w reaktorze biologicznym,

- pomiar gęstości osadu - w reaktorze biologicznym,

- pomiar poziomu rozdziału faz (gęstości) — w osadniku wtórnym,

- pomiary zawartości tlenu - w komorach nitryfikacji,

- pomiary potencjału redoks, i temperatury - w reaktorze biologicznym,

- pomiary pH i temperatury - na dopływie ścieków,

- pomiar przepływu, pH, temperatury i przewodności — w stacji zlewczej fekalii,

- pomiar zużycia energii elektrycznej.

Na oczyszczalni przewidziano system SCADA archiwizacji, przetwarzania i wizualizacji danych opisujących stan pracy i Stany awaryjne, ww. dane pomiarowe oraz raportowanie. System AKPiA powiadamiać będzie automatycznie wybranych pracowników poprzez system telefonii komórkowej.

W ramach transzy II kanalizacja sanitarna w Gminie Mszczonów obejmuje:

- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronisławów, Władysławów, Badowo-Dańki i Marianka,

Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie jako grawitacyjna, z rur kanalizacyjnych (200 mm łączonych na kielichy uszczelniane pierścieniami gumowymi. Długość rur L = 6 m, minimalny spadek kanału i=5‰. Rury będą układane na podsypce piaskowej o grubości 20 cm i obsypane piaskiem w warstwie o grubości 20 cm nad wierzch rury. Uzbrojeniem kanałów będą studzienki inspekcyjne o średnicy (400 mm i rewizyjne  śr. 1.200 mm przykryte z wierzchu włazami żeliwnymi. Na 1 km kanału przewiduje się ok. 18 studzienek inspekcyjnych i 6 studzienek rewizyjnych wykonanych z kręgów żelbetowych. Odbiornikiem ścieków dla planowanych systemów kanalizacji sanitarnej będzie komunalna oczyszczalnia ścieków w Grabcach Józefpolskich.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w Gminie Mszczonów– transza II przedstawiono w poniższej tabeli.

# Tabela.1:Zestawienie ilości robót. Gmina Mszczonów – transza II

| L.p. | Opis robót | J.m. | Ilość (około) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarne w m. Bronisławów, Władysławów, Badowo-Dańki, Marianka |  |  |
|  | - rurociągi grawitacyjne PCV 200 mm | mb | 8 345,0 |
|  | - rurociągi tłoczne PE 90 mm | mb | 1 390,0 |
|  | - rurociągi tłoczne PCV 110 mm | mb | 135,0 |
|  | - studzienki z kręgów betonowych śr. 1.200 mm | szt. | 46 |
|  | - studzienki inspekcyjne połączeniowe z PP śr. 425 mm | szt. | 128 |
|  | - przepompownia ścieków wraz z zasilaniem i automatyką | kpl. | 2 |
|  | - przyłącza kanalizacyjne PCV 160 mm | mb | 900,0 |
|  | Razem, transza II, w tym: | mb | 10 770,0 |
|  | - kanalizacja podciśnieniowa | mb | 0 |
|  | - kanalizacja grawitacyjna | mb | 8 345,0 |
|  | - rurociągi tłoczne i ciśnieniowe | mb | 1 525,0 |
|  | - przykanaliki | mb | 900,0 |
|  | - pompownie i stacje pomp | kpl. | 2 |

Źródło: dokumentacja techniczna

- Koszty przedsięwzięcia

1. Koszty przygotowawcze:

| Gmina Mszczonów |
| --- |
| L.p. | Opis | Rok | Łącznie |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Koszty kwalifikowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wydaki związane z przygotowaniem projektu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 35 204,00 | 34 400,00 | 338 726,71 | 18 106,51 | 16 632,50 | 11 678,64 | 454 748,36 |
| 1.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej (przyjęto ok. 4% wartości robót budowlano-montażowych netto) |  |  |  |  | 323 572,80 |  |  |  | 323 572,80 |
| 1.2 | Opracowanie Programu Funkconalno-Użytkowego dla II transzy |  |  | 26 500,00 |  |  |  |  |  | 26 500,00 |
| 1.3 | Aktualizacja kosztorysów inwestorskich |  |  | 8 704,00 | 20 000,00 |  |  |  |  | 28 704,00 |
| 1.4 | Aktualizacja Studium Wykonalności Inwestycji |  |  |  | 12 000,00 |  |  |  |  | 12 000,00 |
| 1.5 | Wydatki poniesione na opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych (przyjęto ok. 0,2% wartości robót budowlano-montażowych netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 15 153,91 | 18 106,51 | 16 632,50 | 11 678,64 | 63 971,56 |
| 2 | Wydatki związane z zarządzaniem projektem, w tym: | 0,00 | 0,00 | 79 621,39 | 211 341,74 | 408 844,80 | 470 696,68 | 421 973,55 | 290 357,77 | 1 882 835,93 |
| 2.1 | Wydatki związane z nadzorem nad kontraktami na roboty budowlane, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 303 078,20 | 362 130,20 | 310 150,08 | 175 179,60 | 1 198 538,08 |
| 2.1.1 | Inżynier Kontraktu (przyjęto wartość usług menadżera projektu na poziomie ok. 3% wartości robót budowlano-montażowych netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 227 308,65 | 271 597,65 | 249 487,56 | 175 179,60 | 959 573,46 |
| 2.1.2 | Nadzór autorski (przyjęto ok. 1% wartości robót budowlano-montażowych netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 75 769,55 | 90 532,55 | 60 662,52 | 0,00 | 238 964,62 |
| 2.2 | Wydatki związane z wdrażaniem projektu |  |  | 20 934,00 | 61 406,40 |  |  |  |  | 82 340,40 |
| 2.3 | Wydatki ogólne i osobowe Jednostki Realizującej Projekt |  |  | 58 687,39 | 101 935,34 | 105 766,60 | 108 566,48 | 111 823,47 | 115 178,17 | 601 957,45 |
| 3 | Nabycie nieruchomości, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Wykupu gruntu pod przepompownie |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 | Promocja projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 7 576,96 | 9 053,26 | 8 316,25 | 5 839,32 | 31 985,79 |
| 4.1 | Koszt promocji projektu (przyjęto ok. 0,1% wartości robót budowlano-montażowych netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 7 576,96 | 9 053,26 | 8 316,25 | 5 839,32 | 31 985,79 |
| Razem koszty kwalifikowane: | 0,00 | 0,00 | 114 825,39 | 246 941,74 | 755 148,47 | 497 856,45 | 446 922,30 | 307 875,73 | 2 369 570,08 |
| Koszty niekwalifikowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wydaki związane z przygotowaniem projektu, w tym: | 229 653,37 | 34 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 478,37 |
| 1.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej | 152 643,37 |  |  |  |  |  |  |  | 152 643,37 |
| 1.2 | Studium Wykonalności Inwestycji (łącznie z kosztem opracowania koncepcji projektowej) | 77 010,00 | 5 625,00 |  |  |  |  |  |  | 82 635,00 |
| 1.3 | Aktualizacja Studium Wykonalności Inwestycji |  | 29 200,00 |  |  |  |  |  |  | 29 200,00 |
| Razem koszty niekwalifikowane: | 229 653,37 | 34 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 478,37 |
| Koszty przygotowawcze, ogółem: | 2 634 048,45 |
|  | Podatek VAT, w tym: | 50 523,74 | 7 661,50 | 25 261,59 | 54 327,18 | 166 132,66 | 109 528,42 | 98 322,91 | 67 732,66 | 579 490,66 |
|  | Podatek VAT od prac projektowych, przygotowawczych, nieruchomości, zarządzania i promocji | 50 523,74 | 7 661,50 | 25 261,59 | 54 327,18 | 166 132,66 | 109 528,42 | 98 322,91 | 67 732,66 | 579 490,66 |

Jak wynika z powyższej tabeli koszty przygotowawcze podzielone zostały na dwie zasadnicze kategorie wydatków: wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Podziału tego dokonano zgodnie ze szczegółowymi zasadami kwalifikowania wydatków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 16/2003/WE, przy czym przyjęto następujące kryteria (określone we wspomnianym Rozporządzeniu):

- koszty przygotowania koncepcji projektowych, programów funkcjonalno-użytkowych i Studium Wykonalności Inwestycji zostały zaliczone do kosztów niekwalifikowanych,

- koszty dokumentacji projektowej (projekty budowlane i/lub budowlano-wykonawcze) zleconej przed zakładaną datą rejestracji wniosku o dofinansowanie Projektu w Komisji Europejskiej zostały zaliczone do kosztów niekwalifikowanych; koszty dokumentacji zleconej po tej dacie będą wydatkami kwalifikowanymi,

- koszty zleceń zewnętrznych POK zostały zakwalifikowane do kosztów kwalifikowanych i obejmują między innymi koszty obsługi prawnej i doradczo-technicznej w trakcie realizacji projektu,

- przyjęto, że Beneficjent nie będzie w stanie spełnić warunków art. 16 w/w Rozporządzenia dotyczących zakupu terenu niezabudowanego, a w szczególności warunku zatwierdzenia zakupu decyzją Komisji. W związku z długotrwałą procedurą wykupu terenów występującą w realiach polskich działania związane z wykupem terenów będą musiały być podjęte przez Beneficjenta ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do pozostałych prac projektowych – z pewnością jeszcze przed rejestracją wniosku,

- zakłada się, że na działania promujące i informacyjne realizowane będą zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 621/2004 (Dz. U. WE L98 z 2.04.2004), w związku z czym wydatki poniesione na ten cel będą kosztem kwalifikowanym,

- zakłada się również , że opłaty urzędowe, jakie mogą wystąpić w Projekcie, a które są związane z realizacją planowanych inwestycji będą kosztami kwalifikowanymi.

- przyjęto, że koszty osobowe i ogólne (w tym opłaty urzędowe za wydanie pozwoleń, zezwoleń, map projektowych, jakie mogą wystąpić w Projekcie ) są kosztem kwalifikowanym.

- do wydatków niekwalifikowanych zaliczono podatek VAT oraz koszty przygotowawcze poniesione przed 1 stycznia 2007.

2. Koszty robót budowlano-montażowych netto w latach 2008-2012

| Gmina Mszczonów |
| --- |
| Opis | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Łącznie |
| Koszty kwalifikowane | 1 200 000,00 | 7 576 955,00 | 9 053 255,00 | 8 316 252,00 | 5 839 320,00 | 31 985 782,00 |
| Budynki i budowle | 1 200 000,00 | 7 560 632,03 | 3 387 549,73 | 8 176 052,93 | 5 730 168,00 | 26 054 402,69 |
| Maszyny i urządzenia | 0,00 | 16 322,97 | 4 642 490,15 | 137 949,11 | 109 152,00 | 4 905 914,23 |
| AKPiA | 0,00 | 0,00 | 1 023 215,12 | 2 249,96 | 0,00 | 1 025 465,08 |
|  | 264 000,00 | 1 666 930,10 | 1 991 716,10 | 1 829 575,44 | 1 284 650,40 | 7 036 872,04 |
| Podatek VAT od robót budowlanych | 264 000,00 | 1 663 339,05 | 745 260,94 | 1 798 731,64 | 1 260 636,96 | 5 731 968,59 |
| Podatek VAT od urządzeń | 0,00 | 3 591,05 | 1 021 347,83 | 30 348,80 | 24 013,44 | 1 079 301,13 |
| Podatek VAT od AKPiA | 0,00 | 0,00 | 225 107,33 | 494,99 | 0,00 | 225 602,32 |

III Finansowanie

## Analiza źródeł pozyskania kapitału

W celu realizacji projektu niezbędne będzie zgromadzenie odpowiednich środków finansowych. Z uwagi na duży zakres inwestycji stwierdza się, iż Gminy nie dysponują odpowiednimi finansowymi środkami własnymi. Dlatego też przeprowadzono dogłębną analizę dodatkowych źródeł finansowania inwestycji. Wybrano następujące formy pozyskania kapitału:

- środki własne Gmin,

- środki Funduszu Spójności,

- pożyczka NFOŚiGW;

W kolejnych punktach została przedstawiona szczegółowa analiza branych pod uwagę źródeł finansowania, a następnie zostało ustalone optymalne ich połączenie w rozbiciu strukturalnym kosztów.

| Gmina Mszczonów | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | tys. PLN | % budżetu | % kosztów kwalifik. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Szacowany budżet projektu | 462,7 | 1 765,3 | 10 165,2 | 11 652,3 | 10 691,0 | 7 499,6 | 42 236,2 | 100,00 |  |
| 2. Planowany udział Funduszu Spójności | 0,0 | 965,3 | 5 861,5 | 6 590,3 | 6 046,6 | 4 241,5 | 23 705,2 | 56,12 | 68,12 |
| 3. Planowany udziału środków pożyczki z NFOŚiGW | 0,0 | 0,0 | 1 803,7 | 2 062,1 | 2 144,5 | 1 258,0 | 7 268,2 | 17,22 |  |
| 4. Inne środki (Gmina) | 462,7 | 800,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | 11 262,7 | 26,66 |  |
| 5. Koszty kwalifikowane | 114,8 | 1 446,9 | 8 332,1 | 9 551,1 | 8 763,2 | 6 147,2 | 34 355,3 | 81,34 |  |

- Realizacja inwestycji

- Prognozowane opłaty i obciążenie dochodu do dyspozycji