# DROGA GMINNA WE WSI ŚWINICE GMINA MSZCZONÓW

# STR.1z3

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego -wykonawczego drogi gminnej

we wsi ŚWINICE

GMINA MSZCZONÓW .

1. UWAGI OGÓLNE

- Projekt opracowano na kopii mapy 1: 1000 wydaną z datą 21.02.2006 przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardowie. Mapę przedstawiającą sytuację zgodną ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 10.02.2006 wykonany przez Usługi Geodezyjne "Geodezja" 96-500 Sochaczew, ul. Kusocińskiego 5

- Tematem opracowania jest projekt utwardzenia nawierzchni drogi we wsi Świnice na odcinku długości 650m, który łączy wsie Wólka Wręcka i Grabce  Towarzystwo z drogą powiatową nr 38515 .Projektowana trasa przebiega śladem drogi gruntowej o nawierzchni ulepszonej "destruktem" na szer.3,5- 4m.

- Projektowane roboty polegają na wykonaniu jezdni = 3.5m, poboczy o szer.2x1 ,Om i rowów otwartych wzdłuż obu krawędzi drogi

- W projektowaniu przestrzega się Wytycznych Projektowania Dróg VI i VII klasy technicznej, a także ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU Z DNIA 2 MARCA 1999 R opublikowanego dnia 14 maja 1999r w DZIENNIKU USTAW- (poz.430 ).

- Parametry projektowanej drogi:

- szerokość pasa drogowego = 9,0m

- szerokość jezdni =3,5m

- szerokość poboczy 2 x 1,0m

- przekrój poprzeczny daszkowy =2%, na łuku w WO jednospadowy o spadku =6%

- rowy otwarte trapezowe o nachyleniu skap 1: 1,5 i przeciw skarp o nachyleniu 1: 1

- prędkość projektowa 40 km/h

2. SYTUACJA

Projektowana droga biegnie w wydzielonym w terenie pasie o szer.=6-7m oraz traktem po śladzie użytkowanej pod ruchem drogi o nawierzchni gruntowej.

Granice traktu w terenie wyznaczają uprawy.

Projektowana jezdnia tworzy prostą łamaną. Jej przebieg określa zamiar poprowadzenia projektowanej jezdni śladem istniejącego traktu. W załamaniach trasy tylko w WG wpisano łuk poziomy.

Załamanie trasy w wierzchołkach W1 i W2 z uwagi na małe kąty zwrotu pozostawiono bez łuków poziomych.

Załamanie trasy w W3 łagodzi wpisany łuk poziomy o promieniu R=400.

Koniec robót wyznacza granica własności gruntów PKP .

3. NIWELETA

Odcinek projektowany posadowiono na rzędnych wynoszących korpus drogi nad istniejący teren o grubość nakładanych warstw projektowanej jezdni.

Reperami roboczymi mogą być punkty osnowy geodezyjnej. Ich lokalizację i wysokość wskaże obsługa geodezyjna.

4. ROBOTY ZIEMNE

Wyliczone na podstawie przekrojów poprzecznych wynoszą 495 m3 wykopów i 62 m3 nasypów. Nasyp winien być uformowany z gruntu mineralnego bez domieszek organicznych i dlatego w ramach robót przygotowawczych należy odspoić i przemieścić poza strefę robót warstwę ziemi roślinnej grub.20cm. Zwraca się uwagę na potrzebę zagęszczenia poboczy.

5. ODWODNIENIE

Na odcinku projektowanym za poboczem obustronnie projektuje się rowy otwarte o szerokości dna = 0.4m oraz nachyleniu skarpy 1 :1.5, przeciwskarpy 1:1.

W dnie rowu na zjazdach na pola projektuje się przepusty rurowe Ø 40 o długości 5.0m. Rury ułożyć na fundamencie z pospółki grub.20cm, styki uszczelnić pakułami, powierzchnie rur dwukrotnie pomalować bitumem i otulić papą. Wlot i wylot przepustów bez ścianek czołowych.

6. NAWIERZCHNIA

Projektuje się dwuwarstwowy asfaltobeton 3cm (warstwa ścierna)+ śr.3cm

(warstwa nośna) z wykorzystaniem jako podbudowy leżącego "destruktu" na

podłożu traktu.