Załącznik nr 12 do SIWZ

Charakterystyka inwestycji:

Przebudowa ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie na odcinku 795 mb

Opis stanu istniejącego:

Istniejąca ulica Tarczyńska o nawierzchni bitumicznej, która na odcinku 795 m b + 170 m b

znajduje się w stanie krytycznym, a stanowi główny dojazd do dzielnicy przemysłowej. Niezbędna jest jej pilna naprawa. Odcinek objęty przebudową obejmuje 100 m b następnie wyłączony ze zgłoszenia jest odcinek 170 mb, który objęty jest pozwoleniem na budowę oraz następnie odcinek 695 mb. Na odcinku 490 m b niezbędne jest wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni

Parametry techniczne istniejącej drogi:

Długość -795 m b

Szerokość jezdni -7,0 m, szerokość podbudowy 7,30 m Szerokość poboczy 2xl,0 m

Odwodnienie drogi -istniejące rowy odparowujące

Zakres przewidywanych robót:

Droga posiada liczne spękania i wyboje. W celu remontu i poprawy stanu nawierzchni jedyną ekonomiczną i skuteczną metodą jest wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni masą mineralno- bitumiczną gr. 5 cm. Ze względu na występujący ruch na ulicy zachodzi konieczność poszerzenia istniejącej nawierzchni do 7,0 m i poszerzenia o 1,15 m. wraz z wykonaniem podbudowy na poszerzeniu oraz wyrównaniu pobocza. Technologia wybrana do realizacji jest powszechnie stosowana przy budowie dróg i nie przewiduje się rozwiązań wariantowych.

'Wpływ inwestycji na środowisko:

Przewiduje się, że w wyniku poprawy stanu nawierzchni drogi nie pogorszy się stan środowiska naturalnego, zostanie skrócony czas przejazdu, zostanie poprawione bezpieczeństwo.