# Przedsiębiorca: 		Katarzyna Zagrajek-Bogatko

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

PROJEKTOWANEJ EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO

ze złoża „ZBIROŻA VI”.

dz. nr ewid. 75/2  obręb Zbiroża

miejscowość: Zbiroża

gmina: Mszczonów

powiat: żyrardowski

woj. : mazowieckie

Opracowanie:

mgr Tomasz Janicki

(upr. MOŚZNiL nr III-0454)

# Egz.

Sochaczew, 2010 r.

| Spis treści |  |
| --- | --- |
| 1. WSTĘP | 4 |
| 1.1. Cel i podstawa opracowania | 4 |
| OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA | 5 |
| Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji | 5 |
| 2.2. Główne cechy charakterystyczne eksploatacji | 5 |
| Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania zakładu górniczego | 6 |
| ELEMENTY PRZYRODNICZE ŚRODOWISKA OBJĘTE ZAKRE- SEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ EKSPLOATACJI | 17 |
| 3.1. Warunki klimatyczne i stan atmosfery | 17 |
| 3.2. Klimat akustyczny | 17 |
| 3.3. Powierzchnia łącznie z glebą. Budowa geologiczna obszaru | 18 |
| 3.4. Wody powierzchniowe i podziemne | 19 |
| 3.5. Szata roślinna i świat zwierzęcy. Obszary chronione | 19 |
| 3.6. Ludzie | 19 |
| 4. WARIANTY PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA | 19 |
| 4.1. Wariant „zero” – niepodjęcie przedsięwzięcia | 19 |
| 4.2. Wariant „rozwój” – realizacja eksploatacji | 20 |
| UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO | 20 |
| 5.1. Oddziaływanie wariantu „zero” | 20 |
| 5.2. Oddziaływanie wariantu „rozwój” | 20 |
| 5.2.1 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz | 20 |
| 5.2.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne | 21 |
| 5.2.3. Wpływ na powietrze atmosferyczne | 21 |
| 5.2.4. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny, dobra materialne oraz dobra kultury | 21 |
| 5.2.5. Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska | 22 |
| PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRO- DOWISKO | 22 |
| ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE I KOMPENSACJA PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO | 22 |
| 8. MOŻLIWE KONFLIKTY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ EKSPLOATACJĄ | 23 |
| 9. PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘ- WZIĘCIA | 23 |
| 10. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT. |  |
| 11. STRESZCZENIE INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE | 23 |
| 12. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄ- DZENIA RAPORTU | 24 |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

## Załączniki tekstowe

1.Zawiadomienie Marszałka Wojew. Łódzkiego o przyjęciu bez  zastrzeżeń  dokumentacji geologicznej.

## Załączniki graficzne

1. Mapa geologiczno-gospodarcza rejonu złoża skala 1:50 000

2. Mapa lokalizacji złoża skala 1:25 000

3. Obszar NATURA 2000 skala 1:50 000

4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa rejonu złoża skala 1:1 000

5. Mapa projektowanych prac górniczych skala 1:1 000

A. Raport o oddziaływaniu na środowisko w zakresie oddziaływania akustycznego.

B. Raport o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

.

1. Wstęp

1.1. Cel i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie przedsiębiorcy –  Pani P. Katarzyny Zagrajek-Bogatko, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „ŻWIROWNIA- Katarzyna Bogatko” z siedzibą w miejsc. …………………………………….

Przedsiębiorca ubiega się o koncesję na wydobywanie kopaliny – piasku – ze złoża kruszywa naturalnego ZBIROŻA VI zlokalizowanego na działce nr ewid. 75/2.  Eksploatacja będzie prowadzona w granicach projektowanego obszaru górniczego „Zbiroża VI” o powierzchni  48 778 m2. Zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko” (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 z późn. zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie ma być realizowane w obrębie obszaru górniczego o powierzchni mniejszej niż 25 ha, poza granicami obszarów prawnie chronionych. Taka lokalizacja powoduje, iż  przedsięwzięcie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport  może lecz nie musi być wymagany. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu z dnia 22 marca 2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-JT-6614-415/10 wyraził opinię, iż istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a raport należy sporządzić ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych powstających wskutek istniejących eksploatowanych złóż piasku zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz na środowisko gruntowo-wodne.

Celem opracowania jest dokonanie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z zakresem ustalonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami).

Przedmiotowy raport jest niezbędny przedsiębiorcy do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a następnie koncesji na wydobycie kopaliny w granicach określonych w „Projekcie zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego ZBIROŻA” w myśl obowiązującego prawa geologicznego i górniczego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. Ust. 2005 r. nr 228 poz. 1947 z późn. zmianami).

Przy opracowaniu raportu uwzględniono odpowiednie unormowania prawne:

- Ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r.(Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

- Ustawa „o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz, 628 z późn. zmianami)

- Ustawa "o ochronie gruntów rolnych i leśnych" z dnia 03.02.1995 r. (Dz. U. nr 16, poz. 78 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu” z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 1 poz. 12)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r w sprawie poziomów niektórych  substancji w powietrzu (Dz.U. z 2008r.  nr 47, poz. 281)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie wartości progowych poziomów hałasu” z dnia 9 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8 poz. 81)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie katalogu odpadów” z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 120 poz. 826)

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji.

Rozpatrywane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku – ze złoża ZBIROŻA VI – zlokalizowanego w granicach projektowanego obszaru górniczego „Zbiroża VI”  położonego na działce nr ewidencyjny 75/2 w miejscowości Zbiroża, gmina Mszczonów. Złoże kruszywa naturalnego ZBIROŻA VI zostało udokumentowane w 2009 r. na obszarze o łącznej powierzchni 57 044 m2 z zasobami geologicznymi 3 881 352,8 ton. Obszar objęty eksploatacją będzie zajmował powierzchnię 48 788 m2. Od zachodu i północy obszar złoża graniczy z gruntami innych właścicieli, od wschodu i południa złoże graniczy z drogami gruntowymi. W fazie eksploatacji, od dróg gruntowych będą pozostawione pasy ochronne o szerokości 10 m.

Obszar objęty przedmiotowym raportem położony jest w miejscowości Zbiroża,  w gminie Mszczonów, powiecie żyrardowskim. Właścicielem w/w gruntów jest Przedsiębiorca. W planach zagospodarowanie gminy teren ten jest przeznaczony na powierzchniową eksploatacje kopalin.

2.2. Główne cechy charakterystyczne eksploatacji.

Planowane przedsięwzięcie związane z eksploatacją złoża obejmie:

- udostępnienie złoża (zdjęcie nadkładu)

- samą eksploatację

- transport

Nadkład usuwany będzie przy użyciu spycharki (przemieszczenie na małe odległości) oraz ładowarki i przemieszczany na obrzeża wyrobiska (w granicach terenu górniczego) na tymczasowe składowiska o maksymalnej wysokości 3 m i kącie nachylenia zboczy maks. 350. Kubatura nadkładu przewidzianego do usunięcia z obszaru złoża objętego eksploatacją wynosi około 112,6 tys. m3. Zdjęty nadkład po zakończeniu eksploatacji będzie wykorzystany do nadbudowania skarp wyrobiska. Prace związane z usuwaniem nadkładu odbywać się będą w piętrze nadkładowym, które wyznaczono przy następujących założeniach:

- docelowy kąt nachylenia skarp nadkładu ustalono na 350,

- grubość usuwanego nadkładu wynosić będzie od 0,3 do maksymalnie 8 m w NW części złoża

Nadkład będzie usuwany z wyprzedzeniem min. 35 m w stosunku do robót eksploatacyjnych. Udokumentowane złoże jest częściowo zawodnione. Zwierciadło wód podziemnych zostało nawiercone we wszystkich otworach i ma charakter swobodny, bez wyraźnego spadku. Położone jest na głębokości 16,5 – 20,5 m, tj. na rzędnych 175,7 – 177,0 m n.p.m. Miąższość złoża suchego waha się w przedziale 9,0-18,7 m, a złoża zawodnionego w granicach 13,5-25,0 m.

Przed rozpoczęciem wydobywania kopaliny złoże zostanie udostępnione wkopem udostępniającym. Roboty udostępniające na złożu ZBIROŻA VI rozpoczną się w północno-wschodniej części złoża w rejonie otworu nr 2, wkopem udostępniającym o wymiarach około 20 x 35 m. Eksploatacja będzie prowadzona odkrywkowo dwoma piętrami wydobywczymi – suchym i zawodnionym. W piętrze suchym wydobycie projektuje się prowadzić systemem ścianowym, przedsiębiernie, z dwóch poziomów. Pierwszy poziom zostanie poprowadzony na rzędnej około 185 m n.p.m. Wysokość ściany eksploatacyjnej będzie wynosić 5-10 m. Eksploatacja piętra suchego z drugiego poziomu zlokalizowanego na głębokości około 1-1,5 m powyżej zwierciadła wody, tj. na rzędnej około 177,5 m n.p.m. będzie odbywać się w dwóch etapach.

Etap I: jednoczesna eksploatacja piętra suchego z dwóch poziomów –185 m n.p.m.  i 177,5  m n.p.m. - z wyprzedzeniem  eksploatacji z pierwszego poziomu przynajmniej 30 m. Z poziomu 177,5  m n.p.m. eksploatacja będzie prowadzona do uzyskania wyrobiska o wymiarach około 80x80 m. Następnie, z poziomu tego będzie prowadzona podsiębiernie eksploatacja piętra zawodnionego do głębokości około 2 m poniżej zwierciadła wody. Ma to na celu udostępnienie zbiornika wodnego o wymiarach minimum 20x15x2 m, co umożliwi wprowadzenie refulera.

Etap II: eksploatacja złoża suchego z poziomu 185 m n.p.m. będzie prowadzona  do granic udokumentowania. Jednocześnie, z poziomu lustra wody – około 176,5 m n.p.m. – refulerem będzie prowadzona eksploatacja pozostałej części piętra suchego oraz piętra zawodnionego. Miąższość złoża zawodnionego osiąga maksymalną wartość w rejonie otw. 1 i  4 – odpowiednio 26,0 i 25,5  m. Zasadniczym sprzętem eksploatującym złoże suche będą koparki i ładowarki, złoże zawodnione oraz część złoża suchego – refuler. Przedsiębiorca przewiduje eksploatację kruszywa w ilości około 300 tys. ton rocznie, w systemie zmianowym, całorocznie.

Eksploatacja obu pięter będzie prowadzona z północnego-wschodu – od wkopu udostępniającego - w kierunku zachodnim, a następnie w kierunku południowym. Nie przewiduje się uszlachetniania kopaliny (przesiewania, odpławiania części pylastych) a woda nie będzie wykorzystywana dla celów technologicznych.

Przewiduje się, że eksploatacją objęte będą zasoby przemysłowe w ilości 3 310 320,5 t kruszywa, w tym 1 547 836,4 t złoża suchego oraz 1 762 484,1 t złoża zawodnionego.

Przy zasobach przemysłowych operatywnych wynoszących około 1 736 tys. ton i utrzymaniu wielkości wydobycia na zakładanym poziomie złoże w granicach ustalonych zasobów przemysłowych zostanie wyeksploatowane w ciągu około 6 lat.

Transport samochodowy kruszywa w granicach rozpatrywanego obszaru będzie obejmował odstawę surowca od ściany eksploatacyjnej bezpośrednio do odbiorców.

2.3. Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania zakładu górniczego.

Zanieczyszczenie powietrza.

Najbliższe otoczenie obiektu (we wszystkich kierunkach) stanowią grunty rolne oraz sady. W promieniu 10 x hmax od obiektu i emitorów (10 x hmax = 10 x 0,5m = 5m) nie występuje ani nie jest projektowana zabudowa mieszkaniowa lub biurowa wyższa niż parterowa.

Lokalizację obiektu wraz z położeniem miejsc emisji substancji do powietrza pokazano w załączniku nr 1 na mapie w skali 1: 2000.

W promieniu 50 x hmax = 50 x 0,5m = 25 m oraz  30 x xmm = 30 x 0,2m = 6m brak jest terenów ochrony uzdrowiskowej.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza, natomiast może być źródłem emisji niezorganizowanej pyłu oraz substancji pochodzących ze spalania paliwa w maszynach roboczych oraz samochodach ciężarowych.

Bardzo trudne jest określenie ewentualnych nieznacznych emisji pyłów pochodzących z samego wyrobiska, stanowiska nadkładu i samego załadunku. Żadne z dostępnych opracowań nie podaje precyzyjnych wskaźników emisji pyłu dla tego rodzaju źródeł emisji niezorganizowanej. Uwzględniając jednak to, że eksploatacja będzie prowadzona częściowo spod wody (niewielka całkowita emisja pyłu) oraz biorąc pod uwagę bardzo niską wysokość, z której odbywać się będzie ewentualna emisja - można stwierdzić, że wpływ tych pyłów na otaczające powietrze będzie nieznaczny i będzie się ograniczał jedynie do najbliższego sąsiedztwa składowisk nadkładu, tj. do terenu samego przedsięwzięcia.

Analizowanymi procesami powodującymi emisje substancji do powietrza są:

- spalanie paliwa (oleju napędowego) w poruszających się maszynach roboczych

- spalanie paliwa (oleju napędowego) w samochodach ciężarowych poruszających się po drodze wewnętrznej i drodze zlokalizowanej wzdłuż przedsięwzięcia

## Maszyny robocze

Po powierzchni wyrobiska będą poruszały się następujące maszyny robocze:

- 1 koparka

- 1 spycharka

- 1 ładowarka

Przyjęto, że jednocześnie na wyrobisku będą pracowały maszyny zużywające łącznie maksymalnie 20 litrów oleju napędowego na godzinę.

Maksymalne zużycie oleju napędowego dla pracujących jednocześnie maszyn wynosi:

20 l/h x 0,84 kg/l = 16,8 kg/h

Ilość dni pracy: 6 dni/tydzień, tzn. 312 dni/rok

Maksymalny czas pracy maszyn roboczych wyniesie 10 godzin dziennie, tzn.:

10 h/dzień  x 312 dni/rok = 3120 h/rok

Do obliczeń przyjęto emitor powierzchniowy (jest to obszar po którym poruszają się maszyny), który oznaczono symbolem P1.

Wysokość emitora wynosi h = 0,5m.

Wielkości emisji substancji do powietrza oszacowano w oparciu o opracowanie: "Zanieczyszczenie atmosfery, źródła oraz metodyka szacowania emisji zanieczyszczeń", Centrum Informatyki Energetyki, Zakład Energometrii. Wskaźniki emisji przyjęto jak dla środków transportu pozadrogowego, stosowanych w przemyśle:

tlenek węgla 				- 16 g/kg spalonego oleju napędowego,

tlenki azotu				- 49 g/kg spalonego oleju napędowego,

węglowodory alifatyczne 		- 7,1 g/kg spalonego oleju napędowego,

pył zawieszony (PM10) 		- 5,7 g/kg spalonego oleju napędowego,

Zgodnie z danymi literaturowymi przyjęto, że dwutlenek azotu stanowi 40% tlenków azotu (wskaźnik emisji - 19,6 g/kg spalonego oleju napędowego).

Wielkości emisji obliczono ze wzoru:

E = BON x Wemisji x 10-3

gdzie:

E - emisja substancji (kg/h)

BON - zużycie paliwa przez maszynę roboczą (kg/h)

Wemisji - wskaźnik emisji (g/kg)

Emisja roczna:

Ea = E x t x 10-3

gdzie:

Ea - emisja roczna (Mg/rok)

E - emisja substancji (kg/h)

t - czas pracy urządzenia w ciągu roku

Wyniki obliczeń emisji dla maszyn roboczych (emitor P1) zestawiono w poniższej tabeli:

| Rodzaj substancji | Wskaźnik emisji | Zużycie paliwa | Czas pracy w ciągu roku | EMISJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/kg | kg/h | h | kg/h | mg/s | Mg/rok |
|  | Wemisji | BON | t | E | Ea |
| Tlenek węgla | 16 | 16,8 | 3120 | 0,26880 | 74,667 | 0,8387 |
| Dwutlenek azotu | 19,6 |  |  | 0,32928 | 91,467 | 1,0273 |
| Węglowodory alifatyczne | 7,1 |  |  | 0,11928 | 33,133 | 0,3721 |
| Pył zwieszony PM10 | 5,7 |  |  | 0,09576 | 26,600 | 0,2988 |

## Samochody ciężarowe

W transporcie surowca do zakładu wykorzystywane będą samochody ciężarowe.

Na terenie przedsięwzięcia samochody ciężarowe będą poruszały się drogą wewnętrzną. Po wyjeździe z obszaru analizowanego przedsięwzięcia samochody będą poruszały się drogą lokalną, po której będą poruszali się także inni użytkownicy drogi. W dalszej analizie uwzględniono drogę, po której poruszają się samochody ciężarowe znajdującą się na terenie przedsięwzięcia (drogę wewnętrzną), a także uwzględniono drogę znajdującą się wzdłuż terenu przedsięwzięcia.

W ciągu doby (pora dzienna) na teren przedsięwzięcia przyjeżdża i wyjeżdża około 25 samochodów ciężarowych. Maksymalna ilość przejeżdżających (wjeżdżających lub wyjeżdżających) samochodów ciężarowych wyniesie 5 samochodów ciężarowych na godzinę.

Maksymalny czas przejazdu samochodów ciężarowych wyniesie 10 godzin dziennie przez 312 dni w roku, tzn.:

10 h/dobę  x 312 dni/rok = 3120 h/rok

Do obliczeń emisji podczas przejazdu samochodów ciężarowych przyjęto emitor liniowy o długości 207 m. Emitor ten oznaczono symbolem L1.

Wysokość emitora liniowego wynosi h = 0,5 m.

Prędkość poruszania się samochodów ciężarowych przyjęto 20 km/h.

W celu określenia wielkości emisji substancji zastosowano moduł „Samochody” do Pakietu programów komputerowych „Operat – 2000” dla Windows firmy Proeko Ryszard Samoć.

Program ten wykorzystuje wskaźniki prof. Zdzisława Chłopka z 2002r.

Emisja maksymalna godzinowa obliczona jest ze wzoru:

E = We x n x l  / 3600

gdzie:	E - emisja danej substancji w g/s

We - wskaźnik emisji zanieczyszczenia w g/km (dla 1 pojazdu)

n – ilość samochodów w sztukach/ godzinę

l - długość trasy pojazdu w km

3600 - odniesienie emisji do jednej sekundy

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji)

| Grupa pojazdów | Prędk. km/h | CO | C6H6 | HC al. | HC ar. | NOx | Pył PM10 | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody ciężarowe | 20 | 3,76667 | 0,05597 | 2,07497 | 0,62249 | 8,88600 | 0,71711 | 0,68984 |

Emitor liniowy L1:

Długość odcinka drogi:      	0,207 km

Natężenie ruchu:        		5 poj./h

Czas trwania okresu: 		3120 h/a

| Nazwa emitora | Nazwa | Emis.max. | Emis.max. | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zanieczyszczenia | kg/h | mg/s | Mg/rok |
| L1 Przejazd samochodów | tlenek węgla | 0,00390 | 1,083 | 0,0122 |
| ciężarowych po terenie i wzdłuż | benzen | 0,00006 | 0,016 | 0,0002 |
| wyrobiska | węglowodory alifatyczne | 0,00215 | 0,597 | 0,0067 |
|  | węglowodory aromatyczne | 0,00064 | 0,179 | 0,0020 |
|  | dwutlenek azotu | 0,00920 | 2,555 | 0,0287 |
|  | pył ogółem | 0,00074 | 0,206 | 0,0023 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,00074 | 0,206 | 0,0023 |
|  | dwutlenek siarki | 0,00071 | 0,198 | 0,0022 |

### Zbiorcze zestawienie wielkości emisji

| Symbol | Wys. | Śred. | Prędk. | Temp | Czas pracy | Nazwa | Emis. max. | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa emitora | m | m | m/s | K | h/rok | zanieczyszczenia | mg/s | Mg/rok |
| P1 | 0,5 P | 0,05 | 0 | 293 | 3120 | tlenek węgla | 74,667 | 0,8387 |
| Poruszające się |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 91,467 | 1,0273 |
| maszyny |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 33,133 | 0,3721 |
| robocze |  |  |  |  |  | pył ogółem | 26,600 | 0,2988 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 26,600 | 0,2988 |
| L1 | 0,5 L | 0,05 | 0 | 293 | 3120 | tlenek węgla | 1,083 | 0,0122 |
| Przejazdy |  |  |  |  |  | benzen | 0,016 | 0,0002 |
| samochodów |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,597 | 0,0067 |
| ciężarowych |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,179 | 0,0020 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 2,555 | 0,0287 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,206 | 0,0023 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,206 | 0,0023 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,198 | 0,0022 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy

Łączna emisja roczna i maksymalna

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna | Emisja maksymalna |
| --- | --- | --- |
|  | Mg | kg/h | mg/s |
| benzen | 0,0002 | 0,00006 | 0,016 |
| dwutlenek azotu | 1,0560 | 0,33848 | 94,022 |
| dwutlenek siarki | 0,0022 | 0,00071 | 0,198 |
| pył ogółem | 0,3011 | 0,09650 | 26,806 |
| tlenek węgla | 0,8509 | 0,27270 | 75,750 |
| węglowodory alifatyczne | 0,3788 | 0,12143 | 33,730 |
| węglowodory aromatyczne | 0,0020 | 0,00064 | 0,179 |

### Dopuszczalne poziomy oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu

Podstawą przyjęcia poziomów dopuszczalnych oraz wartości odniesienia jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 3 marca 2008r w sprawie poziomów niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 47 z 19.03.2008r, poz. 281) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 3 lutego 2010r, poz. 87)

| Nazwa substancji | Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny ((g/m3) uśrednione dla okresu |
| --- | --- |
|  | 1 godziny | roku kalendarzowego |
| dwutlenek azotu (ditlenek azotu) | 200 | 40 |
| dwutlenek siarki (ditlenek siarki) | 350 | 20 |
| pył zawieszony PM10 | 280 | 40 |
| tlenek węgla | 30000 | - |
| węglowodory alifatyczne | 3 000 | 1 000 |
| węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 |
| benzen | 30 | 5 |

| Nazwa substancji | wartość odniesienia opadu substancji pyłowej |
| --- | --- |
|  | g/(m2 . rok) |
| pył ogółem | 200 |

### Aktualny stan jakości powietrza

Aktualny stan jakości powietrza otrzymany z  WIOŚ w Warszawie – Delegatura w Płocku (pismo PL-MO.gp.4401-29/10 z dn.28.04.2010) zamieszczono w załączniku 2 i zestawiono w tabeli:

| Nazwa substancji | Tło zanieczyszczenia (stężenie średnioroczne) |
| --- | --- |
|  | g/m3 |
| dwutlenek siarki | 8,0 |
| dwutlenek azotu | 19,0 |
| tlenek węgla | 600,0 |
| pył zawieszony PM10 | 30,0 |
| benzen | 1,2 |

Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.

Zestawienie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery

| Substancja | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| benzen | 30 | 5 | 1,2 |
| dwutlenek azotu | 200 | 40 | 19 |
| dwutlenek siarki | 350 | 20 | 8 |
| pył zawieszony PM10 | 280 | 40 | 30 |
| tlenek węgla | 30000 | - | 600 |
| węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 | 100 |
| węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 | 4,3 |

Tło opadu pyłu – 10% wartości odniesienia, tj. 20 g/m2/rok.

### Stopień zanieczyszczenia powietrza -  omówienie wyników  obliczeń rozprzestrzeniania

Wszystkie obliczenia przeprowadzono zgodnie z metodyką podaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 3 lutego 2010r, poz. 87)

Jeżeli dla pojedynczego emitora lub dla zespołu emitorów spełnione są warunki:

a) Smm ( 0,1 D1

b) ( Smm ( 0,1 D1

c) kryterium opadu pyłu

- to na tym kończą się wymagane dla tego zakresu obliczenia.

Jeżeli nie są spełnione warunki podane wyżej należy zastosować pełny zakres obliczeń, którego dokładny zakres podano w rozporządzeniu.

Należy obliczyć częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu,  jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D1 lub nie jest spełniony warunek Smm ( D1

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem Pakietu programów komputerowych „Operat – 2000” dla Windows firmy Proeko Ryszard Samoć – wersja 4.18.3 z czerwca 2007r.

W otoczeniu obiektu (w odległości 10 x hmax = 10 x 0,5 m = 5 m) nie występuje ani nie jest projektowana zabudowa mieszkaniowa wyższa niż parterowa, zabudowa biurowa, szpitale, szkoły itp. – dlatego też obliczenia wykonano wyłącznie dla poziomu z=0m.

Dla wszystkich substancji wykonano obliczenia w zakresie pełnym – w siatce punktów obliczeniowych co 20m.

Zamieszczone w załączniku 3 obliczenie kryterium opadu pyłu – wykazało, że należy obliczyć opad pyłu i dlatego wykonano także to obliczenie.

Obliczenia wraz ze zbiorczymi zestawieniami danych i wyników, graficzną interpretacją wyników oraz ich porównaniem z wartościami odniesienia zamieszczono w załączniku 3.

Ze względu na dużą ilość punktów siatki obliczeniowej (prawie 1000 punktów obliczeniowych dla każdej z 6 substancji) - w załączniku zestawiono tylko maksymalne wyniki obliczeń (stężenia maksymalne i średnioroczne, opad pyłu), a pełny zakres obliczeń dostępny jest w wersji elektronicznej.

Natomiast dla każdego z obliczeń w zał.3 przedstawiono wyniki w formie graficznej.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że dotrzymywane są wartości odniesienia wszystkich substancji w powietrzu.

Poniżej zestawiono maksymalne wyniki obliczeń dla obszarów.

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,195 | 420 | 420 | 6 | 2 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0069 | 420 | 420 | 6 | 2 | WSW |
| Częst. przekrocz. D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 420 m i  wynosi 0,195 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 420 m , wynosi  0,0069 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3,8 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 125,673 | 400 | 440 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,9522 | 400 | 440 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 400  Y = 440 m i wynosi 125,673 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 440 m , wynosi  3,9522 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 21 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,407 | 420 | 420 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0846 | 420 | 420 | 6 | 1 | WSW |
| Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 420  Y = 420 m i wynosi 2,407 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 420 m , wynosi  0,0846 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 17,948 | 400 | 440 | 6 | 2 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,5459 | 400 | 440 | 6 | 2 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu zawieszonego PM10 występuje w punkcie o współrzędnych  X = 400 Y = 440 m i wynosi 17,948 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 440 m , wynosi  0,5459 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 101,375 | 400 | 440 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,1186 | 400 | 440 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 440  m i wynosi 101,375 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 45,125 | 400 | 440 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,3963 | 400 | 440 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych  X = 400 Y = 440 m i wynosi 45,125 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 440 m , wynosi  1,3963 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,172 | 420 | 420 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0762 | 420 | 420 | 6 | 1 | WSW |
| Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów aromatycznych występuje w punkcie  o współrzędnych X = 420 Y = 420 m i wynosi 2,172 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 420 m , wynosi  0,0762 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów i siatce dodatkowej

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Dyspoz. |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 420 | 420 | 0 | 0,0069 | < 3,8 |
| dwutlenek azotu | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 440 | 0 | 3,9522 | < 21 |
| dwutlenek siarki | - | - | - | 0,00 | < 0,274 | 420 | 420 | 0 | 0,0846 | < 12 |
| pył zawieszony PM10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 440 | 0 | 0,5459 | < 10 |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 440 | 0 | 3,1186 |  |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 440 | 0 | 1,3963 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 420 | 420 | 0 | 0,0762 | < 38,7 |

- Maksymalny opad

|  | X | Y | Opad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] |  |
| Opad pyłu g/m2/rok | 400 | 440 | 0,53 |

Opad pyłu jest znacznie poniżej wartości dyspozycyjnej, tj. 180 g/m2/rok.

### Podsumowanie i  wnioski

Niniejsza analiza pozwala stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że we wszystkich punktach spełnione będą dopuszczalne wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

Klimat akustyczny

Dopuszczalny poziom hałasu na terenie o określonym charakterze zagospodarowania normowany jest przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 120 poz. 826).

Najbliższe tereny chronione akustycznie tj. zabudowa zagrodowa -  znajduje się w odległości ok. 100 m na zachód i ok.70 m na południe od granic projektowanej kopalni - chroniona wg punktu 3 załącznika do cyt. wyżej rozporządzenia - tereny zabudowy zagrodowej.

Pozostałe tereny w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 
Nr 120, poz. 826) nie podlegają ochronie akustycznej.

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla terenów zabudowy zagrodowej, wynoszą:

- w porze dziennej tj. w godzinach 600 ÷ 2200 - 55 dB,

- w porze nocnej tj. w godzinach 2200 ÷ 600    - 45 dB.

Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dotyczą:

- 8 najniekorzystniejszych godzin w ciągu dnia tj. w godzinach 600 ÷ 2200,

- najniekorzystniejszej 1 godziny w ciągu nocy tj. w godzinach 2200 ÷ 600.

Projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „ZBIROŻA VI” będzie pracowała tylko 
w porze dziennej.

Oceniana projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „Zbiroża VI” zlokalizowana będzie na terenie gruntów rolnych.  Roboty prowadzone będą tylko w porze dziennej, a hałas powodowany pracą sprzętu, głównie spycharki, ze względu na dużą odległość najbliższej zabudowy zagrodowej, nie będzie uciążliwy, co pokazuje analiza oddziaływania akustycznego dla fazy eksploatacji, gdzie pracują również inne źródła hałasu.

Obliczenia  akustyczne  (emisji  hałasu do środowiska) z terenu inwestycji w fazie eksploatacji  przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego HPZ’2001 Windows.

Obliczenia emisji hałasu w fazie eksploatacji wykonano:

- dla normowego czasu obserwacji w porze dziennej tj. 8 najniekorzystniejszych godzin.

Założenia eksploatacyjne

Wyposażenie projektowanej kopalni:

- 1 koparka podsiębierna,

- 1 spycharka,

- 1 ładowarka.

Na terenie kopalni, w późniejszym okresie, będzie również pracowała pogłębiarka, której nie uwzględniono w obliczeniach z uwagi na to, że będzie ona pracowała ok. 20 metrów poniżej poziomu terenu, a zatem będzie ona ekranowana skarpami wykopu.

Wywóz kruszywa odbywać się będzie samochodami ciężarowymi – max 25 pojazdów, tylko w porze dziennej.

Obliczenia akustyczne wykonano dla najbardziej niekorzystnego wariantu pracy, gdy wszystkie źródła hałasu pracują w normowym czasie obserwacji.

Źródła hałasu

Główne  źródła hałasu emitowanego do środowiska z  terenu kopalni stanowić będą:

a) koparka przedsiębierna:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 93,0 dB,

b) spycharka:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 92,0 dB,

d) ładowarka:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 94,0 dB,

Parametry akustyczne ww. źródeł hałasu przyjęto na podstawie pomiarów podobnych urządzeń, a podane zostały również w danych wejściowych do analizy – załącznik H1.

Ruchome źródła hałasu

Ruch pojazdów na terenie kopalni zamieniono na liniowe źródła hałasu, o uśrednionym położeniu w terenie.

Do obliczeń przyjęto prędkość pojazdów na terenie kopalni:

- samochody ciężarowe - v =  20 km/h.

Do obliczeń przyjęto wjazd i wyjazd:

- 25 pojazdów ciężarowych /8 h,

tylko w porze dziennej.

Parametry akustyczne liniowych, ruchomych źródeł hałasu określono na podstawie instrukcji ITB nr 311 pt. “Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych”.

Obliczenia akustyczne ruchomych, liniowych źródeł hałasu przedstawiono w załączniku H1.

Równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu (dla grupy pojazdów) obliczono wg wzoru:

LAW eqi = 10 log 1/T (  ti x 10 0,1LAW  +  tp x 10 0,1LAWp )		(dB)

gdzie:

LAW eqi 	- równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu, dB,

ti  		- czas trwania hałasu o poziomie mocy akustycznej A równym LAW , min.,

T      		- normowy czas obserwacji:

- dla źródeł hałasu komunikacyjnego:

- dla dnia T = 960 min.,

- dla nocy T = 480 min.;

- dla źródeł hałasu technologicznego:

- dla dnia T = 480 min.,

- dla nocy T = 60 min.;

tp     		- łączny czas przerwy w działaniu źródeł hałasu, min.,

LAWp   	- poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu,

przyjmuje się LAWp = 0 dB.

Analiza oddziaływania dla pory dziennej

##### Dane wejściowe do analizy

Dane wejściowe do analizy oraz wyniki obliczeń akustycznych podano w załączniku  H1.

Dane wejściowe do analizy oraz wyniki obliczeń akustycznych podano w załączniku  H1.

W tabeli poniżej przedstawiono specyfikację obiektów.

| Lp. | Nr el. | Symbol | Opis: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródła wszechkierunkowe |
| 1 | 1 | zw1 | koparka |
| 2 | 2 | zw2 | ładowarka |
| 3 | 3 | zw3 | spycharka |
|  | Źródła liniowe |
| 4 | 1 | L1 | dojazd i odjazd 25 pojazdów ciężarowych |
| 5 | 2 | L2 | dojazd i odjazd 25 pojazdów ciężarowych |
|  | Ekrany |
| 6 | 1 | ek1 | budynek gospodarczy posesji zagrodowej od płd strony złoża |
| 7 | 2 | ek2 | budynek gospodarczy od płd strony złoża |
| 8 | 3 | ek3 | budynek gospodarczy od płd strony złoża |
| 9 | 4 | ek4 | budynek gospodarczy od płd strony złoża |
| 10 | 5 | ek5 | budynek mieszkalny posesji zagrodowej od zach. strony złoża |
| 11 | 6 | ek6 | budynek gospodarczy posesji zagrodowej od zach. strony złoża |
|  | Punkty obserwacji |
| 12 | 1 | Po1 | przy posesji zagrodowej od płd strony złoża |
| 13 | 2 | Po2 | przy zabudowie zagrodowej od płd strony złoża |
| 14 | 3 | Po3 | przy posesji zagrodowej od zachodn. strony złoża |
| 15 | 4 | Po4 | przy zabudowie zagrodowej od zachodn. strony złoża |

Obliczenia akustyczne emisji hałasu do środowiska przeprowadzono dla obszaru o wymiarach: 360,0 x 480,0 m, w siatce co 5 x 5 m.

Rozmieszczenie źródeł hałasu pokazano na rys.H1.

Ilustrację spodziewanych warunków akustycznych w środowisku, podczas eksploatacji projektowanej kopalni kruszywa „Zbiroża VI”, stanowią:

Nr H1.  Plan sytuacyjny terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Zbiroża VI”

gm. Mszczonów z rozmieszczeniem źródeł  hałasu i wartościami równoważnego

poziomu hałasu L Aeq D  w punktach obserwacji.

Nr H2.  Mapa akustyczna terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Zbiroża VI”

gm. Mszczonów z izoliniami równoważnego poziomu dźwięku A LA eq D  50 ÷ 55

dB.

Nr H3.  Mapa akustyczna terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Zbiroża VI”

gm. Mszczonów z zasięgiem stref hałasu  o wartościach LA eq D  50 ÷ 55 dB.

Nr H4. Histogram wartości równoważnego poziomu dźwięku A LAeq D w punktach

obserwacji.

Z analizy ww. rysunków oraz wyników obliczeń akustycznych, podanych w załączniku H1 wynika, że faza eksploatacji projektowanej kopalni kruszywa naturalnego „Zbiroża VI”, w porze dziennej nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu.

Izolinia dopuszczalnego, równoważnego poziomu dźwięku A nie wykroczy poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Wniosek końcowy

Projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „ZBIROŻA VI” gm. Mszczonów, nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko w zakresie emisji  hałasu.

Inwestycja będzie spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826).

Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2008r. Nr 138 poz. 865) usuwany i zwałowany w granicach terenu górniczego nadkład, w przypadku wykorzystania go do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, nie będzie należeć do odpadów wydobywczych. Nadkład złoża, o grubości 0,3-8,0 m, średnio 3,2 m,  stanowi głównie gleba i glina pylasta.

W okresie prowadzenia eksploatacji nadkład będzie sukcesywnie usuwany i przemieszczany na tymczasowe składowiska zlokalizowane wzdłuż górnej krawędzi wyrobiska oraz przed frontem robót, w południowej części obszaru górniczego. Kubatura nadkładu przewidzianego do usunięcia wynosi na całym obszarze planowanej eksploatacji około 112,6 tys. m3. Nadkład przemieszczony na składowiska, po zakończeniu eksploatacji poszczególnych części złoża, będzie wykorzystany do rekultywacji obszaru pogórniczego - złagodzenia nachylenia skarp stałych wyrobiska. Rekultywację wyrobiska będzie prowadzić się sukcesywnie, w miarę eksploatacji poszczególnych partii złoża. Przedsiębiorca wystąpi do organu koncesyjnego o wprowadzenie zapisu w koncesji w celu określenia warunków i sposobu zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż.

W granicach utworzonego terenu górniczego zostanie usytuowane kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe zasilane z najbliższej stacji trafo.  Ze stacji tej będzie również zasilany refuler (pogłębiarka ssąca eksploatująca złoże spod wody). Stałą obsługę kopalni będą stanowiły maksymalnie 4 osoby. Przy kontenerowym pomieszczeniu socjalno-biurowym przewiduje się budowę szamba szczelnego, z którego ścieki socjalno-bytowe w szacowanej ilości około 36 m3/rok będą wywożone przez firmę prowadzącą działalność w tym zakresie. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. Odpady komunalne w szacowanej ilości około 120 l/miesiąc będą zbierane do standardowych pojemników i wywożone okresowo na najbliższe wysypisko. W trakcie działalności górniczej nie będą powstawać odpady niebezpieczne.

3. ELEMENTY PRZYRODNICZE ŚRODOWISKA OBJĘTE ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ EKSPLOATACJI

3.1. Warunki klimatyczne i stan atmosfery

Obszar złoża „Zbiroża VI”  pod względem regionalizacji klimatycznej (wg A. Wosia, Atlas RP, 1993) sytuuje się w północno-wschodniej części XVII regionu klimatycznego zwanego Regionem Środkowopolskim7. Pod względem klimatycznym teren ten cechuje się rosnącym kontynentalizmem w kierunku wschodnim. Obszar ten charakteryzuje się m.in. jednymi z mniejszych w Polsce sumami rocznymi opadów atmosferycznych (520-580 mm/rok Przy średnich opadach atmosferycznych w latach suchych i przeciętnych, występuje deficyt wód w glebie. Temperatury wahają się od – 30C (luty) do 18,40C (sierpień) przy średniej rocznej 7,80C. Na całym obszarze gminy Mszczonów dominują wiatry o kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, których

udział jest największy w lipcu i lutym. Zdecydowanie najmniej jest wiatrów północnych i północno-wschodnich.

- opad roczny		<550 mm

- dni mroźne		<40

- dni z przymrozkami	100 –110

- okres wegetacyjny	210 –220 dni

3.2. Klimat akustyczny

Najbliższe tereny chronione akustycznie tj. zabudowa zagrodowa -  znajduje się w odległości ok. 100 m na zachód i ok.70 m na południe od granic projektowanej kopalni - chroniona wg punktu 3 załącznika do cyt. wyżej rozporządzenia - tereny zabudowy zagrodowej.

Pozostałe tereny w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 
Nr 120, poz. 826) nie podlegają ochronie akustycznej.

3.3. Powierzchnia łącznie z glebą. Budowa geologiczna obszaru.

Jakość gleb rozpatruje się pod kątem nadkładu, który będzie zdejmowany z obszaru złoża i składowany. Po zakończeniu eksploatacji nadkład w głównej części zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska, tj. do nadbudowy i wyłagodzenia kąta nachylenia skarp stałych. Teren złoża i jego najbliższego otoczenia stanowią głównie grunty orne klas bonitacyjnych IVb i V. Obszar złoża do 2009 r. był użytkowany rolniczo, obsiany żytem.

Budowa geologiczna

Pod względem geograficznym cały obszar gminy Mszczonów położony jest w obrębie rozległej jednostki morfologicznej - Wysoczyzny Rawskiej należącej do makroregionu Wzniesień Południowo-Mazowieckich (J. Kondracki i A. Rychling –Atlas RP, 1993).

Pod względem geologicznym omawiany teren znajduje się w obrębie synklinorium warszawskiego. W rejonie złoża zalega kompleks osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych o miąższości ok. 260 m. Złoże kruszywa naturalnego"ZBIROŻA VI" stanowi fragment dużego płata czwartorzędowych utworów wodnolodowcowych osadzonych w czasie transgresji lądolodu stadiału mazowiecko-podlaskiego (=zlodowacenia Warty) zlodowaceń środkowopolskich.

Utwory trzeciorzędowe. Na osadach kredy górnej zalega kompleks drobno i średnioziarnistych piasków oligoceńskich (ca 60 m) zawierających lokalnie wkładki zielonego iłu glaukonitowego. niewielkiej miąższości. Osady oligoceńskie przykryte są serią mioceńskich szarych lub czarnych iłów (ca 100 m), miejscami węglowych, przewarstwionych w spągu 2 m pokładem węgla brunatnego oraz towarzyszącymi mu kilkumetrowymi warstwami piasku. Sedymentację trzeciorzędową zakończyły bezwapienne iły pstre (poznańskie), których miąższość wzrasta w kierunku centralnej części Kotliny Warszawskiej. W rejonie Mszczonowa w obrębie szczytowych partii Wysoczyzny Rawskiej występują wychodnie pstrych iłów plioceńskich w postaci kier i lokalnych wyciśnięć w obrębie czwartorzędu, będących rezultatem silnych zaburzeń glacitektonicznych.

Utwory czwartorzędowe. W okresie czwartorzędu utwory Niecki Warszawskiej (zbudowanej głównie z marglisto-wapiennych utworów jury górnej i kredy oraz miąższej serii trzeciorzędowej), zostały pokryte osadami czwartorzędowymi. Złoża kruszywa naturalnego występujące na terenie gminy Mszczonów w rejonie Zbiroża-Pieńki Strzyże-Zimna Woda stanowią piaski wodnolodowcowe osadzone w czasie transgresji lądolodu stadiału mazowiecko-podlaskiego (=zlodowacenia Warty) zlodowaceń środkowopolskich. Osiągają one miąższość (jak wykazały liczne otwory wykonane do dokumentacji geologicznych złóż z tego rejonu) ponad 40 m. Osady wodnolodowcowe tworzą rozległe stożki sandrowe, głównie piaszczyste, o przewadze frakcji średniej. Osady te wypełniają i wyrównują zagłębienia w powierzchni zbudowanej z glin zwałowych. W stropie osadów wodnolodowcowych występuje glina zwałowa stadiału mazowiecko-podlaskiego. Nie tworzy ona ciągłego poziomu, lecz występuje w formie płatów.

Całkowita miąższość czwartorzędu w tym rejonie dochodzi do 110 m. Teren złoża położony jest na obszarze występowania wodnolodowcowych piasków ze żwirami przykrywających gliny zwałowe.  Z deglacjacją obszaru u schyłku zlodowacenia warty związane jest ukształtowanie się piaskowo-żwirowych pokryw odpływów sandrowych, których miąższość w rejonie Zbiroży dochodzi do ponad 40 m.  Osady wodnolodowcowe wykształcone są w postaci różnoziarnistych piasków i piasków ze żwirami miejscami przykrytych spływową gliną, mułkami oraz piaskami pylastymi. Budujące strefę przypowierzchniową klastyczne utwory lodowcowe i wodnolodowcowe spoczywają na 40-metrowej serii bazalnych glin zwałowych zlodowacenia warty. Poniżej tego kompleksu występują gliny zwałowe zlodowacenia odry oraz gliny i piaski zlodowaceń południowopolskich spoczywające na osadach neogenu.

Złoże ZBIROŻA VI zostało udokumentowane na obszarze około 5,7 ha. Na podstawie profili wykonanych otworów wiertniczych oraz przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że złoże wykształcone jest w postaci jednego pokładu zbudowanego z utworów piaskowo-żwirowych i  piaskowych. Nadkład stanowi gleba, glina pylasta i bruk morenowy o maksymalnej grubości 8,0 m. Spąg złoża jest związany z morfologią terenu oraz głębokością otworu i położony jest na rzędnej od 151,4 do163,5 m n.p.m. Położenie stropu złoża jest związane z grubością nadkładu i waha się od 185,4 m n.p.m. w części północno-zachodniej do 195,2 m n.p.m. w części południowo-wschodniej.

Nadkład serii złożowej, o grubości od 0,4 m do maksymalnie 8,0 m (otw. 1), średnio 3,2 m,  stanowi gleba, glina pylasta i  - stwierdzony jedynie w otworze 3 - bruk morenowy.

Serię złożową  stanowią  piaski  i piaski ze żwirami.  Dominuje frakcja 0,25 – 1,0 mm. Punkt piaskowy średnio dla otworu waha się od 76,7% (otw. 2) do 85,6% (otw. 4) i wynosi średnio dla złoża  81,5%.

Miąższość serii złożowej w otworach waha się od 29,5 m (otw. 3) do 43,2 m (otw. 4) i wynosi średnio 34,2 m. W tym miąższość złoża suchego wynosi średnio 15,2 m, a złoża zawodnionego wynosi średnio 19,0.

### Granice złoża wyznaczono w oparciu o wykonane otwory, które wszystkie były pozytywne - bilansowe. Granica pionowa złoża biegnie po granicy własności gruntowej. Górną granicę złoża stanowi granica warstw nadkładu i serii piaskowej. Granica dolna jest granicą sztuczną i stanowi ją głębokość rozpoznania.

Udokumentowane złoże jest częściowo zawodnione. Zwierciadło wód podziemnych zostało nawiercone we wszystkich otworach. Zwierciadło ma charakter swobodny, bez wyraźnego spadku. Położone jest na głębokości 16,5 – 20,5 m, tj. na rzędnych 175,7 – 177,0 m n.p.m. Drugi poziom wodonośny – międzymorenowy – o zwierciadle napiętym, występuje w rejonie złoża prawdopodobnie na głębokości około 70 m. Jest on izolowany od poziomu pierwszego ciągłym kompleksem glin zwałowych i nie ma zatem bezpośredniego znaczenia dla warunków wodnych złoża.

3.4. Wody powierzchniowe i podziemne

### Jak wspomniano powyżej złoże jest częściowo zawodnione, a pierwszy  poziom wód gruntowych występuje na głębokości około 16,5 – 20,5 m. Drugi poziom wodonośny – międzymorenowy – o zwierciadle napiętym, występuje w rejonie złoża prawdopodobnie na głębokości około 70 m. Jest on izolowany od poziomu pierwszego ciągłym kompleksem glin zwałowych.

W granicach złoża ZBIROŻA VI brak cieków powierzchniowych. Najbliższy ciek powierzchniowy stanowi Pisia, której obszar źródliskowy znajduje się w Dwórznie, około 2 km na NE.

3.5. Szata roślinna i świat zwierzęcy. Obszary chronione.

Na rozpatrywanym obszarze występują grunty rolne, na  których do 2009 r. uprawiano żyto. Obszar projektowanej eksploatacji stanowią w 99% grunty orne, pozostała powierzchnia – 1% pokrycia – to obszary trawiaste wzdłuż granic własności. Podstawowym krajobrazem najbliższego terenu jest krajobraz rolniczy, zmodyfikowany przez człowieka kosztem naturalnych zbiorowisk biotycznych. Produkcja rolna pociągnęła za sobą uproszczenie struktury ekosystemów (krajobrazów), co doprowadziło do zubożenia gatunkowej różnorodności flory i fauny. Na gruntach uprawianych rolniczo dominuje roślinność uprawna. Jedynie miejscami pomiędzy granicami gruntów różnych właścicieli w tzw. miedzach występuje roślinność trawiasta z pojedynczymi krzewami tarniny.

Wśród ssaków zdarzają się: zając szarak, nornica ruda,  nornik zwyczajny, mysz polna, lis. W omawianym rejonie do ptaków żerujących należy zaliczyć świergotka polnego oraz  sporadycznie spotykanych na tym terenie ptaków takich jak jastrząb i myszołów zwyczajny.

Z bezkręgowców występują m.in. pajęczaki oraz  chrząszcze z rodziny biegaczowatych.

Teren planowanego przedsięwzięcia jest położony poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 oraz poza obszarami objętymi prawną ochroną z tytułu ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880).

Najbliżej położone obszary Natura 2000 to Dąbrowa Radziejowska (PLH 140003) – położona około 8 km na północ oraz Łąki Żukowskie (PLH 140053) – w odległości około 12 km na zachód od złoża (zał. graf. 3a i 3b). Wzdłuż obszarów leśnych, w odległości około 200 m na wschód od terenu złoża przebiega granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowickiego z Doliną Środkowej Rawki (zał. graf. 1)

3.6. Ludzie

Obszar przewidziany do eksploatacji jest położony w odległości ok. 100 m na wschód i ok.70 m na północ od najbliższych zamieszkałych zabudowań miejscowości odpowiednio Nowiny Zbirskie i Budy Osuchowskie.

4. WARIANTY PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

4.1. Wariant „zero” – niepodjęcie przedsięwzięcia.

Wariant „zero” planowanej eksploatacji polega na niepodjęciu żadnej działalności górniczej. Tereny objęte udokumentowanym złożem pozostaną gruntami ornymi, na których będzie uprawiane żyto lub ziemniaki.

4.2. Wariant „rozwój” – realizacja eksploatacji.

Przewiduje się, że wariant „rozwój” – eksploatacja – będzie realizowany w ciągu maksymalnie 6 lat, gdyż w takim okresie zostaną wyeksploatowane zasoby złoża z przewidzianego do eksploatacji obszaru przy założeniu rocznej wielkości wydobycia utrzymanej na poziomie 300 tys. ton. W pierwszym etapie z wyprzedzeniem w stosunku do eksploatacji około 35 m zostanie usunięty nadkład i zgromadzony w formie pryzm wzdłuż granicy złoża przewidzianego do eksploatacji.

Przed rozpoczęciem wydobywania kopaliny złoże zostanie udostępnione wkopem udostępniającym. Roboty udostępniające na złożu ZBIROŻA VI rozpoczną się w północno-wschodniej części złoża w rejonie otworu nr 2. Eksploatacja będzie prowadzona odkrywkowo dwoma piętrami wydobywczymi – suchym i zawodnionym. W piętrze suchym wydobycie projektuje się prowadzić systemem ścianowym, przedsiębiernie, z dwóch poziomów. Eksploatacja piętra suchego z drugiego poziomu zlokalizowanego na głębokości około 1-1,5 m powyżej zwierciadła wody, tj. na rzędnej około 177,5 m n.p.m. będzie odbywać się w dwóch etapach.

Etap I: jednoczesna eksploatacja piętra suchego z dwóch poziomów –185 m n.p.m.  i 177,5  m n.p.m. - z wyprzedzeniem  eksploatacji z pierwszego poziomu przynajmniej 30 m. Z poziomu 177,5  m n.p.m. eksploatacja będzie prowadzona do uzyskania wyrobiska o wymiarach około 80x80 m. Następnie, z poziomu tego będzie prowadzona podsiębiernie eksploatacja piętra zawodnionego do głębokości około 2 m poniżej zwierciadła wody. Ma to na celu udostępnienie zbiornika wodnego o wymiarach minimum 20x15x2 m, co umożliwi wprowadzenie refulera.

Etap II: eksploatacja złoża suchego z poziomu 185  m n.p.m. będzie prowadzona  do granic udokumentowania. Jednocześnie, z poziomu lustra wody – około 176,5 m n.p.m. – refulerem będzie prowadzona eksploatacja pozostałej części piętra suchego oraz piętra zawodnionego. Miąższość złoża zawodnionego osiąga maksymalną wartość w rejonie otw. 1 i  4 – odpowiednio 26,0 i 25,5  m. Zasadniczym sprzętem eksploatującym złoże suche będą koparki i ładowarki, złoże zawodnione oraz część złoża suchego – refuler. Przedsiębiorca przewiduje eksploatację kruszywa w ilości około 300 tys. ton rocznie, w systemie zmianowym, całorocznie.

Eksploatacja obu pięter będzie prowadzona z północnego-wschodu – od wkopu udostępniającego - w kierunku zachodnim, a następnie w kierunku południowym. Nie przewiduje się uszlachetniania kopaliny (przesiewania, odpławiania części pylastych).

Drogą odstawy i transportu kruszywa będzie droga tymczasowa biegnąca początkowo po poziomie wydobywczym, a następnie wzdłuż wschodniej granicy złoża w kierunku północnym, do drogi krajowej nr 717 relacji Mszczonów – Grójec.

Najkorzystniejsze dla środowiska jest prowadzenie równoczesnej z eksploatacją rekultywacji wyrobiska. Rekultywacja będzie polegać na złagodzeniu skarp istniejącego wyrobiska i ich obsadzeniu roślinami umacniającymi zbocza.

- UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na obszarze o łącznej powierzchni 5,7 ha udokumentowano zasoby kruszywa naturalnego – piasku – w ilości około 3,88 mln ton. Zasoby przemysłowe objęte eksploatacją wynoszą dla obszaru górniczego „Zbiroża VI” około 3,31 mln ton. Wskaźnik wykorzystania zasobów złoża określono na 52%. Oznacza to, że straty w złożu wyniosą 48%, a zasoby możliwe do wydobycia wynoszą łącznie około 1,73 mln ton. Straty złoża są znaczne z uwagi na dużą głębokość eksploatacji (do 45 m p.p.t.) i konieczność zachowania bezpiecznego kąta nachylenia skarp stałych. Straty złoża rekompensuje jego jakość. Piaski w tym rejonie charakteryzują się bardzo dobrymi cechami fizyczno-chemicznymi, które kwalifikują kruszywo do wykorzystania jako surowiec w budownictwie drogowym. Z tego powodu zlokalizowanych jest tutaj szereg czynnych kopalni odkrywkowych, których oddziaływanie będzie się kumulować.

5.1. Oddziaływanie wariantu „zero”

Wariant „zero” nie spowoduje żadnych skutków ekologicznych, a tym samym jego wpływ na środowisko przyrodnicze pozostanie obojętnym. Zaniechanie eksploatacji spowoduje, że użytkowane rolniczo grunty będą przeznaczone pod uprawy zbożowo-ziemniaczane.

5.2. Oddziaływanie wariantu „rozwój”

Realizacja projektowanej eksploatacji spowoduje określone zmiany w środowisku przyrodniczym. Likwidacji ulegną tereny dotychczas użytkowane rolniczo oraz nastąpią zmiany w krajobrazie o charakterze stałym. Oddziaływanie na pozostałe elementy środowiska będzie miało charakter krótkotrwały i przejściowy.

5.2.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz.

Eksploatacja w okresie maksymalnie 6 lat doprowadzi do powstania  zawodnionego wyrobiska wgłębnego o powierzchni około 4,9 ha i głębokości średnio 37,5 m (grubość nadkładu + miąższość złoża). Po rekultywacji technicznej akwen wodny może stać się atrakcyjnym terenem do zagospodarowania.

.

5.2.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne.

Złoże będzie eksploatowane częściowo spod wody. Technologia eksploatacji nie przewiduje wypompowywania wody, a zatem nie zostanie zaburzony reżim wód podziemnych w najbliższym otoczeniu wyrobisk. Eksploatacja nie będzie powodować widocznego obniżania się zwierciadła wód podziemnych, ani nie będzie zagrażać ciekom powierzchniowym. Wahania poziomu wody w wyrobisku związane z warunkami atmosferycznymi będą rzędu 0,5 – 1,0 m i  będą oddziaływać na położenie poziomu zwierciadła wód podziemnych tylko w najbliższym sąsiedztwie wyrobiska.

Zagrożenia dla czystości i jakości wód mogą być związane tylko z sytuacjami awarii sprzętu mechanicznego. Przy przestrzeganiu odpowiednich instrukcji dotyczących takich czynności jak tankowanie paliw, napraw oraz czyszczenia, konserwacji maszyn używanych do urabiania złoża, transportu urobku i zdejmowania nadkładu nie nastąpi zanieczyszczenie wód substancjami ropopochodnymi.

W granicach złoża ZBIROŻA VI brak cieków powierzchniowych. Najbliższy ciek powierzchniowy stanowi Pisia, której obszar źródliskowy znajduje się w Dwórznie, około 2 km na NE.

5.2.3. Wpływ na powietrze atmosferyczne

Zanieczyszczenie atmosfery będzie efektem pracy maszyn roboczych (spycharka, koparka, ładowarka), które emitować będą substancje gazowe powstałe w wyniku spalania paliw oraz emisja ze strony środków transportu. Emisja pyłów w trakcie prowadzonej eksploatacji ograniczy się do urabiania, ładowania i transportu kopaliny. Biorąc jednak pod uwagę eksploatację prowadzoną głównie poniżej powierzchni terenu oraz ograniczoną wysokość podnoszenia należy stwierdzić, że obecność pyłów w otaczającym powietrzu będzie nieznaczna i ograniczy się jedynie do obszaru w najbliższym sąsiedztwie składowisk nadkładu oraz drogi transportu kruszywa z wyrobiska. Zgodnie z przeprowadzoną analizą (w rozdz. 2) należy stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że we wszystkich punktach spełnione będą dopuszczalne wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

5.2.4. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny, dobra materialne oraz dobra kultury

Najbliższe zabudowania miejscowości Nowiny Zbirskie i Budy Osuchowskie znajdują się w odległości 100 m na zachód i 70 na południe od obszaru złoża. Drogą odstawy i transportu kruszywa będzie droga tymczasowa biegnąca początkowo po poziomie wydobywczym, a następnie dochodzić będzie do drogi gruntowej biegnącej wzdłuż wschodniej granicy złoża w kierunku północnym, do drogi krajowej nr 717 relacji Mszczonów – Grójec. Wzdłuż tej samej drogi gruntowej odbywa się transport kruszywa z kopalni „Zbiroża VII” położonej 150 m dalej w kierunku północnym. Wydobycie kopaliny ze złoża „Zbiroża VII” jest prowadzone na niewielka skalę – maksymalnie 30 tys. ton rocznie. Wzdłuż drogi gruntowej brak zwartej zabudowy zagrodowej. Jedyne zamieszkałe zabudowanie znajduje się w odległości około 600 m na północ od granicy projektowanej kopalni ZBIROŻA VI. Zabudowania są chronione od drogi ogrodzeniem zbudowanym z pełnych betonowych płyt.

Projektowana eksploatacja na rozpatrywanym obszarze wpłynie tylko nieznacznie na klimat akustyczny tego rejonu. Po rozpoczęciu eksploatacji źródłami hałasu przemysłowego  będą maszyny robocze zwałujące nadkład i eksploatujące złoże. Zgodnie z przeprowadzoną analizą (rozdz. 2)  Projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „ZBIROŻA VI” nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko w zakresie emisji  hałasu. Inwestycja będzie spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826).

Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta na rozpatrywanym obszarze będzie polegało na czasowej zmianie składu gatunkowego zajmującego siedlisko. Grunty powierzchniowe stanowiące dotychczas tereny upraw rolnych, po czasowym wyłączeniu gruntów z użytkowania rolnego i leśnego i po zakończeniu rekultywacji mechanicznej zostaną przekształcone w akwen wodny,  w którym będą rozwijać się rośliny oraz organizmy wodnolubne. Ponadto w składzie gatunkowym ptaków pojawią się gatunki ptactwa wodnego.

Teren planowanego przedsięwzięcia jest położony poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 oraz poza obszarami objętymi prawną ochroną z tytułu ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880). Eksploatacja prowadzona z zakładaną intensywnością wydobycia nie będzie oddziaływać negatywnie na znacznie oddalone obszary chronione.

W granicach  projektowanej eksploatacji nie występują obiekty, urządzenia lub wyrobiska stanowiące zabytki kultury materialnej, a więc nie zachodzi potrzeba ich zabezpieczenia. W przypadku stwierdzenia podczas eksploatacji lub usuwania nadkładu występowania znalezisk archeologicznych albo paleontologicznych prace te zostaną wstrzymane, a o zdarzeniu zostanie powiadomiony wojewódzki konserwator przyrody.

5.2.5.Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska

Samo przedsięwzięcie – eksploatacja kopaliny – nie będzie powodować wzajemnych interakcji pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. Efekt końcowy - przekształcenie użytków rolnych w akwen wodny o znacznej powierzchni spowoduje, iż jego istnienie będzie wpływać pozytywnie na mikroklimat najbliższej okolicy. Zmiana składu gatunkowego roślin oraz pojawienie się organizmów wodnolubnych spowoduje wzrost na tym terenie ilości ptaków wodnych (dzikich kaczek, czapli, łabędzi).

6. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO.

W świetle opisanych wcześniej możliwości oddziaływania na środowisko projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ZBIROŻA VI należy stwierdzić, że przedsięwzięcie to nie będzie znacząco oddziaływać na poszczególne elementy środowiska w trakcie prowadzenia eksploatacji oraz na skutek emisji (pyłów do atmosfery i hałasu). W przypadku wykorzystania zasobów środowiska projektowana eksploatacja będzie znacząco oddziaływać w sposób bezpośredni i stały na powierzchnię ziemi i krajobraz. Zostanie wyeksploatowane kruszywo naturalne o łącznych zasobach operatywnych około 1,74 mln ton, co doprowadzi do powstania  wyrobiska wgłębnego o powierzchni około 4,9 ha. Zawodnione wyrobisko poeksploatacyjne wpłynie na mikroklimat okolicy w znaczeniu pozytywnym.

7. ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE I KOMPENSACJA PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.

Ograniczenie negatywnego oddziaływania emisji spalin, zanieczyszczeń pyłowych oraz hałasu będzie polegać na ograniczaniu czasu pracy maszyn i urządzeń (system jednozmianowy w okresie jesienno-zimowym oraz dwuzmianowy w okresie wiosenno-letnim). Ponadto w Zakładzie Górniczym eksploatującym złoże będą zastosowane maszyny i urządzenia spełniające wymogi norm EU pod względem zużycia energii, czystości spalin i emisji hałasu.

Kompensacja przyrodnicza negatywnego oddziaływania na środowisko jakim jest wyeksploatowanie złoża o określonej kubaturze, będzie powstanie zbiornika wodnego, którego znaczna powierzchnia parowania może wpłynąć tylko pozytywnie na okolice o niedoborze opadów. Po właściwej rekultywacji wyrobiska w kierunku wodno-rolnym rozwój roślinności szuwarowej może przyczynić się do wzrostu bioróżnorodności zbiornika w zakresie florystycznym i faunistycznym. Na przykładzie istniejącego zawodnionego wyrobiska złoża ZBIROŻA widać jak szybko następuje zasiedlanie zbiornika przez ptactwo wodne (mewa śmieszka, kaczka krzyżówka, czapla siwa).

8. MOŻLIWE KONFLIKTY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ EKSPLOATACJĄ.

Konflikty społeczne wywoływane są z reguły przez decyzje o lokalizacji inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko związanych z np. przerobem azbestu, dużymi zakładami chemicznymi chemii organicznej i nieorganicznej czy inwestycje związane z unieszkodliwianiem odpadów. W przypadku odkrywkowej eksploatacji kruszywa najczęściej spotykanym konfliktem jest eksploatacja zbyt blisko granicy gruntów nie należących do przedsiębiorcy oraz niszczenie dróg dojazdowych – najczęściej gruntowych - do wsi.

W przypadku złoża ZBIROŻA VI eksploatacja będzie ograniczona do ustanowionego obszaru górniczego wyznaczonego z zachowaniem pasów ochronnych od gruntów należących do innych właścicieli oraz dróg gruntowych zgodnych z normą PN-G-02100 – „Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”.

9. PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA EKSPLOATACJI.

Z analizy możliwego oddziaływania na środowisko planowanej eksploatacji wynika, że nie będzie ona znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz gospodarki odpadami. Badania monitoringowe w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz poziomu hałasu na terenach przyległych do obszaru górniczego, wykonywane w ramach rutynowych badań kontrolnych WIOŚ w punktach i zgodnie z harmonogramem wynikającym z planu pomiarowego danej jednostki WIOŚ, będą jak się wydaje, wystarczającą siecią monitoringową ewentualnego oddziaływania eksploatacji.

10. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT.

Przy opracowywaniu raportu nie napotkano na luki i niedostatki we współczesnej wiedzy.

11. STRESZCZENIE INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia – odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ZBIROŻA VI - obejmuje określenie spodziewanego oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji wraz z określeniem uciążliwości przewidywanego wariantu jej rozwoju. Raport obejmuje również opis elementów przyrodniczych objętych przewidywanym negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zagrożenia hałasem oraz w zakresie gospodarki odpadami.

Powstanie wyrobiska spowoduje trwałe przekształcenie terenu.  W miejsce gruntów rolnych powstanie wyrobisko wgłębne, zawodnione o powierzchni około 4,9 ha.	Z przeprowadzonej analizy wynika, że uciążliwości związane z eksploatacją kopaliny obejmą teren bezpośrednio przeznaczony pod wyrobisko oraz jego najbliższe otoczenie w granicach własności przedsiębiorcy.

Planowana działalność na przedmiotowym obszarze nie będzie znacząco oddziaływać na powietrze atmosferyczne, wody podziemne i powierzchniowe, nie będzie źródłem szkodliwego promieniowania, nie grozi awariami ani zanieczyszczeniem środowiska odpadami. Nie będzie również negatywnie wpływał na warunki stałego przebywania ludności w obrębie najbliższej zabudowy zagrodowej.

W ocenie autora opracowania, na podstawie dotychczas prowadzonej eksploatacji w podobnych warunkach do planowanego przedsięwzięcia, należy uznać planowaną eksploatację jako mało uciążliwą dla środowiska i nie wywierającą negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

12. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU

Do opracowania niniejszego raportu wykorzystano dane zawarte w następujących opracowaniach i dokumentacjach:

- Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego - piasku ZBIROŻA VI w kat. C1 – Oprac. T. Janicki, 2009 r.;

- Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego ZBIROŻA VI -

Oprac. T. Janicki, 2010 r.

- Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach eksploatacji złóż kopalin. SGGW-AR. Warszawa 1980.

- Przeanalizowane zostały również dostępne mapy i publikacje dotyczące rejonu złoża.

Sochaczew, czerwiec 2010 r.,

Raport oddziaływania projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ze złoża

„ZBIROŻA VI”

w zakresie oddziaływania akustycznego

miejscowość: Zbiroża

gmina: Mszczonów

1. Metodyka oceny........................................................................................

2. Wymagania akustyczne..............................................................................

3. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza budowy

4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza eksploatacji

4.1. Charakterystyka źródeł hałasu......................................................

4.1.1. Założenia eksploatacyjne .............................

4.1.2. Źródła hałasu..............................................

4.1.3. Ruchome źródła hałasu...................................................

4.2. Analiza przewidywanych warunków akustycznych w środowisku.

4.2.1. Dane wejściowe do analizy...........................................

4.2.2. Ocena warunków akustycznych w środowisku.................

5. Wniosek końcowy..........................................................................................

II. ZAŁĄCZNIKI

Nr H1. Obliczenia akustyczne i wyniki obliczeń dla pory dziennej.

III. RYSUNKI

Nr H1.  Plan sytuacyjny terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „ZBIROŻA VI”

gm. Mszczonów z rozmieszczeniem źródeł  hałasu i wartościami równoważnego

poziomu dźwięku A LAeq D w punktach obserwacji.

Nr H2.  Mapa akustyczna terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „ZBIROŻA VI”

gm. Mszczonów z izoliniami równoważnego poziomu dźwięku A LA eq D 50 ÷ 55 dB.

Nr H3.  Mapa akustyczna terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „ZBIROŻA VI”

gm. Mszczonów z zasięgiem stref hałasu  o wartościach LA eq D  50 ÷ 55 dB.

Nr H4. Histogram wartości równoważnego poziomu dźwięku A LAeq D w punktach

obserwacji.

1. Metodyka oceny

Raport o oddziaływaniu kopalni złoża kruszywa naturalnego „ZBIROŻA VI” 
gm. Mszczonów na środowisko w zakresie emisji hałasu został opracowany na  podstawie:

(    ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25,

poz.150, z późn. zm.);

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178/ 04,  poz. 1841);

- instrukcji nr 308 Instytutu Techniki Budowlanej p.t.: "Metoda określania uciążliwości 
i zasięgu hałasów przemysłowych wraz z programem komputerowym" (1992);

- instrukcji ITB nr 311 “Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych” ITB Warszawa 1991 r.;

- instrukcji nr 338/96 Instytutu Techniki Budowlanej p.t.: "Metoda określania emisji 
i  imisji hałasu w środowisku oraz program komputerowy HPZ_95_ITB" (1996);

- planu sytuacyjnego terenu i otoczenia projektowanej inwestycji w skali 1:1000.

- założeń projektowych i eksploatacyjnych inwestora.

Obliczenia  akustyczne  (emisji  hałasu do środowiska)  przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego HPZ’2001 Windows.

2. Wymagania akustyczne

Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Teren inwestycji znajduje się w m. Zbiroża gm. Mszczonów.

Teren kopalni kruszywa naturalnego „ZBIROŻA VI” graniczy ze wszystkich stron 
z gruntami rolnymi.

Najbliższe tereny chronione tj. zabudowa zagrodowa -  znajduje się w odległości ok. 100 m na zachód i ok.70 m na południe od granic projektowanej kopalni - chroniona wg punktu 3 załącznika do cyt. wyżej rozporządzenia - tereny zabudowy zagrodowej.

Pozostałe tereny w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 
Nr 120, poz. 826) nie podlegają ochronie akustycznej.

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla terenów zabudowy zagrodowej, wynoszą:

- w porze dziennej tj. w godzinach 600 ÷ 2200 - 55 dB,

- w porze nocnej tj. w godzinach 2200 ÷ 600    - 45 dB.

Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dotyczą:

- 8 najniekorzystniejszych godzin w ciągu dnia tj. w godzinach 600 ÷ 2200,

- najniekorzystniejszej 1 godziny w ciągu nocy tj. w godzinach 2200 ÷ 600.

Projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „ZBIROŻA VI” będzie pracowała tylko w porze dziennej.

3. Oddziaływanie inwestycji na środowisko - faza budowy

Oceniana projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „Zbiroża VI” zlokalizowana będzie na terenie przewidzianym pod uprawy rolne.

Roboty prowadzone będą tylko w porze dziennej, a hałas powodowany pracą sprzętu, głównie spycharki, ze względu na znaczną odległość najbliższej zabudowy zagrodowej, nie będzie uciążliwy, co pokazuje analiza oddziaływania akustycznego dla fazy eksploatacji, gdzie pracują również inne źródła hałasu.

4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza  eksploatacji

Obliczenia  akustyczne  (emisji  hałasu do środowiska) z terenu inwestycji w fazie eksploatacji  przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego HPZ’2001 Windows.

Obliczenia emisji hałasu w fazie eksploatacji wykonano:

- dla normowego czasu obserwacji w porze dziennej tj. 8 najniekorzystniejszych godzin.

4.1. Charakterystyka źródeł hałasu

4.1.1. Założenia eksploatacyjne

Wyposażenie projektowanej kopalni:

- 1 koparka podsiębierna,

- 1 spycharka,

- 1 ładowarka.

Na terenie kopalni, w późniejszym okresie, będzie również pracowała pogłębiarka, której nie uwzględniono w obliczeniach z uwagi na to, że będzie ona pracowała ok. 10 metrów poniżej poziomu terenu, a zatem będzie ona ekranowana skarpami wykopu.

Wywóz kruszywa odbywać się będzie samochodami ciężarowymi – max 25 pojazdów, tylko w porze dziennej.

Obliczenia akustyczne wykonano dla najbardziej niekorzystnego wariantu pracy, gdy wszystkie źródła hałasu pracują w normowym czasie obserwacji.

4.1.2. Źródła hałasu

Główne  źródła hałasu emitowanego do środowiska z  terenu kopalni stanowić będą:

a) koparka podsiębierna:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 93,0 dB,

b) spycharka:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 92,0 dB,

d) ładowarka:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 94,0 dB,

Parametry akustyczne ww. źródeł hałasu przyjęto na podstawie pomiarów podobnych urządzeń, a podane zostały również w danych wejściowych do analizy – załącznik H1.

4.1.3. Ruchome źródła hałasu

Ruch pojazdów na terenie kopalni zamieniono na liniowe źródła hałasu, o uśrednionym położeniu w terenie.

Do obliczeń przyjęto prędkość pojazdów na terenie kopalni:

- samochody ciężarowe - v =  20 km/h.

Do obliczeń przyjęto wjazd i wyjazd:

- 25 pojazdów ciężarowych /8 h,

tylko w porze dziennej.

Parametry akustyczne liniowych, ruchomych źródeł hałasu określono na podstawie instrukcji ITB nr 311 pt. “Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych”.

Obliczenia akustyczne ruchomych, liniowych źródeł hałasu przedstawiono w załączniku H1.

Równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu (dla grupy pojazdów) obliczono wg wzoru:

LAW eqi = 10 log 1/T ( ( ti x 10 0,1LAW  +  tp x 10 0,1LAWp )		(dB)

gdzie:

LAW eqi 	- równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu, dB,

ti  		- czas trwania hałasu o poziomie mocy akustycznej A równym LAW , min.,

T      		- normowy czas obserwacji:

- dla źródeł hałasu komunikacyjnego:

- dla dnia T = 960 min.,

- dla nocy T = 480 min.;

- dla źródeł hałasu technologicznego:

- dla dnia T = 480 min.,

- dla nocy T = 60 min.;

tp     		- łączny czas przerwy w działaniu źródeł hałasu, min.,

LAWp   	- poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu,

przyjmuje się LAWp = 0 dB.

4.2. Analiza oddziaływania dla pory dziennej

##### 4.2.1. Dane wejściowe do analizy

Dane wejściowe do analizy oraz wyniki obliczeń akustycznych podano w załączniku  H1.

W tabeli poniżej przedstawiono specyfikację obiektów.

| Lp. | Nr el. | Symbol | Opis: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródła wszechkierunkowe |
| 1 | 1 | zw1 | koparka |
| 2 | 2 | zw2 | ładowarka |
| 3 | 3 | zw3 | spycharka |
|  | Źródła liniowe |
| 4 | 1 | L1 | dojazd i odjazd 25 pojazdów ciężarowych |
| 5 | 2 | L2 | dojazd i odjazd 25 pojazdów ciężarowych |
|  | Ekrany |
| 6 | 1 | ek1 | budynek gospodarczy posesji zagrodowej od płd strony złoża |
| 7 | 2 | ek2 | budynek gospodarczy od płd strony złoża |
| 8 | 3 | ek3 | budynek gospodarczy od płd strony złoża |
| 9 | 4 | ek4 | budynek gospodarczy od płd strony złoża |
| 10 | 5 | ek5 | budynek mieszkalny posesji zagrodowej od zach. strony złoża |
| 11 | 6 | ek6 | budynek gospodarczy posesji zagrodowej od zach. strony złoża |
|  | Punkty obserwacji |
| 12 | 1 | Po1 | przy posesji zagrodowej od płd strony złoża |
| 13 | 2 | Po2 | przy zabudowie zagrodowej od płd strony złoża |
| 14 | 3 | Po3 | przy posesji zagrodowej od zachodn. strony złoża |
| 15 | 4 | Po4 | przy zabudowie zagrodowej od zachodn. strony złoża |

Obliczenia akustyczne emisji hałasu do środowiska przeprowadzono dla obszaru o wymiarach: 360,0 x 480,0 m, w siatce co 5 x 5 m.

Rozmieszczenie źródeł hałasu pokazano na rys.H1.

4.2.2. Ocena warunków akustycznych w środowisku

Ilustrację spodziewanych warunków akustycznych w środowisku, podczas eksploatacji projektowanej kopalni kruszywa „Zbiroża VI”, stanowią:

Nr H1.  Plan sytuacyjny terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Zbiroża VI”

gm. Mszczonów z rozmieszczeniem źródeł  hałasu i wartościami równoważnego

poziomu hałasu L Aeq D  w punktach obserwacji.

Nr H2.  Mapa akustyczna terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Zbiroża VI”

gm. Mszczonów z izoliniami równoważnego poziomu dźwięku A LA eq D  50 ÷ 55

dB.

Nr H3.  Mapa akustyczna terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Zbiroża VI”

gm. Mszczonów z zasięgiem stref hałasu  o wartościach LA eq D  50 ÷ 55 dB.

Nr H4. Histogram wartości równoważnego poziomu dźwięku A LAeq D w punktach

obserwacji.

Z analizy ww. rysunków oraz wyników obliczeń akustycznych, podanych w załączniku H1 wynika, że faza eksploatacji projektowanej kopalni kruszywa naturalnego „Zbiroża VI”, w porze dziennej nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu.

Izolinia dopuszczalnego, równoważnego poziomu dźwięku A nie wykroczy poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

5. Wniosek końcowy

Projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „ZBIROŻA VI” gm. Mszczonów, nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko w zakresie emisji  hałasu.

Inwestycja będzie spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826).

Załącznik  B

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

w zakresie zanieczyszczenia powietrza dla

PROJEKTOWANEJ KOPALNI KRUSZYWA NATURALNEGO

ze złoża „ZBIROŻA VI”

miejscowość: Zbiroża

gmina: Mszczonów

powiat: żyrardowski

woj.: mazowieckie

Opracowanie:

mgr inż. Małgorzata Glegolska

Biegły Woj. Maz. nr 0185

Warszawa, maj 2010 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne	3

2. Lokalizacja obiektu i wybrane czynniki meteorologiczne	3

3. Obliczenia emisji substancji do powietrza	4

3.1. Maszyny robocze	5

3.2. Samochody ciężarowe	7

4. Zbiorcze zestawienie wielkości emisji	8

5. Dopuszczalne poziomy oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu	9

6. Aktualny stan jakości powietrza	10

7. Stopień zanieczyszczenia powietrza -  omówienie wyników  obliczeń rozprzestrzeniania	11

8. Podsumowanie i  wnioski	15

STRESZCZENIE	15

Załączniki:

Zał.1. Mapa sytuacyjna  z położeniem obiektu i lokalizacją emitorów w skali 1 : 2 000

Zał.2. Pismo WIOŚ dot. aktualnego stanu jakości powietrza

Zał.3. Wydruki obliczeń komputerowych wraz z interpretacją graficzną

### 1. Informacje ogólne

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan otaczającego powietrza.

Podstawą opracowania są:

- Ustawa - Prawo ochrony środowiska  - tekst jednolity (Dz. U. 25 z 15.02.2008, poz.150) z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 3 lutego 2010r, poz. 87)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 3 marca 2008r w sprawie poziomów niektórych  substancji w powietrzu (Dz.U. nr 47 z 19.03.2008r, poz. 281)

- Aktualny stan jakości powietrza – otrzymany z WIOŚ w Warszawie – Delegatura w Płocku (pismo PL-MO.gp.4401-29/10 z dn.28.04.2010)

Zakresem opracowania objęto:

- określenie rodzaju i ilości substancji szkodliwych emitowanych  do atmosfery;

- obliczenia rozprzestrzeniania się substancji;

- porównanie obliczonych stężeń ze stężeniami dopuszczalnymi.

### 2. Lokalizacja obiektu i wybrane czynniki meteorologiczne

Lokalizacja obiektu

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Zbiroża, gmina Mszczonów  w powiecie żyrardowskim.

Szczegółowe omówienie lokalizacji przedsięwzięcia i jego otoczenie zostało przedstawione w głównej części raportu. W niniejszej części omówiono tylko najważniejsze elementy istotne z punktu widzenia obliczeń rozprzestrzeniania i wpływu na otaczające powietrze.

Najbliższe otoczenie obiektu (we wszystkich kierunkach) stanowią grunty rolne oraz sady.

W promieniu 10 x hmax od obiektu i emitorów (10 x hmax = 10 x 0,5m = 5m) nie występuje ani nie jest projektowana zabudowa mieszkaniowa lub biurowa wyższa niż parterowa.

Lokalizację obiektu wraz z położeniem miejsc emisji substancji do powietrza pokazano w załączniku nr 1 na mapie w skali 1: 2000.

W promieniu 50 x hmax = 50 x 0,5m = 25 m oraz  30 x xmm = 30 x 0,2m = 6m brak jest terenów ochrony uzdrowiskowej.

Wybrane czynniki meteorologiczne

W  analizie  rozprzestrzeniania  się  substancji w powietrzu istotne  znaczenie mają warunki meteorologiczne.

W  opracowaniu  uwzględniono  te elementy meteorologiczne, które bezpośrednio  wpływają  na  wielkość i sposób rozprzestrzeniania się  zanieczyszczeń  w  powietrzu  tj.  temperatura oraz rozkład prędkości wiatrów z poszczególnych kierunków przy danych stanach równowagi atmosferycznej.

Charakterystykę warunków meteorologicznych oparto na danych ze Stacji  Meteorologicznej   w  Warszawie.

Wysokość anemometru wynosi 14 m.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,6 oC.

Wpływ  warunków  topograficznych  zawarty  jest we współczynniku aerodynamicznej szorstkości terenu zo .

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu  zo wyznacza się w zasięgu:

50 x hmax = 50 x 0,5m = 25 m  według wzoru:

W zasięgu 25m od emitorów występuje obszar o następującym średnim współczynniku szorstkości zo:

zo = 0,2m

### 3. Obliczenia emisji substancji do powietrza

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza, natomiast może być źródłem emisji niezorganizowanej pyłu oraz substancji pochodzących ze spalania paliwa w maszynach roboczych oraz samochodach ciężarowych.

Bardzo trudne jest określenie ewentualnych nieznacznych emisji pyłów pochodzących z samego wyrobiska, stanowiska nadkładu i samego załadunku. Żadne z dostępnych opracowań nie podaje precyzyjnych wskaźników emisji pyłu dla tego rodzaju źródeł emisji niezorganizowanej. Uwzględniając jednak to, że eksploatacja będzie prowadzona częściowo spod wody (niewielka całkowita emisja pyłu) oraz biorąc pod uwagę bardzo niską wysokość, z której odbywać się będzie ewentualna emisja - można stwierdzić, że wpływ tych pyłów na otaczające powietrze będzie nieznaczny i będzie się ograniczał jedynie do najbliższego sąsiedztwa składowisk nadkładu, tj. do terenu samego przedsięwzięcia.

W dalszej części opracowania przeanalizowano te źródła emisji niezorganizowanej, dla których możliwe jest określenie wielkości emisji substancji.

Analizowanymi procesami powodującymi emisje substancji do powietrza są:

- spalanie paliwa (oleju napędowego) w poruszających się maszynach roboczych

- spalanie paliwa (oleju napędowego) w samochodach ciężarowych poruszających się po drodze wewnętrznej i drodze zlokalizowanej wzdłuż przedsięwzięcia

## 3.1. Maszyny robocze

Po powierzchni wyrobiska będą poruszały się następujące maszyny robocze:

- 1 koparka

- 1 spycharka

- 1 ładowarka

Przyjęto, że jednocześnie na wyrobisku będą pracowały maszyny zużywające łącznie maksymalnie 20 litrów oleju napędowego na godzinę.

Maksymalne zużycie oleju napędowego dla pracujących jednocześnie maszyn wynosi:

20 l/h x 0,84 kg/l = 16,8 kg/h

Ilość dni pracy: 6 dni/tydzień, tzn. 312 dni/rok

Maksymalny czas pracy maszyn roboczych wyniesie 10 godzin dziennie, tzn.:

10 h/dzień  x 312 dni/rok = 3120 h/rok

Do obliczeń przyjęto emitor powierzchniowy (jest to obszar po którym poruszają się maszyny), który oznaczono symbolem P1.

Wysokość emitora wynosi h = 0,5m.

Wielkości emisji substancji do powietrza oszacowano w oparciu o opracowanie: "Zanieczyszczenie atmosfery, źródła oraz metodyka szacowania emisji zanieczyszczeń", Centrum Informatyki Energetyki, Zakład Energometrii. Wskaźniki emisji przyjęto jak dla środków transportu pozadrogowego, stosowanych w przemyśle:

tlenek węgla 				- 16 g/kg spalonego oleju napędowego,

tlenki azotu				- 49 g/kg spalonego oleju napędowego,

węglowodory alifatyczne 		- 7,1 g/kg spalonego oleju napędowego,

pył zawieszony (PM10) 		- 5,7 g/kg spalonego oleju napędowego,

Zgodnie z danymi literaturowymi przyjęto, że dwutlenek azotu stanowi 40% tlenków azotu (wskaźnik emisji - 19,6 g/kg spalonego oleju napędowego).

Wielkości emisji obliczono ze wzoru:

E = BON x Wemisji x 10-3

gdzie:

E - emisja substancji (kg/h)

BON - zużycie paliwa przez maszynę roboczą (kg/h)

Wemisji - wskaźnik emisji (g/kg)

Emisja roczna:

Ea = E x t x 10-3

gdzie:

Ea - emisja roczna (Mg/rok)

E - emisja substancji (kg/h)

t - czas pracy urządzenia w ciągu roku

Wyniki obliczeń emisji dla maszyn roboczych (emitor P1) zestawiono w poniższej tabeli:

| Rodzaj substancji | Wskaźnik emisji | Zużycie paliwa | Czas pracy w ciągu roku | EMISJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/kg | kg/h | h | kg/h | mg/s | Mg/rok |
|  | Wemisji | BON | t | E | Ea |
| Tlenek węgla | 16 | 16,8 | 3120 | 0,26880 | 74,667 | 0,8387 |
| Dwutlenek azotu | 19,6 |  |  | 0,32928 | 91,467 | 1,0273 |
| Węglowodory alifatyczne | 7,1 |  |  | 0,11928 | 33,133 | 0,3721 |
| Pył zwieszony PM10 | 5,7 |  |  | 0,09576 | 26,600 | 0,2988 |

## 3.2. Samochody ciężarowe

W transporcie surowca do zakładu wykorzystywane będą samochody ciężarowe.

Na terenie przedsięwzięcia samochody ciężarowe będą poruszały się drogą wewnętrzną. Po wyjeździe z obszaru analizowanego przedsięwzięcia samochody będą poruszały się drogą lokalną, po której będą poruszali się także inni użytkownicy drogi. W dalszej analizie uwzględniono drogę, po której poruszają się samochody ciężarowe znajdującą się na terenie przedsięwzięcia (drogę wewnętrzną), a także uwzględniono drogę znajdującą się wzdłuż terenu przedsięwzięcia.

W ciągu doby (pora dzienna) na teren przedsięwzięcia przyjeżdża i wyjeżdża około 25 samochodów ciężarowych. Maksymalna ilość przejeżdżających (wjeżdżających lub wyjeżdżających) samochodów ciężarowych wyniesie 5 samochodów ciężarowych na godzinę.

Maksymalny czas przejazdu samochodów ciężarowych wyniesie 10 godzin dziennie przez 312 dni w roku, tzn.:

10 h/dobę  x 312 dni/rok = 3120 h/rok

Do obliczeń emisji podczas przejazdu samochodów ciężarowych przyjęto emitor liniowy o długości 207 m. Emitor ten oznaczono symbolem L1.

Wysokość emitora liniowego wynosi h = 0,5 m.

Prędkość poruszania się samochodów ciężarowych przyjęto 20 km/h.

W celu określenia wielkości emisji substancji zastosowano moduł „Samochody” do Pakietu programów komputerowych „Operat – 2000” dla Windows firmy Proeko Ryszard Samoć.

Program ten wykorzystuje wskaźniki prof. Zdzisława Chłopka z 2002r.

Emisja maksymalna godzinowa obliczona jest ze wzoru:

E = We x n x l  / 3600

gdzie:	E - emisja danej substancji w g/s

We - wskaźnik emisji zanieczyszczenia w g/km (dla 1 pojazdu)

n – ilość samochodów w sztukach/ godzinę

l - długość trasy pojazdu w km

3600 - odniesienie emisji do jednej sekundy

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji)

| Grupa pojazdów | Prędk. km/h | CO | C6H6 | HC al. | HC ar. | NOx | Pył PM10 | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody ciężarowe | 20 | 3,76667 | 0,05597 | 2,07497 | 0,62249 | 8,88600 | 0,71711 | 0,68984 |

Emitor liniowy L1:

Długość odcinka drogi:      	0,207 km

Natężenie ruchu:        		5 poj./h

Czas trwania okresu: 		3120 h/a

| Nazwa emitora | Nazwa | Emis.max. | Emis.max. | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zanieczyszczenia | kg/h | mg/s | Mg/rok |
| L1 Przejazd samochodów | tlenek węgla | 0,00390 | 1,083 | 0,0122 |
| ciężarowych po terenie i wzdłuż | benzen | 0,00006 | 0,016 | 0,0002 |
| wyrobiska | węglowodory alifatyczne | 0,00215 | 0,597 | 0,0067 |
|  | węglowodory aromatyczne | 0,00064 | 0,179 | 0,0020 |
|  | dwutlenek azotu | 0,00920 | 2,555 | 0,0287 |
|  | pył ogółem | 0,00074 | 0,206 | 0,0023 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,00074 | 0,206 | 0,0023 |
|  | dwutlenek siarki | 0,00071 | 0,198 | 0,0022 |

### 4. Zbiorcze zestawienie wielkości emisji

| Symbol | Wys. | Śred. | Prędk. | Temp | Czas pracy | Nazwa | Emis. max. | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa emitora | m | m | m/s | K | h/rok | zanieczyszczenia | mg/s | Mg/rok |
| P1 | 0,5 P | 0,05 | 0 | 293 | 3120 | tlenek węgla | 74,667 | 0,8387 |
| Poruszające się |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 91,467 | 1,0273 |
| maszyny |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 33,133 | 0,3721 |
| robocze |  |  |  |  |  | pył ogółem | 26,600 | 0,2988 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 26,600 | 0,2988 |
| L1 | 0,5 L | 0,05 | 0 | 293 | 3120 | tlenek węgla | 1,083 | 0,0122 |
| Przejazdy |  |  |  |  |  | benzen | 0,016 | 0,0002 |
| samochodów |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,597 | 0,0067 |
| ciężarowych |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,179 | 0,0020 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 2,555 | 0,0287 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,206 | 0,0023 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,206 | 0,0023 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,198 | 0,0022 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy

Łączna emisja roczna i maksymalna

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna | Emisja maksymalna |
| --- | --- | --- |
|  | Mg | kg/h | mg/s |
| benzen | 0,0002 | 0,00006 | 0,016 |
| dwutlenek azotu | 1,0560 | 0,33848 | 94,022 |
| dwutlenek siarki | 0,0022 | 0,00071 | 0,198 |
| pył ogółem | 0,3011 | 0,09650 | 26,806 |
| tlenek węgla | 0,8509 | 0,27270 | 75,750 |
| węglowodory alifatyczne | 0,3788 | 0,12143 | 33,730 |
| węglowodory aromatyczne | 0,0020 | 0,00064 | 0,179 |

### 5. Dopuszczalne poziomy oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu

Podstawą przyjęcia poziomów dopuszczalnych oraz wartości odniesienia jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 3 marca 2008r w sprawie poziomów niektórych  substancji w powietrzu (Dz.U. nr 47 z 19.03.2008r, poz. 281) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 3 lutego 2010r, poz. 87)

| Nazwa substancji | Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny ((g/m3) uśrednione dla okresu |
| --- | --- |
|  | 1 godziny | roku kalendarzowego |
| dwutlenek azotu (ditlenek azotu) | 200 | 40 |
| dwutlenek siarki (ditlenek siarki) | 350 | 20 |
| pył zawieszony PM10 | 280 | 40 |
| tlenek węgla | 30000 | - |
| węglowodory alifatyczne | 3 000 | 1 000 |
| węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 |
| benzen | 30 | 5 |

| Nazwa substancji | wartość odniesienia opadu substancji pyłowej |
| --- | --- |
|  | g/(m2 . rok) |
| pył ogółem | 200 |

### 6. Aktualny stan jakości powietrza

Aktualny stan jakości powietrza otrzymany z  WIOŚ w Warszawie – Delegatura w Płocku (pismo PL-MO.gp.4401-29/10 z dn.28.04.2010) zamieszczono w załączniku 2 i zestawiono w tabeli:

| Nazwa substancji | Tło zanieczyszczenia (stężenie średnioroczne) |
| --- | --- |
|  | g/m3 |
| dwutlenek siarki | 8,0 |
| dwutlenek azotu | 19,0 |
| tlenek węgla | 600,0 |
| pył zawieszony PM10 | 30,0 |
| benzen | 1,2 |

Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.

Zestawienie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery

| Substancja | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| benzen | 30 | 5 | 1,2 |
| dwutlenek azotu | 200 | 40 | 19 |
| dwutlenek siarki | 350 | 20 | 8 |
| pył zawieszony PM10 | 280 | 40 | 30 |
| tlenek węgla | 30000 | - | 600 |
| węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 | 100 |
| węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 | 4,3 |

Tło opadu pyłu – 10% wartości odniesienia, tj. 20 g/m2/rok.

### 7. Stopień zanieczyszczenia powietrza -  omówienie wyników  obliczeń rozprzestrzeniania

Wszystkie obliczenia przeprowadzono zgodnie z metodyką podaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 3 lutego 2010r, poz. 87)

Jeżeli dla pojedynczego emitora lub dla zespołu emitorów spełnione są warunki:

a) Smm ( 0,1 D1

b) ( Smm ( 0,1 D1

c) kryterium opadu pyłu

- to na tym kończą się wymagane dla tego zakresu obliczenia.

Jeżeli nie są spełnione warunki podane wyżej należy zastosować pełny zakres obliczeń, którego dokładny zakres podano w rozporządzeniu.

Należy obliczyć częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu,  jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D1 lub nie jest spełniony warunek Smm ( D1

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem Pakietu programów komputerowych „Operat – 2000” dla Windows firmy Proeko Ryszard Samoć – wersja 4.18.3 z czerwca 2007r.

W otoczeniu obiektu (w odległości 10 x hmax = 10 x 0,5 m = 5 m) nie występuje ani nie jest projektowana zabudowa mieszkaniowa wyższa niż parterowa, zabudowa biurowa, szpitale, szkoły itp. – dlatego też obliczenia wykonano wyłącznie dla poziomu z=0m.

Dla wszystkich substancji wykonano obliczenia w zakresie pełnym – w siatce punktów obliczeniowych co 20m.

Zamieszczone w załączniku 3 obliczenie kryterium opadu pyłu – wykazało, że należy obliczyć opad pyłu i dlatego wykonano także to obliczenie.

Obliczenia wraz ze zbiorczymi zestawieniami danych i wyników, graficzną interpretacją wyników oraz ich porównaniem z wartościami odniesienia zamieszczono w załączniku 3.

Ze względu na dużą ilość punktów siatki obliczeniowej (prawie 1000 punktów obliczeniowych dla każdej z 6 substancji) - w załączniku zestawiono tylko maksymalne wyniki obliczeń (stężenia maksymalne i średnioroczne, opad pyłu), a pełny zakres obliczeń dostępny jest w wersji elektronicznej.

Natomiast dla każdego z obliczeń w zał.3 przedstawiono wyniki w formie graficznej.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że dotrzymywane są wartości odniesienia wszystkich substancji w powietrzu.

Poniżej zestawiono maksymalne wyniki obliczeń dla obszarów.

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,195 | 420 | 420 | 6 | 2 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0069 | 420 | 420 | 6 | 2 | WSW |
| Częst. przekrocz. D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 420 m i  wynosi 0,195 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 420 m , wynosi  0,0069 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3,8 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 125,673 | 400 | 440 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,9522 | 400 | 440 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 400  Y = 440 m i wynosi 125,673 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 440 m , wynosi  3,9522 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 21 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,407 | 420 | 420 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0846 | 420 | 420 | 6 | 1 | WSW |
| Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 420  Y = 420 m i wynosi 2,407 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 420 m , wynosi  0,0846 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 17,948 | 400 | 440 | 6 | 2 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,5459 | 400 | 440 | 6 | 2 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu zawieszonego PM10 występuje w punkcie o współrzędnych  X = 400 Y = 440 m i wynosi 17,948 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 440 m , wynosi  0,5459 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 101,375 | 400 | 440 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,1186 | 400 | 440 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 440  m i wynosi 101,375 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 45,125 | 400 | 440 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,3963 | 400 | 440 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych  X = 400 Y = 440 m i wynosi 45,125 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 440 m , wynosi  1,3963 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,172 | 420 | 420 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0762 | 420 | 420 | 6 | 1 | WSW |
| Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów aromatycznych występuje w punkcie  o współrzędnych X = 420 Y = 420 m i wynosi 2,172 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 420 m , wynosi  0,0762 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów i siatce dodatkowej

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Dyspoz. |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 420 | 420 | 0 | 0,0069 | < 3,8 |
| dwutlenek azotu | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 440 | 0 | 3,9522 | < 21 |
| dwutlenek siarki | - | - | - | 0,00 | < 0,274 | 420 | 420 | 0 | 0,0846 | < 12 |
| pył zawieszony PM10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 440 | 0 | 0,5459 | < 10 |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 440 | 0 | 3,1186 |  |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 440 | 0 | 1,3963 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 420 | 420 | 0 | 0,0762 | < 38,7 |

- Maksymalny opad

|  | X | Y | Opad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] |  |
| Opad pyłu g/m2/rok | 400 | 440 | 0,53 |

Opad pyłu jest znacznie poniżej wartości dyspozycyjnej, tj. 180 g/m2/rok.

### 8. Podsumowanie i  wnioski

Niniejsza analiza pozwala stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że we wszystkich punktach spełnione będą dopuszczalne wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

### STRESZCZENIE

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano wpływ projektowanej inwestycji na otaczające powietrze atmosferyczne.

Obliczono wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych z maszyn roboczych oraz  poruszających się samochodów ciężarowych.

Przy użyciu programu komputerowego OPERAT 2000 przedstawiono wielkości stężeń powodowanych przez te emisje i przestawiono te wielkości w postaci graficznej. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że spełnione będą normy obowiązujące w powietrzu.