# Charakterystyka inwestycji:

Wzmocnienie nawierzchni ulicy Olchowej w Mszczonowie – poprzez ułożenie nakładki bitumicznej gr śr. 5 cm ma odcinku 430 mb

# Opis stanu istniejącego:

Istniejąca ulica Olchowa  o nawierzchni bitumicznej, na podbudowie tłuczniowej, która na całym odcinku długości 430 mb ma liczne ubytki masy a remonty cząstkowe są zbyt kosztowne i na krótko poprawiają stan nawierzchni. Droga ta jest jednym z głównych dojazdów do targowiska miejskiego.

# Parametry techniczne istniejącej drogi:

# Długość – 430 mb

Szerokość jezdni – 5,0 m ,

Szerokość poboczy 2x1,0m

Odwodnienie drogi –  istniejące rowy  odparowujące

# Zakres przewidywanych robót:

Droga posiada liczne spękania i wyboje. W celu remontu i poprawy stanu nawierzchni jedyną ekonomiczną i skuteczną metodą jest wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni  masą mineralno- bitumiczną śr. gr. 5 cm, (wyrównanie: 2 cm, warstwa ścieralna 3 cm) po uprzednim wyrównaniu ubytków masą mineralno- bitumiczną i skropieniu całej nawierzchni asfaltem. Technologia wybrana do realizacji jest powszechnie stosowana przy budowie dróg i nie przewiduje się rozwiązań wariantowych.

# Charakterystyka inwestycji:

Wzmocnienie nawierzchni ulicy  Piekarskiej na odcinku od ulicy Rawskiej do ulicy Opłotki w Mszczonowie – poprzez ułożenie nakładki bitumicznej gr śr. 5 cm ma odcinku 152 mb

# Opis stanu istniejącego:

Istniejąca ulica Piekarska na odcinku od ulicy Rawskiej do ulicy Opłotki  o nawierzchni bitumicznej, na podbudowie tłuczniowej, która ma liczne ubytki masy a remonty cząstkowe są zbyt kosztowne i na krótko poprawiają stan nawierzchni. Droga ta jest jednym z głównych dojazdów do targowiska miejskiego.

# Parametry techniczne istniejącej drogi:

# Długość – 152 mb

Szerokość jezdni – 5,5 m ,

Szerokość poboczy 2x1,0m

Chodnik jednostronny szer. 2 m

Odwodnienie drogi –  istniejący rów odparowujący

# Zakres przewidywanych robót:

Droga posiada liczne spękania i wyboje. W celu remontu i poprawy stanu nawierzchni jedyną ekonomiczną i skuteczną metodą jest wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni  masą mineralno- bitumiczną śr. gr. 5 cm., (wyrównanie: 2 cm, warstwa ścieralna 3 cm) po uprzednim sfrezowaniu pasa przy krawężniku chodnika i skropieniu całej nawierzchni asfaltem, regulacją 4 studni kanalizacyjnych ubytków masą mineralno- bitumiczną Technologia wybrana do realizacji jest powszechnie stosowana przy budowie dróg i nie przewiduje się rozwiązań wariantowych.