Mszczonów, dn. 06.06.2008 r.

G.7624/18/2007/2008

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony  środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr  25  poz. 150),

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu  w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – decyzji Burmistrza Miasta Mszczonów w sprawie  określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia:

„Budowa stacji paliw ”, która realizowana będzie na działkach  nr ew. 170/5, 170/6, 171/1, 171/2, 33/1, 33/2, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8 i 209/9 położonych w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.

Inwestor: Firma Rekord Polska Spółka z o. o. ul. Pruszkowska 17/110, 
                 02-119 Warszawa

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  może być wymagany.

Rozdzielnik:

- Urząd Miejski w Mszczonowie – tablica ogłoszeń  i Bip,

- Firma Rekord Polska Spółka z o. o. ul. Pruszkowska 17/110, 02-119 Warszawa - Pan Piotr Paczuski (pełnomocnik inwestora) –  tablica ogłoszeń oraz  miejsce realizacji przedsięwzięcia - Wymysłów, gm. Mszczonów).

- A/a.

J.J.06.06.2008 r.

Mszczonów, dn. 06.06.2008 r.

G. 7624/18/2007/2008

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i  7 pkt 4,   art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 150), a także § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Paczuskiego – pełnomocnika Inwestora Firmy Rekord Polska Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 17/110, 02-119 Warszawa,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw” na działkach o nr 170/5, 170/6, 171/1, 171/2, 33/1, 33/2, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8 i 209/9, położonych w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie,

o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw” na działkach o nr 170/5, 170/6, 171/1, 171/2, 33/1, 33/2, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8 i 209/9, położonych w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie,

oraz zobowiązuję do:

- przedstawienia organom ochrony środowiska i organowi prowadzącemu postępowanie analizy porealizacyjnej  w terminie sześciu miesięcy od daty oddania ww. przedsięwzięcia do użytkowania w zakresie:

a) emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza,

b) emisji hałasu,

2.  stałego monitoringu środowiska, zwłaszcza środowiska gruntowo-wodnego

zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami wykonawczymi tej

ustawy.

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie – przedmiotowa inwestycja to planowana przez Firmę Rekord Polska Sp. z o.o., 02-119 Warszawa ul. Pruszkowska 17/110,  budowa stacji paliw płynnych wraz z budynkiem sklepu i baru Bistro, oraz parkingami dla samochodów osobowych i TIR  w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie. Zgodnie z nową, aktualną ewidencją gruntów, wprowadzoną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2867/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. o ustaleniu lokalizacji i zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, w związku  z rozbudową drogi krajowej nr 8 do parametrów  drogi ekspresowej, obiekty wchodzące w skład planowanej inwestycji będą zajmowały działki o nr ew.: 170/5, 170/6, 171/1, 171/2, 33/1, 33/2, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8 i 209/9 (działki te zostały  utworzone w wyniku podziału działek nr ew.: 170/2, 171, 33, 209/3, 209/4). Łączna powierzchnia nieruchomości stanowi 36 559 m2.  W/w działki są własnością Inwestora.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia przyrodniczych zasobów oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

  - Projektowana budowa stacji paliw płynnych nie będzie powodowała przekroczenia norm na terenach sąsiadujących z obszarem opracowania, 
a szczególnie  w zakresie emisji hałasu oraz emisji gazowych, jak również, po spełnieniu warunków zaproponowanych w raporcie, który składa się z trzech części:

I część – opis środowiska przyrodniczego, opis planowanej inwestycji, ocena oddziaływania na wszystkie elementy środowiska oprócz powietrza i hałasu – opracował zespół: Pan Rafał Kuszyk, Pan Piotr Paczuski i Pani Marta Pławik z  Pracowni Geotechniki, Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Ochrony Środowiska „HydroGeoStudio” ul. Puławska 26/33, 02 – 512 Warszawa,

II część – raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zanieczyszczenia powietrza – opracował  Pan Zbigniew Sachmaciński – Eko-Pomiar Zakład Usług Ekologicznych, ul. Odolańska 7 lok. 9, 02-560 Warszawa,

III część – raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie emisji hałasu – opracowała Pani Ewa Urbańska, projektant akustyki wnętrz, ochrony przed hałasem i wibracjami;

- Wybrany teren lokalizacji przedsięwzięcia  znajduje się w zasięgu oddziaływania hałasu drogowego, pochodzącego z drogi krajowej nr 8. Dodatkowy ruch pojazdów kierowany na teren inwestycji nie wpłynie w istotny sposób na zmianę sytuacji akustycznej na danym terenie. Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu nie zostaną  przekroczone;

- Na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywany równoważny poziom dźwięku A hałasu pochodzącego od działającej stacji paliw na granicy działki planowanego przedsięwzięcia LAeq < 50 dB pory dziennej i LAeq < 45 dB dla pory nocnej, czyli spełnione będą wymagania normowe na dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu dla zabudowy zagrodowej określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 120 poz. 826);

- Stan jakości powietrza w rejonie lokalizacji stacji paliw w czasie jej eksploatacji można uznać za bezpieczny. Wszystkie emitowane substancje zanieczyszczające dotrzymują wartości odniesienia w powietrzu, a maksymalne stężenia zanieczyszczeń koncentrują się w obrębie planowanego przedsięwzięcia w minimalnym stopniu rozprzestrzeniając się na okolicę;

- Na etapie budowy oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie typowe i nieuniknione ze względu na samą istotę procesu inwestycyjnego. Będzie ono dotyczyło lokalnego przekształcenia powierzchni ziemi, likwidacji pokrywy glebowej, likwidacji mało wartościowej szaty roślinnej, nagromadzenia odpadów budowlanych i okresowych uciążliwości związanych z transportem materiałów budowlanych pojazdami samochodowymi;

- Zbiorniki paliwa zostaną posadowione w utworach spoistych o słabych zdolnościach infiltracyjnych. Przypowierzchniowy poziom wodonośny ma charakter nieciągły i niewielkie rozprzestrzenienie. Możliwości migracji ewentualnych zanieczyszczeń w gruncie i wodach podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego są ograniczone;

- Należy pomierzyć zawartość produktów ropopochodnych oraz metali ciężkich w wodach podziemnych i gruntach. Wyniki posłużą jako tło do porównań zawartości tych samych składników w trakcie eksploatacji stacji paliw;

- Na etapie eksploatacji stacji paliw Inwestor jest zobowiązany do podjęcia stałego monitoringu środowiska, zwłaszcza gruntowo-wodnego. Konieczne jest również monitorowanie szczelności urządzeń i zbiorników do magazynowania, transportu i dystrybucji paliw na terenie stacji. Częstotliwość poboru próbek, wykonania analiz fizykochemicznych i pomiarów prowadzonych w ramach monitoringu lokalnego środowiska na terenie inwestycji określa  raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko;

- Zgodnie z obowiązującymi  przepisami, wykonawca przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych powinien  zdjąć  wierzchnią warstwę humusu i zabezpieczyć ją do wtórnego wykorzystania (urządzenie zieleni na stacji paliw).

  - Właściwy dobór sprzętu budowlanego (jak najnowszy, sprawny technicznie, spełniający normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych);

  - Uwzględnienie i przestrzeganie zasad prowadzenia prac  budowlanych, w tym w szczególności wykonywanie prac budowlanych metodą na odkład (celem zapobieżenia uszkodzeniu korzeni drzew, które mogą znaleźć się w zasięgu oddziaływania sprzętu budowlanego);

  - W przypadku wystąpienia ewentualnej „kolizji” z systemem korzeniowym drzew – stosowanie metody przewiertu, zaś w przypadku konieczności prowadzenia prac budowlanych w pobliżu drzew za pomocą urządzeń mechanicznych – stosowanie opasek metalowych (taśma) dla ochrony pni drzew. Metalowe opaski ochronne należy jak najszybciej zdjąć po zakończeniu prac budowlanych;

  - Wytwórca odpadów powstałych podczas realizacji, eksploatacji  lub likwidacji   przedsięwzięcia jest obowiązany do postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 
2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Uzyskać zgodę na wytwarzanie odpadów  ( w tym niebezpiecznych) i postępowanie z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  - Doprowadzenie – po zakończeniu prac budowlanych – terenu, do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego;

  - Docelowo, projektowane nasadzenia drzew i krzewów powinny uzupełnić formy użytkowe powierzchni ziemi i nadać im walory zagospodarowania, w tym służące ograniczeniu oddziaływań na otoczenie oraz estetyce;

  - Prace prowadzone będą wyłącznie w godzinach dziennych, tj. od 600 do 2200 zgodnie z BHP;

  - Roboty ziemne należy wykonywać tak, aby w jak najmniejszym stopniu utrudnić dojazd mieszkańcom do ich gospodarstw;

  - Na sąsiedniej działce znajduje się jedna studnia kopana, ujmująca powierzchniowy poziom wodonośny. W przypadku awaryjnego wycieku paliwa ze zbiorników istnieje zagrożenie skażenia wód ujmowanych tą studnią. Głębiej położone wody podziemne poziomu użytkowego są w wystarczającym stopniu izolowane miąższym pakietem utworów słaboprzepuszczalnych;

  - Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub  w  obszarach zadrzewionych, powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom (warunek wynikający z art. 82 ust. 1 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.);

  - Projektowana stacja paliw w trakcie eksploatacji nie będzie wykazywać negatywnego wpływu na rzeźbę terenu, krajobraz, klimat, wody powierzchniowe, faunę i florę, dobra materialne, dobra kultury i obszary prawnie chronione;

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 
   w projekcie budowlanym:

- W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje się wybudowanie następujących obiektów:

- budynek stacji paliw i sklepu wraz z barem Bistro i zapleczem socjalnym – powierzchnia zabudowy ok. 1 200 m2,

- zadaszenie nad dystrybutorami paliw – powierzchnia zabudowy ok. 560 m2,

- dwa zbiorniki paliwa o pojemności 60 000 l każdy, dwukomorowe, dwupłaszczowe, z kontrolno-pomiarowym systemem monitoringu awaryjnego wycieku paliwa ze zbiorników – PetroVend; zbiorniki umieszczone w systemie podjezdniowym produkcji CGH Bydgoszcz,

- jeden zbiornik na gaz LPG o pojemności 10 000 l – podziemny,

- rurociągi ssące i zlewcze (spustowe) z rur dwuścianowych typu SECON,

- system zwrotnego obiegu oparów I i II stopnia VRS,

- separator substancji ropopochodnych z filtrem koalescencyjnym, o przepływie maksymalnym 100 dm3/s; produkcji Purator (lub inny spełniający warunki),

- pięć  dystrybutorów do tankowania paliw płynnych – czteroproduktowe z systemem VRS; produkcji Gilbarco,

- dwa dystrybutory do tankowania samochodów ciężarowych – jednoproduktowe ON TIR,

- jeden dystrybutor autogazu; produkcji Gilbarco,

- stanowisko usług dodatkowych – odkurzacz, kompresor,

- zbiornik wód opadowych, odparowalny-retencyjny o pojemności 308 m3.

Drogi i parkingi zostaną utwardzone i wykończone z kostki brukowej typu Polbruk.

Przewiduje się wykonanie oddzielnego wjazdu i wyjazdu z terenu planowanej inwestycji

na teren już istniejącego parkingu, znajdującego się na działce sąsiedniej.

- Planowane przedsięwzięcie, tj. „Budowa stacji paliw ” - realizowane będzie na terenie, dla którego  brak  jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu  dla ww. inwestycji, Burmistrz Miasta Mszczonowa ustalił w decyzji o warunkach zabudowy (decyzja nr RG.7331g/46/05/06 z dn. 08 marca 2006 r.).

- Aby maksymalnie ograniczyć negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na elementy środowiska wszystkie obiekty na stacji paliw muszą być wykonane według najnowszych technologii, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska i p.poż. Wstępny projekt zakłada wykorzystanie zbiorników podziemnych, dwupłaszczowych, z systemem kontrolno-pomiarowym.

- Podczas realizacji przedsięwzięcia należy korzystać ze sprzętu budowlanego spełniającego normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych.

- Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego związane są z wytwarzaniem ścieków (sanitarnych, technologicznych) i powstawaniem wód opadowych. W celu wyeliminowania  negatywnego wpływu na środowisko gruntowo wodne na etapie eksploatacji należy:

  - w czasie układania systemów kanalizacji szczególną dbałość przykładać do połączeń rur kanalizacyjnych i połączeń rura – studzienka, tak by nie dopuścić do infiltracji ścieków do gruntu poprzez te połączenia,

  - w całym okresie eksploatacji systemy  kanalizacji i urządzenia podczyszczające wody opadowe utrzymywać w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym.

- W projekcie budowlanym należy uwzględnić wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063 z późn. zm.), a w szczególności:

  - należy wyposażyć  projektowaną stację paliw w urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowych produktów naftowych oraz urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych, oraz w instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych,

  - zapewnić takie rozmieszczenie odmierzaczy paliw płynnych aby były chronione przed najeżdżaniem przez obsługiwane pojazdy,

  - przewidzieć usytuowanie zbiorników gazu płynnego oraz odmierzaczy tego gazu na stanowisku  tankowania pojazdów samochodowych zachowując odległości określone w  cytowanym Rozporządzeniu,

  - wyposażyć odmierzacz gazu płynnego na stanowisku tankowania pojazdów samochodowych, ustawiony na wysepce, w zawór  samoodcinający zabezpieczający przed awaryjnym wyciekiem gazu płynnego, a przyłącza i króćce na zbiornikach przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego w zawory odcinające.

- Przed uruchomieniem stacji paliw zorganizować system monitoringu wód podziemnych i gruntu, oparty na piezometrach. Analizy jakości wód podziemnych należy wykonać bezpośrednio po wykonaniu piezometrów, a następnie prowadzić  z częstotliwością przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia eksploatacji – raz na kwartał, a następnie min. 2 razy w roku. Zakres badań analitycznych powinien obejmować sumę węglowodorów aromatycznych, sumę węglowodorów alifatycznych, benzyny, oleje itp.

- Stację paliw płynnych należy wyposażyć w sprzęt przeciwpożarowy określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

- Budowa stacji paliw nie przyczyni się do powstania  konfliktów przestrzennych.

- Koniecznym jest ochrona wartości przyrodniczych, oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów dróg  i prywatnych działek.

- Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, 
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Projektowana inwestycja nie będzie należała do grupy obiektów, których eksploatacja będzie stwarzała ryzyko związane z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy  Prawo ochrony środowiska. Zagrożenie wybuchem oraz możliwość zanieczyszczenia środowiska substancjami ropopochodnymi, dzięki istniejącym i projektowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, będzie ograniczone do minimum i nie będzie odbiegało od wielkości ryzyka typowego dla podobnych inwestycji.

- Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Mszczonów w znacznej odległości od granic kraju, nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko. W związku 
z powyższym nie określa się wymogów w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 cytowanej ustawy).

Planując inwestycję stwierdza się, że nie zachodzi konieczność utworzenia

obszaru ograniczonego użytkowania.

Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji oraz w raporcie 
o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, na etapie realizacji 
i eksploatacji planowanej inwestycji  spowoduje, iż wszelkie uciążliwości zamkną się 
w granicach działki  stanowiącej własność Inwestora.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach – załącznik nr 1.

# UZASADNIENIE

Pan Piotr Paczuski – pełnomocnik Inwestora - Firmy Rekord Polska Sp. z o.o. 
ul. Pruszkowska 17/110, 02-119 Warszawa,  wystąpił   do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw” na działkach o nr 170/2, 171, 33, 209/3 i 209/4,  położonych w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

Zgodnie z nową, aktualną ewidencją gruntów, wprowadzoną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2867/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. o ustaleniu lokalizacji i zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, w związku  z rozbudową drogi krajowej nr 8 do parametrów  drogi ekspresowej, obiekty wchodzące w skład planowanej inwestycji będą zajmowały działki o nr ew.: 170/5, 170/6, 171/1, 171/2, 33/1, 33/2, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8 i 209/9 (działki te zostały  utworzone w wyniku podziału działek nr ew.: 170/2, 171, 33, 209/3, 209/4). Łączna powierzchnia nieruchomości 36 559 m2. W/w działki są własnością Inwestora.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować:

- budynek stacji paliw i sklepu wraz z barem Bistro i zapleczem socjalnym – powierzchnia zabudowy ok. 1 200 m2,

- zadaszenie nad dystrybutorami paliw – powierzchnia zabudowy ok. 560 m2,

- dwa zbiorniki paliwa o pojemności 60 000 l każdy, dwukomorowe, dwupłaszczowe, z kontrolno-pomiarowym systemem monitoringu awaryjnego wycieku paliwa ze zbiorników – PetroVend; zbiorniki umieszczone w systemie podjezdniowym produkcji CGH Bydgoszcz,

- jeden zbiornik na gaz LPG o pojemności 10 000 l – podziemny,

- rurociągi ssące i zlewcze (spustowe) z rur dwuścianowych typu SECON,

- system zwrotnego obiegu oparów I i II stopnia VRS,

- separator substancji ropopochodnych z filtrem koalescencyjnym, o przepływie maksymalnym 100 dm3/s; produkcji Purator (lub inny spełniający warunki),

- pięć  dystrybutorów do tankowania paliw płynnych – czteroproduktowe z systemem VRS; produkcji Gilbarco,

- dwa dystrybutory do tankowania samochodów ciężarowych – jednoproduktowe ON TIR,

- jeden dystrybutor autogazu; produkcji Gilbarco,

- stanowisko usług dodatkowych – odkurzacz, kompresor,

- zbiornik wód opadowych, odparowalny-retencyjny o pojemności 308 m3.

Drogi i parkingi zostaną utwardzone i wykończone z kostki brukowej typu                 Polbruk. Przewiduje się wykonanie oddzielnego wjazdu i wyjazdu z terenu                 planowanej inwestycji na teren już istniejącego parkingu, znajdującego się na                     działce sąsiedniej.

Planowane przedsięwzięcie, tj. „Budowa stacji paliw ” - realizowane jest na terenie, dla którego  brak  jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu  dla ww. inwestycji, Burmistrz Miasta Mszczonów ustalił w decyzji o warunkach zabudowy (decyzja nr RG.7331g/46/05/06 
z dn. 08 marca 2006 r.)

W trakcie planowania  ww. przedsięwzięcia rozpatrywano  różne warianty inwestycji. Wybrany wariant planowanej inwestycji zakłada podjęcie odpowiednich kroków zapobiegawczych w celu jak najlepszej ochrony środowiska przyrodniczego przed skażeniem, jak również podjęcie stałego monitoringu środowiska, pozwalającego na natychmiastowe wykrycie ewentualnych  awarii. Na projektowanej stacji paliw zostanie zainstalowany wysokiej jakości sprzęt kontrolno-pomiarowy.

Projektowany wariant przedsięwzięcia spełnia wszystkie wymagania, określone przez Ministra Gospodarki w rozporządzeniu z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2005 r., Nr 243 poz. 2063 z późn. zm.), a także wymagania dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo o ochronie przyrody oraz związanych z nimi akty wykonawcze. Spełnia również wymogi określone w przepisach przeciwpożarowych i dotyczących wybuchowości (m.in. określające normatywne odległości pomiędzy obiektami).

O wszczęciu postępowania zawiadomione zostały wszystkie osoby będące stronami poprzez zawiadomienie zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Na podstawie art. 51 ust. 3 Prawa Ochrony Środowiska, Burmistrz Miasta Mszczonów wystąpił do organów ochrony środowiska o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu i ewentualnie ustalenia jego zakresu:

- Starosty Powiatu Żyrardowskiego, który uznał za konieczne sporządzenie raportu 
o oddziaływaniu na środowisko  dla przedmiotowej inwestycji - postanowienie nr OŚ.VIIa.7633/16/M/07 z dnia  04 lipca 2007r. (data wpływu postanowienia do tut. Urzędu dnia 09.07.2007 r.),

-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, który określił zakres raportu  o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia - postanowienie  Nr ZNS/712/42/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. (data wpływu postanowienia do tut. Urzędu dnia 16.07.2007 r.).

Wymienione wyżej organy wyraziły opinie, iż niezbędne jest sporządzenie raportu dla ww. przedsięwzięcia, zaliczonego do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ zakres przedsięwzięcia w sposób znaczący wpłynie  na istniejące środowisko.

Po uzyskaniu opinii Starosty Powiatu Żyrardowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, Burmistrz Miasta Mszczonów na podstawie art. 51 ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska  postanowieniem  nr G.7624/18/2007  z dnia 18 lipca  2007 r. uznał za niezbędne  sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko  planowanej inwestycji.

W ramach tego postępowania zgodnie z art. 48 powyższej ustawy, przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:

- Starostę Powiatu Żyrardowskiego - postanowienie nr OŚ. VII a.7633/16/M/07 z dnia 
12 listopada  2007 r. (data wpływu postanowienia do tut. Urzędu dnia 19.11.2007 r.).

-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie - postanowienie  Nr ZNS/713/45/2007  z dnia  15 listopada 2007 r. (data wpływu postanowienia do tut. Urzędu dnia 21.11.2007 r.).

Nadmienia się, iż Firma REKORD POLSKA Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 17/110, 
02-119 Warszawa, w trakcie trwania postępowania  w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie stacji paliw” w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów wprowadziła istotne zmiany do projektu planowanej stacji  dot. powierzchni zabudowy, ilości dystrybutorów oraz wielkości zbiornika odparowalnego. W dniu 01 kwietnia 2008 r. ww.  Firma złożyła w tut. Urzędzie  nowy raport  o oddziaływaniu  na środowisko projektowanej stacji paliw. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie ponownie wyłożył do publicznego wglądu raport oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji w terminie 21 dni, tj. od 21 kwietnia do 12 maja 2008 r. (włącznie), strony postępowania oraz społeczeństwo mogli zapoznać się z aktami sprawy i nowym raportem oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia.  Ponownie wystąpiono do organów ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji  ww. przedsięwzięcia. Warunki realizacji planowanej inwestycji zostały uzgodnione przez:

-  Starostę Powiatu Żyrardowskiego - postanowienie nr OŚ. VII a.7633/16/M/07/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu postanowienia do tut. Urzędu dnia 17.04.2008 r.).

-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie - postanowienie  Nr ZNS/713/17/2008  z dnia  11 kwietnia 2008 r. (data wpływu postanowienia do tut. Urzędu dnia 21.04.2008 r.).

Z przedłożonego raportu wynika, że inwestycja zostanie zrealizowana 
w technologii chroniącej środowisko, tj. zastosowane zostaną:

- instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu i wód podziemnych,

- separator substancji ropopochodnych w ciągu kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem do zbiornika odparowywalnego,

- urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych,

- urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu i wód podziemnych,

- urządzenia zabezpieczające przed emisją par do powietrza atmosferycznego podczas napełniania zbiorników paliw i ich dystrybucji,

- automatyczne zamknięcia i odcięcia przewodów i zbiorników w przypadku awarii,

- urządzenia uniemożliwiające przedostanie się gazu płynnego do kanalizacji 
w staniem awaryjnym.

Z projektowanym  przedsięwzięciem nie mają związku obszary Natura 2000: Dąbrowa Radziejowska, gm. Radziejowice  ze względu na ich znaczne oddalenie od lokalizacji tego przedsięwzięcia – ok. 7 km .

Planując inwestycję stwierdzono, że nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego oddziaływania.

Zawiadomieniem Burmistrza Miasta Mszczonów Nr G.7624/18/2007 z dnia 
28 czerwca  2007 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowano wszystkie osoby będące stronami w postępowaniu o możliwości zapoznania się 
z aktami sprawy oraz  składania uwag i wniosków. Informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz na stronie internetowej Urzędu (BIP). Ponadto informację tę zamieszczono na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji, oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Wymysłów gm. Mszczonów. W pokoju nr 10 Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznać się z raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w terminie określonym w  obwieszczeniu tj. od 03 grudnia  do 24 grudnia  2007 r. oraz od 21 kwietnia do 12 maja 2008 r. Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Nadmienia się, że w dniu 13 lipca 2007 r. oraz w dniu 21 grudnia 2007 r. podczas  pierwszego wyłożenia do wglądu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, wpłynęły do tut. Urzędu pisma  strony postępowania - Pani Małgorzaty Kuran, która obawia się, że jej „działki stracą swoje walory zgodne z ich przeznaczeniem” oraz „obniży się ich wymierna wartość” w związku z:

- pojawieniem sie przykrych zapachów,  związanych z emisją węglowodorów aromatycznych podczas napełniania zbiorników na paliwo i tankowania pojazdów samochodowych,

- ryzykiem wystąpienia awarii i wycieku paliwa przy napełnianiu zbiorników, mogącej spowodować skażenie przypowierzchniowych wód gruntowych,

- wzmożonej emisji hałasu z terenu parkingu (ok. 100 miejsc parkingowych dla TIR).

Właścicielka nieruchomości  przylegających do terenu  przedmiotowej inwestycji zapowiada wystąpienie o zadośćuczynienie w stopniu proporcjonalnym do utraty wartości posiadanych działek oraz żąda:

- zbudowania ekranu akustycznego, zmniejszającego hałas i niwelującego przykre zapachy, zgodnie z obowiązującymi normami,

- zagwarantowania dostępu do niezanieczyszczonych ujęć wody pitnej wraz z poniesieniem nakładów do wykonania ujęcia wód podziemnych ze studni głębinowej.

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia  po wnikliwym rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń Pani M. Kuran,  stwierdził, iż  z przedstawionego raportu o oddziaływaniu na środowisko stacji paliw wynika, że:

- projektowana inwestycja nie będzie powodowała  przekroczenia norm na terenach sąsiadujących z obszarem opracowania, jak również nie spowoduje  oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko;

- po uruchomieniu inwestycji, będzie ona spełniać obowiązujące standardy w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków, gromadzenia i sposobu postępowania z odpadami, jak również w zakresie emisji hałasu oraz emisji gazowych, co wykazano po przeprowadzeniu symulacji komputerowych;

- lokalizacja projektowanej stacji paliw jest prawidłowa. Wybrany teren znajduje się w zasięgu oddziaływania hałasu drogowego drogi krajowej nr 8. Dodatkowy ruch pojazdów kierowany na stację nie wpłynie w istotny sposób na zmianę sytuacji akustycznej, tym bardziej, że został on skoncentrowany w środkowej części działki;

- w celu jak najlepszego zabezpieczenia otoczenia  przed wpływem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza z obiektów usytuowanych na terenie stacji paliw przewidziano zastosowanie następujących rozwiązań technicznych:

- hermetyzacja przeładunku benzyn z cystern samochodowych do podziemnych zbiorników magazynowych – wahadło gazowe. Nie ma konieczności hermetyzacji procesów przeładunkowych oleju napędowego;

- nalewaki benzyn w dystrybutorach wyposażone zostaną w system zwrotnego obiegu oparów I  i II stopnia – VRS. Nalewaki i dystrybutory oleju napędowego nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń;

- całkowita hermetyzacja układu technologicznego LPG (zbiornik, połączenia, pompa, dystrybutor);

- ze względu na ruch pojazdów samochodowych w granicach planowanego przedsięwzięcia, po skończeniu prac budowlanych, wewnętrzne drogi dojazdowe i parkingi będą utwardzone 
i utrzymywane w należytej czystości;

- tereny nie zajęte pod działalność gospodarczą w obrębie granic obiektu zostaną maksymalnie zagospodarowane zielenią izolacyjną;

- na terenie projektowanej stacji będzie prowadzony stały monitoring środowiska gruntowo-wodnego. Stałą kontrolą powinna być objęta powierzchnia terenu, szczególnie w rejonie stanowisk nalewowych.

Z analizy zagrożenia, przeprowadzonej zgodnie z obowiązującym prawem, wynika, że eksploatacja stacji paliw  nie będzie stanowiła zagrożenia dla ludzi i środowiska. W związku z powyższym obawy  Pani Małgorzaty Kuran są nieuzasadnione.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Załącznik -  Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw” na działkach o nr 170/5, 170/6, 171/1, 171/2, 33/1, 33/2, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8 i 209/9, położonych w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie,

.....................................................................................

/ pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji/

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) oraz części I ust. 45 załącznika do ww. ustawy, zapłatę opłaty skarbowej za wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia  w wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć złotych i 00/100) wniesiono gotówką w dniu 02.07.2007 r. do kasy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie z adnotacją „opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”. Nr pokwitowania: 2007/07336 . Powyższą adnotację o uiszczeniu opłaty skarbowej dokonała w dniu 06.06.2008 r. : Jolanta Jackowska  - Inspektor Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Otrzymują:

- Rekord Polska Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 17/110, 02-119 Warszawa,

- Pan Piotr Paczuski – pełnomocnik ww. Firmy,

- Generalna Dyrekcja Dróg  Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, 
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,

- Państwo Małgorzata i Grzegorz Adamczyk,

- Pani Małgorzata Kuran,

- Państwo Sylwia i Wiesław Gowin,

- Pan Arkadiusz Janowski,

- a/a.

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Żyrardowie.

- Starosta Powiatu Żyrardowskiego.

J.J. 06.06.2008  r.

Załącznik do decyzji nr  
 G.7624/18/07/08 z dnia 06.06.2008 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

polegającego na „Budowie stacji paliw” na działkach o nr 170/5, 170/6, 171/1, 171/2, 33/1, 33/2, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8 i 209/9, położonych w miejscowości Wymysłów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie,

# Opis przedsięwzięcia  - sporządzony zgodnie  z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., 
Nr 25, poz. 150), zawierający w szczególności dane:

- rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna)i usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowana  inwestycja to budowa stacji paliw w miejscowości Wymysłów, gmina Mszczonów, powiat  żyrardowski, woj. mazowieckie. Stacja paliw będzie się znajdować przy Trasie Katowickiej, na działkach znajdujących się przy jezdni w kierunku Warszawy.

- dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię 
i nazwisko, adres):

Projektowana stacja paliw wraz z drogami dojazdowymi będzie zajmowała działki 
o numerach ewidencyjnych: 170/5, 170/6, 171/1, 171/2, 33/1, 33/2, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8 i 209/9.

Zgodnie z nową, aktualną ewidencją gruntów, wprowadzoną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2867/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. o ustaleniu lokalizacji 
i zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, w związku  z rozbudową drogi krajowej nr 8 do parametrów  drogi ekspresowej, obiekty wchodzące w skład planowanej inwestycji będą zajmowały działki o nr ew.: 170/5, 170/6, 171/1, 171/2, 33/1, 33/2, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8 i 209/9 (działki te zostały  utworzone w wyniku podziału działek nr ew.: 170/2, 171, 33, 209/3, 209/4). Łączna powierzchnia nieruchomości stanowi 36 559 m2. W/w działki są własnością Inwestora – Firmy Rekord Polska 
Sp. z o.o., 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17/110.

2) obsługa komunikacyjna:

lokalizacja wjazdu i wyjazdu:

Przewiduje się wykonanie oddzielnego wjazdu i wyjazdu z terenu planowanej inwestycji na teren już istniejącego parkingu, znajdującego się na   działce sąsiedniej;

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją:

- dla samochodów ciężarowych: 34 miejsca,

- dla samochodów osobowych: 60 miejsc.

i na obszarach przyległych:

- dla samochodów ciężarowych: 41 miejsc,

- dla samochodów osobowych: 35 miejsc.

- ilość samochodów osobowych:

- o zapłonie iskrowym – tankujące benzynę: ok. 500 szt./dobę,

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów:

- o zapłonie samoczynnym – tankujące olej napędowy: ok. 50 szt./dobę,

- o zapłonie iskrowym – tankujące benzynę: ok. 450 szt./dobę.

3)powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia stanowią grunty rolne. Analizowany teren nie jest jednak wykorzystywany rolniczo. Większość powierzchni terenu jest niezagospodarowana i stanowi nieużytek, częściowo jest porośnięta krzewami i niskimi drzewami, nieatrakcyjnymi przyrodniczo. Łączna powierzchnia nieruchomości stanowi 36 559 m2.

4)rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Obiekt nie będzie wykorzystywany do celów produkcyjnych. Jego działalność będzie polegać na świadczeniu usług motoryzacyjnych (pawilon usług motoryzacyjnych), gastronomicznych (bar Bistro), a także sprzedaży paliw do pojazdów samochodowych (stacja paliw) i innych artykułów (sklep).

5)ewentualne warianty przedsięwzięcia:

W trakcie planowania  ww. przedsięwzięcia rozpatrywano  różne warianty inwestycji. Wybrany wariant planowanej inwestycji zakłada podjęcie odpowiednich kroków zapobiegawczych w celu jak najlepszej ochrony środowiska przyrodniczego przed skażeniem, jak również podjęcie stałego monitoringu środowiska, pozwalającego na natychmiastowe wykrycie ewentualnych  awarii. Na projektowanej stacji paliw zostanie zainstalowany wysokiej jakości sprzęt kontrolno-pomiarowy, a wszystkie projektowane zbiorniki na paliwa zabezpieczone przed wyciekiem niebezpiecznych substancji.

6)przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Zaopatrzenie w wodę:

Woda na cele socjalno-bytowe będzie dostarczana z własnego ujęcia wody:

    - Zużycie wody związane będzie głównie z pracą węzła sanitarnego dla potrzeb klientów i pracowników – przewidywane maksymalne zapotrzebowanie na wodę do tego celu wynosi Qdb = 20 m3/d.

    - Ponadto planuje się zużycie wody związane z podlewaniem terenów zielonych (przyjmuje się że podlewanie będzie się odbywało przez 15 dni/m-c w okresie od 15.04 do. 15.09) – przewidywane maksymalne zapotrzebowanie na wodę w tym celu wynosi Qdb + 8,13 m3/d.

Zapotrzebowanie w energie elektryczną:

Energia elektryczna zużywana będzie do oświetlenia pomieszczeń kontenera, powierzchni parkingowych, dróg dojazdowych, stanowisk tankowania paliw i LPG, a także napędu silników elektrycznych w dystrybutorach i pompy zasilającej zbiornik paliwa. Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie mocy wynosi P = 100 kW. Przyłącze zostanie wykonane według ustaleń Zakładu Energetycznego.

Ogrzewanie:

Budynek socjalno-bytowy będzie ogrzewany  olejem opałowym. Szacuje się, że na cele związane z ogrzewaniem rocznie będzie zużywane ok. 6 ÷ 10 tys. l oleju opałowego.

W tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:

- Elektryczną  ok. 100 kW,

- Cieplną         ok. 100 kW,

- Gazową         nie dotyczy.

7)rozwiązania chroniące środowisko:

W celu minimalizacji potencjalnych możliwości wystąpienia stanów awaryjnych i ochrony środowiska wszystkie urządzenia i infrastruktura na terenie planowanej inwestycji są projektowane zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących wybuchowości, ze szczególnym uwzględnieniem:

- Utwardzenia powierzchni terenu inwestycji  w miejscu tankowania pojazdów i spustu paliwa – konieczne jest uszczelnienie  powierzchni ze spływem w kierunku kanalizacji z odprowadzeniem do separatora substancji ropopochodnych;

- Zastosowania odpowiednich urządzeń separacyjnych na ciągu kanalizacji deszczowej;

- Zastosowania urządzeń automatycznej kontroli i monitorowania awaryjnego wycieku paliwa ze zbiornika systemem kontrolno-pomiarowym (PetroVend);

- Przepisów dotyczących wybuchowości i ppoż., określających normatywne odległości miedzy obiektami;

- Wymaganych zabezpieczeń automatycznych -  zamknięcia i odcięcia przewodów i zbiorników w razie awarii;

- Nie przedostania się płynnego gazu do kanalizacji w stanie awaryjnym.

Stacja paliw zostanie wyposażona w sorbent  chłonący substancje ropopochodne, na wypadek konieczności likwidacji awaryjnego wycieku oleju z pojazdu poruszającego się po jej terenie.

8)rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

a)ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Przewidywana ilość ścieków socjalno – bytowych wynosi ok. 19 m3/d.

b)ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

Ścieki technologiczne będą odprowadzane przez separator koalescencyjny o przepływie maksymalnie 100 dm3/s do zbiornika odparowalnego. Szacuje się,  że ilość ścieków technologicznych nie przekroczy 1 m3/rok.

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

Wody deszczowe z całego terenu inwestycji będą zbierane kanałami zlewowymi do ciągu podczyszczającego w celu pozbawienia z zawiesin stałych, zanieczyszczeń ropopochodnych lub aktywnych chemicznie. Po podczyszczeniu wody te będą odprowadzane do naziemnego zbiornika odparowalno – retencyjnego (pojemność 308 m3). Ilość wód opadowych z dachów to 19,29 dm3/s – będą one odprowadzane bezpośrednio, bez podczyszczania, do zbiornika odparowalnego . Ilość wód opadowych z nawierzchni utwardzonych to 80,40 dm3/s – odprowadzane przez separator koalescencyjny, o przepływie maksymalnym 100 dm3/s, do zbiornika odparowalnego.

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami:

Odpady socjalno – bytowe  będą gromadzone w tradycyjnych pojemnikach i okresowo wywożone przez wyspecjalizowaną firmę na składowisko odpadów komunalnych. Odpady technologiczne (tj. odpady pochodzące z czyszczenia po produktach naftowych zbiornika magazynowego – 4 komory, szlamy z odwadniania olejów w separatorze, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, sorbenty, tkaniny do wycierania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) będą gromadzone w specjalnych szczelnych pojemnikach i usuwane przez wyspecjalizowane firmy.

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń:

Przewiduje się następujące obiekty, które będą wchodziły w skład planowanej inwestycji:

- budynek stacji paliw i sklepu wraz z barem Bistro i zapleczem socjalnym – powierzchnia zabudowy ok. 1 200 m2,

- zadaszenie nad dystrybutorami paliw – powierzchnia zabudowy ok. 560 m2,

- dwa zbiorniki paliwa o pojemności 60 000 l każdy, dwukomorowe, dwupłaszczowe, z kontrolno-pomiarowym systemem monitoringu awaryjnego wycieku paliwa ze zbiorników – PetroVend; zbiorniki umieszczone w systemie podjezdniowym produkcji CGH Bydgoszcz,

- jeden zbiornik na gaz LPG o pojemności 10 000 l – podziemny,

- rurociągi ssące i zlewcze (spustowe) z rur dwuścianowych typu SECON,

- system zwrotnego obiegu oparów I i II stopnia VRS,

- separator substancji ropopochodnych z filtrem koalescencyjnym, o przepływie maksymalnym 100 dm3/s; produkcji Purator (lub inny spełniający warunki),

- pięć dystrybutorów do tankowania paliw płynnych – czteroproduktowe z systemem VRS; produkcji Gilbarco,

- dwa dystrybutory do tankowania samochodów ciężarowych – jednoproduktowe ON TIR,

- jeden dystrybutor autogazu; produkcji Gilbarco,

- stanowisko usług dodatkowych – odkurzacz, kompresor,

- zbiornik wód opadowych, odparowalny-retencyjny o pojemności 308 m3.

Drogi i parkingi zostaną utwardzone i wykończone z kostki brukowej typu

Polbruk. Przewiduje się wykonanie oddzielnego wjazdu i wyjazdu z terenu

planowanej inwestycji na teren już istniejącego parkingu, znajdującego się na

działce sąsiedniej.

Instalacje technologiczne, które będą zainstalowane na terenie stacji paliw (dystrybutory paliw płynnych, dystrybutor płynnego gazu propan – butan) są układami hermetycznymi. Przekazanie ich do eksploatacji odbywa się po uzyskaniu pozytywnych prób wytrzymałości i szczelności. Na etapie eksploatacji stacji zbiorniki będą  poddawane pod stałą kontrolę Inspektoratu Dozoru Technicznego.

- możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie  dotyczy.

- obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

W zasięgu znaczącego oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się obszary podlegające ochronie.

- Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Nie planuje się.