Mszczonów, dn. 12.09.2007 r.

G.7624/12/2007

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu  w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia:

„Budowa  zakładu usługowego: wulkanizacja – sprzedaż i wymiana opon dla samochodów osobowych” na działce nr  395/6 położonej w Mszczonowie 
przy ul. Ks. Ziemowita.

Inwestor: Państwo Agata i  Wojciech Wiśniewscy zam. 96-320 Mszczonów.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  70 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  może być wymagany.

Rozdzielnik:

- Urząd Miejski w Mszczonowie – tablica ogłoszeń  i Bip,

- Państwo Agata i Wojciech Wisniewscy (inwestor) – z prośbą o wywieszenie w miejscu realizacji przedsięwzięcia (dz. nr 395/6 w Mszczonowie),

- A/a.

J.J 12.09.07 r.

Mszczonów, dn. 12.09.2007 r.

G. 7624/12/2007

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i  7 pkt 4,  art. 56 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r.  Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),  po rozpatrzeniu wniosku 
Państwa Agaty i Wojciecha Wiśniewskich, zam. 96-320 Mszczonów ul. Ks. Ziemowita .., z dnia 05 maja 2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu usługowego: wulkanizacja – sprzedaż i wymiana opon dla samochodów osobowych” na działce 
nr  395/6 położonej w Mszczonowie przy ul. Ziemowita,

o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu usługowego: wulkanizacja – sprzedaż i wymiana opon dla samochodów osobowych” na działce nr  395/6 położonej w Mszczonowie przy ul. Ks. Ziemowita.

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie –  budowa zakładu usługowego: wulkanizacja – sprzedaż 
i wymiana opon dla samochodów osobowych”, na działce nr ew. 395/6 położonej  przy ul. Ks. Ziemowita ...... w Mszczonowie,  pow. żyrardowski.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia przyrodniczych zasobów oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

  - budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie doprowadzi do zwiększenia stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rozpatrywanym środowisku, jak również nie będzie stanowić zagrożenia dla gleby, środowiska wodnego i nie wpłynie na klimat akustyczny,

  - krótkotrwałe zwiększenie stopnia zanieczyszczenia atmosfery na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nie będzie miało żadnego wpływu na stan czystości środowiska w rozpatrywanym rejonie,

  - prace prowadzone będą wyłącznie w godzinach dziennych, tj. 600 do 2200,

  - prace nie mogą spowodować obniżenia istniejącego poziomu wód gruntowych,

  - wszelkie prace związane z robotami ziemnymi i odwodnieniami w trakcie realizacji inwestycji winny być prowadzone w sposób ograniczający ich wpływ na zachowanie stosunków wodnych terenu,

  - prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom (warunek wynikający z art. 82 ust. 1 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

- wytwórca odpadów powstałych podczas realizacji, eksploatacji  lub likwidacji   przedsięwzięcia jest obowiązany do postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 
w projekcie budowlanym:

    - planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku o powierzchni zabudowy – 200 m2, w którym będzie stanowisko do wymiany opon dla  samochodów osobowych, magazyn oraz część socjalna,

    - w zakładzie będzie wykorzystywany następujący sprzęt, tj. kompresor, montażownia opon, wyważarka komputerowa oraz podnośnik,

    - podstawowe instalacje, tj. wodociągowa i kanalizacyjna służyć będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych,

    - planowane przedsięwzięcie, tj. „Budowa zakładu usługowego: wulkanizacja – sprzedaż i wymiana opon dla samochodów osobowych ” -  jest zgodne 
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa zatwierdzonym Uchwałą XIX/151/2004 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego Nr 204, poz. 5457 z dnia 14 sierpnia 2004 r.,

    - podczas realizacji przedsięwzięcia należy korzystać ze sprzętu budowlanego spełniającego normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych,

    - właściwy dobór sprzętu budowlanego (jak najnowszy, sprawny technicznie, spełniający normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych),

    - uwzględnienie i przestrzeganie zasad prowadzenia prac  budowlanych, w tym przede wszystkim metodą na odkład (celem zapobieżenia uszkodzeniu korzeni drzew, które mogą znaleźć się w zasięgu oddziaływania sprzętu budowlanego),

    - w przypadku wystąpienia ewentualnej „kolizji” z systemem korzeniowym drzew – stosowanie metody przewiertu, zaś w przypadku konieczności prowadzenia prac budowlanych w pobliżu drzew za pomocą urządzeń mechanicznych – stosowanie opasek metalowych (taśma) dla ochrony pni drzew. Metalowe opaski ochronne należy jak najszybciej zdjąć po zakończeniu prac budowlanych,

    - doprowadzenie – po zakończeniu prac budowlanych – terenu, do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego.

- Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, 
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

- Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Mszczonów  w znacznej odległości od granic kraju, nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko. W związku  z powyższym nie określa się wymogów w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 cytowanej ustawy).

Planując inwestycję stwierdza się, że nie zachodzi konieczność utworzenia

obszaru ograniczonego oddziaływania.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach – załącznik nr 1.

# UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku Państwa Agaty i Wojciecha Wiśniewskich, zam. 96-320 Mszczonów ul. Ks. Ziemowita ....., z dnia 05 maja 2007  roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu usługowego: wulkanizacja – sprzedaż i wymiana opon dla samochodów osobowych” na działce nr  395/6 położonej w Mszczonowie przy ul. Ks. Ziemowita ....,   uznano, że dla  ww. przedsięwzięcia  wymagane jest wydanie  niniejszej decyzji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 70  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Planowane przedsięwzięcie, tj. „Budowa zakładu usługowego: wulkanizacja – sprzedaż i wymiana opon dla samochodów osobowych”  -  jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa zatwierdzonym Uchwałą XIX/151/2004 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego Nr 204, poz. 5457 z dnia 14 sierpnia 2004 r.

O wszczęciu postępowania zawiadomione zostały wszystkie osoby będące stronami poprzez zawiadomienie  zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Na podstawie art. 51 ust. 3 Prawa Ochrony Środowiska, Burmistrz Miasta Mszczonów wystąpił do organów ochrony środowiska o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu i ewentualnie ustalenia jego zakresu:

- Starosty Powiatu Żyrardowskiego, który zaopiniował, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia  należy odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu postanowieniem nr O.Ś.VIIa.7633/ 10/M/07 z dnia 22.05.2007 r.(data wpływu do tut. Urzędu 30.05.07 r.).

-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, który postanowił odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko postanowieniem  Nr ZNS/712/31/2007 z dnia 01.06.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.06.2007 r.).

Wymienione wyżej organy odstąpiły od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wychodząc z założenia, że planowana inwestycja nie będzie wprowadzała substancji lub energii szkodliwych dla środowiska.

Po uzyskaniu opinii Starosty Powiatu Żyrardowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, Burmistrz Miasta Mszczonowa na podstawie art. 51 ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska  postanowieniem nr G.7624/12/07  z dnia 11 czerwca 2007 r.  odstąpił od  obowiązku sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji.

W ramach tego postępowania zgodnie z art. 48 powyższej ustawy, przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:

  - Starostę Powiatu Żyrardowskiego – postanowienie nr O.Ś.VIIa.7633/10/M/07 
z dnia 23 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.07.2007 r.),

  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie -  postanowienie  Nr ZNS/713/34/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.08.2007 r.).

Zgodnie z przedstawioną charakterystyką przedsięwzięcia i jego wpływu na poszczególne elementy środowiska wynika, że nie pogorszy ono standardu środowiska naturalnego. Nie będzie wprowadzało do środowiska substancji lub energii szkodliwych.

Na pozostałe komponenty środowiska, przede wszystkim takie jak świat zwierzęcy, kopaliny, świat roślinny, skupiska ludzkie, klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne – wpływu nie będzie. Presja wywierana na środowisko przyrodnicze może występować 
w nieznacznym stopniu w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Z projektowanym  przedsięwzięciem nie mają związku obszary Natura 2000: Dąbrowa Radziejowska, gm. Radziejowice  ze względu na ich znaczne oddalenie od lokalizacji tego przedsięwzięcia.

Nie ustala się wymogu sporządzenia analizy porealizacyjnej, ponieważ dla realizacji przedsięwzięcia nie był sporządzony raport -  organy ochrony środowiska odstąpiły od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska nie zaistniała potrzeba udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu.

Uwzględniono ochronę wartości przyrodniczych w fazie realizacji inwestycji i zasobów naturalnych oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich. Planując inwestycję stwierdzono, że nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego oddziaływania.

Wykonując procedury formalno prawne dotyczące planowanej inwestycji zawiadomiono strony postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu usługowego: wulkanizacja – sprzedaż i wymiana opon dla samochodów osobowych” - poprzez zawiadomienie Burmistrza Miasta Mszczonowa  
nr G.7624/12/2007 z dnia  17 maja 2007 r., informujące zainteresowane strony  
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków  
w przedmiotowej sprawie. Informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz na stronie internetowej Urzędu (BIP). Ponadto informację tę zamieszczono na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji.  W pokoju nr 5 Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zawartymi w Informacji  o planowanej inwestycji.  Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. Uwagi ani wnioski w powyższej sprawie  nie wpłynęły.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Załącznik -  Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego „Budowie zakładu usługowego: wulkanizacja – sprzedaż i wymiana opon dla samochodów osobowych”.

.....................................................................................

/ pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji/

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) oraz części I ust. 45 załącznika do ww. ustawy, zapłata opłaty skarbowej za wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia  w wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć złotych i 00/100) wniesiono gotówką w dniu 08.05.2007r. do kasy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie  z adnotacją „opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”. Nr pokwitowania: 4964/2007. Powyższą adnotację o uiszczeniu opłaty skarbowej dokonała w dniu 12.09.2007r.: Jolanta Jackowska  - Inspektor  Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Otrzymują:

- Państwo Agata i  Wojciech Wiśniewski,

- Pan Sylwester Czarnecki,

- Pan Jarosław Biedrzycki,

- Państwo Joanna Nowak-Zielonka i Jacek Zielonka,

- Państwo Oliwia i Jarosław Malinowscy,

- Państwo Małgorzata i Waldemar Grabalscy ,

- Gmina Mszczonów,

- a/a.

Do wiadomości:

  - Starosta Powiatu Żyrardowskiego

ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów,

  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40.

J.J. 12.09.2007 r.

Załącznik do decyzji nr  
 G.7624/12/07 z dnia 12.09.2007 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

„Budowa  zakładu usługowego: wulkanizacja – sprzedaż i wymiana opon dla samochodów osobowych” na działce nr  395/6 położonej w Mszczonowie 
przy ul. Ks. Ziemowita 6.

# Opis przedsięwzięcia - sporządzony zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r.,  Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) zawierający w szczególności dane:

- rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna)i usytuowanie przedsięwzięcia:

inwestycja usytuowana będzie na działce nr 395/6 (ul. Ks. Ziemowita ......), budynek o powierzchni około 200 m kw., w którym będzie stanowisko do wymiany opon, magazyn oraz część socjalna.

dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię i nazwisko, adres):

dz. nr ew. 1693/1 – właściciele: J. Biedrzycki,

dz. nr ew.   395/5 – właściciele: A i W Wiśniewscy,

dz. nr ew.   395/9 – właściciel:  S. Czarnecki.

2) obsługa komunikacyjna:

lokalizacja wjazdu i wyjazdu – 2 wjazdy od ulicy Księcia Ziemowita.

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją –  nie

dotyczy ...........  i na obszarach przyległych – nie dotyczy,

- ilość samochodów osobowych – 3 szt. /dobę,

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów -  nie dotyczy--- szt./dobę,

- powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Nieruchomość będzie zajmowała  około 200 m kw., w chwili obecnej działka nie jest zadrzewiona, porośnięta jedynie trawą.

- rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Budynek murowany, w tradycyjnej technologii, podjazd z kostki brukowej.

- ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Nie dotyczy.

- przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii: woda – ok. 5 m3/ miesiąc, energia elektryczna – ok. 300 kWh/miesiąc.

w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną – 10 kW,

- cieplną - ---- kW/MW,

- gazową - ---- m3/h

- rozwiązania chroniące środowisko:

Zużyte opony będą przekazywane do utylizacji specjalistycznym firmom, ewentualne uciążliwości zamkną się w granicach własności działki, zastosowane urządzenia i sprzęt nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. Podstawowe instalacje tj. wodociągowa i kanalizacyjna służyć będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych zatrudnionych osób (właściciele). Obiekt będzie ogrzewany atestowanym piecem ekologicznym.

- rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: ok. 5 m3/miesiąc,

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych – nie występują,

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych – nie dotyczy,

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami – odpady gumowe (opony) – ok. 200 kg/ miesiąc – utylizacja w zakładzie specjalistycznym ,

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń – ok. 4 – kompresor, montażownica opon, wyważarka komputerowa, ewentualnie podnośnik.

- możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko – nie dotyczy,

- obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Nie występują obszary podlegające ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 
w zasięgu planowanego przedsięwzięcia.

11). Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Dla inwestycji nie planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.