Mszczonów, dn. 09.05.08 r.

G.7624/01/08

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony  środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr  25  poz. 150),

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu  w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – decyzji  Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„Zmiana  sposobu użytkowania budynków położonych  
na działce nr ew. 715 w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44, 
z przeznaczeniem na Zakład stolarni z lakiernią”,

Inwestor:  Pan Leon Trzciński, zam. Mszczonów.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których  sporządzenie raportu o oddziaływaniu  na środowisko może być wymagane.

Rozdzielnik:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i BIP,

- Tablica ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji –  Mszczonów, 
ul. Sienkiewicza 44

- a/a.

J.J. 09.05.08 r.

Mszczonów, dn.  09.05.08  r.

G. 7624/01/2008

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i  7 pkt 4,  art. 56 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 150), a także § 3 ust. 1 pkt 46 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),  po rozpatrzeniu wniosku Pana Leona Trzcińskiego, zam. 96-320 Mszczonów, ul. Sienkiewicza 44,  z dnia 22 listopada 2007 r. (który został złożony w tut. Urzędzie w dniu 04 stycznia 2008 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia pn. „Zmiana  sposobu użytkowania budynków położonych  na działce nr ew. 715 w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44, z przeznaczeniem na Zakład stolarni z lakiernią”,

o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

„Zmianie  sposobu użytkowania budynków położonych  na działce nr ew. 715 
w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44, z przeznaczeniem na Zakład stolarni 
z lakiernią”.

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie –  zmiana  sposobu użytkowania istniejących budynków 
z przeznaczeniem na zakład stolarni z lakiernią, położonych w Mszczonowie przy 
ul. Sienkiewicza 44 na działce nr ew. 715, stanowiącej własność Pana Leona Trzcińskiego.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia przyrodniczych zasobów oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Faza realizacji:

  - eksploatacja przedsięwzięcia nie doprowadzi do zwiększenia stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rozpatrywanym środowisku, jak również nie będzie stanowić zagrożenia dla gleby, środowiska wodnego i nie wpłynie na klimat akustyczny,

  - krótkotrwałe zwiększenie stopnia zanieczyszczenia atmosfery na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nie będzie miało  wpływu na stan czystości środowiska w rozpatrywanym rejonie,

  - wszelkie prace związane z robotami ziemnymi i odwodnieniami w trakcie realizacji inwestycji winny być prowadzone w sposób ograniczający ich wpływ na zachowanie stosunków wodnych terenu,

  - prace budowlane:

  - powinny uwzględniać technologie zapewniające bezpieczeństwo i ograniczenie wszelkich uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej do niezbędnego minimum,

  - powinny być zorganizowane w sposób minimalizujący uciążliwości związane z emisją hałasu (np. poprzez prowadzenie robót wyłącznie w porze dziennej).

Faza eksploatacji:

    - działalność prowadzona w Zakładzie stolarskim nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

    - poziom hałasu przenikającego do środowiska  nie może przekraczać  wartości określonych  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

    - wielkość emisji  pyłów wprowadzanych do powietrza atmosferycznego z procesu technologicznego  produkcji mebli nie może przekraczać wartości  określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2181),

d)   wytwórca odpadów powstałych podczas realizacji, eksploatacji  lub likwidacji

przedsięwzięcia jest obowiązany do postępowania z wytworzonymi odpadami

zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 
            2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

e)  odpady będą gromadzone selektywnie w bezpieczny dla środowiska sposób. Na

odbiór wytwarzanych odpadów niebezpiecznych podpisane zostaną umowy.

Odbiorcami odpadów będą wyłącznie specjalistyczne firmy, posiadające

stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w

zakresie gospodarki odpadami.

f)  ścieki socjalno-bytowe powstające na terenie zakładu będą odprowadzane do

istniejącej kanalizacji sanitarnej  mieszczącej się w  ul. Sienkiewicza, zgodnie z

umową zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   w

Mszczonowie.

g)  wszystkie prace związane z produkcją mebli  winny być prowadzone w budynku

zakładu.

3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 
         w projekcie budowlanym:

a) planowane przedsięwzięcie obejmuje  zmianę  sposobu użytkowania istniejących

budynków z przeznaczeniem na zakład stolarni z lakiernią:

- powierzchnia istniejących budynków  objęta zmianą sposobu użytkowania  wynosi ok. 391  m2 pow. użytkowej,

- powierzchnia  działki  o nr ew. 715, na której zlokalizowane są budynki wynosi ok. 1 045,00 m2 ,

b) planowane przedsięwzięcie pn. „Zmiana  sposobu użytkowania budynków, z przeznaczeniem na Zakład stolarni z lakiernią”,  na działce nr ew. 715, położonej w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44  -  jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa zatwierdzonym Uchwałą XIX/151/2004 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego Nr 204, poz. 5457 z dnia 14 sierpnia 2004 r.

c) podczas realizacji przedsięwzięcia należy korzystać ze sprzętu budowlanego spełniającego normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych,

d) właściwy dobór sprzętu budowlanego (jak najnowszy, sprawny technicznie, spełniający normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych),

e) doprowadzenie – po zakończeniu prac budowlanych – terenu, do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, 
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Mszczonów  w znacznej odległości od granic kraju, nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko. W związku  z powyższym nie określa się wymogów w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6.   Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 cytowanej ustawy).

Planując inwestycję stwierdza się, że nie zachodzi konieczność utworzenia

obszaru ograniczonego oddziaływania.

7.    Zobowiązuję do:

- przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić pomiary hałasu 
w środowisku i przedstawić organom ochrony środowiska i organowi

prowadzącemu postępowanie.

- w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności należy przedłożyć Staroście

Powiatu Żyrardowskiego informację o wytwarzanych odpadach oraz

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwórca odpadów

wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg

rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach – załącznik nr 1.

# UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Leona Trzcińskiego, zam. 96-320 Mszczonów, 
ul. Sienkiewicza 44,  z dnia 22 listopada 2007 r. (który został złożony w tut. Urzędzie w dniu 04 stycznia 2008 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia pn. „Zmiana  sposobu użytkowania budynków położonych  na działce nr ew. 715 w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44, z przeznaczeniem na Zakład stolarni z lakiernią”,  uznano, że dla  ww. przedsięwzięcia  wymagane jest wydanie  niniejszej decyzji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 46  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Planowane przedsięwzięcie pn. „Zmiana  sposobu użytkowania budynków, z przeznaczeniem na Zakład stolarni z lakiernią”,  na działce nr ew. 715, położonej w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44  -  jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa zatwierdzonym Uchwałą XIX/151/2004 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004 r. ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego Nr 204, poz. 5457 z dnia 14 sierpnia 2004 r.

O wszczęciu postępowania zawiadomione zostały wszystkie osoby będące stronami poprzez zawiadomienie  zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Na podstawie art. 51 ust. 3 Prawa Ochrony Środowiska, Burmistrz Miasta Mszczonów wystąpił do organów ochrony środowiska o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu i ewentualnie ustalenia jego zakresu:

- Starosty Powiatu Żyrardowskiego, który postanowił, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia  należy odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu (postanowienie 
nr O.Ś.VIIa.7633/ 02/M/08 z dnia 24.01.2008 r.),

-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, który postanowił odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko (postanowienie  Nr ZNS/712/9/2008 z dnia 26.02.2008 r. - data wpływu do tut. Urzędu dn.  03.03.2008 r.).

Wymienione wyżej organy odstąpiły od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wychodząc z założenia, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na zmianie sposobu użytkowania budynków nie 
będzie wprowadzało do środowiska  substancji lub szkodliwych energii. Po przeanalizowaniu charakterystyki przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie stwierdził,  że:

  - inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną (strefy  ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych),

  - inwestycja nie jest realizowana na obszarze Natura 2000, ani na obszarze na którym są przekroczone standardy środowiska,

  - inwestycja nie ma transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z przedstawionej informacji o planowanym przedsięwzięciu  wynika, że polega ono na uruchomieniu zakładu produkcyjnego o profilu stolarskim wraz z lakiernią. Proces technologiczny będzie polegał na:

- wysuszeniu tarcicy,

- obróbce maszynowej, w skład której wchodzi cięcie, wyrównanie, struganie wiercenie, frezowanie, montaż i szlifowanie,

- obróbce ręcznej w skład której wchodzi klejenie, skręcanie i szlifowanie,

- lakierowaniu gotowych elementów.

Po uzyskaniu opinii Starosty Powiatu Żyrardowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, Burmistrz Miasta Mszczonowa na podstawie art. 51 ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska  postanowieniem nr G.7624/01/08  z dnia 05 marca 2008 r.  odstąpił od  obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji.

W ramach tego postępowania zgodnie z art. 48 powyższej ustawy, przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:

  - Starostę Powiatu Żyrardowskiego – postanowienie nr O.Ś.VII.7633/02/M/08 
z dnia 02 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.04.2008 r.).

  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie -  postanowienie  Nr ZNS/713/16/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r.

Z przedstawionej charakterystyki inwestycji wynika, że w celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia zostaną zastosowane następujące rozwiązania:

- hala produkcyjna będzie wentylowana grawitacyjnie,

- zastosowana zostanie ściana lakiernicza o dwustopniowej filtracji i bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza (będzie to ścianka  odsysająca mgiełkę lakierniczą, tzw. substancję, powstającą podczas  zgodnego 
z przeznaczeniem stosowania płynnych, organicznych materiałów powlekających),

- zainstalowane zostaną  ściany  dźwiękochłonne,

- zastosowany zostanie  nadciśnieniowy odpylacz workowy serii OWW 
z mechaniczną regeneracją  filtrów, w celu gromadzenia wiórów i pyłów powstających w trakcie obróbki technologicznej drewna,

- wytworzone na terenie zakładu odpady zostaną przekazane uprawnionym firmom w celu odzysku, unieszkodliwienia bądź  składowania zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), a odpady inne niż niebezpieczne (kod 030105)  w całości wykorzystane w procesie odzysku R1 – wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii (lokalna kotłownia - automatyczny zespół spalania odpadów),

- wody opadowe z terenów utwardzonych zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

Ponadto nadmienia się, iż na pozostałe komponenty środowiska, przede wszystkim takie jak skupiska ludzkie, świat zwierzęcy, świat roślinny,  klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne (przy zastosowaniu urządzeń spełniających wymagania określone w pkt 3 lit. d niniejszej decyzji)  – wpływu nie będzie, lub też presja wywierana na środowisko przyrodnicze będzie  występować w nieznacznym stopniu w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Natomiast presja, która może być wywierana na środowisko w fazie eksploatacji, może wynikać wyłącznie ze stanów awaryjnych, których w chwili obecnej nie sposób przewidzieć.

Z projektowanym  przedsięwzięciem nie mają związku obszary Natura 2000: Dąbrowa Radziejowska, gm. Radziejowice  ze względu na ich znaczne oddalenie od lokalizacji tego przedsięwzięcia.

Nie ustala się wymogu sporządzenia analizy porealizacyjnej, ponieważ dla realizacji przedsięwzięcia nie był sporządzony raport -  organy ochrony środowiska odstąpiły od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska nie zaistniała potrzeba udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu.

Uwzględniono ochronę wartości przyrodniczych w fazie realizacji inwestycji i zasobów naturalnych oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich. Planując inwestycję stwierdzono, że nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego oddziaływania.

Wykonując procedury formalno prawne dotyczące planowanej inwestycji zawiadomiono strony postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie  sposobu użytkowania budynków położonych  na działce nr ew. 715 w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44, z przeznaczeniem na Zakład stolarni z lakiernią” - poprzez zawiadomienie wydane przez Burmistrza Miasta Mszczonowa  nr G.7624/01/2008 z dnia  16 stycznia 2008 r., informujące zainteresowane strony  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków  w przedmiotowej sprawie. Informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz na stronie internetowej Urzędu (BIP). Ponadto informację tę zamieszczono na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji.  W pokoju nr 10 Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zawartymi w Informacji  o planowanej inwestycji.  Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Nadmienia się, że w dniu 07 lutego 2008 r. wpłynęło do  tut. Urzędu pismo stron postępowania – Państwa Edyty i Roberta Szczepańskich oraz Państwa Moniki i Dariusza Zielińskich, którzy zgłosili uwagi w sprawie funkcjonowania istniejącego zakładu stolarskiego, które dotyczą:

- bardzo częstego zadymiania posesji (najbardziej uciążliwe jest to latem, wiosna i jesienią, ponieważ nie można swobodnie korzystać z podwórek),

- hałasu pracujących maszyn w w/wym. zakładzie,

- zagrożenia pożarowego (zapasy materiałów łatwopalnych, opary, itp.),

Właściciele nieruchomości  przylegających do terenu  przedmiotowej inwestycji obawiają się, iż w sytuacji funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia  jeszcze bardziej będą ograniczeni cyt. „w przebywaniu na własnych podwórkach, a tym samym będą całkowicie w innej sytuacji życiowej”. Ponadto Państwo Szczepańscy i Państwo Zielińscy proszą, aby przed wydaniem niniejszej decyzji cyt. „nie pominięto żadnego z aspektów, być może wielu jeszcze innych , których na obecną chwilę nie znają, a których to następstwa w przyszłości mogłyby skutkować utratą zdrowia w/wym. i  Ich dzieci”.

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia  po wnikliwym rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń Państwa Szczepańskich i Państwa Zielińskich,  stwierdził, iż  z przedstawionego i zebranego  materiału dowodowego w sprawie oddziaływania na środowisko ww. inwestycji wynika, że w celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia zostaną zastosowane następujące rozwiązania:

- hala produkcyjna będzie wentylowana grawitacyjnie,

- zastosowana zostanie ściana lakiernicza o dwustopniowej filtracji i bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza (będzie to ścianka  odsysająca mgiełkę lakierniczą, tzw. substancję, powstającą podczas  zgodnego 
z przeznaczeniem stosowania płynnych, organicznych materiałów powlekających),

- zainstalowane zostaną  ściany  dźwiękochłonne,

- zastosowany zostanie  nadciśnieniowy odpylacz workowy serii OWW 
z mechaniczną regeneracją  filtrów, w celu gromadzenia wiórów i pyłów powstających w trakcie obróbki technologicznej drewna,

- wytworzone na terenie zakładu odpady zostaną przekazane uprawnionym firmom w celu odzysku, unieszkodliwienia bądź  składowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), a odpady inne niż niebezpieczne (kod 030105)  w całości wykorzystane w procesie odzysku R1 – wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii (lokalna kotłownia - automatyczny zespół spalania odpadów),

- wody opadowe z terenów utwardzonych zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

Z analizy zagrożenia, przeprowadzonej zgodnie z obowiązującym prawem, wynika, że eksploatacja zakładu stolarni z lakiernią  nie będzie stanowiła zagrożenia dla ludzi i środowiska. Ponadto przed oddaniem obiektu do użytku Inwestor  przeprowadzi pomiary hałasu w środowisku i przedstawi organom ochrony środowiska i organowi prowadzącemu postępowanie. W terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności Inwestor zobowiązany jest  przedłożyć Staroście  Powiatu Żyrardowskiego informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

W związku z powyższym obawy  Państwa Edyty i Roberta Szczepańskich i Państwa Moniki i Dariusza Zielińskich są nieuzasadnione.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Załącznik -  Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie  sposobu użytkowania budynków położonych  na działce nr ew. 715 w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44, z przeznaczeniem na Zakład stolarni z lakiernią”.

.....................................................................................

/ pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji/

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) oraz części I ust. 45 załącznika do ww. ustawy, zapłata opłaty skarbowej za wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia  w wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć złotych i 00/100) wniesiono gotówką w dniu 04.01.2008 r. do kasy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie na konto: Nr 49 9291 0001 0043 3882 2000 0040 z adnotacją „opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”. 
Nr pokwitowania: 2008/00072. Powyższą adnotację o uiszczeniu opłaty skarbowej dokonała w dniu 09.05.2008 r. : Jolanta Jackowska  - inspektor w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie.

Otrzymują:

- Pan Leon Trzciński

- Pani Ewa Zwierzchowska,

- Pani Ewa Trzcińska,

- Państwo Monika i  Dariusz Zielińscy,

- Państwo Edyta i Robert Szczepańscy,

- Pani Anna Piasek,

- Pan Janusz Marjański,

- Państwo Alicja  i Grzegorz Nalej,

- Pani Mieczysława Korzonkowska,

- Pan Jan Korzonkowski,

- Pani  Jadwiga  Korzonkowska,

- Gmina Mszczonów,

- a/a.

Do wiadomości:

  - Starosta Powiatu Żyrardowskiego

ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów,

  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40.

J.J. 09.05.08 r.

Załącznik do decyzji nr  
 G.7624/01/08 z dnia  09.05 .2008 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

„Zmiana  sposobu użytkowania budynków położonych  na działce nr ew. 715 
w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44, z przeznaczeniem na Zakład stolarni 
z lakiernią”.

# Opis przedsięwzięcia - sporządzony zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.,  Nr 25, poz. 150) zawierający w szczególności dane:

- Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna)  i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu Zakładu produkcyjnego o profilu stolarnia wraz z pomieszczeniem lakierni.  Zakład zlokalizowany będzie w Mszczonowie ul. Sienkiewicza 44 w istniejących adaptowanych budynkach służących wcześniej do celów produkcji stolarskiej. W tym celu zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

- adaptacja funkcjonowania części budynków,

- zagospodarowanie terenu pod kątem w/w przedsięwzięcia.

Uciążliwość ww. przedsięwzięcia zamknie się w granicach działki nr ew. 715, położonej w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44, a stanowiąca własność Inwestora Pana Leona Trzcińskiego. Przedsięwzięcie pn. „Zmiana  sposobu użytkowania budynków położonych  na działce nr ew. 715 w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44, 
z przeznaczeniem na Zakład stolarni z lakiernią”,  jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa zatwierdzonym Uchwałą XIX/151/2004 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004 r. ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego Nr 204, poz. 5457 z dnia 14 sierpnia 2004 r. Obiekt graniczy z zabudową mieszkaniową.

Liczba zatrudnionych  pracowników w zakładzie – 9 osób ( w chwili obecnej nie planuje się zwiększenia zatrudnienia). Zakład prowadzi naukę zawodu, w chwili obecnej posiada 4 uczniów na praktykach (2/tydzień).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 46  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego  oraz 
o dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szata roślinną.

Działka o nr ew. 715, położona w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 44 jest 
o powierzchni 1045,00 m2.

Budynek warsztatowy – część A

Parametry techniczne:

- powierzchnia użytkowa – 135,46 m2

- powierzchnia zabudowy – 163,31 m2

- kubatura – 754,36 m3

Program użytkowy stolarni

Hala maszynowa 135,45 m2

Budynek socjalno – biurowy – część B

Parametry techniczne:

- powierzchnia użytkowa – 33,43 m2

- powierzchnia ogólna – 64,14 m2

- powierzchnia zabudowy – 51,96 m2

- kubatura – 296,20 m3

Program użytkowy – piwnice:

1. pomieszczenie gospodarcze – 7,86 m2

2. kotłownia – 16,54 m2

3. korytarz – 7,25 m2

4. biuro – 5,59 m2

5. Pomieszczenie socjalne – 6,84 m2

6. szatnia – 5,62 m2

7. łazienka – 4,02 m2

8. korytarz – 3,44 m2

9. WC – 0,82 m2

10. WC – 0,82 m2

11. korytarz – 6,28 m2

Budynek magazynowy z częścią biurową – część C

Parametry techniczne:

- powierzchnia użytkowa – 98,91 m2

- powierzchnia zabudowy – 117,67 m2

- kubatura – 541,30 m3

Program użytkowy:

1. suszarnia – 20,25 m2

2. magazyn – 39,33 m2

3. pomieszczenie gospodarcze – 5,32 m2

4. WC – 1,64 m2

5. przedsionek – 2,71 m2

6. pomieszczenie biurowe – 25,22 m2

7. komunikacja – 4,44 m2

Budynek warsztatowy – część D

1. magazyn gotowych wyrobów – 24,7 m2

2. hala montażowa – 38,2 m2

3. garaż – 39,5 m2

Instalacje wewnętrzne:

- elektryczna (oświetlenie),

- wodno-kanalizacyjna

- wentylacyjna (grawitacyjna),

- c. o. (wodne).

3) Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia).

Proces technologiczny produkcji mebli polega na:

- wysuszeniu tarcicy

- obróbce maszynowej

- cieciu,

- wyrównaniu,

- struganiu

- wierceniu

- frezowaniu,

- montażu,

- szlifowaniu,

- obróbce ręcznej

- klejeniu

- skręcaniu

- szlifowaniu

- lakierowaniu gotowych elementów

Podczas obróbki drewna  i płyt powstaje pył oraz odpady w postaci trocin, kory i zrębów. W celu gromadzenia wiórów i pyłów powstających w trakcie obróbki technologicznej drewna w pomieszczeniu istniejącej hali montażowej zostanie zmontowany nadciśnieniowy odpylacz workowy serii OWW z mechaniczną  regeneracją filtrów.

Nadciśnieniowy odpylacz workowy serii OWW

Nadciśnieniowe odpylacze workowe serii OWW służą do gromadzenia wiórów                                  i  powstających w trakcie  obróbki technologicznej drewna i przeznaczone są do pracy wewnątrz pomieszczeń w zakresie występujących temperatur i wilgotności. Wyposażone są w filtry o standardowych wysokościach 1500, 2000, 2500 i 3000 mm wykonane z włókniny poliestrowej igłowej zwykłej lub antystatycznej. Oprócz materiału filtracyjnego do odpylacza dobrana jest odpowiednia powierzchnia filtrów workowych w zależności od rodzaju odpylanego materiału, jego struktury ziarnowej oraz ilości pyłu w dociąganym powietrzu.

W zależności od intensywności obróbki, filtry są otrzepywane przy pomocy mechanicznego  mechanizmu  wstrząsowego napędzanego silnikiem elektrycznym. Okresowo w zależności od potrzeb worki filtracyjne są przedmuchiwane sprężonym powietrzem w kierunku odwrotnym do kierunku filtracji.

Powstające odpady będą  spalane w Automatycznym Zespole Spalania Odpadów AZSO o nominalnej mocy cieplnej 100 kW, który współpracuje z kotłem wodnym   o analogicznej mocy cieplnej. Ciepło uzyskiwane w wyniku spalania odpadów wykorzystywane jest do celów grzewczych. (Zgodnie z art. 220 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 z późn. zm. eksploatacja przedmiotowej instalacji nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza).

Automatyczny Zespół Spalania Odpadów zbudowany jest  z następujących zespołów:

- zbiornik paliwa

- transporter ślimakowy

- przedpalenisko / retorta/

- wentylator nadmuchu

- zawór termostatyczny przeciwpożarowy z nadmuchem

- zbiornik wody

- napęd transportera

- sterownik

Cechy charakterystyczne urządzeń:

- nominalna moc cieplna  100 	kW

- wilgotność paliwa 30 – 50 %

- zużycie paliwa / przy pełnej mocy/  50 kg/h

- zapotrzebowanie mocy 0,6 kW

- sprawność ogólna z kotłem ok. 75 %

- powierzchnia mieszkalna możliwa do ogrzania  640 m2

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie nie zakłada innych wariantów niż objęty niniejszą charakterystyką.

Zakłada się ewentualne etapowanie przedsięwzięcia.

5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną. 	1,4 MW,

- cieplną 	0,6 kW

- gazową 	0 m3/h

6) Rozwiązania chroniące środowisko.

W celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na środowisko planowanej inwestycji zostaną zastosowane następujące rozwiązania:

- Hala produkcyjna będzie  wentylowana grawitacyjnie.

- Wybudowana zostanie ściana lakiernicza z zastosowaniem dwustopniowej filtracji o bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza. Ściana lakiernicza SUPER MAX  firmy Schuko jest zgodna z deklaracją zgodności i z następującymi normami: Polskie Normy w zakresie Konstrukcji i Bezpieczeństwa, Europejskie Normy EG oraz posiada znak CE. Jest to ścianka odsysająca mgiełkę lakierniczą, tzw. substancję, powstającą podczas zgodnego z przeznaczeniem stosowania płynnych, organicznych materiałów powlekających.  Posiada ona matę filtracyjną wstępną szt. 1  (2.000x1.000) mm oraz matę filtracyjną wewnętrzną szt.1  (2.000x1.000) . Powierzchnia ssania 
3,2 m2. .

- Kotłownia wyposażona zostanie w kocioł KW. - 110 przeznaczony do pracy w instalacji centralnego ogrzewania grawitacyjnego  lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego, szczególnie jako wymienniki ciepła dla przedpalenisk AZSO (Automatyczny zespół spalania odpadów). Bardzo niski poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wysoka sprawność i stabilność parametrów pracy stawia zestawy KWH + AZSO w grupie najlepszych w swojej klasie. Paliwem podstawowym stosowanym do opalania kotłów typu KWH z zespołem  spalania AZSO jest rozdrobnione  drewno poprodukcyjne (trociny, kora, zrębki) o granulacie do 30 mm, spalane w przedpalenisku o wartości opałowej odpowiednio 8 - 13 MJ/kg, w tym przypadku są to trociny z produkcji. Zastosowany Automatyczny Zespół Spalania Odpadów  Zużycie paliwa przy pełnej mocy kg/h – 50.

- Zastosowany będzie nadciśnieniowy odpylacz workowy serii OWW z mechaniczną (wstrząsową) regeneracją filtrów, w celu gromadzenia wiórów i pyłów powstających w  trakcie obróbki technologicznej drewna. (Odsysanie pyłu z każdego stanowiska produkcyjnego  bezpośredniego do worka odpylacza zapobiegnie tworzeniu się warstw  pyłu osiadłego).

- Wody opadowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą  do kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wodnego.

- Zainstalowane zostaną  ściany dźwiękochłonne.

- Przeprowadzane będzie okresowe czyszczenie  maszyn i urządzeń, a także hali produkcyjnej .

- Wytworzone na terenie zakładu odpady zostaną przekazane uprawnionym firmom w celu odzysku, unieszkodliwienia, bądź składowania zgodnie z przepisami Ustawy   z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 39 poz. 251  z późn. zmianami), a odpady inne niż niebezpieczne (kod 03 01 05)  w całości wykorzystane w procesie odzysku R1 – wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii (lokalna kotłownia - automatyczny zespół spalania odpadów).

7) Rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

Odprowadzenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej  mieszczącej się w  ul. Sienkiewicza, zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej   w Mszczonowie. Ilość prognozowanej ilości docelowej 13 m3/miesiąc. Ilość ścieków uzależniona od poziomu zatrudnienia.

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

Nie występują

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.):

Planuje się docelowo odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm biegnącej wzdłuż ul. Sienkiewicza, na warunkach określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie . Ilość odprowadzanych wód deszczowych szacuje się na 2.000 m3/rok.

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach):

Wytwarzane odpady na terenie Zakładu:

- odpady komunalne ok. 0,44 m3/ miesiąc - zostaną przekazane uprawnionym Firmom w celu odzysku, unieszkodliwienia, bądź składowania zgodnie z przepisami Ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zmianami).  Prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów wg  standardów ochrony środowiska.

- Odpady z produkcji:

kod 03 01 05  - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 – 3 Mg/rok w całości wykorzystane w procesie odzysku R1 – wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii (lokalna kotłownia - automatyczny zespół spalania odpadów),

kod 17 04 05 – żelazo i stal  - 0,52 Mg/rok opakowania metalowe (złom) przekazane wyspecjalizowanym firmom do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

kod 08 01 17 – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne – 0,041 Mg/rok nie nadające się do dalszej obróbki przekazane wyspecjalizowanym firmom do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

kod 15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 0,011 Mg/rok nie nadające się do dalszej obróbki przekazane wyspecjalizowanym firmom do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakład posiada karty przekazania odpadów.

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elekromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory):

Pilarka taśmowa szt. 1

Pilarka tarczowa szt.1

Strugarka gubościówka szt. 1

Strugarka wyrównywarka (60) szt. 1

Strugarka wyrównywarka (40) szt. 1

Szlifierka taśmowa szt.1

Frezarka szt.4

Strugnica – stół roboczy sz. 3

Wiertarka stołowa

8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Nie występuje.

9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Nie występują w zasięgu oddziaływania bezpośredniego i pośredniego tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie jest związane z ochroną obszaru Natura 2000.

10) Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ponieważ planuje się dotrzymanie standardów jakości  środowiska poza terenem tego Zakładu