RG3410/03/07									Załącznik nr 6 do siwz

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -

## Zestawienie rzeczowo-jakościowe

Poniższe zestawienie stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, a tym samym podania ceny w ofercie wykonawcy. Wskazane wymiary, kształty i opisy są opracowane na podstawie zapotrzebowania w wyposażenie poszczególnych pomieszczeń, stanowią preferowane oczekiwania zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę aby wykonawca dostosował swoje wyroby do wymagań zamawiającego, w szczególności w zakresie wymiarów poszczególnych elementów. W zakresie zabudowy kuchni i wnęk zamawiający podaje zwymiarowanie, które może zawierać nieznaczną granicę błędu. Zaleca się aby wykonawca przed przystąpieniem do prac dokonał szczegółowych pomiarów wszystkich elementów przeznaczonych do socjalnej/kuchennej oraz indywidualnej zabudowy.

UWAGA: podane rysunki w części graficznej nie utrzymują skali w zakresie szczegółowego zwymiarowania, są one przedstawione w celu orientacji wizualnej. W zakresie przedmiotu zamówienia opis jest nadrzędny w stosunku do rysunku.

### I część – umeblowanie biurowe oraz zabudowa.

kody CPV:

| 36121000-5 | Meble biurowe |
| --- | --- |
| 36131500-3 | Kuchnie do zabudowy |
| 36133312-2 | Stoły |
| 36133313-9 | Stoliki |
| 36143000-5 | Meble konferencyjne |

a) wymagania ogólne dla wszystkich mebli:

- materiał: płyta melaminowana, obrzeże - pcv i folia finish

- grubość: blaty biurek, wieńce górne szaf 28 mm, korpus i fronty 18 mm, blaty szklane komód 8 mm,

- kolorystyka: płyta i obrzeże - calvados; ściany tylne szaf dzielone z HDF, kolor - calvados; uchwyty galwanizowane - kolor aluminium satynowane, ścianki tylne biurek - płyta melaminowana w kolorze korpusu,

- wszystkie nadstawki, przystawki i blaty z nogami i płaskownikami mocującymi,

- dopuszcza się bardzo niewielkie (+/- 0-2mm) odchylenia od podanych wymiarów.

b) szafy na dokumenty:

| A1 | A2 | A3 |
| --- | --- | --- |
| szafa na dokumenty 802/385/1833 | szafa „mniejsza” na dokumenty 402/385/1833 | szafka gospodarcza 802/385/1129 |

- podane wymiary w mm wg kolejności: szer./gł./wys.

- podana wysokość jest wysokością całkowitą łącznie z nóżkami,

- w szafach A1 i A2 cztery półki na stopkach z możliwością regulacji poziomej, w szafce A3 jedna półka,

- grubość półek 18 mm,

- szafa A1 i A 3 dwudrzwiowa, A2 jednodrzwiowa

- zawiasy szafy samo zatrzaskowe, drzwi szafy A1 i A2 są wyposażone w 3 zawiasy metalowe, szafki A3 w 2 zawiasy,

- uchwyty na każdych drzwiach,

- szafy A2 posiadają zamki patentowe,

- szafy A1 posiadają zamki patentowe w drzwiach prawych, drzwi lewe blokowane zasuwkami metalowymi u dołu i na górze drzwi,

c) nadstawki do szaf na dokumenty:

| B1 | B2 |
| --- | --- |
| nadstawka na szafę 802/385/750 | nadstawka na szafę „mniejszą” 402/385/750 |

- podane wymiary w mm wg kolejności: szer./gł./wys.

- jedna półka na stopkach z możliwością regulacji poziomej,

- grubość półek 18 mm,

- szafa B1 dwudrzwiowa, B2 jednodrzwiowa

- zawiasy szafy samo zatrzaskowe, drzwi szafy są wyposażone w 2 zawiasy metalowe,

- uchwyty na każdych drzwiach, w dolnej części,

d) szafy ubraniowe:

| C1 | C2 |
| --- | --- |
| szafa ubraniowa 602/385/1833 | szafa ubraniowa głęboka 602/585/1833 |

- podane wymiary w mm wg kolejności: szer./gł./wys.

- podana wysokość jest wysokością całkowitą łącznie z nóżkami,

- szafa wyposażona w półkę w górnej części umocowaną na stałe,

- grubość półek 18 mm,

- szafa C1 wyposażona w drążek do wieszaków w układzie prostopadłym do drzwi,

- szafa C2 wyposażona w drążek do wieszaków w układzie równoległym do drzwi,

- zawiasy szafy samo zatrzaskowe, drzwi szafy są wyposażone w 3 zawiasy metalowe,

- uchwyty na każdych drzwiach,

e) nadstawki do szaf ubraniowych:

| D1 | D2 |
| --- | --- |
| nadstawka do szafy ubraniowej 602/385/750 | nadstawka do szafy ubraniowej 602/585/750 |

podane wymiary w mm wg kolejności: szer./gł./wys.

- podana wysokość jest wysokością całkowitą,

- jedna półka na stopkach z możliwością regulacji poziomej,

- grubość półek 18 mm,

- szafa B1 dwudrzwiowa, B2 jednodrzwiowa

- zawiasy szafy samo zatrzaskowe, drzwi szafy są wyposażone w 2 zawiasy metalowe,

- uchwyty na każdych drzwiach, w dolnej części,

f) biurka pracownicze:

| E1 | E2 |
| --- | --- |
| biurko pracownicze I d = 700 1600/1000/758 | biurko pracownicze II d = 700 1600/1000/758 |

- wysokość biurek jest wysokością całkowitą łącznie z blatem,

- grubość blatu 28 mm,

- korpusy elementów biurek z płyty melaminowej w kolorze calvados,

- biurko jest wyposażone w przepust na okablowanie do podłączeń komputera

- pod biurko dopasowana będzie szafka (G4) na jednostkę komputerową

- ww. biurka będą montowane jako pojedyncze oraz w zestawie jako podwójne

g) przystawki do biurek pracowniczych:

| F1 | F2 |
| --- | --- |
| przystawka do biurka pojedynczego 400/700/758 | przystawka do podwójnego biurka 500/1400/758 |

- nogi metalowe w kolorze aluminium satynowane,

- funkcjonuje tylko i włącznie z biurkiem E1 i E2,

- blat grubości 28 mm wykonany w ten sam sposób jak blat biurka,

h) dodatki do biurek pracowniczych:

| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| szafka z szufladami 428/595/730 | szafka z szufladami 435/520/590 | nadstawka do szafki z szufladami 471/700/28 | szafka dla jednostki komputerowej 300/577/730 | półka podwieszana do klawiatury 560/372/110 |

- podane wymiary w mm wg kolejności: G1, G2 - szer./gł./wys., G3 – szer./dł./gr., G4 - szer./gł./wys., G5 – szer./ gł./wys.

- wysokość G1 i G3 jest wysokością całkowitą dostosowaną do G3 i wysokości biurka,

- G2 na 4 kółkach, wysokość łączna

- górna szuflada w szafce G1 i G2 posiada zamek patentowy, uchwyty jak w szafach,

- zestaw G1 i G3 dołączany do biurek E1 i E2 jako przedłużenie boku b,

- szuflady w szafce G1 i G2 oraz półka w G5 wysuwane na kółkach i prowadnicy metalowej,

i) blaty – nadstawki do zestawu biurowego dla stażystów:

| H1 | H2 | H3 |
| --- | --- | --- |
| blat – I na biurko dla stażystów 1200/700/28 | blat – II na biurko dla stażystów 1400/700/28 | blat – III na biurko dla stażystów 1600/700/28 |

- podane wymiary w mm: dł./szer./gr.

- materiały i kolorystyka jak dla wszystkich mebli biurowych,

- blaty z płaskownikami mocującymi do zestawu G1 - G3 –G4,

j) zestawy biurek kierowniczych:

| I1 | I2 | I3 |
| --- | --- | --- |
| biurko kierownicze 1800/900/758 | przystawka do biurka kierowniczego 800/500/758 | szafka z półką 428/595/758 |

- materiały i kolorystyka jak dla wszystkich mebli biurowych,

- podane wymiary w mm wg kolejności: I1 i I3 - szer./gł./wys., I2 – dł./szer./wys.,

- wymiar 900 mm dla biurka I1 dotyczy maksymalnego wybrzuszenia, głębokość na bokach 800 mm,

- dostawka I2 posiada elementy mocujące do biurka I1 po stronie prawej

- część biurek I1 jest wyposażone w przepust na okablowanie do podłączeń komputera i półkę podwieszaną do klawiatury, (szczegółowo w kosztorysie ofertowym)

- w szafce I3 jedna półka na stopkach z możliwością regulacji poziomej, grubość półki 18 mm, jedne drzwiczki na dwóch zawiasach metalowych, zawiasy szafy samo zatrzaskowe, rączka aluminiowa satynowana,

k) zestawy narożnikowe:

| J1 | J2 | J3 |
| --- | --- | --- |
| szafa narożna otwarta 802/802/1833 | nadstawka do szafy narożnej otwartej 802/802/750 | szafa narożna otwarta 385/385/1833 |

- podane wymiary w mm: szer./szer./wys.,

- podana wysokość jest wysokością całkowitą łącznie z nóżkami,

- grubość półek mocowanych na stałe 18 mm,

- nadstawka J2 posiadająca płaskowniki mocujące do J1

l) komody reprezentacyjne:

| K1 | K2 |
| --- | --- |
| komoda reprezentacyjna 1800/400/820 | komoda reprezentacyjna mniejsza ~1110/400/820 |

- podane wymiary w mm wg kolejności: szer./gł./wys.

- podana wysokość jest wysokością całkowitą łącznie z nóżkami i blatem szklanym, który stanowi nadstawkę na komodę zamocowaną na aluminiowych satynowanych nóżkach

- w szafkach zamkniętych półki na stopkach z możliwością regulacji poziomej,

- grubość półek 18 mm,

- zawiasy szafek samo zatrzaskowe, drzwiczki wyposażone w 2 zawiasy metalowe,

- brak uchwytów na drzwiczkach,

- szuflady wysuwane w szafce na kółkach i prowadnicy metalowej,

- uchwyty w szufladach jak w zestawieniach powyżej,

m) stoły i stoliki dodatkowe:

| L1 | L2 |
| --- | --- |
| biurko dodatkowe 1000/500/758 | stół dodatkowy 1800/700/758 |

- podane wymiary w mm wg kolejności: dł./szer./wys.

- wysokość stołów jest wysokością całkowitą łącznie z blatem,

- grubość blatu 28 mm,

- korpusy elementów stołów z płyty melaminowej w kolorze calvados,

- biurko L1 jest wyposażone w przepust na okablowanie do podłączeń komputera

- wykonanie i materiał wg zasad ppkt a)

Dodatkowo (brak rysunku):

L 3 – stolik prostokątny dla interesantów o wymiarach  dł./szer./wys. - 700/500/758mm,

- blat drewniany, grubość 28 mm, materiał i wykończenie wg zasad ppkt a),

- podstawa/nóżki do wyboru: drewniane jak blat lub aluminiowe satynowane,

L4 – stolik okrągły niski dla interesantów o wymiarach blatu: średnica – 800mm, wys. 420mm

- blat drewniany, grubość 28 mm, materiał i wykończenie wg zasad ppkt a),

- podstawa/nóżki do wyboru: drewniane jak blat lub aluminiowe satynowane,

L5 – stolik prostokątny o lekko zaokrąglonych narożnikach niski wys. 420mm o wymiarach blatu: dł./szer.. – 1000/700mm,

- blat drewniany, grubość 28 mm, materiał i wykończenie wg zasad ppkt a),

- podstawa/nóżki do wyboru: drewniane jak blat lub aluminiowe satynowane,

L6 – stół konferencyjny prostokątny o lekko zaokrąglonych narożnikach, wys. 758mm,

- wymiary blatu: dł./szer.  3000/900mm,

- blat drewniany, grubość 28 mm, materiał i wykończenie wg zasad ppkt a),

- podstawa/nóżki do wyboru: drewniane jak blat lub aluminiowe satynowane,

Uwaga: w zakresie wyposażenia w elementy L3-6 zastosować takie same rozwiązania podstawy blatów dla wszystkich elementów.

n) zabudowy pomieszczeń socjalnych/kuchni:

- ustalenia ogólne: wysokość standardowa, głębokość równa zabudowie zlewu, płyty grzewczej, zmywarki, ogólne zasady dotyczące umeblowania taj jak w ppkt a), płyta i okleina odporna na wilgoć i łatwo zmywalna w kolorze calvados, uchwyty i inne elementy metalowe odporne na korozje, szafki i szuflady przystosowane do standardowego użytkowania kuchennego, tj. osobno miejsca na sztuce, naczynia, garnki,

- ustalenia szczegółowe:

M1 – zabudowa pomieszczenia na parterze – długość ~ 2,8 m, uwzględnić należy jedynie wbudowanie zlewu,

M2 – zabudowa pomieszczenia na I piętrze – długość ~ 3 m, uwzględnić należy jedynie wbudowanie zlewu,

M3 – zabudowa pomieszczenia na II piętrze – długość ~ 4,1 m, uwzględnić należy wbudowanie zlewu, płyty grzewczej do zabudowy oraz zmywarki do zabudowy,

Uwaga: wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować wyposażenie kuchni w zlewy i sprzęt AGD tj. zmywarka i płyta grzewcza elektryczna do zabudowy.

Zamawiający podaje minimalne parametry dla ww. sprzętu (wymiary podane poniżej z możliwością niewielkich odstępstw tj. +/- 30 mm):

M4 – zlew w zabudowie: dwukomorowy, w kolorze antracyt,

M5 – zmywarka w zabudowie:

- minimalna ilość programów – 5

- conajmniej trzy różne temperatury zmywania,

- wymiary: szer./wys./gł. 600/820/550

- klasa energetyczna A, klasa zmywania A, klasa suszenia A,

M6 – płyta grzewcza elektryczna do zabudowy:

- 4 pola ceramiczne,

- wymiary: szer./wys./gł. 600/55/510,

o) zabudowa indywidualna wnęk na II piętrze:

- zabudowa dotyczy wnęk o różnych wymiarach z jedną skośną ścianą od strony tylnej zabudowy,

- wymiary zabudowy: każda do wys. całkowitej 758mm, oraz głębokości ~ 500 mm,

- długość zabudowy w kosztorysie ofertowym,

- każda zabudowa posiada blat wierzchni o gr. 28 mm, jedną półkę wewnętrzną o gr. 18 mm, w zależności od długości zabudowy pojedyncze lub podwójne drzwiczki z dwoma zawiasami samo zatrzaskowymi, metalowymi i z uchwytami w kolorze aluminium satynowane,

- wymagania materiałowe oraz ogólne zasady nie zapisane w tym podpunkcie tak jak w ppkt a)

- w miejscach stycznych z innymi meblami szafki nie będą posiadały drzwiczek otwieranych, (mogą to być 2-3 miejsca)

- dodatkowo zabudowa w pokoju przewodniczącego rady na dł. ~ 1300m, gł. ~ 600m, wys. ~ 900 mm, w tym należy dostarczyć i całkowicie zabudować lodówkę o wymiarach wys./szer./gł. ~ 865/560/560mm, która powinna być tak zabudowana aby nie była widoczna bez konieczności otwierania drzwi od zabudowy.

II część – wszystkie rodzaje siedzisk.

kody CPV:

| 36111300-5 | Siedziska obrotowe |
| --- | --- |
| 36111420-2 | Krzesła biurowe |
| 36112000-9 | Siedziska z ramą drewnianą |
| 36112200-1 | Fotele |
| 36133110-6 | Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane |

- wymagania ogólne:

  - Uwaga: w zakresie kolorystyki zamawiający dokona wyboru materiału po wcześniejszym dostarczeniu dostępnych materiałów przez wybranego wykonawcę,

  - wymiary podane poniżej z możliwością niewielkich odstępstw tj. +/- 30 mm,

  - fotele biurowe i gabinetowe - obrotowe na kółkach (osobno kółka na nawierzchnię twardą i miękką – określone ilościowo w kosztorysie ofertowym)

- wszystkie nogi od siedzisk powinny posiadać zabezpieczenie przed uszkadzaniem podłóg ,

- preferowane odcienie tapicerki, skóry, ekoskóry lub innego tworzywa równoważnego - kolory spokojnego rudego, odcienie brązu (koniak) lub ciemnego beżu, szczegółowo poniżej,

- fotel biurowy typu „Mefisto 2002” lub inny równoważny o podanych parametrach i właściwościach:

  - tapicerowane tkaniną Micro lub inną równoważną wykonaną w 100% z poliestru w kolorach odcieni brązu lub rudego,

  - fotel wyposażony w system ruchowy zapewniający optymalny komfort siedzenia, funkcje systemu: ruchome siedzisko i oparcie, swobodne bujanie się, blokada oparcia w wybranej pozycji, regulowana siła oporu oparcia i siedziska, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy, płynnie regulowana wysokość siedziska, amortyzacja siedziska,

  - stabilna, nylonowa podstawa jezdna,

  - samohamowne kółka do powierzchni miękkich i twardych,

  - pozostałe wymagania jak w ppkt. a)

- fotel gabinetowy typu „Manager extra” lub inny równoważny o podanych parametrach i właściwościach:

  - tapicerowane naturalną skórą licową w kolorach odcieni brązu,

  - fotel wyposażony w system ruchowy zapewniający optymalny komfort siedzenia, funkcje systemu: ruchome siedzisko i oparcie, swobodne bujanie się, blokada oparcia w wybranej pozycji, regulowana siła oporu oparcia i siedziska, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy, płynnie regulowana wysokość siedziska, amortyzacja siedziska,

  - stylowe podłokietniki z ręcznie polerowanego drewna litego, bejcowane na kolor w odcieniach brązu,

  - stabilna metalowa podstawa jezdna z nakładkami z drewna, bejcowanego na kolor w odcieniach brązu,

  - samohamowne kółka do powierzchni miękkich i twardych,

  - pozostałe wymagania jak w ppkt. a)

d) krzesła dla interesantów typu „Elva” lub inne równoważne o podanych parametrach i właściwościach:

  - miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze odcieni brązu lub rudego,

  - rama z naturalnego drewna litego bejcowanego w kolorze calvados lub oranż,

  - możliwość układania w stos,

e) 	krzesła do sali konferencyjnej jak w ppkt. d) z różnicą, iż rama drewniana bejcowana w kolorze dąb rustykalny lub inny podobny,

- fotele dla interesantów typu „Club” lub inne równoważne o podanych parametrach i właściwościach:

- konstrukcja spodnia z drewna,

- obicie ekoskóra (skład: 30% poliuretanu i 70% bawełny) w kolorach odcieni brązu (koniak),

- wysoka odporność na ścieralność,

- oparcie zaokrąglone łączone z podłokietnikami,

- sofy dla interesantów typu Club lub inne równoważne o podanych parametrach i właściwościach:

- poza wymiarami wymagania jak w ppkt. f)

- krzesła do sali ślubów dla gości:

- Krzesło typu „ Florence 1C” lub inne równoważne o podanych parametrach:

- rama wykonana z drewna litego bejcowanego w kolorze calvados lub podobnym,

- wymiary: całkowita wysokość 900 mm, szer. krzesła 445, gł. krzesła 482, wys. siedzenia 480, szer. siedziska 460, gł. siedziska 410,

- siedzisko i oparcie wyściełane wysokiej jakości miękką tapicerką, odporną na ścieranie oraz w kolorach jasnego beżu,

- krzesła do sali ślubów dla młodych, świadków i prowadzącego:

- krzesło typu „ Florence 2C” lub inne równoważne o podanych parametrach:

- rama łącznie z podłokietnikami wykonana z drewna litego bejcowanego w kolorze calvados lub podobnym,

- wymiary: całkowita wysokość 895 mm, szer. krzesła 590, gł. krzesła 625, wys. siedzenia 485, szer. siedziska 495, gł. siedziska 455, wysokość podłokietników 155mm,

- siedzisko i oparcie wyściełane wysokiej jakości miękką tapicerką, odporną na ścieranie oraz w kolorach jasnego beżu,

### III część – meble metalowe.

kody CPV:

| 36121100-6 | Metalowe meble biurowe |
| --- | --- |
| 36121140-8 | Metalowe regały biurowe |
| 36121160-4 | Metalowe systemy do przechowywania akt |
| 36121170-7 | Szafy metalowe |
| 36141000-1 | Meble metalowe |

Uwaga:

a) pięcioszufladowa szafa metalowa

  - szafa do przechowywania kopert formatu B5 w poziomie, z przegrodą umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert,

  - wykonana z blachy malowanej na kolor piaskowy, beżowy lub inny podobny,

  - szuflady przesuwane na prowadnicach z zablokowaniem przed wypadnięciem, posiadają możliwość otwarcia tylko i włącznie jednej szuflady w tym samym czasie,

  - całość zamykana jednym zamkiem centralnym,

  - wymiary zew: szer.- 622 mm, gł. – 700, wys. – 1362, wymiary użytkowe szuflady: szer. – 540 mm, gł. –  500, wys. – 225,

b) trzyszufladowa szafa metalowa

  - tak jak w ppkt a) z różnicą wysokości zew. – 839 mm

c) dwudrzwiowe szafy ubraniowe,

  - wykonane z blachy malowanej na kolor piaskowy, beżowy lub inny podobny,

  - wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe, posiadające otwory wentylacyjne,

  - drzwi zamykane zamkiem,

  - wymiary zew: szer.- 600 mm, gł. – 490, wys. – 1750

- regał magazynowy metalowy (do archiwum):

  - wykonane z blachy, na czterech słupach nośnych z mocowanymi półkami,

  - ilość półek – 5, każda półka posiada ograniczniki boczne i tylne,

  - obciążenie na półkę min 90kg,

  - wymiary wg zapotrzebowania tj.:

  - każda półka: gł. - 320-350 mm, wys. – 350-400, szer. – wg długości regału w archiwum

  - regał do zabudowy w archiwum: wys. 1900-2000mm, gł. – 320-360, długość: A1 – 4,4m, A2 – 3,6m, A3 – 2,8m,

- regał gospodarczy metalowy:

  - wykonane z blachy, na czterech słupach nośnych z mocowanymi półkami,

  - ilość półek – 5, każda półka posiada ograniczniki boczne i tylne,

  - obciążenie na półkę min 90kg,

  - wymiary wg zapotrzebowania tj.:

  - każda półka: gł. - 320-350 mm, wys. – 350-400, szer. – wg długości m

  - regał do zabudowy w pomieszczeniu socjalnym: wys. 2000mm, gł. – 320-360, długość: 1,8m.