OPIS  TECHNICZNY

- Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa placu i chodnika przy budynku Ratusza

na placu Nowy Rynek w Mszczonowie

- Nazwa inwestora:

URZĄD MIEJSKI   MSZCZONÓW

Al. Konstytucji 3-go Maja 32

- Nazwa jednostki projektowej:

DROGKAL  Kazimierz Kalinowski

ul. Braci Świderskich 8

96 – 200 Rawa Mazowiecka.

- Podstawy techniczne oraz inne materiały do projektowania:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz 430),

- Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z  dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz.735),

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych

- Wytyczne projektowania ulic

- Stan istniejący:

Aktualnie dobiegają końca prace związane z budową budynku Ratusza przy placu Nowy Rynek w Mszczonowie, Urząd Miejski zlecił opracowanie przebudowy placu i chodników przy w/w Ratuszu. Aktualnie chodnik od strony Placu Piłsudskiego jest rozebrany przez wykonawcę robót budowlanych pozostał jedynie krawężnik uliczny. Chodnik od strony Placu Nowy Rynek i ul. Rawskiej na długości 56mb jest zdeformowany. Należy go przebudować,  Teren między ul. Rawską a budynkiem Straży aktualnie stanowi nieuporządkowane miejsce parkingowe, na części tego terenu jest nawierzchnia z trylinki betonowej – do rozbiórki. Istniejące odwodnienie jest powierzchniowe i odprowadza wody opadowe do kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej.

- Stan projektowy:

Projekt uporządkowuje układ chodników i miejsc postojowych  w zakresie niezbędnym do odtworzenia stanu . W ramach tego projektu przewidziano:

- przełożenie chodnika od placu Nowy Rynek i ul. Rawskiej, należy rozebrać istniejący chodnik z kostki betonowej, uzupełnić podsypkę piaskową Igo ponownie ułożyć, obrzeża od strony trawnika ustawić nowe, gdyż stare nie nadają się do ponownego wykorzystania. Chodnik będzie miał szerokość 2,5m o spadku poprzecznym 2% do jezdni, bazą wysokościową dla tego chodnika będzie istniejący krawężnik uliczny który nie ulega wymianie ( pozostaje bez zmian ).

- chodnik od placu Piłsudskiego – istniejący krawężnik pozostawić bez zmian, będzie stanowił bazę wysokościową dla tego chodnika, szerokość chodnik 2,5 m na długości schodów wejściowych jego szerokość dopasowana jest do połączenia ze stopniami schodów, spadek poprzeczny 2% do jezdni placu Piłsudskiego.

- chodnik między budynkiem Ratusza a placem Nowy Rynek oraz na tej przestrzeni do placu Piłsudskiego wykonać kostki betonowej grubości 8cm na podbudowie z chudego betonu o grubości 10cm, konstrukcja wzmocniona ze względu na możliwość sporadycznego wjazdu samochodu dostawczego od placu Piłsudskiego.

- plac wewnętrzny między budynkiem straży a Ratuszem należy obramować krawężnikiem i ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z chudego betonu grubości 10cm.

- teren przed centrum medycznym – przewidziano cztery stanowiska postojowe oraz drogę dojazdową do nich o szerokości 5,0 m, dojazd do tych miejsc od ul Sienkiewicza wzdłuż budynku straży. Na wysokości schodów do centrum medycznego przewidziano awaryjny przejazd przez chodnik do ul. Rawskiej dla karetek pogotowia ratunkowego, konstrukcja tego wjazdu nie powoduje zaniżenia chodnika dla pieszych w tym miejscu. Konstrukcja nawierzchni tego terenu to nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm na podbudowie z chudego betonu grubości 10 cm obramowana krawężnikiem ulicznym na ławie betonowej wystającym ponad nawierzchnię o 10 cm. od strony centrum medycznego nawierzchnia dochodzi do schodów.

- teren między budynkiem straży a ul. Rawską zaprojektowano sześć miejsc parkingowych oraz ulicę dojazdową do parkingu przed centrum medycznym o szerokości 3,0 m. Konstrukcja nawierzchni tak jak w poz.5. wjazd od ul. Sienkiewicza szerokości 4,0 m .

- Odwodnienie:

Odwodnienie terenu chodników placów przewidziano powierzchniowo przy wykorzystaniu naturalnych spadków istniejącego terenu, kierunki spływu wód powierzchniowych zaznaczono na sytuacji. Wody powierzchniowe spływają do ul. Rawskiej gdzie przejmuje je istniejąca kanalizacja deszczowa

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca robót przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający rodzaj planowanej inwestycji dostosowany do spodziewanych zagrożeń.

Przy realizacji budowy chodnika przewidziane są następujące rodzaje robót drogowych:

- roboty ziemne związane z zdjęciem humusu, wykonaniem wykopów i budową nasypów,

- roboty nawierzchniowe przy wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni miejsc postojowych i dojazdów do nich, chodników wraz z krawężnikami i obrzeżem.

Plan „bioz” należy sporządzić w oparciu o plan organizacji ruchu na czas budowy oraz harmonogram robót.

W planie należy uwzględnić:

-zakres robót oraz kolejność ich realizacji,

- wskazanie miejsc ewentualnych zagrożeń,

- informacje o instruktażu pracowników o sposobie zachowania się w obecności pracującego sprzętu mechanicznego,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami w szczególnie niebezpiecznych miejscach przez wyznaczone osoby.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Dz.U. nr. 151, poz. 1256 z dnia 17 września 2002r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.