SPIS  TREŚCI

OŚWIADCZENIE................................................................................................................................3

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY.....................................4

A. CZĘŚĆ OPISOWA...................................................................................................................7

- WSTĘP...........................................................................................................................................7

2.  STAN ISTNIEJĄCY......................................................................................................................8

3.  STAN PROJEKTOWANY ...........................................................................................................8

4.  ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA.............................11

5.  URZĄDZENIA OBCE.................................................................................................................11

6.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA....................11

7.  PRZEDMIAR ROBÓT...............................................................................................................14

8.  TABELE ROBÓT ZIEMNYCH.................................................................................................20

9. DANE WYJŚCIOWE  …............................................................................................................22

8. UZGODNIENIA..........................................................................................................................23

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...................................................................................................28

1.  PLAN ORIENTACYJY...............................................................................................................29

2.  SYTUACJA   ark. 2    .................................................................................................................30

3.  PRZEKRÓJ NORMALNY.........................................................................................................32

4.  PROFIL PODŁUŻNY   ark. 2  …...............................................................................................33

5.  PRZEKROJE POPRZECZNE  ark. 2  …...................................................................................35

6.  PRZEPUSTY  …........................................................................................................................ 37

7.  MAPA  do celów projektowych  1 : 1000    ...............................................................................38

Rawa Mazowiecka dn. 18.02.2010r

Kazimierz Kalinowski

nr upr. 59/90/Sk-ce

nr czł. Izby ŁOD/BD/2055/02

1.   OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że opracowanie: Projekt budowlany  na przebudowę drogi  w m. Bobrowce o dł. 1851,40 m; działka nr 79: 76/1;78/1; 83/1;100/1;82/117;101/1;działka nr 81: 100/1; 102/1; 104/1;106/1; 108/1;110/1;112/1;114/1;116/1;118/1;119/1;120/3; 83/1;84/1; 85/1;86/1;87/1;88/1;89/5; 89/3;90/1;91/1;92/1;93/1;94/1;95/1;99/1  jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

……………………………………..

Projektant – Kazimierz Kalinowski

2.  UPRAWNIENIA

a) Uprawnienia projektowe

b) Aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 		     Budownictwa

A. CZĘŚĆ  OPISOWA

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie  projektu budowlanego na budowę drogi  w m.Bobrowce na odcinku „A” od km 0+000 (droga gminna nr 470180W) do km 0+470 (droga gminna nr 470189W) oraz odcinek „B” od km 0+000 (odcinek „A”) do km 1+374,90 ( granica gminy}

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Urzędu Gminy Mszczonów pl.Piłsudskiego 1, zgodnie z umową na wykonanie prac projektowych.

1.3. Cel opracowania.

- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego – przez wybudowanie drogi o nawierzchni utwardzonej

1.4. Inwestor.

Urząd Gminy  Mszczonów pl. Piłsudskiego 1, 96 – 320 Mszczonów

1.5.  Jednostka projektowa.

DROGKAL  Kazimierz Kalinowski  96-200 Rawa Mazowiecka  ul. Braci Świderskich 8

1.6.Materiały wyjściowe.

- Umowa z inwestorem nr RG 2222/139/09

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:1000

- inwentaryzacja stanu istniejącego,pomiary i wizje przeprowadzone w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,Dz.u.nr89, poz.414 z późniejszymi zmianami ,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. nr. 43 z dnia 14 maja 1999r. Poz.430( z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21marca 1985r. O drogach publicznych Dz. U. Nr 71 poz.893( z późniejszymi zmianami),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP 1997

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych

- WPD-3

- STAN ISTNIEJĄCY

2.1.   Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego powiat   żyrardowski gmina Mszczonów.

2.2.  Zagospodarowanie pasa drogowego – stan techniczny.

Na rozpatrywanym odcinku istnieje droga o nawierzchni żwirowej i przebiega przez tereny miejscowości Bobrowce..

Teren wokół drogi jest terenem równinnym, rolniczym,i na krótkim odcinku zalesiony. Po obu stronach drogi występuje pola uprawne, sady, nieznaczne zalesienia i rzadka zabudowa gospodarska .

Istniejąca  droga ma nawierzchnię o zmiennej  szerokość około 3,5 m  i szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi średnio 10,00 m, jedynie na odcinku „B” od km 0 + 876 do km 1 + 210 strona lewa zawężona do 8,0m. Nawierzchnia  gruntowa wykazuje liczne  ubytki, jest ona ciągle remontowana poprzez uzupełnianie pospółką .

Z uwagi na ogólnodostępny charakter drogi na całym odcinku występują  zjazdy na pola.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe,  rowy przydrożne zamulone w 80%, pod drogą znajdują się dwa przepusty betonowe Ø 60cm i jeden Ø 40cm w bardzo złym stanie technicznym.

Wzdłuż  odcinka występują  napowietrzna linii energetyczna, oraz kablowa linia telefoniczna.

Skrzyżowanie – włączenie do drogi  gminnej nr 470180W  i  nr 470189W posiadające nawierzchnię bitumiczną .

- STAN  PROJEKTOWANY

3.1. Założenia projektowe

Zgodnie z zamówieniem zadaniem jest wykonanie budowy drogi poprzez wykonanie  docelowo nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie tłuczniowej.

Założeniem jest to aby projektowane rozwiązanie na całym odcinku mieściło się w granicach istniejącego pasa drogowego.

Projekt zakłada wykonanie poniżej przedstawionych prac w dwóch etapach:

Etap I

-  wykonanie podbudowy z tłucznia  szer. 3,70 m  o grubości 20 cm i 15cm

-  wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia szer 3,50 m

-  odtworzenie rowów, przepustów i zjazdów

Etap II

-  wykonanie nawierzchni  z betonu asfaltowego grub. 2 x 4 cm

3.2.Parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne trasy przyjęto w oparciu o Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Droga gminna

- klasa techniczna drogi                           droga gminna „D”

- prędkość projektowa                              40km/godz.

- Szerokość jezdni                                     3,50m

- szerokości poboczy                                 2x 1,25m

- kategoria ruchu                                      KR-1

3.3.Konstrukcja nawierzchni

Biorąc pod uwagę istniejące i przewidywane warunki ruchowe oraz wodno-gruntowe, jak również przewidywany zakres robót przez inwestora , przyjęto do realizacji następującą konstrukcję nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego w/g PN-S-96025/2000 o uziarnieniu 0-12,8cm i grubości 2 x 4cm w II etapie

- w I etapie trzykrotne powierzchniowe utrwalenie szer 3,50 m

- Podbudowa  tłuczniowa z kruszywa łamanego 0-65mm stabilizowanego mechanicznie o szer. 3,70 m grub. 20 cm na odcinku „A” od km 0+235 do km 0+476,50, oraz 15cm na pozostałym odcinku ze względu na istniejącą nawierzchnię żwirową.

- W-wa odcinająca grub 30 cm z pospółki na odcinku „A” od km 0+235 do km 0+476,50

- pobocza ziemne o szerokości  2 x 1,25cm

Uwaga: w trakcie realizacji II-go etapu należy dokonać oceny stanu nośności wykonanej nawierzchni i jeśli zajdzie tego potrzeba dokonać wzmocnienia konstrukcji.

3.4.Przebieg drogi w planie.

Projektowany odcinek drogi składa się z  odcinków prostych oraz  załamań, które nie wymagają wyokrągleń łukami poziomymi.

3.5.Profil podłużny drogi

Istniejący profil podłużny jest w miarę płynny, dlatego pozostaje on w zasadzie bez zmian jedynie zostanie podniesiony o grubość ułożonych warstw konstrukcji nawierzchni z drobną korektą co zaznaczono na profilu.

3.6.Odwodnienie drogi.

Istniejące przepusty przebudować na przepusty Ø 60cm  i Ø 40cm z rur PEHD i wykonać dodatkowe przepusty na odcinku „A” w km 0+ 418,80  o średnicy 80cm      i na odcinku „B” w km 0+ 135,30  o średnicy 60cm.

Przepusty przebudowywane jak i nowobudowane wykonać z rur PEHD z na ławie z pospółki natomiast wloty i wyloty obrukować brukiem na zaprawie betonowej, lokalizacja i rzędne wlotu i wylotu podane są na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym.

Istniejące powierzchniowe odwodnienie nie ulegnie zmianie, umożliwia ono  odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni na teren wzdłuż drogi , nie nastąpi  zmian stanu wód na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunku odpływu wód opadowych, jedynie odtwarza się rowy wzdłuż drogi oraz wykonuje na nich przepusty na pola i do gospodarstw z rur PEHD o średnicy 30cm.

3.7.Oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Oznakowanie poziome – nie przewiduje się

Oznakowanie pionowe- przewiduje się oznakowanie skrzyżowań i znakami ostrzegawczymi  oraz ograniczenie szybkości do 40 km/godz, jak i ogranicza się wjazd pojazdów o ciężarze całkowitym do 10t z wyłączenie dojazdów do gospodarstw,  nowe znaki pionowe ustawić w miejscach wskazanych w planie sytuacyjnym. Znaki  wykonane jako średnie z folią I-szej generacji na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy 70mm, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (stanowiącym złącznik do Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r.)

4.ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

- W wyniku realizacji przedsięwzięcia wystąpi poprawa warunków drogowych przez upłynnienie ruchu co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie hałasu i emisji spalin.

- Przebudowa  drogi nie wpłynie w czasie eksploatacji  na jakość środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

5.URZĄDZENIA OBCE

W pasie drogi i jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się urządzenia obce:

- kablowa linia telefoniczna – którą się pozostawia bez przebudowy

- napowietrzna linia energetyczna, którą również pozostawia się bez przebudowy.

Ponieważ nie projektuje się przebudowy istniejących urządzeń podziemnych – kablowa linia telefoniczna nie uzgadnia się projektu w ZUD.

W trakcie realizacji robót należy zwrócić szczególną uwagę na prace w obrębie istniejącego kabla telefonicznego, a wszelkie wykopy wykonywać ręcznie.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów

- na całej długości odcinka wykonana będzie podbudowa tłuczniowej.

- wykonanie nawierzchni bitumicznej

- wykonanie poboczy umocnionych i ziemnych  oraz odtworzenie rowów

- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego

- roboty ziemne nasypy i wykopy

- przepusty

- zjazdy do gospodarstw

Wskazanie elementów zagospodarowanie terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Prace związane są z wykonywaniem robót „pod ruchem” tj. w warunkach funkcjonowania drogi i należy je odpowiednio przygotować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 	robót budowlanych.

Przy prowadzeniu robót niezbędne jest podjęcie czynności   mających na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstania wypadków i niebezpieczeństw.

Każda czynność powinna być omówiona pod kątem jej bezpiecznego wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem Kierownika Budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenie wskazówek co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z prowadzonymi robotami. Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót:

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne

- informowanie i powiadamianiu o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo.

- Harmonizacji i takiego prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze  gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne.

- Zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony.

- Zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa.

- Zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.).

- Zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Poniższa cz. II nie podlega realizacji w ramach niniejszego zamówienia

UZGODNIENIA

B.  C Z Ę Ś Ć      RYSUNKOWA