SPIS  TREŚCI

OŚWIADCZENIE................................................................................................................................3

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY.....................................4

A. CZĘŚĆ OPISOWA...................................................................................................................7

- WSTĘP...........................................................................................................................................7

2.  STAN ISTNIEJĄCY......................................................................................................................8

3.  STAN PROJEKTOWANY ...........................................................................................................8

4.  ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA.............................10

5.  URZĄDZENIA OBCE.................................................................................................................10

6.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA....................11

7.  PRZEDMIAR ROBÓT...............................................................................................................13

8.  TABELE ROBÓT ZIEMNYCH.................................................................................................

9. DANE WYJŚCIOWE  …............................................................................................................

8. UZGODNIENIA..........................................................................................................................14

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...................................................................................................18

1.  PLAN ORIENTACYJY...............................................................................................................19

2.  SYTUACJA   ark. 2    .................................................................................................................20

3.  PRZEKRÓJ NORMALNY.........................................................................................................

4.  PROFIL PODŁUŻNY   ark. 2  ….............................................................................................

5.  PRZEKROJE POPRZECZNE  ark. 2  …...................................................................................

6.  PRZEPUSTY  ….......................................................................................................................

7.  MAPA  do celów projektowych  1 : 1000    .............................................................................23

Rawa Mazowiecka dn. 01.06.2009r

Kazimierz Kalinowski

nr upr. 59/90/Sk-ce

nr czł. Izby ŁOD/BD/2055/02

1.   OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że opracowanie: Projekt budowlany  na budowę drogi  w m. Janówek od km 0 + 000 do km 1 + 267,30; działka nr 27:  98/4; 100/4; 102/1; 105/1; 107/1; 119/1; 111/1; 113/1; 115/1; 117/1; 119/1; 120/1; 97/8; 99/1; 101/1; 104/1; 106/1; 110/4; 114/3; 116/1; 120/2; 122/1; działka nr 128: 35/1; 123/2;124/1;125/1;działka nr 146:  129/1; 130/2; 131/2; 132/2; 133/2; 134/1; 135/1; 136/1; 137/1; 143/1;  180/1; 181/3; 182/1; 151/1; 152/1; 153/1; 154/1; 155/1; 156/1;157/1; 158/1.

jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

……………………………………..

Projektant – Kazimierz Kalinowski

2.  UPRAWNIENIA

a) Uprawnienia projektowe

b) Aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 		     Budownictwa

A. CZĘŚĆ  OPISOWA

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie  projektu budowlanego na budowę drogi  w m.Janówek w gminie Mszczonów na odcinku od km 0 + 000  do km 1 + 267,30 droga gminna nr 470164W.

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Urzędu Gminy Mszczonów pl.Piłsudskiego 1, zgodnie z umową na wykonanie prac projektowych.

1.3. Cel opracowania.

- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego – przez wybudowanie drogi o nawierzchni utwardzonej

1.4. Inwestor.

Urząd Gminy  Mszczonów pl. Piłsudskiego 1, 96 – 320 Mszczonów

1.5.  Jednostka projektowa.

DROGKAL  Kazimierz Kalinowski  96-200 Rawa Mazowiecka  ul. Braci Świderskich 8

1.6.Materiały wyjściowe.

- Umowa z inwestorem nr RG 2222/139/09

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:1000

- inwentaryzacja stanu istniejącego,pomiary i wizje przeprowadzone w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,Dz.u.nr89, poz.414 z późniejszymi zmianami ,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. nr. 43 z dnia 14 maja 1999r. Poz.430( z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21marca 1985r. O drogach publicznych Dz. U. Nr 71 poz.893( z późniejszymi zmianami),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP 1997

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych

- WPD-3

- STAN ISTNIEJĄCY

2.1.   Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego powiat   żyrardowski gmina Mszczonów.

2.2.  Zagospodarowanie pasa drogowego – stan techniczny.

Na rozpatrywanym odcinku istnieje droga o nawierzchni żwirowej i przebiega przez tereny miejscowości Janówek.

Teren wokół drogi jest terenem równinnym, rolniczym,i na krótkim odcinku zalesiony. Po obu stronach drogi występuje pola uprawne, sady, nieznaczne zalesienia i rzadka zabudowa gospodarska .

Istniejąca  droga ma nawierzchnię o zmiennej  szerokość około 3,5 m  i szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi średnio 10,00 m, jedynie na odcinku od km 0 + 221   do km 0 + 234 strona prawa zawężona do 8,5m. Nawierzchnia  gruntowa wykazuje liczne  ubytki, jest ona ciągle remontowana poprzez uzupełnianie pospółką .

Z uwagi na ogólnodostępny charakter drogi na całym odcinku występują  zjazdy na pola.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe,  rowy przydrożne zamulone w 90%, pod drogą znajdują się dwa przepusty betonowe Ø 60cm w bardzo złym stanie technicznym.

Wzdłuż  odcinka występują  napowietrzna linii energetyczna, oraz kablowa linia telefoniczna, na odcinku ob km 0 + 194 do km 0 + 275 przebiega w pasie drogi w linii pasa rowu przydrożnego.

Skrzyżowanie – włączenie do drogi  gminnej nr 470163W posiadającą nawierzchnię bitumiczną .

- STAN  PROJEKTOWANY

3.1. Założenia projektowe

Zgodnie z zamówieniem zadaniem jest wykonanie budowy drogi poprzez wykonanie  docelowo nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie tłuczniowej.

Założeniem jest to aby projektowane rozwiązanie na całym odcinku mieściło się w granicach istniejącego pasa drogowego.

Projekt zakłada wykonanie poniżej przedstawionych prac w dwóch etapach:

Etap I

-  wykonanie podbudowy z tłucznia  szer. 3,70 m  o grubości 20 cm

-  wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia szer 3,50 m

-  odtworzenie rowów, przepustów i zjazdów

Etap II

-  wykonanie nawierzchni  z betonu asfaltowego grub. 2 x 4 cm

3.2.Parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne trasy przyjęto w oparciu o Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Droga gminna

- klasa techniczna drogi                           droga gminna „D”

- prędkość projektowa                              40km/godz.

- Szerokość jezdni                                     3,50m

- szerokości poboczy                                 2x 1,25m

- kategoria ruchu                                      KR-1

3.3.Konstrukcja nawierzchni

Biorąc pod uwagę istniejące i przewidywane warunki ruchowe oraz wodno-gruntowe, jak również przewidywany zakres robót przez inwestora , przyjęto do realizacji następującą konstrukcję nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego w/g PN-S-96025/2000 o uziarnieniu 0-12,8cm i grubości 2 x 4cm w II etapie

- w I etapie trzykrotne powierzchniowe utrwalenie szer 3,50 m

- Podbudowa  tłuczniowa szer.3,70 m grub. 20 cm

- Pobocza ziemne o szerokości  2 x 1,25cm

3.4.Przebieg drogi w planie.

Projektowany odcinek drogi składa się z  odcinków prostych oraz  załamań korekt i nie ma możliwości wykonania korekt łuków wymagających takich korekt ze względu na wąski pas drogowy, dlatego promienie łuków przyjęto maksymalne jakie było można wpisać w te załamania i pas drogowy.

3.5.Profil podłużny drogi

Istniejący profil podłużny jest w miarę płynny, dlatego pozostaje on w zasadzie bez zmian jedynie zostanie podniesiony o grubość ułożonych warstw konstrukcji nawierzchni z drobną korektą co zaznaczono na profilu.

3.6.Odwodnienie drogi.

Istniejące przepusty przebudować na przepusty Ø 60cm z rur PEHD o dł. 8,0 m.

Istniejące powierzchniowe odwodnienie nie ulegnie zmianie, umożliwia ono  odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni na teren wzdłuż drogi , nie nastąpi  zmian stanu wód na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunku odpływu wód opadowych, jedynie odtwarza się rowy wzdłuż drogi oraz wykonuje na nich przepusty na pola i do gospodarstw z rur PEHD o średnicy 60cm.

3.7.Oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Oznakowanie poziome – nie przewiduje się

Oznakowanie pionowe- przewiduje się oznakowanie skrzyżowań i znakami ostrzegawczymi  oraz ograniczenie szybkości do 40 km/godz, jak i ogranicza się wjazd pojazdów o ciężarze całkowitym do 10t z wyłączeniem dojazdów do gospodarstw,  nowe znaki pionowe ustawić w miejscach wskazanych w planie sytuacyjnym. Znaki  wykonane jako średnie z folią I-szej generacji na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy 70mm, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (stanowiącym złącznik do Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r.)

4.ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

- W wyniku realizacji przedsięwzięcia wystąpi poprawa warunków drogowych przez upłynnienie ruchu co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie hałasu i emisji spalin.

- Przebudowa  drogi nie wpłynie w czasie eksploatacji  na jakość środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

5.URZĄDZENIA OBCE

W pasie drogi i jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się urządzenia obce:

- kablowa linia telefoniczna – którą się pozostawia bez przebudowy a na odcinku od km 0 + 194 do km 0 + 273,gdzie znajduje się w linii rowu,wykonać przekrój jednostronny bez rowu na linii telefonicznej

- napowietrzna linia energetyczna, którą również pozostawia się bez przebudowy.

Ponieważ nie projektuje się przebudowy istniejących urządzeń podziemnych – kablowa linia telefoniczna nie uzgadnia się projektu w ZUD.

W trakcie realizacji robót należy zwrócić szczególną uwagę na prace w obrębie istniejącego kabla telefonicznego, a wszelkie wykopy wykonywać ręcznie.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów

- na całej długości odcinka wykonana będzie podbudowa tłuczniowej.

- wykonanie nawierzchni bitumicznej

- wykonanie poboczy umocnionych i ziemnych  oraz odtworzenie rowów

- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego

- roboty ziemne nasypy i wykopy

- przepusty

- zjazdy do gospodarstw

Wskazanie elementów zagospodarowanie terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Prace związane są z wykonywaniem robót „pod ruchem” tj. w warunkach funkcjonowania drogi i należy je odpowiednio przygotować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 	robót budowlanych.

Przy prowadzeniu robót niezbędne jest podjęcie czynności   mających na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstania wypadków i niebezpieczeństw.

Każda czynność powinna być omówiona pod kątem jej bezpiecznego wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem Kierownika Budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenie wskazówek co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z prowadzonymi robotami. Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót:

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne

- informowanie i powiadamianiu o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo.

- Harmonizacji i takiego prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze  gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne.

- Zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony.

- Zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa.

- Zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.).

- Zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

DANE WYJŚCIOWE

- Nazwa zadania: Budowa drogi w m. JANÓWEK na działkach:

działka nr 27

strona lewa: 98/4;100/4;102/1;105/1;107/1;119/1;111/1;113/1;115/1;117/1;119/1;120/1

strona prawa:  97/8;99/1;101/1;104/1;106/1;110/4;114/3;116/1;120/2;122/1

działka nr 128

strona lewa:  35/1

strona prawa:  123/2;124/1;125/1

działka nr 146

strona lewa:  129/1;130/2;131/2;132/2;133/2;134/1;135/1;136/1;137/1;143/1

strona prawa:  180/1;181/3;182/1;151/1;152/1;153/1;154/1;155/1;156/1;157/1;158/1

- Początek km 0+000         miejsce: krawędź nawierzchni bitumicznej drogi gminnej

- Koniec km  1+272           miejsce:granica działek 143/1 łącznie z krzyżówką

- Szerokość pasa drogowego ewidencyjna: średnia 10 mb

- Szerokość istniejącej nawierzchni: średnio 3,5 m

- Rodzaj istniejącej nawierzchni: nawierzchnia żwirowa

- Odwodnienie: powierzchniowe rowami przydrożnymi

- Inne uwagi:

PLANOWANE ROBOTY

Klasa techniczna drogi – droga dojazdowa „D”

Kategoria ruchu KR- 1

- Podbudowa: rodzaj - tłuczniowa szer. 3,70 m grub. 20 cm

- Nawierzchnia: rodzaj – w I etapie trzykrotne powierzchniowe utrwalanie szer 3,50 m

II etap nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 2 x 4 cm

- Pobocza: rodzaj - ziemne 2 x 1,25 m

- Odwodnienie: rowy przydrożne

- Przepusty pod koroną drogi wg  wyliczeń

- Oznakowanie: ograniczenie prędkości do 40 km/h, ograniczenie nośności do 10 ton (nie dotyczy dojazdów do posesji)

- Inne uwagi: zaprojektować zjazdy do posesji. Przewidzieć dwuetapowość robót  (roboty z betonu asfaltowego w II etapie)

UZGODNIENIA