| Kompleksowe Usługi Elektro-Energetyczne mgr.inż.Bogdan J. Uzar |  | 96-330 Puszcza Mariańska, Wola Polska 5 |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45231400-9 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |
| --- | --- | --- |
| 45316110-9 |  | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowy Rynek -przebudowa oświetlenia |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | ul. Sienkiewicza i Nowy Rynek |
| INWESTOR | : | Miasto Gmina Mszczonów |
| ADRES INWESTORA | : | 96 -320 Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 |
| BRANŻA | : | ELEKTRYCZNA |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Andrzej Bartosik |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | : | mgr.inż. Bogdan Uzar |
| DATA OPRACOWANIA | : | Maj 2010r. |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S |
| --- | --- | --- |
| Zysk [Z] | % | R+Kp(R), M, S+Kp(S) |
| VAT [V] | % | S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) |

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania Maj 2010r. |  | Data zatwierdzenia |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys obejmuje przebudowę oświetlenia ulicy Sienkiewicza i Nowy Rynek w Mszczonowie. W ramach przebudowy
wymienionych ulic przewiduje się likwidację istniejacych linii napowietrznych n.n. i zastąpienie zasilania budynków siecią elektroenergetyczną kablową n.n. Wobec powyższego konieczne jest wykonanie kablowe oświetlenia ulic.

W ramach oświetlenia ulicy Sienkiewicza i Nowy Rynek przewiduje się wybudowanie dwóch linii kablowych oświetleniowych wyprowadzonych z szafki sterowania oświetleniem zlokalizowanej w istniejacej stacji transformatorowej 3 Maja nr 2-1714 .Sterowanie samoczynnie ze sterowania zegarem astronomicznym .
Jako latarnie oświetleniowe należy wykonać słupy stalowe stalowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego typu SM-3 W
o wysokości całkowitej około 6 m.Wysięgniki dwuramienne typu WTM-16/2 z oprawami OW 70W i OW 50W.Oprawy OW 50W
montowane będą na niższym ramieniu wyśięgnika od strony chodnika.Słupy powinny być wyposażone w uchwyty do mocowania
kwietników i flag. Oświetlenie wykonać obwodem nr 1i 2 każdy do oświetlenia jednej strony ulicy. Linie kablowe wykonać kablem
ziemnym YAKXS 4x35 mm2 ułożonym w ziemi na głębokości 0,7 m, na podsypce z piasku 2x10 cm, z przykryciem kabla folią
PCW-niebieską. Pod jezdniami kabel układać w rurze Arota SRS-110 natomiast skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnyn i wjazdami na posesje w rurze Arota DVK 75 . Na trasie kabla w oznaczonych miejscach ustawić słupy oświetleniowe z wysięgnikami.
Przed ułożeniem kabla w wykopie między słupami w ul.Sienkiewicza i Nowy Rynek należy ułożyć bednarkę ocynkowaną Fe/Zn
25x4 mm do uziemienia słupów.
Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami, pod stałym 
i fachowym nadzorem, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami PNE.

2010-05 Mszczonów ul.Sienkiewicza i Nowy Rynek przebudowa oświetlenia ulicznego przedmiar.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowy Rynek do drogi powiatowej 4724W- przebudowa oświetlenia ulicznego przedmiar |
| 1 | 45231400-9 | Linia kablowa oświetleniowa n.n. |
| 1 d.1 | KNNR 5 0719-09 z.sz.2.14. 9902-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) | m2 |  |  |
|  |  | 675.5 | m2 | 675.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 675.500 |
| 2 d.1 | KNNR 5 0719-02 z.sz.2.14. 9902-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) | m2 |  |  |
|  |  | 25 | m2 | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 3 d.1 | KNNR 5 0701-04 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II 675 x04x08=216 | m3 |  |  |
|  |  | 216 | m3 | 216.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 216.000 |
| 4 d.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 725.5x04x08=232,16 | m3 |  |  |
|  |  | 232.16 | m3 | 232.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 232.160 |
| 5 d.1 | KNNR 5 0723-01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami | m |  |  |
|  |  | 47 | m | 47.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.000 |
| 6 d.1 | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m |  |  |
|  |  | 1300 | m | 1300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1300.000 |
| 7 d.1 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 8 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m |  |  |
|  |  | 1351 | m | 1351.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1351.000 |
| 9 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Arot SRS 75 | m |  |  |
|  |  | 226 | m | 226.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 226.000 |
| 10 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Arot DVK 75 | m |  |  |
|  |  | 300 | m | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 11 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35mm2 | m |  |  |
|  |  | 875 | m | 875.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 875.000 |
| 12 d.1 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS4x35mm2 | m |  |  |
|  |  | 733 | m | 733.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 733.000 |
| 13 d.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 448.16 | m3 | 448.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 448.160 |
| 14 d.1 | KNNR 5 0720-05 z.sz.2.14. 9902-01 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) | m2 |  |  |
|  |  | 675.5 | m2 | 675.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 675.500 |
| 15 d.1 | KNNR 5 0720-09 z.sz.2.14. 9902-01 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) | m2 |  |  |
|  |  | 25 | m2 | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 16 d.1 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. |  |  |
|  |  | 64 | szt. | 64.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.000 |
| 2 | 45316100-6 | Osprzęt oświetleniowy |
| 17 d.2 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg SM-3W kolor czarny | szt. |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 18 d.2 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie WTM-16/2 | szt. |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 19 d.2 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl.przew. |  |  |
|  |  | 64 | kpl.przew. | 64.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.000 |
| 20 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OW 70W | szt. |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 21 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OW 50W | szt. |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 3 |  | Pomiary pomontażowe |
| 22 d.3 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. |  |  |
|  |  | 32 | odc. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 23 d.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)uziom ochronników | szt. |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 24 d.3 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl.pom. |  |  |
|  |  | 32 | kpl.pom. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |