## PRZEDMIAR ROBÓT

do projektu budowlanego PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI

DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL WE WSI OSUCHÓW GM. Mszczonów

- Roboty przygotowawcze

- prace pomiarowe liniowe			 	        250 m

- usunięcie zakrzaczenia i karczowanie 		         150 m2

- zdjęcie warstwy humusu (na odkład ) 250 x 4,2 x0,2 = 210 m3

2.	Roboty ziemne

- wykopy w gruncie III-IV kat. wykonane ręcznie

i mechanicznie/ spychacz, koparka 0.4 , samochody – wywrotki

/250 x(0,4+1,4)/2x0,5 = 112,5m3

- uformowanie nasypu i zagęszczenie warstwami  250x 6 x 0,5=  750 m3

- dowóz ziemi z ukopu   750 m3-112,5m3	=	       637,5 m3

- plantowanie poboczy i skarp	                             975 m2

- Roboty nawierzchniowe

- Warstwa filtracyjna z piasku.grub.10 cm

250x4,20 = 	          				      1050 m2

- Rozścielenie i zagęszczenie warstwy z kruszywa łamanego

0-63mm grub.15cm  na szer.4,20  250 x 4,2 = 1050 m2

- Destrukt (frezowany asfalt) grub.10cm

250x4,0x0,1   = 1000 m2

- Odwodnienie

- Przepust  2 szt. ( 60 długości  10 i 8 m	z murkami oporowymi  oraz zjazd  na działkę 4 mb			   22,0 m

- Oznakowanie;

Znaki na słupkach stalowych, wielkości znaków średnich z folii odblaskowej I generacji – 4 szt. (B-33) (20) - 2 szt. i (A-3) – 2 szt.