|  | KOSZTORYS PRZEDMIAROWY |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Przebudowa linii SN 15kVkolidującej z proj.parkiem wodnym |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Mszczonów ul.Warszawska |
| INWESTOR | : | Miasto Gmina Mszczonów |
| ADRES INWESTORA | : | 96-320 Mszczonów ul. Grójecka 45 |
| BRANŻA | : | elektryczna |

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Data zatwierdzenia |

2006-10 Mszczonów przebudowa linii SN 15kV przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Norma | Nakłady | Cena | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linie kablowe SN 15kV |
| 1 d.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 0.4*1*370 obmiar = 148m3 |
| R:robocizna | r-g | 2.240000 | 331.5200 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 1x0.4x370 obmiar = 148m3 |
| R:robocizna | r-g | 0.100000 | 14.8000 |  |  |  |  |
| S:koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM | m-g | 0.100000 | 14.8000 |  |  |  |  |
| S:koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 | m-g | 0.180000 | 26.6400 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 0.6x1x60 obmiar = 36m3 |
| R:robocizna | r-g | 2.240000 | 80.6400 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 5 0723-03 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami obmiar = 20m |
| R:robocizna | r-g | 2.100000 | 42.0000 |  |  |  |  |
| M:rury stalowe przewodowe bez szwu | m | 1.040000 | 20.8000 |  |  |  |  |
| M:bale iglaste obrzynane | m3 | 0.002100 | 0.0420 |  |  |  |  |
| M:krawędziaki iglaste | m3 | 0.004200 | 0.0840 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 0.026300 | 0.5260 |  |  |  |  |
| S:dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t | m-g | 0.625000 | 12.5000 |  |  |  |  |
| S:pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm | m-g | 0.625000 | 12.5000 |  |  |  |  |
| S:zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny | m-g | 0.625000 | 12.5000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm obmiar = 36m |
| R:robocizna | r-g | 0.128000 | 4.6080 |  |  |  |  |
| M:rury przewodowe z PCW | m | 1.040000 | 37.4400 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 0.014000 | 0.5040 |  |  |  |  |
| S:żuraw samochodowy | m-g | 0.007000 | 0.2520 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m obmiar = 740m |
| R:robocizna | r-g | 0.012600 | 9.3240 |  |  |  |  |
| M:piasek | m3 | 0.056000 | 41.4400 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:samochód samowyładowczy | m-g | 0.008000 | 5.9200 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m obmiar = 60m |
| R:robocizna | r-g | 0.017900 | 1.0740 |  |  |  |  |
| M:piasek | m3 | 0.076000 | 4.5600 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:samochód samowyładowczy | m-g | 0.011400 | 0.6840 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 5 0713-0235 | Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli obmiar = 204m |
| R:robocizna | r-g | 0.127000 | 25.9080 |  |  |  |  |
| M:Kabel XRUAHKXS 1x120mm2 | m | 1.040000 | 212.1600 |  |  |  |  |
| M:wazelina techniczna | kg | 0.040000 | 8.1600 |  |  |  |  |
| M:opaski kablowe typu Oki | szt | 0.080000 | 16.3200 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 0.006700 | 1.3668 |  |  |  |  |
| S:przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0.004400 | 0.8976 |  |  |  |  |
| S:ciągnik kołowy | m-g | 0.004400 | 0.8976 |  |  |  |  |
| S:żuraw samochodowy | m-g | 0.004400 | 0.8976 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 5 0717-06 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych obmiar = 60m |
| R:robocizna | r-g | 0.600000 | 36.0000 |  |  |  |  |
| M:Kabel XRUAHKXS 1x120mm2 | m | 1.040000 | 62.4000 |  |  |  |  |
| M:rura stalowa | m | 1.040000 | 62.4000 |  |  |  |  |
| M:uchwyty stalowe odstępowe | szt | 1.000000 | 60.0000 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 0.006700 | 0.4020 |  |  |  |  |
| S:przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0.004400 | 0.2640 |  |  |  |  |
| S:ciągnik kołowy | m-g | 0.004400 | 0.2640 |  |  |  |  |
| S:żuraw samochodowy | m-g | 0.004400 | 0.2640 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie kabel XRUHAKXS 1x120 obmiar = 2460m |
| R:robocizna | r-g | 0.064600 | 158.9160 |  |  |  |  |
| M:Kabel XRUAHKXS 1x120mm2 | m | 1.040000 | 2558.4000 |  |  |  |  |
| M:wazelina techniczna | kg | 0.011000 | 27.0600 |  |  |  |  |
| M:opaski kablowe typu Oki | szt | 0.100000 | 246.0000 |  |  |  |  |
| M:folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II | m2 | 0.420000 | 1033.2000 |  |  |  |  |
| M:słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | szt | 0.015000 | 36.9000 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 0.014900 | 36.6540 |  |  |  |  |
| S:przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0.004500 | 11.0700 |  |  |  |  |
| S:ciągnik kołowy | m-g | 0.004500 | 11.0700 |  |  |  |  |
| S:żuraw samochodowy | m-g | 0.004500 | 11.0700 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.1 | KNNR 5 0729-02 | Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 120 mm2 na napięcie do 20 kV obmiar = 12szt. |
| R:robocizna | r-g | 2.680000 | 32.1600 |  |  |  |  |
| M:zestawy montażowe do wykonania głowic z taśm izolacyjnych na kablach | kpl | 1.000000 | 12.0000 |  |  |  |  |
| M:końcówki kablowe | szt | 1.000000 | 12.0000 |  |  |  |  |
| M:uchwyty uniwersalne typu UKU | szt | 1.000000 | 12.0000 |  |  |  |  |
| M:opaski kablowe typu Oki | szt | 1.000000 | 12.0000 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 d.1 | KNNR 5 0702-04 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II obmiar = 332m3 |
| R:robocizna | r-g | 0.020000 | 6.6400 |  |  |  |  |
| S:koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 | m-g | 0.050000 | 16.6000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.1 | KNNR 5 1302-01 | Badanie linii kablowej S.N. obmiar = 6odc. |
| R:robocizna | r-g | 11.800000 | 70.8000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Słupy linii SN-15kV |
| 14 d.2 | KNNR 5 1415-02 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów obmiar = 1.5m2 |
| R:robocizna | r-g | 0.440000 | 0.6600 |  |  |  |  |
| M:roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 0.690000 | 1.0350 |  |  |  |  |
| M:lepik asfaltowy | kg | 5.400000 | 8.1000 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 0.080000 | 0.1200 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 d.2 | KNNR 5 1402-02 | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m obmiar = 1stanow. |
| R:robocizna | r-g | 1.300000 | 1.3000 |  |  |  |  |
| M:deski iglaste obrzynane | m3 | 0.014000 | 0.0140 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 1.090000 | 1.0900 |  |  |  |  |
| S:urządzenie wiertnicze do otworów pod słupy | m-g | 0.900000 | 0.9000 |  |  |  |  |
| S:koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 | m-g | 0.900000 | 0.9000 |  |  |  |  |
| S:przyczepa skrzyniowa | m-g | 1.090000 | 1.0900 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.2 | KNNR 5 1405-06 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z fundamentem blokowym o żerdzi długości 12.0 m Kg 12/25 obmiar = 1słup |
| R:robocizna | r-g | 20.400000 | 20.4000 |  |  |  |  |
| M:żerdź wirowana 12/25 | szt | 1.000000 | 1.0000 |  |  |  |  |
| M:beton B 7.5 | m3 | 0.750000 | 0.7500 |  |  |  |  |
| M:płyta stopowa | szt | 1.020000 | 1.0200 |  |  |  |  |
| M:konstrukcje stalowe o masie do 10 kg | kg | 10.000000 | 10.0000 |  |  |  |  |
| M:konstrukcje stalowe o masie 10-25 kg | kg | 25.000000 | 25.0000 |  |  |  |  |
| M:konstrukcje stalowe o masie 25-50 kg | kg | 30.000000 | 30.0000 |  |  |  |  |
| M:konstrukcje stalowe o masie 50-100 kg | kg | 50.000000 | 50.0000 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 3.570000 | 3.5700 |  |  |  |  |
| S:żuraw samochodowy | m-g | 2.850000 | 2.8500 |  |  |  |  |
| S:przyczepa dłużycowa | m-g | 0.750000 | 0.7500 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.2 | KNNR 5 1407-03 | Montaż izolatorów odciągowych, kompozytowych dla linii o przekroju do 70 mm2 na słupach i stacji transformatorowej obmiar = 3szt. |
| R:robocizna | r-g | 0.480000 | 1.4400 |  |  |  |  |
| M:izolator odciągowy kompozytowy | szt | 1.020000 | 3.0600 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 0.160000 | 0.4800 |  |  |  |  |
| S:podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 0.280000 | 0.8400 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.2 | KNNR 5 1407-01 | Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej obmiar = 3szt. |
| R:robocizna | r-g | 0.250000 | 0.7500 |  |  |  |  |
| M:izolator pniowy stojący | szt | 1.020000 | 3.0600 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 0.090000 | 0.2700 |  |  |  |  |
| S:podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 0.150000 | 0.4500 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 d.2 | KNNR 5 1408-01 | Montaż ograniczników przepięć SBK- I - 24/10 na słupach obmiar = 6kpl. |
| R:robocizna | r-g | 4.130000 | 24.7800 |  |  |  |  |
| M:ogranicznik przepięć typu SBK - I - 24/10 | szt | 3.000000 | 18.0000 |  |  |  |  |
| M:zacisk odgałęźny | szt | 3.060000 | 18.3600 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 1.050000 | 6.3000 |  |  |  |  |
| S:podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 2.460000 | 14.7600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.2 | KNNR 5 1409-0201 | Montaż układów odłącznikowych ON/III 24/4 C obmiar = 2szt |
| R:robocizna | r-g | 11.200000 | 22.4000 |  |  |  |  |
| M:odłącznik napowietrzny | szt | 1.000000 | 2.0000 |  |  |  |  |
| M:napęd ręczny odłącznika | szt | 1.000000 | 2.0000 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 2.620000 | 5.2400 |  |  |  |  |
| S:żuraw samochodowy | m-g | 0.400000 | 0.8000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 d.2 | KNNR 5 1409-04 | Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowicę kablową i kabel - przewód uziemiający obmiar = 2m |
| R:robocizna | r-g | 0.230000 | 0.4600 |  |  |  |  |
| M:bednarka ocynkowana | m | 1.040000 | 2.0800 |  |  |  |  |
| M:objemka mocująca | szt | 1.010000 | 2.0200 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 0.060000 | 0.1200 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.2 | KNNR 5 1411-03 | Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej obmiar = 0.072km/3 przew. |
| R:robocizna | r-g | 133.000000 | 9.5760 |  |  |  |  |
| M:uchwyt przelotowo-narożny typ SO | szt | 12.120000 | 0.8726 |  |  |  |  |
| M:uchwyt krańcowy typ SO | szt | 12.120000 | 0.8726 |  |  |  |  |
| M:uchwyt oplotowo-skrętny typ SO | szt | 6.000000 | 0.4320 |  |  |  |  |
| M:rożki typu PSS | szt | 6.000000 | 0.4320 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| M:przewód Al napowietrzny izolowany 12/20 kV | m | 3120.000000 | 224.6400 |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 22.260000 | 1.6027 |  |  |  |  |
| S:żuraw samochodowy | m-g | 1.360000 | 0.0979 |  |  |  |  |
| S:przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 22.260000 | 1.6027 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 d.2 | KNNR 5 1416-01 | Wykonanie skrzyżowań linii N.N., S.N. telekomunikacjnych lub zabudowań dla przewodów o przekroju do 70 mm2 obmiar = 1skrzyż./3p |
| R:robocizna | r-g | 40.000000 | 40.0000 |  |  |  |  |
| M:złączki śrubowo-kabłąkowe | szt | 8.880000 | 8.8800 |  |  |  |  |
| M:złączki pętlicowe śrubowe | szt | 1.380000 | 1.3800 |  |  |  |  |
| M:słupy drewniane impregnowane | szt | 0.090000 | 0.0900 |  |  |  |  |
| M:krawędziaki iglaste | m3 | 0.010000 | 0.0100 |  |  |  |  |
| M:śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami | kg | 11.800000 | 11.8000 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 10.500000 | 10.5000 |  |  |  |  |
| S:przyczepa dłużycowa | m-g | 0.870000 | 0.8700 |  |  |  |  |
| S:żuraw samochodowy | m-g | 0.870000 | 0.8700 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 d.2 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III obmiar = 60m |
| R:robocizna | r-g | 0.950000 | 57.0000 |  |  |  |  |
| M:bednarka ocynkowana | m | 1.040000 | 62.4000 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 0.060000 | 3.6000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.2 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III obmiar = 36m |
| R:robocizna | r-g | 0.460000 | 16.5600 |  |  |  |  |
| M:pręty stalowe | m | 1.040000 | 37.4400 |  |  |  |  |
| M:materiały pomocnicze | % | 2.500000 |  |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 0.100000 | 3.6000 |  |  |  |  |
| S:wibromłot | m-g | 0.210000 | 7.5600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 d.2 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) obmiar = 2szt. |
| R:robocizna | r-g | 1.240000 | 2.4800 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Demontaż kolidującego odcinka linii napowietrznej SN 15kV |
| 27 d.3 | KNNR-W 9 131-03 | Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych obmiar = 0.6km/3 przew. |
| R:robocizna | r-g | 58.100000 | 34.8600 |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 12.720000 | 7.6320 |  |  |  |  |
| S:żuraw samochodowy | m-g | 0.690000 | 0.4140 |  |  |  |  |
| S:przyczepa skrzyniowa | m-g | 12.720000 | 7.6320 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 d.3 | KNNR-W 9 1309-01 | Demontaż układów odłącznikowych typu ON na słupie stojącym obmiar = 1szt. |
| R:robocizna | r-g | 8.880000 | 8.8800 |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 2.040000 | 2.0400 |  |  |  |  |
| S:żuraw samochodowy | m-g | 0.320000 | 0.3200 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.3 | KNNR-W 9 1304-02 | Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m obmiar = 4szt. |
| R:robocizna | r-g | 5.860000 | 23.4400 |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 2.840000 | 11.3600 |  |  |  |  |
| S:żuraw samochodowy | m-g | 2.260000 | 9.0400 |  |  |  |  |
| S:przyczepa dłużycowa | m-g | 0.580000 | 2.3200 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 d.3 | KNNR-W 9 1304-08 | Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych rozkracznychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m obmiar = 3szt. |
| R:robocizna | r-g | 11.400000 | 34.2000 |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 4.920000 | 14.7600 |  |  |  |  |
| S:żuraw samochodowy | m-g | 4.480000 | 13.4400 |  |  |  |  |
| S:przyczepa dłużycowa | m-g | 1.180000 | 3.5400 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 d.3 | KNNR-W 9 1303-02 | Demontaż izolatorów stojących na słupach leżących obmiar = 17szt. |
| R:robocizna | r-g | 0.120000 | 2.0400 |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 0.090000 | 1.5300 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 d.3 | KNNR-W 9 1303-03 | Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn, ŁO na słupach i stacji transformatorowej obmiar = 12szt. |
| R:robocizna | r-g | 0.380000 | 4.5600 |  |  |  |  |
| S:środek transportowy | m-g | 0.160000 | 1.9200 |  |  |  |  |
| S:podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 0.220000 | 2.6400 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 d.3 | KNNR-W 9 1307-01 | Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych pojedyńczych obmiar = 4szt. |
| R:robocizna | r-g | 2.500000 | 10.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 d.3 | KNNR-W 9 1307-03 | Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracznych obmiar = 3szt. |
| R:robocizna | r-g | 6.000000 | 18.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 d.3 | KNNR-W 9 0812-06 | Odłączenie kabli o przekroju żył do 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach obmiar = 6szt. |
| R:robocizna | r-g | 0.096000 | 0.5760 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| od (R, S) RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM |  |  |  |  |
| VAT [V] |  |  |  |  |
| od (S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Słownie: