Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza -wodociąg 3.ath

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowościach: Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza - rury PVC-U. - |
| 1 | SIEC WODOCIĄGOWA - Roboty przygotowawcze i ziemne - kod CPV: 45.11.12.00-0 |  |  |  |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie równinnym (9318.0+1123.2)*0.001 | km km | 10.441 |  |
|  |  |  | RAZEM | 10.441 |
| 2 d.1 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 3 d.1 | Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV (objętość gruntu pozostawiona do zasypki) (8671.20*1.0*1.54)+(1123.20*1.0*1.56) | m3 m3 | 15105.840 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15105.840 |
| 4 d.1 | Wykopy z transpoprtem urobku na odl.do 1 km (całkowita objętość wykopów pomniejszona o objętość zasypki gruntem rodzimym) [(8671.20+1123.20)*1.0*(1.8+0.05+0.10)1-15105.84 | m3 m3 | 3993.240 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3993.240 |
| 5 d.1 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 3993.24 | m3 m3 | 3993.240 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3993.240 |
| 6 d.1 | Wykopy ręczne 955 | m3 m3 | 955.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 955.000 |
| 7 d.1 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 2*(8671.20+1123.2)*1.95 | m2 m2 | 38198.160 |  |
|  |  |  | RAZEM | 38198.160 |
| 8 d.1 | Podsypka piaskowa pod rurociągi grub. 10 cm (8671.20+1123.20)*1.0*0.1 | m3 m3 | 979.440 |  |
|  |  |  | RAZEM | 979.440 |
| 9 d.1 | Obsypka piaskowa rurociągu o grub. warstwy 11 cm (1.0*0.11*8671.20)-0.785*0.11*0.11*8671.20 | m3 m3 | 871.469 |  |
|  |  |  | RAZEM | 871.469 |
| 10 d.1 | Obsypka piaskowa rurociągu o grub. warstwy 9 cm (1.0*0.09*1123.20)-(0.785*0.09*0.09*1123.20) | m3 m3 | 93.946 |  |
|  |  |  | RAZEM | 93.946 |
| 11 d.1 | Nadsypka piaskowa grub. 20 cm ponad wierzch rurociągu 1.0*0.2*(8671.20+1123.20) | m3 m3 | 1958.880 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1958.880 |
| 12 d.1 | Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) gruntem rodzimym - 80% objętości zasypki [(8671.20*1.0*1.54)+(1123.20*1.0*1.56)1*0.8 | m3 m3 | 12084.672 |  |
|  |  |  | RAZEM | 12084.672 |
| 13 d.1 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami - 20% objętości zasypki [(8671.20*1.0*1.54)+(1123.20*1.0*1.56)1*0.2 | m3 m3 | 3021.168 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3021.168 |
| 14 d.1 | Dowóz piasku na podsypkę, obsypkę i nadsypkę z odl. 1 km 979.44+871.47+93.95+1958.88 | m3 m3 | 3903.740 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3903.740 |
| 15 d.1 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 3903.74 | m3 m3 | 3903.740 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3903.740 |
| 16 d.1 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m 46 | kpl. kpl. | 46.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 17 d.1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m 46 | kpl. kpl. | 46.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 18 d.1 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów; element o rozpiętości 4 m (wodociągi - 2 szt, rurociągi melioracyjne - 36 szt) 38 | kpl. kpl. | 38.000 |  |

-1 -

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 7028 dla Izabela Drobnik-Kamińska

Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza -wodociąg 3.ath

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RAZEM | 38.000 |
| 19 d.1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów; element o rozpiętości 4 m 38 | kpl. kpl. | 38.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 38.000 |
| 20 d.1 | Studzienki zbiorcze odwodnieniowe na sieci głęb 1,0 m z kręgów betonowych o śr. 1,0 m. RZECZYWISTĄ ILOŚĆ STUDZIENEK OKREŚLI INSPEKTOR NADZORU. Krotność = 0.5 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 21 d.1 | Pompowanie wody z wykopu o wydajności 0,12 m3/h pompą Qmax=10,m3/h i H=10-2 słw. RZECZYWISTĄ LICZBĘ GODZIN POMPOWANIA OKREŚLI INSPEKTOR NADZORU. 288 | godz. godz. | 288.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 288.000 |
| 22 d.1 | Odtworzenie częściowe rowów 300 | m m | 300.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 2 | SIEC WODOCIĄGOWA - Roboty montażowe - kod CPV: 45.23.12.20-3 |  |  |  |
| 23 d.2 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami PE-HD ośr. 110x8,1 mm w gruntach kat.III-IV (Prof 8-12,0 m, 13,0 m; Prof 19-12, 0 m (" III"); Prof 20-12,0 m ("VII")) 12.0+13.0+12.0+12.0 | m m | 49.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 49.000 |
| 24 d.2 | Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami PE-HD o śr. 110 x 8,1 mm w gruntach kat.III-IV (Prof 19 - 23,8 m ("II"); Prof 20 - 25,0 m ("VIII" )) 23.8+25.0 | m m | 48.800 |  |
|  |  |  | RAZEM | 48.800 |
| 25 d.2 | Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV (Prof 19 - 64,0 m ("IV"), 87,2 m ("II"), 55,3 m ("II")). 64.0+87.2+55.3 | m m | 206.500 |  |
|  |  |  | RAZEM | 206.500 |
| 26 d.2 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm 21 | złącz, złącz. | 21.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 27 d.2 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-wych o śr. zewn. 110 mm - kolana 90 st 2 | złącz, złącz. | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 28 d.2 | Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami AROT DVK160 (Prof 1 -12,0 m, 4,0 m, 12,0 m, 12,0 m; Prof 2-6,0m, 12,0 m; Prof 3-12,0m, 12,0 m; Prof 4-12,0 m, 12,0 m; Prof 5-14,5 m, 12,0 m ("IX"); Prof 7 -15,0 m ("X"), 12,0 m, 13,0 m, 12,0 m, 12,0 m; Prof 10-12,0 m; Prof 13 -14,0 m ("XI"), 14,0 m ("XII"), 16,0 m, 16,0 ("XIII"); Prof 15-14,0 m ("XIII"); Prof 18 -12,0 m ("VI"); Prof 19 -12,0 m ("V"); Prof 22-12,0m, 12,0 m, 12,0 m) (12.0+4.0+12.0+12.0)+(6.0+12.0)+(12.0+12.0)+(12.0+12.0)+(14.5+12.0)+(15.0+12.0+ 13.0+12.0+12.0)+(12.0)+(14.0+14.0+16.0+16.0)+(14.0)+(12.0)+(12.0)+(12.0+12.0+12.0) | m m | 342.500 |  |
|  |  |  | RAZEM | 342.500 |
| 29 d.2 | Ocieplenie rur ochronnych (osłonowych) AROT DVK160 mm granulatem styropianowym (Prof 2-6,0m; Prof 5-14,5 m) 6.0+14.5 | m m | 20.500 |  |
|  |  |  | RAZEM | 20.500 |
| 30 d.2 | Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC-U PN10 SDR26 łączone na wcisk o śr.ze-wnętrznej 110 mm 9013.7 | m m | 9013.700 |  |
|  |  |  | RAZEM | 9013.700 |
| 31 d.2 | Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC-U PN10 SDR 26 łączonych na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm 1123.20 | m m | 1123.200 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1123.200 |
| 32 d.2 | Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe równoprzelotowe o śr. 100 mm 10 | szt szt | 10.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 33 d.2 | Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110/110/90 mm 68 | szt szt | 68.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 68.000 |
| 34 d.2 | Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - łuki 11 st 17 | szt szt | 17.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 17.000 |

-2-

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 7028 dla Izabela Drobnik-Kamińska

Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza -wodociąg 3.ath

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 d.2 | Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - łuki 22 st 22 | szt szt | 22.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 36 d.2 | Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - łuki 30 st 25 | szt szt | 25.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 37 d.2 | Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - łuki 45 st 3 | szt szt | 3.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 38 d.2 | Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - łuki 90 st 35 | szt szt | 35.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 39 d.2 | Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - za-ślepki kołnierzowe 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 40 d.2 | Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm - łuk 11 st 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 41 d.2 | Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm - łuk 22 st 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 42 d.2 | Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm - łuk 30 st 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 43 d.2 | Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm - łuk 45 st 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 44 d.2 | Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm - łuk 90 st 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 45 d.2 | Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe o śr. 100 mm montowane na rurociągach PVC z obudową teleskopową np. prod. JAFAR Jasło + skrzynka żeliwna duża typu ciężkiego 24 | kpl. kpl. | 24.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 46 d.2 | Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe o śr. 80 mm montowane na rurociągach PVC z obudową teleskopową np. prod. JAFAR Jasło + skrzynka żeliwna duża typu ciężkiego 5 | kpl. kpl. | 5.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 47 d.2 | Hydranty pożarowe nadziemne, zabezpieczone w przypadku złamania o śr. 80/1500 mm np. prod. JAFAR Jasło + skrzynka żeliwna duża typu ciężkiego 62 | kpl kpl | 62.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 48 d.2 | Bloki podporowe pod zasuwy i hydranty 3.9 | m3 m3 | 3.900 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.900 |
| 49 d.2 | Bloki betonowe oprowe na załamaniach trasy i odgałęzieniach 4.0 | m3 m3 | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 50 d.2 | Obudowa betonowa pod skrzynki zasuw (zasuwy i hydranty) 91 | m2 m2 | 91.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 91.000 |
| 51 d.2 | Oznakowanie zasuw i hydrantów - tabliczki oznaczeniowe na słupku betonowym 105 | kpl. kpl. | 105.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 105.000 |
| 52 d.2 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą szer. 10 cm z wkładką metaliczną 9013.70 | m m | 9013.700 |  |
|  |  |  | RAZEM | 9013.700 |
| 53 d.2 | Zestaw do redukcji ciśnienia - studnia z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1 | stud. stud. | 1.000 |  |

-3-

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 7028 dla Izabela Drobnik-Kamińska

Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza -wodociąg 3.ath

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 54 d.2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -2 | [0.5 m] stud. [0.5 m] stud. | -2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | -2.000 |
| 55 d.2 | Zestaw do redukcji ciśnienia o śr. 100 mm zamontowany w studni z kręgów betonowych: zawór redukcyjny C-101C SOCLA o śr.1OO mm, przepustnice międzykoł-nierzowe o śr.1OO mm, króćce żeliwne dwu kołnierzowe o śr.1OO mm 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 56 d.2 | Zestaw do redukcji ciśnienia o śr. 100 mm - obejście - zasuwa żel. kołnierzowa o śr.1OO mm, króćce żeliwne dwu kołnierzowe śr.1OO mm, kolana żeliwne dwu kołnierzowe śr.1OO mm, 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 57 d.2 | Połączenie z rurociągiem PCV-U - króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 58 d.2 | Podłączenie sieci wodociągowej do istniejącego układu - demontaż kolana z PCW o śr. zew. 110 mm 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 59 d.2 | Podłączenie sieci wodociągowej do istniejącego układu - trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy równo przelotowy o śr. 100 mm 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 60 d.2 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC o śr. zewn. 110 mm 1 | 200m -1 prób. 200m -1 prób. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 61 d.2 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. zewn. 110 mm 1 | odc.200 m odc.200 m | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 62 d.2 | Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. zewn 110 mm 1 | odc.200 m odc.200 m | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - Roboty przugotowawcze i ziemne - kod CPV: 45.11.12.00-0 |  |  |  |
| 63 d.3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie równinnym 2193.6*0.001 | km km | 2.194 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.194 |
| 64 d.3 | Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV (objętość gruntu pozostawiona do zasypki) 2193.6*0.9*1.58 | m3 m3 | 3119.299 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3119.299 |
| 65 d.3 | Wykopy z transpoprtem urobku na odl.do 1 km (całkowita objętość wykopów pomniejszona o objętość zasypki gruntem rodzimym) [2193.60*0.9*(1.8+0.02+0.10)1-3119.3 | m3 m3 | 671.241 |  |
|  |  |  | RAZEM | 671.241 |
| 66 d.3 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 671.24 | m3 m3 | 671.240 |  |
|  |  |  | RAZEM | 671.240 |
| 67 d.3 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 2*2193.60*1.92 | m2 m2 | 8423.424 |  |
|  |  |  | RAZEM | 8423.424 |
| 68 d.3 | Wykopy ręczne 625 | m3 m3 | 625.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 625.000 |
| 69 d.3 | Podsypka piaskowa pod rurociągi grub. 10 cm 2193.60*0.9*0.1 | m3 m3 | 197.424 |  |
|  |  |  | RAZEM | 197.424 |
| 70 d.3 | Obsypka i nadsypka piaskowa nad rurociąg o grub. warstw 4 cm + 20 cm | m3 |  |  |

-4-

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 7028 dla Izabela Drobnik-Kamińska

Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza -wodociąg 3.ath

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [2193.6*0.9*(0.04+0.2)l-0.785*0.04*0.04*2193.60 | m3 | 471.062 |  |
|  |  |  | RAZEM | 471.062 |
| 71 d.3 | Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) gruntem rodzimym 2193.60*0.9*(1.92-0.10-0.04-0.20) | m3 m3 | 3119.299 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3119.299 |
| 72 d.3 | Dowóz piasku na podsypkę, obsypkę i nadsypkę z odl. 1 km 197.424+471.062 | m3 m3 | 668.486 |  |
|  |  |  | RAZEM | 668.486 |
| 73 d.3 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 668.486 | m3 m3 | 668.486 |  |
|  |  |  | RAZEM | 668.486 |
| 4 | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - Roboty montażowe - kod CPV: 45.23.12.20-3 |  |  |  |
| 74 d.4 | Montaż rurociągów z rur PE-HD o śr. nominalnnej 40 mm z rur w zwojach 2193.6 | m m | 2193.600 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2193.600 |
| 75 d.4 | Podłączenie przyłączy do sieci wodociągowej - nawiertko-zasuwa samonawiercająca do rur PVCo śr. 110/40 mm 76 | szt. szt. | 76.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 76.000 |
| 76 d.4 | Zasuwy o śr. 40 mm montowane na rurociągach PE z obudową teleskopową i skrzynką uliczną np. prod. JAFAR Jasło - zasuwy odcinające na przyłączach 76 | kpl. kpl. | 76.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 76.000 |
| 77 d.4 | Studnie wodomierzowe mrozoodporne np. "KAJMA" lub "Danwell" z wyposażeniem (zawory odcinające 3 szt, zawór antyskażeniowy EA, rury przyłączeniowe PE, złączka PE o śr. 32 mm) 17 | stud. stud. | 17.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 78 d.4 | Wodomierze jednostrumieniowe makrobieżne hybrydowe Js-2,5 np. prod FILA 76 | kpl. kpl. | 76.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 76.000 |
| 79 d.4 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy Js-2,5 o śr. 20 mm w rurociągach z PE - zestawy wodomierzowe w budynkach 76-17 | kpl. kpl. | 59.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 59.000 |
| 80 d.4 | Zawory antyskażeniowe typu EA o śr. nominalnej 20 mm - zestawy wodomierzowe w budynkach 76-17 | szt. szt. | 59.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 59.000 |
| 81 d.4 | Rurociągi z PE o śr. 40 mm - podejścia do zestawów wodomierzowych w budynkach (76-17)*2.0 | m m | 118.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 118.000 |
| 82 d.4 | Rura ochronna (osłonowa) stalowa o śr. 65 mm, L= 0,5 m, obustronnie zamknięte -przejście przyłącza wodociągowego pod fundamentem budynku (76-17)*1 | szt szt | 59.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 59.000 |
| 83 d.4 | Rura ochronna (osłonowa) stalowa o śr. 65 mm, L= 0,2 m, obustronnie zamknięte -przejście przyłącza wodociągowego przez strop budynku (76-17)*1 | szt szt | 59.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 59.000 |
| 84 d.4 | Rury ochronne (osłonowe) z PCW o śr.nom. 63 mm - na wjazdach do posesji 103 | m m | 103.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 103.000 |
| 85 d.4 | Oznakowanie przyłączy - tabliczki oznaczeniowe na słupku betonowym 76 | kpl. kpl. | 76.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 76.000 |
| 86 d.4 | Próba wodna szczelności przyłączy wodociągowych z rur typu PE-HD o śr. zewn. 40 mm 1 | 200m -1 prób. 200m -1 prób. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 87 d.4 | Dezynfekcja rurociągów przyłączy wodociągowych o śr. zewn. 40 mm 1 | odc.200 m odc.200 m | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |

-5-

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 7028 dla Izabela Drobnik-Kamińska

Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza -wodociąg 3.ath

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 d.4 | Dwukrotne płukanie przyłączy wodociągowej o śr. zewn 40 mm 1 | odc.200 m odc.200 m | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |

-6-

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 7028 dla Izabela Drobnik-Kamińska