#### Droga gminna WYGNANKA-EDWARDOWO

### PB-W PRZEBUDOWY

### PRZEDMIAR ROBÓT

- Roboty przygotowawcze

- prace pomiarowe liniowe			 		  1460 m

2.	Roboty ziemne

- wykopy w gruncie III-IV kat. Wykonany ręcznie

i mechanicznie

/ spychacz, koparka 0.4 , samochody – wywrotki /        479 m3

- uformowanie nasypu i zagęszczenie warstwami	  332 m3

- wywóz zbędnej ziemi                       			  147 m3

- plantowanie poboczy i skarp	                                3942 m2

3.	Roboty nawierzchniowe

- Rozścielenie i zagęszczenie warstwy z kruszywa łamanego

0-63mm śr.grub.10cm  na szer.3,70m

(1460x3,7+13,75x2)x0,1			  		       543 m3

- beton asfaltowy gruboziarnisty półścisły  śr.grub.5 cm

na szer. 3,6m -warstwa nośna  5256 x 0,05=		   264,18 m3

- beton asfaltowy średnioziarnisty ścisły  grub.3 cm

na szer.3,50m -warstwa ścierna (5110 +13,72) x 0.03=  153,41 m3

- Odwodnienie

- Przepust ( 50 długości 7,0m szt. 1                                       7 m

- Przepust ( 40 długości 5,0m szt. 2                                     10 m

- Pospółka 7x05x0,3+10x0,4x0,2=				    1,85 m3

- Płyty chodnikowe 35x35x5

550x2x0,35=							385 m2   (3143 szt)

- podsypka cem-piask. Grub.5cm

(550x2x0,35x0,05)=						19,25 m