- Przedsiębiorca: 	              „BUDOKRUSZ” Sp. z o.o.

Odrano Wola, ul. Osowiecka 47

05-825 Grodzisk Mazowiecki

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

PROJEKTOWANEJ EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO

z części złoża „WRĘCZA-OLSZÓWKA II”

dz. nr ewid. 37/3 i 39

obręb Wręcza A

dz. nr ewid. 213, 214, 215, 216, 217, 218 219 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227/1 i 341

obręb Wręcza

miejscowość: Wręcza A, Wręcza

gmina: Mszczonów

powiat: żyrardowski

woj. : mazowieckie

Opracowanie:

mgr Tomasz Janicki

Egz. 1

Sochaczew, 2009 r.
str.

| Spis treści |  |
| --- | --- |
| 1. WSTĘP | 4 |
| 1.1. Cel i podstawa opracowania | 4 |
| OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA | 5 |
| Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji | 5 |
| 2.2. Główne cechy charakterystyczne eksploatacji | 5 |
| Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania zakładu górniczego | 6 |
| ELEMENTY PRZYRODNICZE ŚRODOWISKA OBJĘTE ZAKRE- SEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ EKSPLOATACJI | 9 |
| 3.1. Warunki klimatyczne i stan atmosfery | 9 |
| 3.2. Klimat akustyczny | 9 |
| 3.3. Powierzchnia łącznie z glebą | 10 |
| 3.4. Wody powierzchniowe i podziemne | 10 |
| 3.5. Szata roślinna i świat zwierzęcy | 10 |
| 3.6. Ludzie | 10 |
| 4. WARIANTY PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA | 10 |
| 4.1. Wariant „zero” – niepodjęcie przedsięwzięcia | 10 |
| 4.2. Wariant „rozwój” – realizacja eksploatacji | 10 |
| UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO | 11 |
| 5.1. Oddziaływanie wariantu „zero” | 11 |
| 5.2. Oddziaływanie wariantu „rozwój” | 11 |
| 5.2.1 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz | 11 |
| 5.2.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne | 11 |
| 5.2.3. Wpływ na powietrze atmosferyczne | 12 |
| 5.2.4. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny, dobra materialne oraz dobra kultury | 12 |
| 5.2.5. Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska | 12 |
| PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRO- DOWISKO | 12 |
| ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE I KOMPENSACJA PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO | 13 |
| 8. MOŻLIWE KONFLIKTY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ EKSPLOATACJĄ | 13 |
| 9. PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘ- WZIĘCIA | 13 |
| 10. STRESZCZENIE INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE | 14 |
| 11. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄ- DZENIA RAPORTU | 14 |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki tekstowe

1.Mapa ewidencyjna gruntów objętych raportem

Załączniki graficzne

1. Mapa geologiczno-gospodarcza w skali 1:50 000

2. Mapa lokalizacji złoża skala 1:25 000

3a.Mapa sytuacyjno-wysokościowa Pole 1-4 w skali 1:2 000

3b. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Pole 7 i 8 w skali 1:1 000

4a. Mapa zakresu projektowanych prac górniczych Pole 1-4 skala 1:2 000

4b. Mapa zakresu projektowanych prac górniczych Pole 7 i 8 skala 1:1 000

1. Wstęp

1.1. Cel i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie przedsiębiorcy –  BUDOKRUSZ Sp. z o.o., ubiegającego się o koncesję na wydobywanie kopaliny – piasku – z części złoża kruszywa naturalnego WRĘCZA-OLSZÓWKA II zlokalizowanego na działkach nr ewid. 37/3 i 39, w obrębie Wręcza A oraz 213, 214, 215, 216, 217, 218 219 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227/1 i 341, położonych w obrębie Wręcza.

Będzie ono stanowić podstawę dla Burmistrza Miasta Mszczonowa do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia koniecznej do uzyskania koncesji na wydobycie kopaliny z przedmiotowego fragmentu złoża.

Zakres raportu został określony zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami).

Przedmiotowy raport jest niezbędny przedsiębiorcy do uzyskania koncesji na wydobycie kopaliny w granicach określonych w „Dodatku nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego WRĘCZA-OLSZÓWKA II” w myśl obowiązującego prawa geologicznego i górniczego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. Ust. 2005 r. nr 228 poz. 1947 z późn. zmianami).

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 26 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko” (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 z późn. zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie ma być realizowane w obrębie obszaru górniczego o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha, tj. na terenie obiektu zaliczonego do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport  jest wymagany. Przy opracowaniu raportu uwzględniono odpowiednie unormowania prawne:

- Ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r.(Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902 tekst jednolity)

- Ustawa „o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz, 628 z późn. zmianami)

- Ustawa "O ochronie gruntów rolnych i leśnych" z dnia 03.02.1995 r. (Dz. U. nr 16, poz. 78 z późn. zmianami).

- Rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004.Nr 257 poz. 2573, z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu” z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 1 poz. 12)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r w sprawie poziomów niektórych  substancji w powietrzu (Dz.U. z 2008r.  nr 47, poz. 281)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie wartości progowych poziomów hałasu” z dnia 9 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8 poz. 81)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie katalogu odpadów” z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 120 poz. 826)

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji.

Rozpatrywane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku – z części złoża WRĘCZA-OLSZÓWKA II obejmującej działki nr ewid. 37/3, 39 – w obrębie Wręcza A - oraz 213, 214, 215, 216, 217, 218 219 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227/1 i 341 - w obrębie Wręcza. Łączna powierzchnia tej części złoża wynosi 114 518 m2. Zasoby kopaliny – piasku – ustalone w dodatku do dokumentacji geologicznej, wynoszą 2 009 tys. ton.

Złoże kruszywa naturalnego WRĘCZA-OLSZÓWKA II zostało udokumentowane w 2004 r. w pięciu polach o łącznej powierzchni 483 091,3 m2 i zasobach, według stanu na 31.12.2003 r., 8 850 tys. ton. Na etapie ubiegania się o koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża opracowano w 2004 r. „Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej eksploatacji złoża”.  Koncesja na wydobywanie kopaliny została udzielona decyzją Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR-VI-7412/7/2004, z dnia 20.08.2004r. W opracowanym w 2006 r. „Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej” rozszerzono granice złoża w wyniku jego udokumentowania na działkach nr 28/4, 29/1, 29/4 i 29/5, położonych w miejscowości Wręcza. W 2006 r. przedsiębiorca opracował „Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej eksploatacji z części złoża WRĘCZA-OLSZÓWKA II” obejmującej wspomniane działki. W oparciu o sporządzony raport Burmistrz Miasta Mszczonów pismem z dnia 10.04.2007 r., znak: G.7624/30/2006/2007, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W 2009 r. opracowano „Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej”, w którym rozszerzono granice złoża m.in. o wymienione powyżej działki, które w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mszczonów są przeznaczone na eksploatację kopalin.

Obszar objęty przedmiotowym raportem położony jest w miejscowości Wręcza A – dz. 37/3 i 39 stanowiące Pola eksploatacyjne nr 7 i 8 (zał. 3b i 4b) oraz w miejscowości Wręcza – dz. nr 213, 214, 215, 216, 217, 218 219 220, 221, 223, 224, 225, 226 i 227/1, stanowiące część Pola eksploatacyjnego nr 1-4 (zał. 4a). Pole to jest eksploatowane od 2004 r. w części południowo-zachodniej, w oparciu o koncesję ważną do 2021 r. Na zachód od rozpatrywanego obszaru znajdują się wyeksploatowane i zrekultywowane w kierunku wodno-rolnym wyrobiska złóż WRĘCZA-OLSZÓWKA – Pole Wręcza oraz WRĘCZA-OLSZÓWKA II – Pole 2. Właścicielem gruntów jest BUDOKRUSZ sp. z o.o. Działka nr 341 stanowi część drogi gruntowej będącej własnością Gminy. Przedsiębiorca nabył prawo do w/w gruntów na podstawie umowy dzierżawy.

2.2. Główne cechy charakterystyczne eksploatacji.

Przedsięwzięcie związane z eksploatacją złoża będzie stanowić kontynuację eksploatacji prowadzonej od 2004 r. i będzie prowadzone tym samym systemem i przy zastosowaniu tych samych maszyn i urządzeń. W zakres eksploatacji wejdzie:

- udostępnienie złoża (zdjęcie nadkładu)

- samą eksploatację

- transport i przeróbkę

Nadkład usuwany będzie przy użyciu spycharki (przemieszczenie na małe odległości) oraz ładowarek i przemieszczany na obrzeża wyrobisk (poza obszar górniczy) na tymczasowe składowiska o maksymalnej wysokości 4 m i kącie nachylenia zboczy maks. 450. Kubatura nadkładu przewidzianego do usunięcia z obszaru objętego niniejszym opracowaniem wynosi około 114 tys. m3. Pojemność tymczasowych składowisk zlokalizowanych wokół wyrobiska wynosi około 60 tys. m3. Nadmiar będzie wywożony transportem samochodowym i przeznaczony do sukcesywnej rekultywacji wyrobisk złoża wyeksploatowanego.

Eksploatacja złoża będzie prowadzona odkrywkowo, dwoma piętrami wydobywczymi z dwóch poziomów eksploatacyjnych. Eksploatacja 1 piętra – suchego -  odbywać się będzie ze stropu odsłoniętego złoża, koparką podsiębierną.  Spąg 1 piętra eksploatacyjnego założono 1 m powyżej głębokości występowania zwierciadła wód gruntowych. Eksploatacja 2 piętra – zawodnionego -  odbywać się będzie pogłębiarką ssącą firmy Habermann, o napędzie elektrycznym, dla której poziomem eksploatacyjnym jest lustro wody. Przewiduje się, że wysokość ściany wydobywczej wynosić będzie dla złoża suchego – średnio 5 m; dla złoża zawodnionego – średnio 5,5 m. Zakłada się alternatywny wariant eksploatacji tylko jednym piętrem, pogłębiarką ssącą, z poziomu lustra wody (tak jest eksploatowane złoże na pozostałym obszarze).

Eksploatacja będzie przebiegać na większości obszaru głównie w warstwie zawodnionej. Urobek w postaci pulpy będzie transportowany z refulera (=koparki ssącej) rurociągiem na tymczasowe składowiska surowca bądź bezpośrednio do zakładu przeróbczego. Zarówno składowiska urobku jak i zakład przeróbczy są zlokalizowane poza rozpatrywanym obszarem, w rejonie Pola nr 3. Drugi zakład przeróbczy zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Pola 1-4. Przeróbka kopaliny polega na rozsiewaniu na mokro. Woda wykorzystana w procesie technologicznym jest odprowadzana systemem rurociągów z powrotem do wyrobiska.

Przedsiębiorca przewiduje eksploatować kruszywo z rozpatrywanego obszaru w ilości około 500 tys. ton rocznie. Eksploatacja będzie prowadzona całorocznie z przerwą w okresie  zimowym. Przy zasobach przemysłowych operatywnych (=możliwych do wydobycia) wynoszących na tym obszarze około 1500 tys. t  i utrzymaniu wielkości wydobycia na zakładanym poziomie złoże w granicach rozpatrywanego obszaru zostanie wyeksploatowane w ciągu około 3 lat.

Transport samochodowy kruszywa w granicach rozpatrywanego obszaru będzie obejmował ewentualną odstawę surowca eksploatowanego z piętra suchego do zakładu przeróbczego w Polu 1. W przypadku eksploatacji tylko refulerem transport samochodowy będzie stosowany do wywozu kopaliny uszlachetnionej z zakładu przeróbczego.

2.3. Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania zakładu górniczego.

Zanieczyszczenie powietrza.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. „w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu” normuje się:

- wartości odniesienia uśrednione dla 1 godziny

- wartości odniesienia uśrednione dla roku kalendarzowego

Wartości odniesienia dla zanieczyszczeń pyłowych zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia zawarto poniżej:

| Rodzaj zanieczyszczenia | jednostka | dla 1 godz. | dla roku kalendarzowego |
| --- | --- | --- | --- |
| Pył zawieszony PM10 | μg/m3 | 280 | 40 |
| Opad pyłu | g/(m2 x rok) | 200 |

Pomiarów emisji pyłów dla istniejącej kopalni kruszywa WRĘCZA-OLSZÓWKA II dotychczas nie prowadzono. Identyfikację przyczyn zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w przypadku ocenianego przedsięwzięcia przeprowadzono w oparciu o publikacje zamieszczone w „Ochronie powietrza atmosferycznego” i „Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w KWB Turów i w jej otoczeniu”. Odnoszą się one przede wszystkim do działalności odkrywkowych kopalń węgla brunatnego, w których występują zjawiska o znacznie większym nasileniu niż mieć to będzie miejsce w analizowanym przypadku, jednakże charakter niektórych z oddziaływań jest podobny.

Zanieczyszczenie atmosfery występować będzie w wyniku procesów technologicznych realizowanych bezpośrednio w wyrobisku. Zanieczyszczenie powietrza odbywać się będzie głównie przez emisję pyłów z wyrobiska, składowiska nadkładu i ewentualnych dróg transportu wewnętrznego (w przypadku osobnej eksploatacji 1 piętra – suchego). Analiza sposobu i warunków powstawania zanieczyszczeń wskazuje, że jest to głównie emisja niezorganizowana.

Źródła zanieczyszczeń powietrza będą należały do grupy źródeł wewnętrznych, związanych ściśle z procesem technologicznym wydobywania kruszywa w granicach obszaru górniczego. Stopień zanieczyszczenia powietrza zależeć będzie od wielu czynników, w tym od emisji powstałej w trakcie prowadzenia prac technologicznie związanych z eksploatacją, od wywiewania pyłów z pozbawionej roślinności powierzchni, od naturalnej cyrkulacji i wymiany powietrza w wyrobisku, które wykazują ścisły związek ze stanem równowagi atmosfery, od warunków meteorologicznych, rodzaju podłoża, itp.

Eksploatacja złoża będzie prowadzona w głównej mierze spod wody, zatem transport i odstawa (rurociąg) mokrego surowca na składowisko lub bezpośrednio do zakładu przeróbczego nie będzie źródłem zanieczyszczeń pyłowych. Znaczne ilości pyłów (30-400 mg/m3) wydzielają się podczas załadunku suchego kruszywa ze składowiska na samochody oraz załadunku do kosza zasypowego sortowni. Nie przewiduje się lokalizacji składowisk urobku na rozpatrywanym obszarze jak również zakłady przeróbcze są usytuowane poza rozpatrywanym terenem.

Powstawanie zanieczyszczeń pyłowych w wyniku erozji gleb z nienaruszoną strukturą ma miejsce przy prędkościach wiatru powyżej 4 m/s, zmierzonych przy powierzchni gleby. Wywiewanie pyłów dla wysuszonego podłoża (zwałowisko nadkładu) zachodzi przy prędkościach wiatru od 3 do 7 m/s.

Zanieczyszczenie atmosfery będzie także efektem pracy maszyn roboczych (spycharka, ładowarki), które emitować będą substancje gazowe powstałe w wyniku spalania paliw. Przyjmuje się, że z 1 dm3 benzyny powstaje 18 do 22 m3 spalin, a z 1 dm3 oleju napędowego 20 do 25 dm3 spalin. W gazach spalinowych pojazdów silnikowych stwierdza się ponad 150 różnych substancji. Oprócz składników nieorganicznych (CO2, CO, NO2, związki ołowiu) są to głównie związki pochodzenia organicznego. Z ekologicznego punktu widzenia, duże niebezpieczeństwo stwarzają węglowodory nienasycone i tlenki azotu ze względu na łatwość ich wchodzenia w reakcje chemiczne i przyczynianie się do powstawania smogu. Wśród węglowodorów 50% stanowią węglowodory alifatyczne, a około 30% pochodne tlenowe. Ołów w połączeniach organicznych jest emitowany w postaci pary lub aerozolu, natomiast w wypadku połączeń nieorganicznych – w postaci grubszych cząstek. Wielkość emisji szkodliwych związków zależeć będzie od rodzaju maszyn roboczych i ich stanu technicznego, zaś rozpraszanie zanieczyszczeń przede wszystkim od możliwości przewietrzania terenu. Teren przewidziany do eksploatacji stanowi prawie płaską, odkrytą powierzchnię. Przewaga wiatrów zachodnich powoduje, że zanieczyszczenia pyłowe w przeważającym okresie skierowane będą w stronę niezabudowanych gruntów uprawnych.

Klimat akustyczny

Dopuszczalny poziom hałasu na terenie o określonym charakterze zagospodarowania normowany jest przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. „w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” (Dz.U. 2007 Nr 120 poz. 826). Wyrażany jest on wartością równoważnego poziomu dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia. Stosownie do zapisu § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia – równoważny poziom dźwięku A, określany w decybelach [dB], jest to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa wartości średniej kwadratowej ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa się odrębnie dla godzin od 600 do 2200 i dla godzin od 2200 do 600. W załączniku do rozporządzenia zestawiono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla terenów zabudowy zagrodowej, wynoszą:

- w porze dziennej tj. w godzinach 600 ÷ 2200 - 55 dB,

- w porze nocnej tj. w godzinach 2200 ÷ 600    - 45 dB.

Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dotyczą:

- 8 najniekorzystniejszych godzin w ciągu dnia tj. w godzinach 600 ÷ 2200,

- najniekorzystniejszej 1 godziny w ciągu nocy tj. w godzinach 2200 ÷ 600.

Projektowana eksploatacja będzie odbywać się w porze dziennej.

Najbliższe obszary zabudowy zagrodowej znajdują się w odległości około 60 m na S od granicy Pola 8.  Na tych terenach dopuszczalny poziom hałasu nie może przekraczać następujących wartości:

- dzień (przedział czasu odniesienia T = 8h) – 55 dB

- noc (przedział czasu odniesienia T = 1h) – 45 dB

Po rozpoczęciu eksploatacji tego obszaru źródłami hałasu przemysłowego występującymi na jej terenie będą:

- koparka podsiębierna spalinowa (źródło punktowe)

- spycharka spalinowa (źródło punktowe)

- ładowarka spalinowa (źródło punktowe)

Wymienione urządzenia będą pracować okresowo (podczas eksploatacji części obszaru) w pobliżu zabudowań.

Obliczenie emisji hałasu wykonano dla założeń:

- urządzenia będące źródłami hałasu funkcjonować będą w systemie dwóch zmian dziennych, nie krócej niż 8h/dobę

- praca koparki będzie źródłem hałasu o mocy akustycznej 100 dB(A);

- praca spycharki będzie źródłem hałasu o mocy akustycznej 100 dB(A);

- praca ładowarki będzie źródłem hałasu o mocy akustycznej 95 dB(A);

- nie nastąpi kumulacja hałasu ze wszystkich urządzeń (spycharka i ładowarka będą pracować wymiennie tylko na etapie zdejmowania nadkładu, koparka – tylko na etapie eksploatacji złoża suchego).

Obliczenia emisji do środowiska hałasu, który będzie wywołany eksploatacją, wykonano programem ZEWHAŁAS 92, stosownie do instrukcji ITB-308. Ze względu na ograniczenia dostępnego programu obliczeniowego rozprzestrzeniania się hałasu, a także w celu uproszczenia obliczeń, wykonano je dla sytuacji modelowej zakładającej, że źródła hałasu oraz punkty obserwacyjne na obszarze zabudowy zagrodowej położone są na tym samym poziomie i nie ma między nimi pasów zieleni czy innych obiektów spełniających rolę ekranów.

Początek układu współrzędnych umieszczono w kierunku południowo-zachodnim od obszaru zabudowy w NW części Pola 2. Obliczenia wykonano dla zerowego poziomu tła akustycznego. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że projektowana eksploatacja nie wpłynie na pogorszenie warunków akustycznych w rejonie Pola 2 (hałas nie będzie przekraczał 40 dB). W porze nocnej zakład górniczy nie będzie funkcjonować i nie będzie stanowić jakiegokolwiek problemu w zakresie klimatu akustycznego.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2008r. Nr 138 poz. 865) usuwany i zwałowany w granicach terenu górniczego nadkład będzie należeć do odpadów wydobywczych. Nadkład złoża, o grubości od 0,3 do 2,0 m stanowi gleba, piaski gliniaste i pylaste oraz glina głównie piaszczysta. W okresie prowadzenia eksploatacji nadkład będzie usunięty i przemieszczony na tymczasowe składowiska zlokalizowane wzdłuż granicy wyrobiska. Kubatura nadkładu przewidzianego do usunięcia wynosi około 114 tys. m3. Nadkład przemieszczony na składowiska, po zakończeniu eksploatacji poszczególnych partii złoża, będzie wykorzystany do rekultywacji wyrobisk - złagodzenia nachylenia skarp stałych wyrobisk. Rekultywację wyrobisk będzie prowadzić się sukcesywnie, w miarę eksploatacji poszczególnych pól. Przedsiębiorca wystąpi do organu koncesyjnego o wprowadzenie zmiany w zapisie koncesji w celu określenia warunków i sposobu zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż.

W trakcie działalności górniczej będą powstawać następujące odpady:

- zużyte oleje nie zawierające związków chlorowcoorganicznych (13 01 10)

- zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków

chlorowcoorganicznych (13 01 10)

- zaolejone czyścidła, rękawice, filtry olejowe (15 02 02)

- lampy fluorescencyjne (16 02 13)

- zużyte akumulatory ołowiowe (16 06 01)

Gospodarka w/w odpadami prowadzona będzie zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 17 kwietnia 2001r.

3. ELEMENTY PRZYRODNICZE ŚRODOWISKA OBJĘTE ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ EKSPLOATACJI

3.1. Warunki klimatyczne i stan atmosfery

Obszar złoża WRĘCZA-OLSZÓWKA II pod względem klimatycznym położony jest w strefie klimatu C – „Krainy Wielkich Dolin”. Klimat ten charakteryzują następujące parametry:

- opad roczny		<550 mm

- dni mroźne		<40

- dni z przymrozkami	100 –110

- okres wegetacyjny	210 –220 dni

- dominujące wiatry	zachodnie

3.2. Klimat akustyczny

W rejonie projektowanej eksploatacji nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej, tereny szpitali oraz tereny wypoczynkowo-rekreacyjne. Na NW od Pola 1-4 oraz na południe od Pola 8 występują pojedyncze tereny zabudowy zagrodowej miejscowości Wręcza A i Wręcza.

3.3. Powierzchnia łącznie z glebą

Jakość gleb rozpatruje się pod kątem nadkładu, który będzie zdejmowany z obszaru złoża i składowany. Po zakończeniu eksploatacji nadkład zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobisk. Teren złoża i jego najbliższego otoczenia stanowią głównie grunty orne i pastwiska niskich klas bonitacyjnych (V i VI).	Powierzchnia terenu stanowi niemal płaską równinę, z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim.

3.4. Wody powierzchniowe i podziemne

Na rozpatrywanym obszarze nie występują cieki powierzchniowe. Najbliższy z nich – obszar źródliskowy Suchej (Nidy) - znajduje się w odległości około 600 m na NW. W złożu nawiercono zwierciadło wody, o charakterze swobodnym, na głębokości od 4 do 8 m, tj. na rzędnej około 154-155 m n.p.m. Na podobnej rzędnej kształtuje się poziom w istniejącym wyrobisku eksploatacyjnym.

3.5. Szata roślinna i świat zwierzęcy

Na rozpatrywanym obszarze występuje roślinność trawiasta charakterystyczna dla gruntów nie użytkowanych rolniczo. Świat zwierzęcy to owady i gryzonie polne.

3.6. Ludzie

Obszar przewidziany do eksploatacji jest położony w znacznej odległości od najbliższych zamieszkałych zabudowań (około 60 -200 m).

4. WARIANTY PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

4.1. Wariant „zero” – niepodjęcie przedsięwzięcia.

Wariant „zero” planowanej eksploatacji polega na niepodjęciu żadnej działalności górniczej. Tereny objęte udokumentowanym złożem pozostaną gruntami ornymi i pastwiskami V i VI klasy.

4.2. Wariant „rozwój” – realizacja eksploatacji.

Przewiduje się, że wariant „rozwój” – eksploatacja – będzie realizowany w okresie około 1,5 roku, gdyż w takim okresie zostaną wyeksploatowane zasoby złoża z całego rozpatrywanego obszaru. W pierwszym etapie zostanie usunięty nadkład  złoża i zgromadzony w formie pryzm wzdłuż granicy złoża (załącznik 4a i 4b). Eksploatacja będzie przebiegać w dwóch wariantach:

wariant 1 – eksploatacja warstwy suchej o miąższości średnio 4,5 m; zasadniczym sprzętem eksploatującym złoże suche będzie koparka OMK RH6 z osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 0,8 m3 i  głębokości kopania 6 m. Od ściany eksploatacyjnej surowiec będzie transportowany samochodami do zakładu przeróbczego, usytuowanego w północnej części Pola 1-4; eksploatacja warstwy zawodnionej może odbywać się jednocześnie, pogłębiarką ssąca Habermann – Rolus 24 z pompą główną KBPL 250 o napędzie elektrycznym. Urobek będzie transportowany rurociągiem bezpośrednio do zakładu przeróbczego lub na tymczasowe składowiska (refuliska), zlokalizowane w zachodniej części Pola 1-4.

wariant 2 – eksploatacja warstwy suchej i zawodnionej będzie odbywać się jednocześnie, przy zastosowaniu pogłębiarki ssącej.

W obu wariantach eksploatacja będzie przebiegać w kierunku wsdchodnim i północnym, od istniejącego wyrobiska eksploatacyjnego w Polu 1-4 oraz w kierunku zachodnim w przypadku Pola 7 i 8.

Najkorzystniejsze dla środowiska jest prowadzenie równoczesnej z eksploatacją rekultywacji wyrobisk.  Jednocześnie z eksploatacją będzie prowadzona rekultywacja Pola 1-4 w części SW polegająca na złagodzeniu skarp istniejącego wyrobiska i ich obsadzeniu roślinami.

Pola 7 i 8 będą rekultywowane po zakończeniu eksploatacji.

- UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na obszarze o powierzchni około 11 ha udokumentowano zasoby kruszywa naturalnego – piasku – w ilości około 2 mln. ton. Wskaźnik wykorzystania zasobów złoża jest wysoki i wynosi 80%. Oznacza to, że straty w złożu wynoszą 20%, a zasoby możliwe do wydobycia wynoszą 1,6 mln. ton. Eksploatacja złoża przy tak małych stratach jest ekonomicznie jak najbardziej uzasadniona. Straty złoża mogą jeszcze ulec zmniejszeniu w przypadku eksploatacji tylko pogłębiarką ssącą, która wybiera złoże do „czysta”, czyli do udokumentowanego spągu.

5.1. Oddziaływanie wariantu „zero”

Wariant „zero” nie spowoduje żadnych skutków ekologicznych, a tym samym jego wpływ na środowisko przyrodnicze pozostanie obojętnym. Zaniechanie eksploatacji spowoduje, że nie użytkowane grunty rolne będą stopniowo zajmowane przez roślinność drzewiastą.

5.2. Oddziaływanie wariantu „rozwój”

Realizacja projektowanej eksploatacji spowoduje określone zmiany w środowisku przyrodniczym. Likwidacji ulegną tereny niegdyś użytkowane rolniczo oraz nastąpią zmiany w krajobrazie o charakterze stałym. Oddziaływanie na pozostałe elementy środowiska będzie miało charakter krótkotrwały i przejściowy.

5.2.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz.

Eksploatacja w okresie około 3 lat doprowadzi do powstania  zawodnionego wyrobiska o powierzchni około 11 ha, które w rezultacie prowadzenia eksploatacji na całym obszarze, wejdzie w skład zbiornika wodnego o powierzchni około 60 ha (nastąpi połączenie Pola 1-4 z wyrobiskiem poeksploatacyjnym złoża WRĘCZA-OLSZÓWKA  - Pole Wręcza).  Głębokość zawodnionego wyrobiska będzie wynosić średnio około 11 m (grubość nadkładu + miąższość złoża). Po rekultywacji technicznej i biologicznej, łącznie z wyrobiskiem złoża WRĘCZA-OLSZÓWKA – Pole Wręcza, mogą stać się atrakcyjnym terenem do zagospodarowania.

5.2.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne.

Złoże będzie eksploatowane częściowo spod wody. Technologia eksploatacji nie przewiduje wypompowywania wody, a zatem nie zostanie zaburzony reżim wód podziemnych w najbliższym otoczeniu wyrobisk. Eksploatacja nie będzie powodować widocznego obniżania się zwierciadła wód podziemnych, ani nie będzie zagrażać ciekom powierzchniowym. Zagrożenia dla czystości i jakości wód mogą być związane tylko z sytuacjami awarii sprzętu mechanicznego. Przy przestrzeganiu odpowiednich instrukcji dotyczących takich czynności jak tankowanie paliw, napraw oraz czyszczenia, konserwacji maszyn używanych do urabiania złoża, transportu urobku i zdejmowania nadkładu nie nastąpi zanieczyszczenie wód substancjami ropopochodnymi.

5.2.3. Wpływ na powietrze atmosferyczne

Zanieczyszczenie atmosfery będzie efektem pracy maszyn roboczych (spycharka, koparka, ładowarki), które emitować będą substancje gazowe powstałe w wyniku spalania paliw oraz emisja ze strony środków transportu.

Emisja pyłów w trakcie prowadzonej eksploatacji ograniczy się do urabiania, ładowania i transportu kopaliny (w przypadku eksploatacji osobno piętra suchego). Biorąc jednak pod uwagę eksploatację prowadzoną głównie spod wody (pompa ssąca o napędzie elektrycznym) oraz ograniczoną wysokość podnoszenia i sposób transportu (głównie hydrotransport) należy przypuszczać, że obecność pyłów w otaczającym powietrzu będzie nieznaczna i ograniczy się jedynie do obszaru w najbliższym sąsiedztwie składowisk nadkładu do czasu ich umocnienia roślinnością..

5.2.4. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny, dobra materialne oraz dobra kultury

Projektowana eksploatacja na rozpatrywanym obszarze wpłynie tylko nieznacznie na klimat akustyczny tego rejonu. Po rozpoczęciu eksploatacji źródłami hałasu przemysłowego występującymi na terenie NW części Pola 1-4 oraz w Polu 7 i 8 będą maszyny robocze zwałujące nadkład i eksploatujące złoże z warstwy suchej. Oddziaływanie na obszar zabudowy gospodarczej (odległy o około 60 m od Pola 8) będzie nieznaczny i okresowy. W przypadku zwałowania nadkładu w pryzmach o wysokości do 4 m zlokalizowanych wzdłuż krawędzi wyrobiska hałas nie będzie oddziaływał na obszar zabudowany.

Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta na rozpatrywanym obszarze będzie polegało na zmianie składu gatunkowego zajmującego siedlisko. Grunty powierzchniowe, stanowiące siedlisko dla roślin trawiastych, owadów i gryzoni zostaną zastąpione przez akwen wodny, w którym będą rozwijać się rośliny oraz organizmy wodnolubne.

Z uwagi na brak na rozpatrywanym obszarze dóbr materialnych oraz dóbr kultury eksploatacja nie będzie na nie oddziaływać.

5.2.5.Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska

Samo przedsięwzięcie – eksploatacja kopaliny – nie będzie powodować wzajemnych interakcji pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. Efekt końcowy - przekształcenie użytków rolnych w akwen wodny o znacznej powierzchni spowoduje, iż jego istnienie będzie wpływać pozytywnie na mikroklimat najbliższej okolicy. Zmiana składu gatunkowego roślin oraz pojawienie się organizmów wodnolubnych spowoduje wzrost na tym terenie ilości ptaków wodnych (już teraz obserwuje się stały wzrost ilości mew, dzikich kaczek oraz czapli w rejonie zrekultywowanego zbiornika poeksploatacyjnego złoża WRĘCZA-OLSZÓWKA – Pole Wręcza).

6. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO.

W świetle opisanych wcześniej możliwości oddziaływania na środowisko projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża WRĘCZA-OLSZÓWKA II, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie to nie będzie znacząco oddziaływać na poszczególne elementy środowiska w trakcie prowadzenia eksploatacji oraz na skutek emisji (pyłów do atmosfery i hałasu). W przypadku wykorzystania zasobów środowiska projektowana eksploatacja będzie znacząco oddziaływać w sposób bezpośredni i stały na powierzchnię ziemi i krajobraz. Zostanie wyeksploatowane kruszywo naturalne o zasobach około 2 mln. ton co doprowadzi do powstania  akwenu wodnego o znacznej powierzchni (po połączeniu z pozostałymi wyrobiskami będzie to powierzchnia około 60 ha). Zawodnione wyrobiska poeksploatacyjne o takiej powierzchni wpłyną na mikroklimat okolicy w znaczeniu pozytywnym. Obszar złoża położony jest w strefie klimatycznej o średniorocznych opadach <550 mm. Zbiorniki wodne o powierzchni >50 ha będą źródłem zwiększonego parowania powierzchniowego i mogą wpłynąć na zwiększenie wielkości średniej opadów w najbliższej okolicy.

7. ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE I KOMPENSACJA PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.

Ograniczenie negatywnego oddziaływania emisji spalin, zanieczyszczeń pyłowych oraz hałasu będzie polegać na maksymalnym wykorzystaniu pompy ssącej przy eksploatacji 1 piętra (suchego). Pompa ssąca posiada napęd elektryczny i nie stanowi źródła zanieczyszczeń spalinami ani nie jest źródłem hałasu przemysłowego.

Kompensacja przyrodnicza negatywnego oddziaływania na środowisko jakim jest wyeksploatowanie złoża o określonej kubaturze, będzie powstanie zbiorników wodnych, których duża powierzchnia parowania może wpłynąć tylko pozytywnie na okolice o niedoborze opadów. Po właściwej rekultywacji wyrobisk w kierunku wodno-rolnym rozwój roślinności szuwarowej może przyczynić się do bioróżnorodności zbiornika w zakresie florystycznym i faunistycznym. Na przykładzie istniejącego zawodnionego wyrobiska złoża WRĘCZA-OLSZÓWKA – Pole Wręcza widać jak szybko następuje zasiedlanie zbiornika przez ptactwo wodne (mewa śmieszka, kaczka krzyżówka, czapla siwa).

8. MOŻLIWE KONFLIKTY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ EKSPLOATACJĄ.

Konflikty społeczne wywoływane są z reguły przez decyzje o lokalizacji inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko związanych z np. przerobem azbestu, dużymi zakładami chemicznymi chemii organicznej i nieorganicznej czy inwestycje związane z unieszkodliwianiem odpadów. W przypadku odkrywkowej eksploatacji kruszywa najczęściej spotykanym konfliktem jest eksploatacja zbyt blisko granicy gruntów nie należących do przedsiębiorcy oraz niszczenie dróg dojazdowych – najczęściej gruntowych - do wsi.

W przypadku złoża części złoża WRĘCZA-OLSZÓWKA II eksploatacja będzie ograniczona do wyznaczonego obszaru górniczego, którego granice poprowadzono z zachowaniem zgodnych z normą pasów bezpieczeństwa od dróg i gruntów należących do innych właścicieli. Przedsiębiorca – BUDOKRUSZ Sp. z o.o. – utwardził nawierzchnię (kostka betonowa) na znacznym odcinku drogi prowadzącej z miejscowości Wręcza do granicy eksploatowanego złoża WRĘCZA-OLSZÓWKA, a jednocześnie prowadzącej do wsi Wręcza A i Olszówka. W planie jest utwardzenie kolejnych odcinków dróg dojazdowych do kopalni.

9. PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA EKSPLOATACJI.

Z analizy możliwego oddziaływania na środowisko planowanej eksploatacji wynika, że nie będzie ona znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz gospodarki odpadami. Badania monitoringowe w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz poziomu hałasu na terenach przyległych do obszaru górniczego, wykonywane w ramach rutynowych badań kontrolnych WIOŚ w punktach i zgodnie z harmonogramem wynikającym z planu pomiarowego danej jednostki WIOŚ, będą jak się wydaje, wystarczającą siecią monitoringową ewentualnego oddziaływania eksploatacji.

10. STRESZCZENIE INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia – odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża WRĘCZA-OLSZÓWKA II - obejmuje określenie spodziewanego oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji wraz z określeniem uciążliwości przewidywanego wariantu jej rozwoju. Raport obejmuje również opis elementów przyrodniczych objętych przewidywanym negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zagrożenia hałasem oraz w zakresie gospodarki odpadami.

Powstanie wyrobiska spowoduje trwałe przekształcenie terenu.  W miejsce gruntów rolnych nieużytkowanych rolniczo powstanie zawodnione wyrobisk o powierzchni około 11 ha, który po połączeniu z całym wyrobiskiem poeksploatacyjnym złoża osiągnie docelowo około 60 ha. Powstały zbiornik będzie pozytywnie oddziaływał na środowisko zmieniając mikroklimat rejonu.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że uciążliwości związane z eksploatacją kopaliny obejmą teren bezpośrednio przeznaczony pod wyrobisko oraz jego najbliższe otoczenie w granicach własności przedsiębiorcy.

Planowana działalność na przedmiotowym obszarze nie będzie znacząco oddziaływać na powietrze atmosferyczne, wody podziemne i powierzchniowe, nie będzie źródłem szkodliwego promieniowania, nie grozi awariami ani zanieczyszczeniem środowiska odpadami. Nie będzie również negatywnie wpływał na warunki stałego przebywania ludności w obrębie najbliższej zabudowy zagrodowej.

W ocenie autora opracowania, na podstawie dotychczas prowadzonej eksploatacji w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, należy uznać planowaną eksploatację jako mało uciążliwą dla środowiska i nie wywierającą negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

12. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU

Do opracowania niniejszego raportu wykorzystano dane zawarte w następujących opracowaniach i dokumentacjach:

- Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego (piasku) „WRĘCZA-OLSZÓWKA II” w kat. C1 w miejscowości Wręcza, Wręcza A, Olszówka, gm. Radziejowice, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie. Oprac. T. Janicki, 2004 r.

- Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego (piasku) WRĘCZA-OLSZÓWKA II. Oprac. T. Janicki, 2006 r.

- Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego WRĘCZA-OLSZÓWKA II w miejscowości Wręcza, Wręcza A, Olszówka, gm. Radziejowice, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie. Oprac. T. Janicki, 2004 r.

- Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego WRĘCZA-OLSZÓWKA II. Oprac. T. Janicki, 2006 r.

- Ocena oddziaływania na środowisko eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża WRĘCZA-OLSZÓWKA. Oprac. M. Fic, 2000 r.

- Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego WRĘCZA-OLSZÓWKA II. Oprac. T. Janicki, 2004 r.

- Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża WRĘCZA-OLSZÓWKA II, dz. nr 28/4, 29/1, 29/4 i 29/5  Oprac. T. Janicki, 2006r.

- Stan środowiska w województwie mazowieckim – raport WIOŚ w Warszawie. Warszawa 2001.

- Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach eksploatacji złóż kopalin. SGGW-AR. Warszawa 1980.

- Przeanalizowane zostały również dostępne mapy i publikacje dotyczące rejonu złoża.

Opracowanie:

mgr Tomasz Janicki

Sochaczew, październik 2009 r.,	     (upr. MOŚZNiL III-0454)