Zatwierdzam :                      				            		           	             	    Opracował:

.............................. 									   ..............................

Burmistrz Mszczonowa								 mgr Artur Jankowski

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek					           Mszczonów, dn. 08.01.2009r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## nazwa zamówienia publicznego nadana przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie”

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

Do czynności podejmowanych  przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz innych przepisów aktualnie obowiązujących jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

## Spis treści

## Definicje i skróty

- Nazwa oraz adres zamawiającego

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowywania ofert

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczania ceny oraz warunki płatności

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wymagania dotyczące podwykonawstwa

- Istotne dla stron postanowienia umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Pozostałe informacje oraz wymagania zamawiającego

- Załączniki do siwz

## I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- zamawiający – Gmina Mszczonów,

- wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,

- siwz – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

- oferta - oznacza formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty i przedłożył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Mszczonów reprezentowana przez:

Józefa Grzegorza Kurka, Burmistrza Mszczonowa

96- 320 Mszczonów,  Pl. Piłsudskiego 1

tel. 46/ 858-28-40, faks 46/ 858-28-43

adres internetowy: http://bip.mszczonow.pl e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Usługi w trybie przetargu nieograniczonego - na podstawie art. 39 i dalej Pzp oraz jej aktów wykonawczych.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie”, w skład których wchodzić będzie:

- projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych plus plan bioz - 5 egz.

- projekty wykonawcze 										- 5 egz.

- przedmiar robót											- 2 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych				- 2 egz.

- kosztorys inwestorski stanowiący podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane

- 2 egz.

- projekt stałej organizacji ruchu									- 5 egz.

Dokumenty, o których mowa powyżej zostaną opracowane dla całości inwestycji, z wyjątkiem przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, które muszą być opracowane dla każdej ulicy oddzielnie.

Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, które będą wykonywane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje 3 spotkania/konsultacje w ramach pełnienia nadzoru autorskiego – w tym celu Zamawiający wprowadza do formularza oferty pozycję zawierającą wycenę za 3 spotkania związane z pełnieniem nadzoru autorskiego łącznie.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia operatu wodno prawnego.

Zamawiający dysponuje mapami do celów projektowych, które zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonawstwo.

Zakres robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, to budowa oraz przebudowa nawierzchni oraz chodników w obrębie sieci ulic: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki oraz Szkolnej w Mszczonowie.

Ulice te położone są w pn.-zach. części miasta i stanowią ważną część miejskiej infrastruktury drogowej. Ulice Kościuszki, Młynarska i Poniatowskiego to podstawowy ciąg komunikacyjny, który łączy ten rejon z ulicą Żyrardowską, będącą główną drogą wylotową z Mszczonowa w kierunku drogi krajowej nr 50. Przy ul. Kościuszki znajduje się posterunek policji, a z ciągu ulic Poniatowskiego, Młynarskiej i Kościuszki korzystają karetki pogotowia wyjeżdżające do wypadków.

Przebudowa przedmiotowej sieci drogowej będzie polegała na zerwaniu starej nawierzchni i położeniu nowej, a także usunięciu starych i położeniu nowych chodników oraz na wykonaniu niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (np. oznakowanie poziome i pionowe dróg). Na odcinkach dróg nieutwardzonych zostanie wybudowana nowa nawierzchnia utwardzona i chodniki. Ponadto na wybranych odcinkach zostanie wykonane odwodnienie: kanalizacja deszczowa lub odwodnienie punktowe. Chodniki zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na ul. Spokojnej będą położone progi zwalniające oraz wybudowane parkingi.

W zakresie robót projektowych należy przeprowadzić badania geologiczne podłoża i zweryfikować założoną konstrukcję i zakres robót. Z założenia należy zaprojektować odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe. W miejscach koniecznych do odwodnienia innym sposobem przewidzieć rozwiązania skuteczne punktowe lub kanalizację deszczową na wymaganym fragmencie.

Założony orientacyjny obmiar robót budowlanych przedstawia się następująco:

- Ulica Poniatowskiego:

- nawierzchnia bitumiczna długość 455mb, szerokość 6,5m,

- chodniki długość 332mb, szerokość 2,0m,

- odtworzenie rowu i wjazdów do posesji,

- frezowanie nawierzchni,

- warstwa wyrównawcza – 4-5 cm,

- warstwa ścieralna – 3cm,

- rozbiórka chodnika i wykonanie chodnika z kostki betonowej.

- Ulica Boczna

- nawierzchnia żwirowa długość 358mb, szerokość 5,5m,

- chodnik nowy długość 352mb , szerokość 1,5m,

- konstrukcja drogi : warstwa filtracyjna – 10cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm – 15cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4cm.

- Ulica Bagno

- nawierzchnia żwirowa długość 242mb, szerokość 5,0m (ciąg pieszo- jezdny),

- konstrukcja drogi : warstwa filtracyjna – 10cm,

- podbudowa z kamienia łamanego 0-63mm – 15cm,

- kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- nawierzchnia tłuczniowa dł. 149mb, szer. 5,5mb,

- chodnik jednostronny dł. 149mb, szer. 2,0m,

- konstrukcja drogi : warstwa filtracyjna – 10cm,

- podbudowa z kamienia łamanego 0-63mm – 15cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4cm.

- Ulica Spokojna

- nawierzchnia bitumiczna dł. 377mb, szer. 5,5mb,

- chodniki dł. 300mb, szer. 2,0m,

- frezowanie nawierzchni,

- warstwa wyrównawcza – 5cm,

- warstwa ścieralna – 3cm,

- rozbiórka chodnika i wykonanie chodnika z kostki betonowej,

- nawierzchnia tłuczniowa, dł. 78mb, szer. 5,5mb,

- chodniki dł. 75mb, szer. 1,5m,

- wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4cm.

- Ulica Sportowa

- nawierzchnia tłuczniowa dł. 110mb, szer. 5,5m,

- chodniki dł. 96mb, szer. 1,5m,

- wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4cm,

- Ulica Młynarska

- nawierzchnia bitumiczna dł. 70mb, szer. 7,0m,

- chodniki dł. 93mb, szer. 1,5m,

- frezowanie nawierzchni,

- warstwa wyrównawcza –  4-5cm,

- warstwa ścieralna – 3cm,

- rozbiórka chodnika i wykonanie chodnika z kostki betonowej.

- Ulica Kościuszki

- nawierzchnia bitumiczna dł. 125mb, szer. 6,5m,

- chodniki dł. 94mb, szer. 2m,

- frezowanie nawierzchni,

- warstwa wyrównawcza – 4-5cm,

- warstwa ścieralna – 3cm,

- rozbiórka chodnika i wykonanie chodnika z kostki betonowej.

Łączny przybliżony zakres projektowanej inwestycji przedstawia się następująco:

- długość wybudowanych dróg – 695 mb,

- długość wybudowanych chodników – 672 mb,

- długość wybudowanych ciągów pieszo-jezdnych – 242 mb,

- długość przebudowanych dróg – 1027 mb,

- długość zmodernizowanych chodników – 819 mb,

- liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych – 6 szt.,

- liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 12.

Stan istniejący dróg, będących przedmiotem inwestycji przedstawia się następująco:

- Ulice Poniatowskiego, Młynarska oraz Kościuszki mają nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z bruku i chudego betonu.

- Wzdłuż ulicy Kościuszki położony jest chodnik obustronny, od strony zach. z kostki betonowej, od strony pd. z płytek chodnikowych.

- Wzdłuż ulicy Młynarskiej ciągnie się jednostronny chodnik ze starych płytek chodnikowych.

- Wzdłuż ulicy Poniatowskiego położony jest chodnik jednostronny, który na fragmencie wykonany jest z kostki betonowej, a na pozostałym odcinku ze starych płytek chodnikowych.

- Wzdłuż ul. Poniatowskiego zlokalizowany jest także rów odwadniający, który łączy się z istniejącym rowem melioracyjnym. Od ulicy tej odchodzą również zjazdy do posesji.

- Ulica Boczna jest drogą gruntową ulepszoną żwirem z tłuczniem, ma podwyższony korpus drogi ale powstaje problem odprowadzenia wody opadowej z drogi ze względu na zabudową mieszkaniową jednorodzinną wzdłuż drogi i brak powierzchniowego odpływu wody po terenie.

- Ulica Bagno jest drogą gruntową ulepszoną tłuczniem. Na odcinku od ul. Bocznej do ul. Spokojnej ma ona od 6 do 7 m szerokości (poszerzenie jest niemożliwe ze względu na istniejącą zabudowę).

- Ulica Spokojna na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Szkolnej ma jezdnię o szerokości 3,75m o nawierzchni bitumicznej, na podbudowie z chudego betonu. Od strony pd. do jezdni przylega chodnik z płytek chodnikowych. Na odcinku od ulicy Szkolnej do ul. Sportowej dobudowany jest krawężnik, a konstrukcja jezdni wspiera się na podbudowie  tłuczniowej.  Na tym odcinku nie ma chodnika.

- Ulica Sportowa na odcinku od ul. Spokojnej do rowu melioracyjnego posiada obustronne krawężniki. Nie ma tam jednak chodnika.

- Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| Główny przedmiot | 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| --- | --- | --- |
| Dodatkowe przedmioty |  |  |

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Kompletny przedmiot zamówienia należy wykonać nie później niż do 30 czerwca 2010r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunków:

- wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu min. 2 zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. w zakresie usług projektowania architektonicznego dróg, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, o wartości min. 50 000 zł brutto każda (łączny zakres wynikający z umowy);

- wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówieni, tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które są przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialna, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w specjalizacji sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które są przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2 – 4, każdy z wykonawców lub podmiotów składa dokumenty, o których mowa w pkt 5 i 6 oddzielnie.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2 – 4, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1) Zamawiający urzęduje w następujących dniach roboczych i godzinach:

- pn., wt., czw. w godz. 8.00-16.00

- śr. w godz. 8.00-17.00

- pt. w godz. 8.00-15.00

2) Osoby upoważnione do kontaktów:

Artur Jankowski – e-mail: artur.jankowski@mszczonow.pl

Teresa Koszulińska – e-mail: teresa.koszulinska@mszczonow.pl

3) Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, wezwań, informacji i protestów oraz wszelkie pytania dotyczące postępowania można kierować na adres e-mail: artur.jankowski@mszczonow.pl lub przekazywać faksem na nr 46 858 28 52, przy czym każda ze stron może niezwłocznie żądać od drugiej strony potwierdzenia ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do siwz. Formularz musi być wypełniony na komputerze, maszynie do pisania lub niezmazywanym pisakiem z zachowaniem czytelności.

- Oferta wykonawcy musi być sporządzona w całości w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane.

- Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty sporządzane przez wykonawcę oraz kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

- Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.

- Wymagane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wszystkie kartki oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości  dekompletacji zawartości oferty.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wzory załączników powinny być wypełnione przez wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w siwz. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych formularzy przez wykonawcę pod warunkiem ich pełnej zgodności z załącznikami do niniejszej siwz.

- Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy opisać:

Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie”

Nie otwierać przed 21.01.2010r. przed godz. 1100

Poza ww. oznaczeniami, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy.

- Oferty składane wspólnie

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w pkt a), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:

- przedmiot postępowania, którego dotyczy,

- wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- pełnomocnika,

- zakres umocowania pełnomocnika.

- Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa            w pkt a).

- Przed zawarciem umowy zamawiający może żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana, w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zmiany w siwz i ofercie

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie http://bip.mszczonow.pl

- Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz oraz na stronie http://bip.mszczonow.pl.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do dnia 15.01.2010r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na stronie http://bip.mszczonow.pl

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami punktu 12), a koperta będzie dodatkowo zawierała określenia „Zmiana” lub ,,Wycofanie”.

- Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwróci wykonawcom bez otwierania na adres wskazany na kopercie zewnętrznej, po upływie terminu na wniesienie protestu.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 21.01.2010r. do godziny 10.45 w pok. nr 1 (punkt podawczy) Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2010r. o godz. 11.00 w pok. nr 30 Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

- Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie ogłosi:

- - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- - cenę ofertową obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia,

- O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu.

- Informacje, o których mowa w pkt 3, zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach, cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których zamawiający jest zobowiązany wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

- Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT.

- Cena stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za kompletny przedmiot zamówienia.

- Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.

- Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.

- Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena wykonania zamówienia = 100%

- Zgodnie z ww. kryterium wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną otrzyma 10 pkt., pozostałe oferty będą oceniane według wzoru:

P=(Cmin : Cx) x 10pkt gdzie:

P - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena

Cmin – najniższa cena wykonania

Cx – cena oferty badanej.

- Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

- Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Koperty oznaczone „Wycofanie” oraz oferty złożone po terminie zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- W toku badania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VII, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII.

- Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z postanowieniami art. 89 Pzp.

- Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o wykluczeniu i o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- O wyborze oferty zamawiający równocześnie powiadomi wykonawców, wywiesi informację na tablicy ogłoszeń i umieści na stronie internetowej http://bip.mszczonow.pl.

- W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust.1 Pzp zamawiający unieważni postępowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

    - Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zwierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

    - Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

    - Wykonawca najpóźniej na 14 dni przed zawarciem umowy z podwykonawcą wystąpi z wnioskiem wraz z kompletem dokumentów o pisemną zgodę zamawiającego na podpisanie umowy z zaproponowanym podwykonawcą.

    - Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego. Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

    - Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za części prac wykonanych przez podwykonawcę.

    - Za roboty wykonane przez podwykonawcę płatności realizować będzie wykonawca.

    - Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy przedstawić zamawiającemu, dowód dokonania płatności dla podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności.

    - W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wykonawca winien podać zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować zamawiającemu, iż nie narusza prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

    - W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenia na wypadek roszczeń podwykonawcy.

    - Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą zamawiającego.

    - Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Zamawiający załącza do niniejszej siwz wzór umowy, której uzupełnieniu podlegały będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapisy dotyczące podwykonawstwa.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp.

XX. POZOSTAŁE INFORMACJE ORAZ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

  - Zamawiający:

- nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp,

- nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,

- nie przewiduje aukcji elektronicznej,

- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

  - Udostępnienie siwz i załączników

- Siwz wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie zamawiającego w dniach roboczych w godzinach urzędowania, pok. nr 21.

- Siwz wraz z załącznikami dostępne jest bezpłatnie na stronie http://bip.mszczonow.pl

- Na wniosek wykonawcy siwz wraz z załącznikami zostanie powielona, a kopia zostanie przesłana pocztą. Wykonawca poniesie jedynie koszty wykonania kopii siwz (30gr za stronę A4) oraz związane z jej przesłaniem.

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz oferty;

Załącznik nr 2 – wzór umowy;

Załącznik nr 3 – formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług;

Załącznik nr 6 – formularz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 7 – formularz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;

Załącznik nr 8 – mapa z lokalizacją ulic.