| NAZWA OBIEKTU I ADRES DROGA GMINNA WYGNANKA-EDWARDOWO GMINA MICHAŁOWICE |
| --- |
| NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU |
| INWESTOR URZĄD GMINY MICHAŁOWICE UL.RASZYŃSKA 34 05-816 MICHAŁOWICE |
| PROJEKTANT NAZWISKO I IMIĘ | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| inż.ZBIGNIEW PYREK UL.SOBIESKIEGO 62 M 56 WARSZAWA +48 22 842-31-26 | WZDP 693/66 |  |

WARSZAWA ,07-2006R

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. W S T Ę P

  - Przedmiot SST.

SST odnosi się do wspólnych wymagań  technicznych wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy nawierzchni drogi gminnej WYGNANKA-EDWARDOWO Gm.Mszczonów długości 1460m.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest częścią projektu budowlanego oraz dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Usunięcie krzewów, roboty pomiarowe (odtworzenie trasy) .

II. ROBOTY ZIEMNE.

Wykonanie wykopów i nasypów.

IV. NAWIERZCHNIA

Warstwa wiążąca i ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego Ruch KR2.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu, budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, dziennik budowy i księgę obmiarów, SST, oraz jeden

egzemplarz dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

własny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do zabezpieczenia

placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa całości zadania pn. PB-W PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WYGNANKA-EDWARDOWO zawiera:

- Projekt budowlany.

- Projekt organizacji ruchu docelowy

- SST

- Przedmiar robót.

- Pozwolenie na budowę

1.4.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do zabezpieczenia

placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed, przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia

robót w okresie budowy. Projekt ten w razie potrzeby powinien być aktualizowany na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, tymczasowe urządzenia

zabezpieczające (ogrodzenia, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, zapory itp,). i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega odrębnej zapłacie,

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalne W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków;

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak

zlokalizowane by nie powodował zniszczeń w środowisku naturalnym,

b) plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej

c) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed

-zanieczyszczeniem zbiorników i

cieków wodnych; pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi

szkodliwymi substancjami

- przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu

- możliwością powstania pożaru

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wymagany

sprzęt przeciwpożarowy,

Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót np. materiały pylaste powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich użyci od właściwych organów.

Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego,

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich

oddziaływania na środowisko,

Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie

ze specyfikacjami ponosi Zamawiający,

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i

prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak;

przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie było wskazane

przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie

placu budowy oraz powiadomić o zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ich właścicieli

oraz Inspektora Nadzoru, W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i

abezpieczenia tyć urządzeń.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządź w związku z zaniedbaniem ponosi

Wykonawca, O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane

władze.

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez

Zamawiającego i powstałe bez winy Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących BHP.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dli zdrowia oraz nią spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie a także zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Koszty zapewnienia

powyższych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej,

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od

chwili rozpoczęcia aż do zakończenia i odbioru robót. Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez

Wykonawcę utrzymywane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami Inspektora

Nadzoru,

2. M A T E R I A Ł Y

2.1. Źródło uzyskania materiałów.

Źródła uzyskanie wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru

powinien mu przedstawić informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa

badań laboratoryjnych.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że materiały

pochodzące z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź

właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się

nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3. S P R Z Ę T

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości; SST, projektowi organizacji robót lub ustaleniom Inspektora nadzoru. Ilość i

wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość wykonania robót.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga

akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu,

zastaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. T R A N S P O R T

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót.

Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, na

jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. W Y K O N Y W A N I E  R O B Ó T

5.1. Ogólna zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość materiałów i

robót oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów

robót zgodnie z dokumentacja projektowa lub pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor Nadzoru

podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i

postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacja dokumentacji projektowej i

SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.

Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania sformułowane w kontrakcie,

dokumentacji projektowej i SST a także w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzględni

wyniki badań materiałów i robót, Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcje materiałów. Inspektor

Nadzoru powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiały i roboty, które nie

spełniają wymagań jakościowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźba

zatrzymania robót, a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. K O N T R O L A   J A K Ś C I   R O B Ó T

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić odpowiedni,

zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędna do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinny posiadać aktualne świadectwo legalizacji i

odpowiadać wymaganiom odpowiedni norm dotyczących metod badań.

Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz możliwość uczestniczenia w

badaniach, pomiarach, poborze próbek itp.

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zgodnie z

SST.  W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona możliwość udziału w pobieraniu

próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania

tych. materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych. dodatkowych, badań pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiający.

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy,

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami

wykonanych, przez niego badań, Kopie wyników tych. badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowali w wytwórniach lub maszynach muszą

posiadać ważną legalizację wydań przez upoważniona instytucje,

6.4. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramu robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody  i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia  lub  zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości

materiałów, recepty robocze i kontrolne  wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione

na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokóły przekazania placu budowy

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

d) protokoły odbioru robót

- protokoły z narad i ustaleń,  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy  będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na

życzenie Zamawiającego.

7. O B M I A R   R O B ÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji

Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora

Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w

przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy,

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania .

Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.

8. O D B I Ó R   R O B ÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich, SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru;

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór po okresie rękojmi za wady

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną

zakryciu.

Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usuniecie wad i usterek bez hamowania

ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną cześć robót wpisem do dziennika budowy a

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do

dziennika budowy.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających

komplet badań i pomiarów wymaganych przez SST asortymentowe,

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w

obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. Badania

Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiającego. Badania sprawdzające wykonuje się

na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego

wskazanych.

8.3. Odbiór częściowy robót.

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.

Zasady odbioru ostatecznego:

- zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy.

Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót::

- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru, kompletnych badań i pomiarów wymaganych,

przez specyfikację asortymentowe do odbioru, ostatecznego robót, za wyjątkiem badań

odbiorczych górnej warstwy nawierzchni,

- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów,

- pobranie prób do badań dla odbioru ostatecznego górnej warstwy nawierzchni,

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem,

na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego

wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.

b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie .

c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego, przy udziale

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

d) Odbierający w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się również z realizacja ustaleń przyjętych

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

f) Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych

asortymentach jest zgodna z dokumentacja projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru, ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty;

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i księgę obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór po okresie rękojmi za wady.

Odbiór po okresie rękojmi za wady polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.

Odbiór po okresie rękojmi za wady będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór ostateczny robót.”

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A - USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

I.A.1. Wstęp

I.A.1.1. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z karczowaniem krzaków

I.A.2. MATERIAŁY

Nie występują.

I.A.3. SPRZĘT

I.A.3.1. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót związanych z usunięciem krzaków należy stosować:

- piły mechaniczne,

I.A.4. WYKONANIE ROBOT

I.A.4.1. Zasady oczyszczania terenu z krzaków

Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie krzaków, wywiezienie i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

I.A.4.2. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich

przepisów.

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inspektora Nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu.

I.A.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

I.A.5.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów

D- ROBOTY POMIAROWE

I.D.1. WSTĘP

I.D.1.1. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej.

I.D.1.2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów

wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

I.D.2. MATERIAŁY

I.D.2.1. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

I.D.3. SPRZĘT

I.D.3.1. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

- teodolity lub tachimetry, - niwelatory,

- dalmierze, tyczki, łaty,

- taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

I.D.4. WYKONANIE ROBÓT

I.D.4.1. Zasady wykonywania robót pomiarowych

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach

Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez

Wykonawcę świadomie lub na skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt  Wykonawcy.

I.D.4.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne. Oś

trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośredni odległości zależnej od

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy.

I.D.4.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni

terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót.

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki.

I.D.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

I.D.5.1. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy

prowadzić według ogólnych zasad 'określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7).

II. ROBOTY ZIEMNE

II.1. Wstęp.

II.1.1. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują:

a) wykonanie wykopów -         479  m3,

b) wykonanie nasypów -          332  m3

II.2. MATERIAŁY (GRUNTY)

II.2.1. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

II.3. SPRZĘT

II.3.1. Sprzęt do robót ziemnych.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,   koparki,

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, rządzenia

do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

II.4. TRANSPORT

II.4.1. Transport gruntów.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

II.5. WYKONANIE ROBÓT

II.5.1. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

| Strefa korpusu | Minimalna wartość Is dla: |
| --- | --- |
|  | autostrad i dróg ekspresowych | innych dróg |
|  |  | Kategoria ruchu KR3-KR6 | kategoria ruchu KR1-KR2 |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych | 1,00 | 1,00 | 0,97 |

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występując warunków.

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

II.5.2. Grubość warstwy

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

II.5.3. Wilgotność gruntu

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości.

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10 wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie  wilgotności  gruntu  należy  przeprowadzać   laboratoryjnie.

II.5.4. Dokładność wykonania wykopów i nasypów.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

II.5.5. Odwodnienie wykopów.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

II.5.6. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących

zasad:

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty spoiste należy wbudowywać w dobie, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.

f) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach. Inspektor może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację wapnem. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

II.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

II.6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

II.6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

| Lp. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| L | Pomiar szerokości korpusu ziemnego | Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R > 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości |
| 2 | Pomiar szerokości dna rowów |  |
| 3 | Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego |  |
| 4 | Pomiar pochylenia skarp |  |
| 5 | Pomiar równości powierzchni korpusu |  |
| 6 | Pomiar równości skarp |  |
| 7 | Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub dna rowu | Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych |
| 8 | Badanie zagęszczenia gruntu | Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy |

II.6.1.2. Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż± 10 cm.

II.6.1.3. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż

-3 cm lub +1 cm.

II.6.1.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie może-różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

II.6.1.5. Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

II.6.1.6. Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.

II.6.1.7. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.

II.6.1.8. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia id, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.

III. PODBUDOWA

A – KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

III.A.1.1.Wstęp

III.A.1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod wykonanie jezdni na powierzchni 5430,00 m2.

III.A.2. Materiały

Nie występują

III.A.3.Sprzęt

III.A.3.1. Sprzęt do wykonania robót

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża należy stosować:

- sprzęt mechaniczny dostosowany do małego zakresu robót,

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć zastosowania,

- ubijaki mechaniczne i płyty wibracyjne do zagęszczania niewielkich powierzchni,

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada całkowicie za wybór sprzętu w celu uzyskania odpowiedniego zagęszczenia.

III.A.4. Wykonanie robót

III.A.4.1. Warunki przystąpienia do robót

Profilowanie i zagęszczanie można wykonywać tylko wtedy, gdy będzie istniała możliwość bezzwłocznego wykonania kolejnych warstw konstrukcyjnych. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

III.A.4.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do tej czynności podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o około 5 cm wyższe niż projektowane.

Jeżeli występują zaniżenia poziomu podłoża to Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dosypać grunt, spełniający wymagania dla górnej warstwy korpusu ziemnego, w ilości zapewniającej uzyskanie wymaganych rzędnych i wyprofilować ponownie. Następnie należy profilować podłoże do spadków poprzecznych przewidzianych w dokumentacji projektowej sprzętem wskazanym w pkt. 3 lub innym zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru lub ręcznie w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemożliwe. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Zagęszczanie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tę należy wykonać walcami gładkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzętu trudno dostępnych, lub innym sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu z tolerancją ±2% jej wartości. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia wynoszą – Is > 1,03 zgodnie z Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430.

III.A.5. Badania w czasie robót

III.A.5.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

W czasie robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. Dopuszczalne odchyłki:

Szerokość koryta z tolerancją: +10 cm, -5 cm,

Równość koryta mierzona łatą 4-metrową, nierówności nie mogą przekraczać 20 mm,

Spadki poprzeczne z tolerancją ±0,5%,

Rzędne wysokościowe z tolerancją -2 cm, +0 cm,

Ukształtowanie osi w planie z tolerancją ±5 cm, pomiar wykonywany co 1 m w osi i na krawędziach,

Zagęszczenie i wilgotność gruntu podłoża 2 badania. Poziom jakości wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża należy uznać za zgodny z wymaganiami normy

PN-S-02205, BN-77/8931-12, jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej.

W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu. Inspektor nadzoru zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania.

C – OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

III.C.1.  Wstęp.

III.C.1.1. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z oczyszczeniem warstw

konstrukcyjnych nawierzchni skropienia warstw konstrukcyjnych na powierzchni 5430,00 m2.

III.C.2. Materiały.

III.C.2.1. Rodzaje materiałów do skropienia warstw konstrukcyjnych.

Jeżeli na skrapianej warstwie mają być układane warstwy mineralno-asfaltowe, to do skropienia używa się emulsji kationowej szybkorozpadowej o właściwościach zgodnych z BN-71/6771-02 (tablica 2) .

III.C.2.2. Zużycie lepiszczy do skropienia.

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być podane w dokumentacji projektowej lub ustalone w zależności od

rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia podaje tablica 1

### Tablica 1

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

| L.p | Rodzaje lepiszcza | Zużycie w kg/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Emulsja asfaltowa kationowa | 0,6 – 1,2 |

Tablica 2

Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej.

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Zawartość asfaltu, % Pozostałość na sicie kwadratowym 0,6 mm, %, nie więcej niż Lepkość wg. Englera w temp. 20oC, oE Indeks rozpadu [ g/100 g ] Przyczepność do kruszywa asfaltu wydzielonego z emulsji, %, nie mniej niż | 65 ±2* 0,1 >6 <90 85 |

*dopuszcza się inne zawartości asfaltu po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

III.C.3. Sprzęt.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia do oczyszczania i skropienia warstw konstrukcyjnych, powinny gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

a) Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać:

- szczotki mechaniczne i ręczne

- sprężarki

- zbiorniki z wodą

- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera

b) Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki lepiszcza wyposażonej w urządzenia pozwalające na sprawdzanie i regulowanie takich parametrów jak ilość, temperatury lepiszcza, ciśnienia w kolektorze, obrotów pompy, prędkości skrapiarki, wysokości i długościi kolektora. Zbiornik na lepiszcze w skrapiarce powinien być izolowany termicznie, a skrapiarka powinna posiadać aktualne świadectwo cechowania.

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  ± 10 % od ilości wymaganej.

III.C.4. Transport.

Emulsję należy transportować w cysternach samochodowych: dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Zbiorniki powinny być czyste, bez resztek innych lepiszczy.

III.C.5. Wykonanie robót.

III.C.5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu odpowiedniego

sprzętu. Powierzchnia przed skropieniem powinna być czysta i sucha.

III.C.5.2. Skropienie warstw nawierzchni.

Skropienie należy wykonać przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie.

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości

wymaganej z tolerancją ±10 %.

Temperatury lepiszcz powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 4.

Tablica 4.

Temperatury lepiszcz przy skrapianiu.

|  | Rodzaj lepiszcza | Temperatura w °C |
| --- | --- | --- |
|  | Emulsja asfaltowa kationowa | 20 - 40* |

* W razie potrzeby emulsję należy podgrzać do temp. zapewniającej wymaganą lepkość.

Ułożenie nowej warstwy nawierzchni może nastąpić dopiero po rozpadzie emulsji i odparowaniu

wody.

III.C.6. Kontrola jakości robót.

III.C.6.1. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót.

Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów skrapiarki i ustalenia wymaganej ilości lepiszcza.

III.C.6.2. Badania i kontrola w czasie robót.

III.C.6.2.1. Badania lepiszczy.

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta, z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszcz podanych w tablicy 5.

Tablica 5.

Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót.

| L.p | Rodzaj lepiszcza | Kontrolowana właściwość | Badania wg. normy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Emulsja asfaltowa kationowa | Lepkość | PN-77/C-04014 |

E - PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

III.E.1. Wstęp.

III.E.1.1. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

podbudowy tłuczniowej średniej grubości 10cm -5430 m2 .

III.E.2. Materiały.

III.E.2.1. Rodzaje i właściwości materiałów.

Materiały do wykonania podbudowy z tłucznia powinny składać się z kruszywa łamanego jednorodnego, bez

domieszek gliny i innych zanieczyszczeń.

Do wykonania podbudowy należy użyć następujących rodzajów kruszyw według PN-B-11112 "Kruszywa

łamane do nawierzchni drogowych”:

- kruszywo grube - tłuczeń 31,5/63 albo kliniec 20/31,5

- kruszywo drobne do klinowania – kliniec 6,3/20

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla klasy co

najmniej  II.

Wymagania dotyczące kruszywa przedstawiono w Tablicach 1 i 2.

III.E.2.2. Źródła materiałów.

Wszystkie materiału użyte do budowy powinny pochodzić tylko za źródeł uzgodnionych i

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

III.E.3. Sprzęt.

Sprzęt budowlany, pod względem ilości i typów powinien odpowiadać założeniom w projekcie

organizacji robót lub uzgodnieniom z Inspektorem nadzoru i być przez niego zaakceptowany.

Do wykonania podbudów z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie należy stosować:

- równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca ewentualnie rozsypywarki

kruszywa do rozłożenia klińca,

- walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa grubego,

- walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do klinowania kruszywa grubego klińcem,

- szczotki mechaniczne do usunięcia nadmiaru klińca,

- walce ogumione lub stalowe gładkie do końcowego dogęszczenia.

Tablica 1.

Wymagania dotyczące tłucznia i klińca do podbudów z tłucznia kamiennego.

| Lp. | Właściwości | Ruch KR4 Ruch KR.2 KR3 KR1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-79/B-06714/42: a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż; w tłuczniu w klińcu b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż | 50 nie bada się 30 35 |
| 2. | Nasiąkliwość, wg PN-77/B-06714/18 %, nie więcej niż: a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych. b) dla kruszyw ze skał osadowych. | 2,0 3,0 3,0 5,0 |
| 3. | Odporność na działanie mrozu, wg PN-78/B-06714/19, ubytku masy, nie więcej niż: a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych. b) dla kruszyw ze skał osadowych. | 4,0 10,0 5,0 10,0 |
| 4. | Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-78/B-06714/19 i PN-B-11112 % ubytku masy, nie więcej niż: w klińcu w tłuczniu | 30 nie bada się nie bada się nie bada się |

Tablica 2.

Wymagania dotyczące tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej.

| Lp. | Właściwości | Podbudowa jednowarstwowa lub warstwa górna podbudowy zasadniczej | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15 |  |  |
|  | a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % nie więcej niż: |  |  |
|  | w tłuczniu w klińcu | 3 4 | 4 5 |
|  | b) zawartość frakcji podstawowej, % nie mniej niż: |  |  |
|  | - w tłuczniu i w klińcu | 75 | 65 |
|  | c) zawartość podziarna, % nie więcej niż: |  |  |
|  | - w tłuczniu i w klińcu | 15 | 25 |
|  | d) zawartość nadziarna, % nie więcej niż: |  |  |
|  | - w tłuczniu i w klińcu | 15 | 20 |
| 2. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-77/B-06714/12, %, nie więcej niż: |  |  |
|  | - w tłuczniu i w klińcu | 0,2 | 0,3 |
| 3. | Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16 %, nie więcej niż: |  |  |
|  | w tłuczniu - w klińcu | 40 | 45 |
|  |  | nie bada się |
| 4. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy według PN-78/B-06714/26: |  |
|  | - w tłuczniu i w klińcu | barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa |

III.E.4. Transport.

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób zabezpieczający kruszywo przed zanieczyszczeniem i

rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

III.E.5. Wykonanie robót.

III.E.5.1. Podłoże pod podbudowę tłuczniową.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny, powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub

wykazujące odchylenia wysokościowe powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie i

zagęszczenie. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej prawidłowe wykonanie.

III.E.5.2. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa.

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 –

krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o

jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu była równa wymaganej grubości warstwy.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego gładkiego o

masie jednostkowej nie mniejszej niż 30 kN/cm. Wałowanie na podbudowach o przekroju daszkowym

powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Wałowanie na

podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać

się pasami podłużnymi w stronę górnej krawędzi podbudowy.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć

kruszywo drobne w równej warstwie celem zaklinowania kruszywa grubego przy użyciu walca wibracyjnego o

masie jednostkowej co najmniej 18 kN/cm, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o masie jednostkowej co

najmniej 0,16 kg/cm 2 . Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby uzyskać

klinowanie warstwy kruszywa grubego, jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowania kruszywa

drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa

grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy

szczotkami, tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnie 3 - 6 mm.

Następna warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o masie jednostkowej nie

mniejszej niż 50 kN/cm, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w

czasie szczotkowania. Cała operacja powinna być powtórzona odpowiednią ilość razy.

III.E.6. Kontrola jakości robót.

III.E.6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematycznie pomiary i badania kontrolne i

dostarczać ich wyniki Inspektorowi nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantująca

zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich  punktach, niniejszej

specyfikacji.

III.E.6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.

III.E.6.2.1. Równość podbudowy.

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w osi każdego pasa ruchu zgodnie z normą

BN-68/8931-04, z częstotliwością podana w tablicy 1.

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy 1.

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać:

- 12 mm  - dla podbudowy zasadniczej

- 15 mm  - dla podbudowy pomocniczej

III.E.6.2.2. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tab.1.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 %.

III.E.6.2.3. Rzędne podbudowy.

Rzednę należy sprawdzać co 100 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i –3 cm.

III.E.6.2.4. Ukształtowanie osi podbudowy.

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych

dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m.

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej

niż niż ±5 cm.

III.E.6.2.5. Szerokość podbudowy.

Szerokość podbudowy należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm,

z tym, że na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokość.

III.E.6.2.6. Grubość podbudowy.

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo

wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 m2

podbudowy. Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech

punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać ±10 %.

III.E.6.2.7. Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów.

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego

przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1.

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Grubość podbudowy | Podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |
| 2. | Zagęszczenie według obciążeń płytowych | Raz na 3000 m2 |
| 3. | Szerokość podbudowy | 10 razy na 1 km |
| 4. | Równość podbudowy | co 20 m łatą na każdym pasie ruchu |
| 5. | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km łatą 4 m |
| 6. | Spadki poprzeczne 1) | 10 razy na 1 km |
| 7. 8. | Rzędne Ukształtowanie osi w planie 1) | Dla dróg ekspresowych co 25 m Dla pozostałych dróg: co 100 m |

1) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej, oraz na początku, w środku

i na końcu każdego łuku poziomego.

III.E.6.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia podbudowy.

Zagęszczenie podbudowy można oceniać na podstawie kontroli wizualnej. Jeżeli wygląd podbudowy budzi

zastrzeżenia odnośnie zagęszczenia, Ins. nadzoru może polecić wykonanie badań zagęszczenia podb. za

pomocą oznaczenia modułów odkształcenia przez obciążenie płytą. Należy wtedy wykonać pomiary

zagęszczenia podbudowy z kruszywa, według metody obciążeń płytowych, zgodnie z BN-64/8931-02.

III.E.6.4. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania pełne kruszyw przeznaczonych do

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiałów.

III.E.6.5. Badania w czasie robót.

III.E.6.5.1. Badania właściwości kruszywa.

W czasie trwania robót Wykonawca powinien prowadzić badania uziarnienie kruszyw, zawartość

zanieczyszczeń obcych i zawartość ziarn nieforemnych z częstotliwością podaną w poniższej tablicy.

Tablica 3.

Częstotliwość badań w czasie robót przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia kamiennego.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia podbudowy na jedno badanie [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Uziarnienie kruszyw Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie | 2 | 600 |
| 4. 5. 6. 7. | Ścieralność kruszywa Nasiąkliwość kruszywa Odporność kruszywa na działanie mrozu Zawartość zanieczyszczeń organicznych. | 6000 i przy każdej źródła pobierania | zmianie materiałów |

III.E.6.5.2. Pomiary cech geometrycznych.

W czasie trwania robót Wykonawca powinien na bieżąco wykonywać niezbędne pomiary i kontrolować

zgodność z dokumentacją.

III.E.6.6. Badania i pomiary po wykonaniu podbudowy.

Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów wykonanej warstwy podbudowy podano w  niniejszej SST.

Powinny one obejmować sprawdzenie następujących cech:

- równość podbudowy

- spadki poprzeczne

- rzędne wysokościowe

- ukształtowanie osi

- szerokość podbudowy

- grubość podbudowy

IV. NAWIERZCHNIA

A- WARSTWA  WIĄŻĄCA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO. KR2

IV.A.1. Wstęp

IV.A.1.1. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu warstwy wiążącej z

betonu asfaltowego 0/12,8 i obejmują wykonanie warstwy wiążącej śr.grubości 5 cm na

powierzchni 5256,00 m2.

IV.A.2. Materiały.

IV.A.2.1. Kruszywa.

Do produkcji betonu asfaltowego na warstwę wiążąca nawierzchni drogi o ruchu KR2 stosuje się kruszywa

łamane granulowane.

IV.A.2.2.1. Kruszywo łamane granulowane - grysy

Kl. I lub II - gat. 1 grysy kl. II tylko pod. względem ścieralności w bębnie kulowym. Pozostałe

cechy grysów jak dla kl. I gat. 1.Cechy kruszywa wg. PN-B-11112.

IV.A.2.2.2. Kruszywa łamane granulowane - piasek łamany i kruszywo drobne granulowane.

Kruszywo z surowca skalnego litego.

IV.A.2.2.3. Wypełniacz.

Wypełniacz podstawowy wg P5-61/S-96504.

IV.A.2.3. Asfalt.

Do mieszanki betonu asfaltowego wg niniejszej SST należy stosować asfalt drogowy D35/50 z

obligatoryjnym dodatkiem środka adhezyjnego posiadającego aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM.

Środek adhezyjny należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.

IV.A.3. Sprzęt.

IV.A.3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną, przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

IV.A.3.2. Wytwórnia mieszanki betonu asfaltowego.

Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą jakość wytwarzanej mieszanki.

Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki w otaczarce gwarantującej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz

dozowanie poszczególnych składników.

Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu automatycznego dozowania składników. Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki celem

zapewnienia ciągłości produkcji.

IV.A.3.3. Układanie mieszanki

może się odbywać wyłącznie przy użyciu układarki sterowanej elektronicznie o

wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej następujące wyposażenie automatyczne

sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą  i grubością, podgrzewaną, płytę

wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.

IV.A.3.4. Walce do zagęszczania.

Do zagęszczania betonu asfaltowego należy stosować walce statyczne ogumione i walce mieszane z

przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną . Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego

dwuwałowego z walcem ogumionym oraz na wygładzenie walca dwuwałowego średniego.

Walce musza być wyposażone;

- w sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu, w celu niedopuszczenia do przyklejania się

mieszanki (dot. walców stalowych.)

- w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury.

- w urządzenia umożliwiające regulacje ciśnienia w oponach w czasie wałowania.

- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej (dot. walców wibracyjnych).

w balast umożliwiający zmiana obciążenia.

IV.A.3.5. Inny sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego sprzętu jak; skrapiarka, szczotki, piła do

obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania próbek.

IV.A.3.6. Sprzęt pomiarowy.

Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet przyrządów pomiarowych jak; łata, klin,

taśma, niwelator, termometr itp.

IV.A.4. Transport.

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

- można używać wyłącznie samochodów wywrotek.

- samochody powinny być dużej ładowności tj, min. 10 Mg

- powierzchnie wewnętrzna skrzyni samochodu należy przed załadunkiem spryskać w niezbędnej

ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki

- samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie

transportu

- skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w  czasie

rozładunku.

IV.A.5. Wykonanie robót.

IV.A.5.1. Organizacja robót.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty nawierzchniowe.

IV.A.5.2. Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego.

IV.A.5.2.1. Recepta laboratoryjna.

Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia ją do akceptacji Inspektora nadzoru.

Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie składu mieszanki i jej

właściwości. Zmiana dostawy składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inspektora

oraz opracowania nowej receptury i jej zatwierdzenia.

IV.A.5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego.

Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury.

IV.A.5.3.1. Dopuszczalne tolerancje.

Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność uziarnienia i zawartości asfaltu w betonie

asfaltowym z zatwierdzoną recepturą. Dopuszczalne odchylenia od składu zaprojektowanego wynoszą:

(w % bezwzględnych)

a) zawartość asfaltu ± 0,3 %,

b) zawartość składników mineralnych:

- powyżej 0,075 mm (wypełniacz)  ± 1,5 %,

- powyżej 2,0 mm (grysy)               ± 4,0 %.

Odchylenie zawartości poszczególnych składników od składu projektowanego nie może spowodować

przekroczenia granicznych wartości cech strukturalnych betonu asfaltowego.

IV.A.5.3.2. Temperatury wytwarzania mieszanki (°C):

Asfalt D35/50        145  -  165

mieszanka           140  -  170  (bezpośrednio przed wysyłką)

Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od maksymalnej

temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

IV.A.5.4. Przygotowanie podłoża.

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku i

pyłu przy pomocy szczotek mechanicznych lub kompresora oraz skropienia.

IV.A.5.5. Wbudowanie betonu asfaltowego.

IV.A.5.5.1. Warunki atmosferyczne.

Układanie warstwy wiążącej musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i

ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 10°C. Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów

deszczu. Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się układanie warstwy wiążącej w temp. pow. 5°C.

IV.A.5.5.2. Bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego oznakowania odcinka

robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze.

IV.A.5.5.3. Układanie.

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy

użyciu stalowe linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Płytę wibracyjną

układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem pracy. Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób

ciągły, bez przestoju, z jednostajną, prędkością w granicach. 2-4 m na minutę.

Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze znajdowała się

mieszanka.

IV.A.5.5.4. Temperatura zagęszczanej mieszanki.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135°C.

IV.A.5.5.5. Zagęszczanie nawierzchni.

Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi ku środkowi nawierzchni.

Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem napędowym. Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim,

a następnie wprowadzać walec ogumiony.

Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym.Prędkość przejazdu walca

powinna być jednostajna 2 - 4 km/h na początku i 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania.

Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej częstotliwości wibracji

(33 - 35 Hz), a pierwsze przywałowanie powinno być wykonane przy użyciu walca statycznego.

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu jej ostygnięcia do

temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje odcisków i deformacji.

IV.A.5.5.6. Wykonanie złączy.

Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, należy wykonać przez równe, pionowe obcięcie i następnie

posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.

Złącza podłużne, wynikające z rozkładania mieszanki połową szerokości jezdni, należy równo, pionowo

obciąć i posmarować lepiszczem. Lokalizacja złączy podłużnych kolejnych warstw nawierzchni powinna być

przesunięta o około 20 cm, aby nie zachodziły na siebie.

Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą szerokością jezdni, bez wydłużania jednej

połowy.

IV.A.5.6. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni.

IV.A.5.6.1. Grubość warstwy.

Grubość rzeczywista warstwy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od grubości założonej.

IV.A.5.6.2. Równość warstwy w kierunku poprzecznym.

Odchylenia profilu poprzecznego, mierzone jako wysokość szczelin miedzy powierzchnią sprawdzanej

warstwy a łatą profilową położona prostopadle do osi drogi, nie powinny, przekraczać  6 mm.

IV.A.5.6.3. Spadek poprzeczny nawierzchni.

Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego ±0,5 %.

IV.A.5.6.4. Szerokość warstwy nawierzchni.

Szerokość warstwy nawierzchni powinna być nie mniejsza od szerokości zaprojektowanej  i nie większa od

niej niż 5 cm.

IV.A.5.6.5. Niweleta warstw nawierzchni.

Rzędne niwelety warstw nawierzchni nie powinny się różnić od rzędnych podanych w dokumentacji

projektowej więcej niż ±10 mm.

IV.A.5.6.6. Wymagania dotyczące wyglądu nawierzchni.

Wygląd zewnętrzny nawierzchni powinien być jednolity tj. bez miejsc porowatych, łuszczących się,

przebitumowanych i bez spękań.

IV.A.5.6.7. Złącza nawierzchni.

Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi drogi. Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej

Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w jednym poziomie, a pod względem równości spoiny

warstwy wiążącej powinny spełniać wymagania jak cała warstwa wiążąca. Spoiny powinny być ściśle

związane i jednorodne z powierzchnią warstwy.

IV.A.5.6.8. Zagęszczenie nawierzchni.

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy wiążącej nawierzchni powinien wynosić > 98 %.

IV.A.5.6.9. Moduł sztywności pełzania.

Moduł sztywności pełzania warstwy powinien wynosić co najmniej 16 MPa.

IV.A.6. Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na budowie pełnego zakresu badań.

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie

wymaganych badań.

IV.A.6.1. Kontrola jakości materiałów.

Kontrola jakości materiałów obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku na podstawie PN-B-11112.

b) analiza sitowa i ocena jakości maczki wg. PN-61/S-96504.

c) właściwości użytego asfaltu zgodnie z Tablicą 5 i 6 SST

IV.A.6.1.1.Częstotliwość badań.

Pochodzenia kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawia wraz z recepturą pełne wyniki badań jakości materiałów użytych do zaprojektowania

betonu asfaltowego.

Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i dostarczane do laboratorium

Zamawiającego próbki celem sprawdzenia zgodności ich cech z SST.

W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza się zgodnie z pkt, 6.1. dla każdej dostawy.

IV.A.6.2. Kontrola jakości produkcji betonu asfaltowego.

Kontrola jakości produkcji betonu asfaltowego obejmuje:

a) skład betonu asfaltowego - zgodność z recepturą w granicach określonych w SST odchyłek na

podstawie ekstrakcji,

b) stabilność i odkształcenie wg BN-70/6931-09 na próbkach wg Marshalla (2 x75 uderzeń

ubijakiem) ,

c) sprawdzenie warunków atmosferycznych,

d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa i mieszanki w trakcie produkcji.

IV.A.6.2.1. Częstotliwość badań i pomiarów:

a) badanie składu betonu asfaltowego.

Przy kontroli jakości produkcji betonu asfaltowego badanie należy przeprowadzać co każde 300 Mg

wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rzadziej niż 1 raz dziennie.

Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej za układarką.

b) stabilność i odkształcenie (wg metody Marshalla) .

Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu produkowanej mieszanki (nawet 1

składnika) i przy kontroli jakości wyprodukowanej mieszanki co najmniej 1 raz dziennie. Badania

przeprowadza się na 3 równolegle pobranych i ubitych próbkach wg. metody Marshalla.

c) sprawdzenie warunków atmosferycznych dotyczy temperatury i stanu pogody na budowie i jest

przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed rozpoczęciem   układania nawierzchni

przez Wykonawcę.

d) sprawdzenie temperatury składników i gotowej mieszanki betonu asfaltowego,

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do ±1°C co najmniej co godzinę

podczas produkcji mieszanki.

Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy wykonywać na każdym przygotowanym do wysyłki

środku transportowym. Odpowiednią dokumentację prowadzi Wykonawca.

IV.A.6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.

a) sprawdzenie temperatury mieszanki betonu asfaltowego w trakcie zagęszczania,

b) wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.

c) objętość wolnych przestrzeni w nawierzchni zgodnie z PN-67/S-04001.

d.) szerokość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą.

e) grubość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą (na budowie) i suwmiarką (w laboratorium) .

f) równość warstwy w kierunku poprzecznym łatą profilową.

g) spadek poprzeczny nawierzchni łatą profilową.

h) sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni za pomocą niwelatora.

i) moduł sztywności pełzania pod obciążeniem statycznym oznaczony zgodnie z Wytycznymi

podanymi w Zeszycie IBDiM II nr. 48/95.

IV.A.6.3.1. Częstotliwość badań i pomiarów.

a) Sprawdzenie temperatury mieszanki betonu asfaltowego,

W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury początkowej zagęszczanej mieszanki. Pomiar

należy wykonywać z dokładnością ±2°0, za układarką co najmniej 1 raz dla każdej dostarczonej na budowę

partii mieszanki.

b) Wskaźnik zagęszczenia.

Badanie to wykonuje się na próbce wyciętej z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu, z

częstotliwością - minimum i próbka z każdych 500 mb pasa ruchu. Wycięcie próbki powinno nastąpić w

godzinach porannych kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycięcia próbki należy używać

mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym.

c) Sprawdzenia zawartości wolnej przestrzeni w nawierzchni.

Obowiązują zasady jak przy badaniu wskaźnika zagęszczenia.

d) Szerokość warstwy nawierzchni.

Sprawdzenie szerokości warstwy dokonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą,

co 100 m prostopadle do osi drogi.

e) Grubość warstwy nawierzchni.

Należy sprawdzać  w czasie układania - co najmniej raz na 200 m2 po zagęszczeniu na próbkach

wyciętych z nawierzchni wg zasad i z częstotliwością jak dla wskaźnika zagęszczenia nawierzchni.

g) Sprawdzenie równości warstwy w kierunku, poprzecznym oraz spadków poprzecznych.

Pomiary należy przeprowadzać co najmniej w dziesięciu miejscach na każdym  kilometrze odbieranego

odcinka.

h) Sprawdzanie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni.

Wykonuje się na odcinkach ustalonych przez Inspektora Nadzoru na długościach nie mniejszych niż 0,1

długości odbieranego odcinka.

i) Kontrola stanu zewnętrznego nawierzchni.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy nawierzchni należy wykonać przez bezpośrednie

oględziny. W czasie budowy należy sprawdzić wygląd warstwy na długości odcinka będącego w

budowie. Po zakończeniu budowy należy sprawdzić wygląd warstwy na całej długości     wykonanego

odcinka.

IV.A.6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań.

Wszystkie pomiary i wyniki badań musza być opracowane w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Dokumenty te stanowią integralna cześć operatu kolaudacyjnego robót. Sporządza się je w dwóch

egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.

B- WARSTWA ŚCIERNA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO RUCH KR2

IV.B.1.Wstęp.

IV.B.1.1. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzania robót przy wykonywaniu warstwy ścieralnej z

betonu asfaltowego 0/12,8 i obejmują wykonanie warstwy ścieralnej grubość warstwy 3 cm na

powierzchni 5124,00 m2.

IV.B.2. Materiały.

IV.B.2.1. Kruszywa.

Do produkcji betonu asfaltowego na warstwę ścieralną nawierzchni drogi o ruchu KR3 stosuje się kruszywa

łamane granulowane. Stosowane kruszywa musza spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST.

IV.B.2.2.1. Kruszywo łamane - grysy.

Do warstwy ścieralnej stosuje się grysy kl. I, gat. I. ze skał magmowych.

Cechy kruszywa wg. PN-B-11112.

IV.B.2.2.2. Kruszywa łamane - piasek łamany i kruszywo drobne granulowane ze skał magmowych.

IV.B.2.2.3. Wypełniacz.

Cechy wypełniacza wg PN-61/S-96504.

IV.B.2.3. Asfalt.

Do mieszanki betonu asfaltowego objętej niniejszą SST należy stosować asfalt drogowy D50/70 z

obligatoryjnym dodatkiem środka adhezyjnego posiadającego aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM.

Środek adhezyjny należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.

IV.B.3. Sprzęt

IV.B.3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

IV.B.3.2. Wytwórnia mieszanki betonu asfaltowego.

Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki tylko w jednej otaczarce o wydajności nie mniejszej niż 50 t/h, gwarantującej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczególnych, składników.

Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu automatycznego dozowania składników. Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki celem

zapewniania ciągłości produkcji.

Pozostały sprzęt jak dla warstwy wiążącej

IV.B.4. Transport jak dla warstwy wiążącej

IV.B.5. Wykonanie robót.

IV.B.5.1. Organizacja robót.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty nawierzchniowe.

IV.B.5.2. Projektowanie betonu asfaltowego.

IV.B.5.2.1. Recepta laboratoryjna.

Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia ją do akceptacji Inspektorowi

nadzoru.

Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie składu mieszanki i jej

właściwości. Zmiana dostawy składników mieszanki mineralno-bitumicznej w czasie trwania robót wymaga

akceptacji Inspektora nadzoru oraz opracowania nowej receptury i jej zatwierdzenia.

IV.B.5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego. Jak dla w-wy wiążącej

IV.B.5.4. Przygotowanie podłoża.

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku i

pyłu przy pomocy szczotek mechanicznych lub kompresora.

IV.B.5.5. Wbudowanie betonu asfaltowego. Jak dla w-wy wiążącej

IV.B.5.6. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni. Jak dla w-wy wiążącej

IV.B.5.6.1. Moduł sztywności pełzania.

Moduł sztywności pełzania warstwy powinien wynosić co najmniej 14 MPa.

IV.B.6. Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na budowie pełnego zakresu badań.

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędna, aparaturę umożliwiająca przeprowadzenie

wymaganych badań.

Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością gwarantującą zachowanie

wymagań jakości robót, jednak nie rzadziej niż podano w SST.

IV.B.6.1. Kontrola jakości materiałów.

Kontrola jakości materiałów obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku na podstawie PN-B-11112.

b) analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN-61/S-96504.

c) właściwości użytego asfaltu

IV.B.6. 1.1. Częstotliwość badań.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawia wraz z recepturą, pełne wyniki badań jakości materiałów użytych do zaprojektowania

betonu asfaltowego .

Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i dostarczane do laboratorium

Zamawiającego próbki celem sprawdzenia zgodności ich cech z SST.

IV.B.6.2. Kontrola jakości produkcji betonu asfaltowego. Jak dla w-wy wiążącej

IV.B.6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni. Jak dla w-wy wiążącej

IV.B.6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań. Jak dla w-wy wiążącej

###### D.06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I CHODNIKAMI

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przepustów pod zjazdami w ramach  przebudowy drogi gminnej Świnice

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przepustów pod zjazdami do gospodarstw i drogami bocznymi:

- Przepusty z rur ( 40,0 cm

Lokalizacja przepustów wg Dokumentacji Projektowej.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonanie Robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.	Materiały

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.	Materiały do wykonania przepustów

Materiałami do wykonania przepustów z rur ( 40,0 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową, są:

- rury  ( 40 cm,

- zaciskowe złączki opaskowe – jednodzielne,,

- mieszanka kruszywa naturalnego do wykonania podsypki o max średnicy ziaren kruszywa 20 mm,

- ewentualnie geowłóknina na gruncie słabym w podłożu przepustu,

2.2.1.	Rury plastikowe

Rury ( 40 cm powinny spełniać wymagania podane w Aprobacie Technicznej, którą producent ma obowiązek uzyskać z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Do wykonania przepustów stosować rury z PEHD (polietylen wysokiej gęstości) o sztywności obwodowej określonej w Aprobacie Technicznej.

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał obcych.

Końce rur muszą być obcięte prostopadle do osi w rowku (między karbami).

Barwa na całej powierzchni powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności.

Rury powinny posiadać oznaczenia identyfikujące wyrób i zawierające:

- nazwę producenta,

- nazwę typu rury,

- symbol surowca,

- sztywność obwodową,

- numery norm,

- znak jakości,

- datę produkcji.

Oznaczenie powinno być naniesione bezpośrednio na powierzchni rury w taki sposób, aby nie inicjowało pęknięć oraz było wyraźne i możliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury należy składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu na podkładkach drewnianych lub z innego materiału nie powodującego, uszkodzenia rur. Podkładki pod rury powinny być szerokości nie mniejszej niż 0,1m i rozmieszczone w odstępach 1 – 2 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać +30(C. Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać dwóch lat.

2.2.2.	Złączki do rur.

Do łączenia rur należy używać złączek posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz spełniających wymagania tej Aprobaty.

Złączki do rur powinny posiadać oznaczenia identyfikujące wyrób, wymienione w pkt. 2.2.1

3.	Sprzęt

3.1.	Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3.

# Na przewidziany do wykonania robót sprzęt należy uzyskać akceptację Inżyniera.

4.	Transport

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.	Transport rur plastikowych

Rury przewozić w wiązkach zabezpieczonych drewnianymi krawędziakami i spiętych metalową taśmą lub luzem. Końce rur muszą być zabezpieczone zaślepkami odpowiednimi do średnicy rur. Rury przewozić w położeniu poziomym. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania rury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopuszcza się używania do rozładunku lin stalowych. W czasie transportu należy rury zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi.

Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie materiałów w obniżonych temperaturach otoczenia poniżej 5(C. Transport wyrobów jest zabroniony, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej -15(C.

4.3	Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem

5.	Wykonanie robót

5.1	 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5.

5.2.	Przygotowanie podłoża

Z uwagi na małą objętość wykopów w gruncie rodzimym zaleca się wykonywać je ręcznie. Dno wykopu powinno być wyrównane i zagęszczone mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ( 0,97 zgodnie z wymaganiami ST D.02.01.01. W przypadku stwierdzenia podłoża gliniastego należy ułożyć warstwę odcinającą z geowłókniny lub zastosować inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.

5.2.	Wykonanie przepustu

Przepusty pod zjazdami powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową w zakresie lokalizacji, wysokości i sposobu posadowienia.

Na podsypkę należy stosować mieszankę kruszywa naturalnego, odpowiadającą wymaganiom PN-B-11111. Grubość warstwy zgodnie z Dokumentacją Projektową, min. warstwa o grubości 15 cm.

Podsypki nie wolno wykonywać na przemarzniętym dnie wykopu pod przepust.

Podsypkę należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia nie mniej niż 0,98. Podsypkę zaleca się tak układać, aby jej górna warstwa o grubości równej wysokości karbu rury była luźną (dla swobodnego zagłębienia karbów w podsypce).

Rurę przepustu należy układać na przygotowanej podsypce po wyznaczeniu osi przepustu i poziomu posadowienia.

Rura po ułożeniu nie może zmienić swojego położenia w czasie wykonywania zasypki.

Zasypka przepustu (grys) powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Zaleca się, aby min. grubość zasypki nad rurą nie była mniejsza niż 30 cm.

Materiał na zasypkę powinien być kruszywem o frakcji 0 – 31 mm i nierównomiernym uziarnieniu (D>5).

Wskaźnik zagęszczenia zasypki wg BN-77/8981-12, nie mniej niż 0,98.

Wlot i wylot przepustu zgodnie z Dokumentacją Projektową.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6.

6.2.	Kontrola jakości wykonywanych robót

Kontrolę jakości robót należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz ST D.03.01.02 „Przepusty z blachy falistej”

7.	Obmiar robót

7.1	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  7.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ułożonego przepustu pod zjazdami.

8.	Odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny.

9.	Podstawa płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i zagęszczeniem podłoża w wykopie,

- montaż przepustu,

- wykonanie zasypki i zagęszczenie,

- umocnienie wlotów i wylotów,

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów,

- uporządkowanie terenu.

9.3.	liczba jednostek obmarowych: – rury  ( 40- długości 5,0m      szt-2 	-10,0m

rury  ( 50- długości 7,0m      szt-1 	-7,0m

10.	Przepisy związane

10.1.	Normy

- PN-B-11111		Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

- BN-77/8981-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2.	Inne dokumenty

- Aprobata Techniczna IBDiM (wydana dla zastosowanych rur przepustu).