Załącznik nr 6

WARUNKI  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

„Dostawa wraz z montażem 5 szt. Sekcyjnych bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie  przy ul. Plac Piłsudskiego 1

I. Zakres robót:

1. demontaż istniejących bram,

2. dostawa, montaż i uruchomienie nowych bram

3. roboty porządkowe ( uprzątnięcie terenu robót, wywiezienie gruzu i materiałów

z rozbiórki).

II. Wymagane parametry ( minimalne ) bram.

- Światło otworu do zabudowy o wymiarach ( w cm):

- szer. 356  x  wys. 352

2.  Konstrukcja bram:

- aluminiowa lub stalowa, ocieplana

- 4 szt. bram: 2 dolne sekcje pełne ciepłe o wysokości  ok. 220 cm,

środkowe sekcje przeszklone pojedynczo , kształt okna –prostokąt w ramkach 	  aluminiowych lub stalowych, materiał przeszklenia bezpieczny dla człowieka 	  przy stłuczeniu; górna sekcja ( ostatnia ) pełna ciepła

- 1szt. brama z drzwiami serwisowymi z samozamykaczem i zamkiem,

2 dolne sekcje pełne ciepłe o wysokości jak wyżej, środkowe sekcje 	 	  przeszklone pojedynczo , kształt okna-prostokąt w ramkach aluminiowych lub 	  stalowych, materiał przeszklenia bezpieczny dla człowieka przy stłuczeniu; 	  górna sekcja ( ostatnia ) pełna ciepła

3.    Napęd bram:

3.1. Napęd ręczny

- 2 szt. bram otwieranych i zamykanych ręcznie

3.2- Napęd mechaniczny

- 3 szt. bram otwierane i zamykane mechaniczne ( elektryczne) z

możliwością awaryjnego otwierania i zamykania ręcznego z poziomu

użytkownika.

-  sterowanie bram sterownikiem trój-przyciskowym OTWÓRZ /ZAMKNIJ / 	   STOP  z miejsca przy bramie i w pomieszczeniu dyspozytora.

-  w pomieszczeniu dyspozytora sygnalizacja świetlna + dźwiękowa 	 		   otwarcie/ zamknięcie  bramy.

-  brama winna być wyposażona w czujnik listwy bezpieczeństwa powodujący

zatrzymanie bramy i jej powrót po natrafieniu na przeszkodę.

-  bramę należy wyposażyć w hamulce bezwładnościowe zatrzymujące bramę w 	   przypadku awarii sprężyny wyważającej.

4.  Konstrukcja bram powinna uniemożliwiać otwarcie z zewnątrz.

-1-

5. Bramę należy wyposażyć w system wyważania-pożądany system

sprężynowy.

6. Konstrukcja bramy winna zapewniać zachowanie sprawności technicznej 	    przez minimum 20 000 cykli

7. Kolor bramy : czarny grafit.

8. Sekcje pełne bram wykonane w wersji ocieplonej.

9. Posiadanie znaku CE gwarantującego zgodność z normą europejską.

UWAGA: Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Oferent winien dokonać 	wizji lokalnej w obiekcie strażnicy  przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 w 			Mszczonowie i szczegółowo zapoznać się z lokalnymi warunkami 		realizacji robót tj. dokonać własnych pomiarów otworów, rozważyć 		możliwości i sposoby montażu oraz doprowadzenia instalacji.

- Wymagane warunki gwarancji.

Zamawiający wymaga aby okres gwarancji ( równoważny z okresem rękojmi) był nie krótszy niż 36 miesięcy. Gwarancja winna obejmować wszystkie wady materiałowe oraz uszkodzenia i wady wynikające z niewłaściwego montażu.

Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych ( burze, powodzie, pożary itp.) W okresie gwarancji Oferent ( wykonawca) zobowiązany jest wykonywać na własny koszt przeglądy okresowe i konserwacje bram w czasookresach i zakresie wymaganym przez producenta bram.

IV.  Zasady odbioru robót

Odbiór robót przeprowadzony będzie w obecności:

- kierownika robót

- przedstawicieli zamawiającego /użytkownika.

-2-