Załącznik nr 5 do SIWZ

RG3410/07/09

Zestawienie rzeczowo-wartościowe zamówienia

UWAGA

podane poniżej parametry są minimalnymi parametrami żądanymi przez zamawiającego

| Lp. | Komponent składowy | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem – 24 sztuki |
| 1 | Procesor | Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości minimum 2,60 GHz |
| 2 | Częstotliwość [GHz] | minimum 2,6GHz |
| 3 | Pojemność zainstalowanej pamięci [MB] | minimum 2048MB (możliwość rozbudowy do 4GB) |
| 4 | Dysk twardy-1szt Pojemność zainstalowanego dysku [GB] | 250 do 320GB, 7200 rpm |
| 5 | Napęd optyczny | nagrywarka DVD+/-RW |
| 6 | Karta sieciowa zintegrowana | 10/100/1000Mbit/s |
| 7 | Karta dźwiękowa zintegrowana | Zintegrowana, w standardzie High Definition |
| 8 | Karta graficzna | nie zintegrowana karta graficzna, 512 MB |
| 9 | Chłodzenie procesora | Oryginalne dedykowane fabrycznie |
| 10 | Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | 2 x slot PCI (standard) 1 x slot PCI-E 16x (standard) 1 x slot PCI-E 1x (standard) |
| 11 | Obudowa | ATX - jednostka stojąca z zasilaczem 450W |
| 12 | Interfejsy | 1 x RJ – 45 (LAN) 1 x serial 1 x wyjście słuchawkowe ( na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon ( na froncie obudowy) 1 x wejście liniowe stereo 1 x wyjście liniowe 1 x wejście na mikrofon co najmniej 6 x USB 2.0 |
| 13 | Dodatkowe informacje o portach USB 2.0 | 2 x USB 2.0 (przedni panel) 4 x USB 2.0 (tylny panel) |
| Gwarancja: 3 lata na miejscu u klienta |
| 14 | Monitory - przekątna ekranu LCD [cale] | Przekątna ekranu 19 cale, Format obrazu: panoramiczny Nominalna rozdzielczość 1440x900(WXGA+) Jasność 300cd/m2 Kontrast 1600:1 Czas reakcji matrycy 5 ms Kąt widzenia w pionie 160 Stopni Kąt widzenia w poziomie 160 Stopni Wbudowany zasilacz Tak Kolor obudowy Czarny Zgodność z normami: TCO-03 Gwarancja minimum 36 miesięcy na miejscu u klienta |
| 15 | Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows Vista Business Pl – (oryginalny nośnik, umowę licencyjną, certyfikat autentyczności) |
| 16 | Dołączone wyposażanie | Mysz optyczna USB do każdego zamawianego komputera Klawiatura USB do każdego zamawianego komputera |

| Oprogramowanie niezbędne do komputerów – 24 komplety. |
| --- |
| Wymagane atesty i standardy |
| 18 | Atesty i standardy | Każdy zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem musi posiadać znak bezpieczeństwa CE. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, jakość I, nieużywany. Oprogramowanie powinno pochodzić z legalnych źródeł i zawierać wszystkie składniki potwierdzające legalność - oryginalne nośniki, licencja, certyfikat autentyczności. |

| Lp. | Komponent składowy | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Notebook z oprogramowaniem– jeden sztuk |
| 1 | Prędkość procesora | 2 GHz |
| 2 | Procesor | Dwurdzeniowy |
| 3 | Pojemność dysku | 250 GB |
| 4 | Zainstalowana pamięć | 2048 MB |
| 5 | Częstotliwość szyny pamięci | 667 MHz |
| 6 | Wielkość pamięci | 4GB |
| 7 | Napędy wbudowane | nagrywarka DVD+/-RW |
| 8 | Porty wejścia/wyjścia, | USB (minimum – x3) 1 x 15-stykowe D-Sub 1 x RJ-11 (modem) 1 x RJ-45 (LAN) Wejście na mikrofon Wyjście słuchawkowe Wejście zasilania |
| 9 | Karta sieciowa | minimum 10/100Mbit |
| 10 | Karta dźwiękowa | Tak |
| 11 | Typ baterii | litowo-jonowa |
| 12 | Maksymalny czas pracy na baterii [godz.] | minimum 3 godz. |
| 14 | Czytnik kart pamięci | Tak |
| 15 | Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| 16 | Urządzenia wskazujące | Touchpad +scroll zone |
| 17 | Typ gniazda rozszerzeń | 1x Express Card 54/34 |
| 18 | Przekątna ekranu LCD [cale] | minimum 15,4 cali |
| 19 | Wyposażenie standardowe | 1 x 10/100BaseTX FastEthernet (RJ45) Modem 56K V.92 głośniki stereo |
| 20 | Zainstalowany program operacyjny | Microsoft Windows Vista Business Pl |
| 21 | Dodatkowe wyposażanie | Torba myszka optyczna USB |

| Oprogramowanie niezbędne do laptopa – jeden komputer. |
| --- |
| Wymagane atesty i standardy |
| 17 | Atesty i standardy | Laptop wraz z oprogramowaniem musi posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać inne normy europejskie. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, jakość I, nieużywany. Oprogramowanie powinno pochodzić z legalnych źródeł i zawierać wszystkie składniki potwierdzające legalność - oryginalne nośniki, licencja, certyfikat autentyczności. |

| Lp. | Komponent składowy | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Serwer wraz z oprogramowaniem – 1 sztuk |
| 1 | Typ zainstalowanego procesora | czterordzeniowy |
| 2 | Częstotliwość procesora [GHz] | minimum 2,8GHz |
| 3 | Pojemność zainstalowanej pamięci [MB] | minimum 4096MB |
| 4 | Dysk twardy-1szt Pojemność zainstalowanego dysku [GB] | 1TB, 32MB cache, SATA |
| 5 | Typ pamięci | ECC |
| 6 | Napęd optyczny | nagrywarka DVD+/-RW |
| 7 | Karta sieciowa | Dwie karty sieciowe pracujące w standardzie co najmniej 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-TX z interfejsem RJ-45, |
| 8 | Karta dźwiękowa zintegrowana | Tak |
| 9 | Karta graficzna | 512MB |
| 10 | Chłodzenie procesora | Oryginalne dedykowane fabrycznie |
| 11 | Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | 2 x slot PCI (standard) 1 x slot PCI-E 16x (standard) 1 x slot PCI-E 1x (standard) |
| 12 | Obudowa | Tower z zasilaczem 450W |
| 13 | Interfejsy | 1 x 15 – stykowe D-Sub(wyjście na monitor) 2 x RJ – 45 (LAN) 1 x serial 1 x wyjście słuchawkowe ( na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon ( na froncie obudowy) 1 x wejście liniowe stereo 1 x wyjście liniowe 1 x wejście na mikrofon 8 x USB 2.0 |
| 14 | Dodatkowe informacje o portach USB 2.0 | 2 x USB 2.0 (przedni panel) 6 x USB 2.0 (tylny panel) |
| Gwarancja: 3 lata na miejscu u klienta |
| 15 | Monitor - przekątna ekranu LCD [cale] | Przekątna ekranu 19 cale, Format obrazu: panoramiczny Nominalna rozdzielczość 1440x900(WXGA+) Jasność 300cd/m2 Kontrast 1600:1 Czas reakcji matrycy 5 ms Kąt widzenia w pionie 160 Stopni Kąt widzenia w poziomie 160 Stopni Głośniki 1Wx2 Wbudowany zasilacz Tak Kolor obudowy Czarny Zgodność z normami: TCO-03 Gwarancja minimum 36 miesięcy na miejscu u klienta |
| 6 | Zainstalowany system operacyjny | Microsoft OEM Small Business Serwer Std 2003 SP 2 R2 5 User Polish, 1pk Składowe pakietu - Windows 2003 Serwer – sieciowy system operacyjny - Exchange Serwer – serwer poczty elektronicznej - Shared Fax Serwice – serwer faksowy - Windows SharePoint Services Wersja językowa – Polska Wersja produktu OEM Typ licencji – nowa licencja Łączna ilość licencji na urządzenia – 30 Platforma OS – Microsoft 2003 Serwer Dodatkowe informacje – Windows SBS 2003 może obsługiwać maksymalnie 75 stacji roboczych - R2 - Zawiera Service Pack 2 |
| 17 | Dołączone wyposażanie | Mysz optyczna USB do każdego zamawianego komputera Klawiatura USB do każdego zamawianego komputera |

| Oprogramowanie niezbędne do komputera-serwera – 1 komplet. |
| --- |
| Wymagane atesty i standardy |
| 19 | Atesty i standardy | Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem musi posiadać znak bezpieczeństwa CE. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, jakość I, nieużywany. Oprogramowanie powinno pochodzić z legalnych źródeł i zawierać wszystkie składniki potwierdzające legalność - oryginalne nośniki, licencja, certyfikat autentyczności. |
| 20 | SWITCH Ethernet 24 portowy 10/100Mbps Plus dwa porty 100/1000Mbps | Standardy sieciowe: TEEE 8002.3 10 BASE-T Montaż w szafach: RACK 19” Zasilanie: Wewnętrzne |