Mszczonów, 23.06.2010r.

RG3410/11/10

Zamawiający:

Gmina Mszczonów

96- 320 Mszczonów,  Pl. Piłsudskiego 1

Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Wyjaśnienie oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: RG3410/11/2010 pn.:

Wykonanie remontu nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalania na drogach na terenie gminy Mszczonów

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 156191 - 2010; data zamieszczenia ogłoszenia: 16.06.2010r

W związku z wpłynięciem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści siwz w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

PYT. 1:

Ad. Opis przedmiotu zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie, który grys należy zastosować do wykonania podwójnego pow. utrwalenia 2/5 i 5/8 czy 5/8 i 8/11?

ODP:

Należy zastosować grys: 2/5 i 5/8.

W zawiązku z powyższym zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zgodnie z zapisami rozdz. XI pkt 17 lit. a) siwz dokonuje następujących zmian w opisie przedmiotu zamówienia:

W rozdz. IV pkt 2 było:

- Przed przystąpieniem do wykonania prac należy oczyścić mechanicznie istniejącą nawierzchnię.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia należy użyć emulsję K1-75MP oraz grysy bazaltowe o frakcjach 2-5mm, 5-8mm, 8-11mm.

Po zmianie rozdz. IV pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- Przed przystąpieniem do wykonania prac należy oczyścić mechanicznie istniejącą nawierzchnię.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia należy użyć emulsję K1-75MP oraz grysy bazaltowe o frakcjach 2-5mm i 5-8mm.

Powyższe zmiany skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

....................

AJ