Mszczonów, 16.09.2010r.

RG3410/20/10

Zamawiający:

Gmina Mszczonów

96- 320 Mszczonów,  Pl. Piłsudskiego 1

Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Wyjaśnienie oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: RG3410/20/10 pn.:

Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowego Rynku  - do drogi powiatowej nr 4724W w Mszczonowie Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 238479 - 2010; data zamieszczenia ogłoszenia: 02.09.2010r.

W związku z wpłynięciem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści siwz w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśniam, co następuje:

PYT. 1:

Dotyczy podbudowa z klińca kamiennego.

W pozycji kosztorysu nr 135 d.14 jako materiał jest zasugerowany kliniec kamienny sortowany.

Proszę o udostępnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej lub wskazanie uziarnienia w/w

materiału.

ODP:

Wymagania kruszywa określa SST D-04.04.04 str. 154-155:

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, wg PN-B-11112:

- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm. do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023, dla których wymagania są zgodne z określonymi w SST. (tj. materiały uzyskane z rozbiórek istniejących nawierzchni, lecz z zastrzeżeniem tylko pod wjazdy do posesji  i ciąg pieszo rowerowy lub jako podbudowy pomocnicze).

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla:

- klasy co najmniej II 	- dla podbudowy zasadniczej,

- klasy II i III 		- dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dotyczące kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2.

Do wyrównania podbudowy należy zastosować kliniec 20-31,5mm , dopuszcza się kliniec 4-20 mm.

PYT. 2:

Dotyczy podbudowa z tłucznia kamiennego.

W pozycji kosztorysu nr 136 d.14 jako materiał jest zasugerowany tłuczeń kamienny.

Zgodnie z spisem Specyfikacji technicznej, Spis Specyfikacji proszę o udostępnienie

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-04.04.04 lub wskazanie uziarnienia w/w materiału.

ODP:

Wymagania kruszywa określa SST D-04.04.04 str. 154-155:

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, wg PN-B-11112:

- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023, dla których wymagania są zgodne z określonymi w SST. (tj. materiały uzyskane z rozbiórek istniejących nawierzchni, lecz z zastrzeżeniem tylko pod wjazdy do posesji i ciąg pieszo rowerowy lub jako podbudowy pomocnicze).

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla:

- klasy co najmniej II	- dla podbudowy zasadniczej,

- klasy II i III	 	- dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dotyczące kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2.

Do wykonania podbudowy należy zastosować tłuczeń 31,5-63 mm lecz w specyfikacji jako równorzędne dopuszczono wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm.

UWAGA:

Pytanie 1 i 2 dotyczy części specyfikacji technicznej, która nie była zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

W związku z niezamieszczeniem na stronie internetowej zamawiającego http://bip.mszczonow.pl Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-D-04.04.04) w zakresie Podbudowy z tłucznia kamiennego, zamawiający uzupełnia siwz o zał. nr 10, tj.:

Załącznik nr 10 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Podbudowa z tłucznia kamiennego

Brakujący załącznik zamawiający publikuje na własnej stronie internetowej http://bip.mszczonow.pl Uzupełnienie brakującej specyfikacji nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wpływa na termin składnia ofert.

PYT. 3:

Prosimy o opis uściślający, kostkę Antico.

ODP:

Wymagania kostki brukowej określa SST D-08.02.02 str. 351:

pkt 2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej.

Kostka ANTICO - nazwa handlowa różna u producentów - (np. postarzana, obijana). Kostka betonowa prostokątna o nieregularnych krawędziach imitująca stary bruk kamienny. Kolor kostki odcień żółtego - piaskowy - piaskowo beżowy.

PYT. 4:

j/w, płyty tarasowe Multigran (tj. odcień ... itd.).

ODP:

Pasy wyznaczające miejsca parkingowe na chodniku opisano w projekcie str. 6:

pkt 12.2.3. Betonowe płyty tarasowe multigran kolor biały.

Kwadratowe płyty betonowe o powierzchni z kamieni otoczaków oraz kompozycji kruszyw łamanych, marmurów, granitów i kwarców.

Kolor biały u producentów nazwany jest np. klejnot północy, lub inny odcień białego - szafir.

Część producentów uzyskuje opisaną fakturę przez technologię analogiczną do płukanego lastrica.

PYT. 5:

j/w, płyty granitowe 40x60x5 (tj. rodzaj kamienia, szlifowana, płomieniowa).

ODP:

Wymagania płyt określa SST D-08.02.03 str. 358:

pkt 2.2.1. Rodzaje materiału kamiennego do wytwarzania płyt

Nie przewiduje się zmian zastosowanego materiału.

...............................

AJ