Mszczonów, 17.09.2010r.

RG3410/20/10

Zamawiający:

Gmina Mszczonów

96- 320 Mszczonów,  Pl. Piłsudskiego 1

Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: RG3410/20/10 pn.:

Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowego Rynku  - do drogi powiatowej nr 4724W w Mszczonowie Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 238479 - 2010; data zamieszczenia ogłoszenia: 02.09.2010r.

W związku z wpłynięciem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści siwz w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśniam, co następuje:

PYT. 1: Przedmiar uwzględnia przebudowę studni i wpustów poprzez zastosowanie płyt żelbetowych ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi oraz płyt żelbetowych przejściowych na kominach komór i studzienek o średnicy 1150 mm. Jednostką obmiarową jest komplet. W dokumentacji projektowej brak jest projektu odwodnienia, przekrojów poprzecznych przykanalików jak również rysunku szczegółu przebudowy studni i wpustów. Proszę o wyjaśnienia w jaki sposób zostaną przebudowane studnie i wpusty oraz zamieszczenie stosownego rysunku obrazującego przebudowę studni.

ODP: Dział 4 przedmiaru uwzględnia przebudowę zbędnych wpustów KD na studzienki rewizyjne i regulację istniejących studzienek rewizyjnych.

Przebudowa polega na ułożeniu na gruncie żelbetowej płyty odciążającej (wokół istniejącej studzienki), ułożeniu placka żelbetowego a na nim włazu żeliwnego kanałowego typ ciężki.

W zakres prac wchodzi również:

- demontaż istniejącego wpustu żeliwnego,

- ocena stanu istniejących kręgów betonowych,

- wyregulowanie do odpowiedniego poziomu istniejącego kręgu betonowego, a w razie potrzeby jego wymiana na krótszy,

- uszczelnienie połączenia.

Nowe montowane elementy studzienki rewizyjnej nie mogą obciążać starych kręgów betonowych (nie mogą być na nich ułożone bezpośrednio).

PYT. 2: Czy przebudowa studni polegać będzie na zastosowaniu płyty przejściowej oraz budowę komina z kręgów betonowych fi800 mm?

ODP: Zasadniczym sposobem przebudowy jest rozwiązanie podane w odpowiedzi na pyt. 1.

Nie przewiduje się ułożenia płyty przejściowej bezpośrednio na starych kręgach betonowych.

Do oferty należy złożyć kalkulację wg zakresu robót podanych w odpowiedzi na pyt. 1.

PYT. 3: Czy przebudowa wpustów ulicznych będzie polegać na zmianie lokalizacji wpustów związanych ze zmianą układu drogowego w planie.

ODP: Dział 3 przedmiaru dotyczy realizacji całkiem nowych elementów odwodnienia i ich podłączenia do istniejących kanałów.

Dział 4 dotyczy przebudowy istniejących studni wg zasad podanych w odpowiedzi na pyt. 1.

Nie występuje przypadek by trzeba było zlikwidować (zasypać po rozebraniu) istniejący wpust KD i wybudować go w nowym miejscu.